Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

Материалы по обоснованию проекта

Том I

Общая характеристика района

Саратов — 2010 г.

Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

Материалы по обоснованию проекта

Том I

Общая характеристика района

Директор ГУПП
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области	Е.Н. Кутепов

Зам. директора института
по архитектуре и градостроительству	В.А. Желанов

Главный инженер проекта	С.Я. Замский

Саратов — 2010 г.

Авторский коллектив:

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области

Желанов В.А.	—	зам. директора института по архитектуре и градостроительству

Замский С.Я.	—	главный инженер проекта

Петров А.А.	—	инженер по транспортной инфраструктуре

Круглов В.В.	—	главный специалист по ГО и ЧС

Нестеров С.В.	—	главный специалист по электроснабжению

Котлов А.В.	—	ведущий архитектор

Дорофеев А.Г.	—	ведущий инженер по газоснабжению

Скрипай И.Н.	—	ведущий инженер по связи

Кузькин В.И.	—	ведущий инженер-топограф

Шитова Н.Н.	—	архитектор

Круглов Д.В.	—	инженер-топограф II категории

Митякина Л.Д.	—	инженер-землеустроитель II категории

Куликов В.Г.	—	инженер по компьютерной графике

Царев Р.В.	—	инженер по газоснабжению

ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»

Макаров В.З.	—	доктор географических наук, профессор, научный руководитель лаборатории урбоэкологии и регионального анализа СГУ

Чумаченко А.Н.	—	доктор географических наук, профессор, научный руководитель лаборатории геоинформатики и тематического картографирования СГУ

Дёмин А.М.	—	кандидат географических наук, доцент

Гусев В.А.	—	кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Таблица 1.

Состав проекта схемы территориального планирования 
Базарно-Карабулакского муниципального района

| № п/п | Наименование раздела | Гриф | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Схема территориального планирования |
| Текстовая часть |
| 1 | Положения о территориальном планировании | н/с |  |  |
| Графические материалы (Демонстрационные материалы) |
| 2 | Схема существующих и планируемых границ муниципальных образований (поселений) | н/с |  | М 1:100 000 |
| 3 | Схема планируемого размещения объектов электроснабжения | н/с |  | М 1:100 000 |
| 4 | Схема планируемого размещения объектов газоснабжения | н/с |  | М 1:100 000 |
| 5 | Схема планируемого размещения объектов связи | н/с |  | М 1:100 000 |
| 6 | Схема планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры | н/с |  | М 1:100 000 |
| 7 | Схема планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры | н/с |  | М 1:100 000 |
| Материалы по обоснованию схемы территориального планирования |
| Текстовая часть |
| 8 | Том I. Общая характеристика района | н/с |  |  |
| 9 | Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района | н/с |  |  |
| 10 | Том III. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | с |  |  |
| Графические материалы (демонстрационные материалы) |
| 11 | Схема использования территории муниципального района | н/с |  | М 1:50 000 |
| 12 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | н/с |  | М 1:50 000 |
| 13 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | дсп |  | М 1:100 000 |
| 14 | Схема границ территорий с особыми условиями использования | н/с |  | М 1:50 000 |
| 15 | Комплексная оценка экологической ситуации | н/с |  | М 1:100 000 |
| 16 | Планировочная структура | н/с |  | М 1:100 000 |
| 17 | Проектный план мероприятий ГО и ЧС | с |  | М 1:50 000 |
| (Том IV, альбом 1) |
| 18 | Уменьшенные копии демонстрационных материалов (11 схем) | н/с |  | б/м |
| 19 | Обзорная карта | н/с |  | М 1:300 000 |
| 20 | Космофотокарта | н/с |  | М 1:300 000 |
| 21 | Опасные геологические процессы | н/с |  | М 1:300 000 |
| 22 | Гипсометрическая карта | н/с |  | М 1:300 000 |
| 23 | Углы наклона поверхности | н/с |  | М 1:300 000 |
| 24 | Вертикальное расчленение рельефа | н/с |  | М 1:300 000 |
| 25 | Экспозиция склонов | н/с |  | М 1:300 000 |
| 26 | Почвообразующие породы | н/с |  | М 1:300 000 |

окончание таблицы 1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Почвенная карта | н/с |  | М 1:300 000 |
| 28 | Ландшафтное районирование | н/с |  | М 1:300 000 |
| 29 | Гидрогеологическое районирование | н/с |  | М 1:300 000 |
| 30 | Инженерно-геологическое районирование | н/с |  | М 1:300 000 |
| 31 | Пруды, реки, водохранилища и водоохранные зоны | н/с |  | М 1:300 000 |
| 32 | Природно-экологический каркас | н/с |  | М 1:300 000 |
| 33 | Особо охраняемые природные территории | н/с |  | М 1:300 000 |
| 34 | Туристско-рекреационные зоны | н/с |  | М 1:300 000 |
| 35 | Историко-культурное наследие | н/с |  | М 1:300 000 |
| 36 | Техногенная нагрузка | н/с |  | М 1:300 000 |
| 37 | Дорожная сеть и транспортная доступность | н/с |  | М 1:300 000 |
| 38 | Структура земельных угодий по муниципальным образованиям | н/с |  | М 1:300 000 |
| 39 | Численность и плотность населения (2006 г.) | н/с |  | М 1:400 000 |
| 40 | Динамика людности (1989-2009 г.). | н/с |  | М 1:400 000 |
| 41 | Типы поселений | н/с |  | М 1:400 000 |
| 42 | Число прибывших на жительство (2006 г.) | н/с |  | М 1:400 000 |
| 43 | Возрастная структура населения (2006 г.) | н/с |  | М 1:400 000 |
| 44 | Численность детей дошкольного и школьного возрастов | н/с |  | М 1:400 000 |
| 45 | Экономически активное население (2006 г.) | н/с |  | М 1:400 000 |
| 46 | Число родившихся и умерших (2006 г.) | н/с |  | М 1:400 000 |
| 47 | Школы. Наполняемость | н/с |  | М 1:400 000 |
| 48 | Школы. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:400 000 |
| 49 | Учреждения здравоохранения. Типы учреждений | н/с |  | М 1:400 000 |
| 50 | Учреждения здравоохранения. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:400 000 |
| 51 | Дошкольные учреждения. Наполняемость | н/с |  | М 1:400 000 |
| 52 | Дошкольные учреждения. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:400 000 |
| 53 | Учреждения культуры. Типы учреждений. Число мест | н/с |  | М 1:400 000 |
| 54 | Учреждения культуры. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:400 000 |
| 55 | Библиотеки. Обеспеченность книгами | н/с |  | М 1:400 000 |
| 56 | Библиотеки. Год постройки | н/с |  | М 1:400 000 |
| 57 | Схема существующих границ муниципальных образований (фрагменты №1-15) | н/с |  | б/м |
| (Том IV, альбом 2) |
| 58 | Схемы границ земельных участков, фотоснимки объектов местного значения | н/с |  |  |
| Специализированная геинформационная система «ГИС – Базарно-Карабулакский район» |

Содержание

Введение	6

1.	Общая характеристика и особенности географического положения района	6

1.1.	Общая характеристика Базарно-Карабулакского муниципального района	6

1.2.	Особенности экономико-географического положения	6

2.	ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА	6

2.1.	Геологическое строение и рельеф	6

2.2.	Полезные ископаемые	6

2.3.	Климат	6

2.4.	Поверхностные и подземные воды	6

2.5.	Почвенный покров	6

2.6.	Растительность и животный мир	6

2.7.	Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов	6

2.8.	Опасные природные и природно-антропогенные процессы	6

2.9.	Структура и элементы природно-экологического каркаса и особо охраняемые природные территории	6

2.10.	Общие выводы. Риски природного и техногенного характера	6

3.	Оценка демографической ситуации и трудовых ресурсов	6

3.1.	Динамика численности населения, воспроизводство, половозрастная структура	6

3.2.	Миграционные процессы, этнический состав	6

3.3.	Прогнозы численности населения на 2015 и 2025 годы	6

3.4.	Концептуальные подходы и основные направления демографической политики	6

3.5.	Трудовые ресурсы. Анализ существующей ситуации и тенденций её развития. Прогнозная оценка трудового потенциала	6

3.6.	Концептуальные подходы и основные стратегические направления в развитии труда и занятости населения	6

3.7.	Общие выводы	6

4.	Оценка производственного потенциала	6

4.1.	Общий анализ состояния экономики	6

4.2.	Промышленность	6

4.3.	Аграрный сектор	6

4.4.	Уровень и качество жизни	6

4.5.	Общие выводы. Перспективы и риски развития	6

5.	Состояние окружающей среды, рекреационные ресурсы и природоохранные проблемы	6

5.1.	Общая оценка техногенной нагрузки и состояния природных сред	6

5.2.	Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)	6

6.	Природоохранная политика и сохранение природного наследия. Мероприятия по охране окружающей среды	6

6.1.	Природоохранная политика	6

6.2.	Охрана и рациональное использование минеральных, почвенных, водных и лесных ресурсов	6

6.3.	Формирование системы особо охраняемых природных территорий и поддержание природно-экологического каркаса	6

6.4.	Некоторые принципы стратегии рационального природопользования	6

6.5.	Экологическая концепция	6

6.6.	Основные экологические проблемы	6

Общие выводы	6

7.	Комплексная оценка территории	6

7.1.	Оценка территории по комплексу природных факторов	6

7.2.	Оценка территории по комплексу ресурсно-сырьевого потенциала	6

7.3.	Оценка территории по инженерно-строительным условиям	6

7.4.	Оценка территории для целей сельского хозяйства	6

7.5.	Оценка территории для целей рекреации и туризма	6

7.6.	Оценка территории по водообеспеченности	6

7.7.	Оценка территории по транспортной обеспеченности	6

8.	Зонирование территории	6

8.1.	Планировочное зонирование	6

8.2.	Функциональное зонирование	6

Введение

Проект схемы территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области на основании контракта №60/1421/5548 от 25.12.2007 г. с администрацией Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки послужили:

- положения ст. 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

- положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- техническое задание на разработку схемы территориального планирования.

Для схемы территориального планирования установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год	—	2007 г.

Первая очередь	—	2015 г.

Расчётный срок	—	2025 г.

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориального развития района, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей района и уточняться в планах реализации схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования — основной документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Целью схемы территориального планирования является разработка мероприятий по улучшению среды жизнедеятельности человека путем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, совершенствования пространственной организации муниципального района.

Задачи разработки схемы территориального планирования:

- проанализировать существующее положение территории района, его природно-ресурсный потенциал, уровень развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

- выявить сильные и слабые стороны территории района как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития района;

- дать предложения по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности человека.

Схема территориального планирования является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений и может являться основанием для изменения границ муниципальных образований в установленном порядке.

В основу разработки проекта схемы положен методологический принцип рассмотрения территории муниципального района как сложной территориальной геоэкосистемы, включающей четыре подсистемы: природно-ресурсную, социально-демографическую, эколого-природопользовательскую, экономическую.

Показатели развития народного хозяйства, приведенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой схемы, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Саратовской области, различных структурных подразделений администрации муниципального района, иных организаций.

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района содержит положения о территориальном планировании и 5 схем планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Текстовые материалы схемы территориального планирования и материалов обоснования размещены в четырёх томах. Том первый содержит характеристику существующего природно-ресурсного, экономического и демографического потенциалов, другие материалы, рассматривающие муниципальный район как единое целое. Во втором томе выполнен анализ территориальных систем внутри района и даны проектные предложения по территориальному развитию муниципальных образований. В третьем томе представлен раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». Информация третьего тома носит гриф Секретно. В четвертом томе помещены графические материалы проекта, выполненные в масштабе от 1:100 000 (уменьшенные до страницы альбома) до 1:550 000.

В работе над проектом схемы принимали участие специалисты ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского».

При подготовке проекта использовались приоритетные национальные проекты «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», Закон Саратовской области «Об областных целевых программах», региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, схема территориального планирования Саратовской области, отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области («Саратовстат»), фондовые материалы отдельных органов государственного управления Саратовской области и программы социально-экономического развития Базарно-Карабулакского района, фондовые материалы лаборатории урбоэкологии и регионального анализа Саратовского госуниверситета.

В ходе работы над проектом схемы осуществлен сбор исходных данных в администрациях района, городских и сельских поселений, проведено натурное обследование прохождения границ муниципальных образований, состояния объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:50 000 предоставлена Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.

Графические материалы проекта разработаны и представлены в векторном формате MapInfo Professional и в растровом формате.

В рамках работы по подготовке «Схемы территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района» в лаборатории геоинформатики и тематического картографирования Саратовского госуниверситета были разработаны концепция и структура специализированной геоинформационной системы «ГИС–Базарно-Карабулакский район» в программе MapInfo Professional. ГИС имеет удобный интерфейс, обширные картографические и атрибутивные базы данных и предназначена для мониторинга градостроительной деятельности и комплексного управления территориальным развитием муниципального района. В частности, сведения об объектах социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, включенные в ГИС, позволяют получить наглядную информацию об их состоянии, местах размещения и основных характеристиках.

При подготовке проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью института «Саратовгражданпроект» и лаборатории геоинформатики и тематического картографирования Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Авторский коллектив «Схемы территориального планирования Базарно- Карабулакского муниципального района» благодарит за неоценимую помощь в разработке зам.главы администрации (по строительству и ЖКХ) Абрамова Дмитрия Владимировича.

1. Общая характеристика и особенности

географического положения района

1.1. Общая характеристика
Базарно-Карабулакского муниципального района

Базарно-Карабулакский муниципальный район занимает территорию — 2,3 тыс. км² в северной части Правобережья Саратовской области. Граничит с Пензенской областью на северо-западе и 4 районами Саратовской области: Новобурасским на западе, Воскресенским на юге, Балтайским и Вольским на востоке. Районный центр — рабочий поселок Базарный Карабулак.

Численность населения Базарно-Карабулакского муниципального района — 33 тыс. чел. По величине занимаемой территории он занимает 16-е место среди муниципальных районов Саратовской области (1,3% от площади области).

Таблица 1.1.1.

Численность населения, территория и плотность населения районов,

входящих в состав Саратовской области, по итогам 2008 г.

|  | Население | Территория | Число жителей на 1 км2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | городское | сельское | тыс. км2 | % |  |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по области | 2572,9 | 100,0 | 1908,5 | 100,0 | 664,4 | 100,0 | 101,2 | 100,0 | 25,4 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александрово-Гайский | 17,1 | 0,7 | х | х | 17,1 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 6,3 |
| Аркадакский | 27,2 | 1,1 | 13,4 | 0,7 | 13,8 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 12,2 |
| Аткарский | 44,3 | 1,7 | 27,4 | 1,4 | 16,9 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 16,5 |
| Базарно-Карабулакский | 33,0 | 1,3 | 12,4 | 0,7 | 20,6 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | 14,4 |
| Балаковский | 218,8 | 8,5 | 198,0 | 10,4 | 20,8 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 68,3 |
| Балашовский | 125,2 | 4,9 | 95,1 | 5,0 | 30,1 | 4,5 | 2,9 | 2,9 | 42,8 |
| Балтайский | 12,2 | 0,5 | х | х | 12,2 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 9,7 |
| Вольский | 97,1 | 3,8 | 78,6 | 4,1 | 18,5 | 2,8 | 3,9 | 3,9 | 26,7 |
| Воскресенский | 12,0 | 0,5 | х | х | 12,0 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 8,2 |
| Дергачевский | 23,3 | 0,9 | 9,7 | 0,5 | 13,6 | 2,0 | 4,5 | 4,4 | 5,2 |
| Духовницкий | 14,3 | 0,6 | 5,8 | 0,3 | 8,5 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 7,2 |
| Екатериновский | 20,3 | 0,8 | 6,5 | 0,3 | 13,8 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 6,7 |
| Ершовский | 48,2 | 1,9 | 23,4 | 1,2 | 24,8 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 11,4 |
| Ивантеевский | 15,6 | 0,6 | х | х | 15,6 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 7,6 |
| Калининский | 38,3 | 1,5 | 18,7 | 1,0 | 19,6 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 11,7 |
| Красноармейский | 48,6 | 1,9 | 28,2 | 1,5 | 20,4 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 14,6 |
| Краснокутский | 34,7 | 1,4 | 14,7 | 0,8 | 20,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 11,9 |
| Краснопартизанский | 15,0 | 0,6 | 6,4 | 0,3 | 8,6 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 7,5 |
| Лысогорский | 20,7 | 0,8 | 7,5 | 0,4 | 13,2 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 8,9 |
| Марксовский | 66,5 | 2,6 | 32,7 | 1,7 | 33,8 | 5,1 | 2,9 | 2,9 | 22,8 |

окончание таблицы 1.1.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новобурасский | 16,7 | 0,7 | 6,0 | 0,3 | 10,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 9,6 |
| Новоузенский | 33,3 | 1,3 | 16,9 | 0,9 | 16,4 | 2,5 | 4,1 | 4,1 | 8,1 |
| Озинский | 22,4 | 0,9 | 10,4 | 0,5 | 12,0 | 1,8 | 4,1 | 4,1 | 5,5 |
| Перелюбский | 17,8 | 0,7 | х | х | 17,8 | 2,7 | 3,7 | 3,7 | 4,8 |
| Петровский | 46,8 | 1,8 | 32,0 | 1,7 | 14,8 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 20,1 |
| Питерский | 18,4 | 0,7 | х | х | 18,4 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 7,1 |
| Пугачевский | 63,3 | 2,5 | 42,9 | 2,2 | 20,4 | 3,1 | 3,9 | 3,9 | 16,2 |
| Ровенский | 17,7 | 0,7 | 5,3 | 0,3 | 12,4 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 8,2 |
| Романовский | 16,8 | 0,7 | 7,7 | 0,4 | 9,1 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 13,1 |
| Ртищевский | 60,5 | 2,4 | 42,9 | 2,2 | 17,6 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 26,3 |
| Самойловский | 22,6 | 0,9 | 8,0 | 0,4 | 14,6 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 8,7 |
| Саратовский | 47,2 | 1,8 | 13,6 | 0,7 | 33,6 | 5,1 | 2,0 | 2,0 | 24,2 |
| Советский | 28,3 | 1,1 | 19,1 | 1,0 | 9,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 19,7 |
| Татищевский | 28,2 | 1,1 | 7,6 | 0,4 | 20,6 | 3,1 | 2,1 | 2,1 | 19,8 |
| Турковский | 14,2 | 0,6 | 6,8 | 0,4 | 7,4 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 10,1 |
| Федоровский | 21,1 | 0,8 | 6,8 | 0,4 | 14,3 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 8,3 |
| Хвалынский | 25,1 | 1,0 | 13,4 | 0,7 | 11,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 13,1 |
| Энгельсский | 287,2 | 11,2 | 240,6 | 12,6 | 46,6 | 7,0 | 3,2 | 3,2 | 88,8 |

Плотность населения в Базарно-Карабулакском муниципальном районе в 1,7 раза ниже, чем в среднем по области.

В течение последних пяти лет в Базарно-Карабулакском муниципальном районе, как и во всей Саратовской области, наблюдается сокращение численности населения. В 2008 г. естественная убыль населения по области в целом составила 7,4‰, а в Базарно-Карабулакском муниципальном районе 7,8‰. По значению коэффициента естественного прироста населения Базарно-Карабулакский муниципальный район занимает 31-е место в области (см. рисунок 1.1.1).

В 2008 г. численность населения в трудоспособном возрасте в Базарно-Карабулакском муниципальном районе составила 19,4 тыс. чел. — это 1,2% от всего трудоспособного населения области. Причем, среднегодовая численность работающих в организациях в Базарно-Карабулакском муниципальном районе составляет 34,5% от всего трудоспособного населения района.

Ведущую роль в экономическом развитии Базарно-Карабулакского муниципального района, в отличие от Саратовской области в целом, играет сельское хозяйство.

###### Развитие сельского хозяйства, в районах Саратовской области, представлено в таблице 1.1.2.

##### Рисунок 1.1.1. Коэффициенты естественного прироста населения по районам Саратовской области в 2008 г. (на 1000 человек населения)

###### Как видно из таблицы 1.1.2., на долю Базарно-Карабулакского муниципального района приходится 3,3% областного объема производства сельскохозяйственной продукции. Базарно-Карабулакский муниципальный район имеет средние показатели в Саратовской области по производству продукции сельского хозяйства и по обеспечению своего населения продукцией данной категории. Объем производства рассматриваемого вида экономической деятельности на душу населения составил почти 68 тыс. руб., что в 3 раза больше, чем в среднем по области.

Роль растениеводства и животноводства в сельскохозяйственном производстве района примерно одинакова.

Основными сельскохозяйственными культурами, выращиваемыми в районе, являются зерновые и зернобобовые, картофель и овощи (см. таблицу 1.1.3).

Таблица 1.1.2.

Показатели развития сельского хозяйства в Саратовской области, 2008 г.

|  | Объём производства продукции сельского хозяйства | Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. руб./чел. |
| --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % к итогу | Продукция растениеводства, млн. руб. | % к итогу | Продукция животноводства, млн. руб. | % к итогу |  |
| Всего по области | 67453,2 | 100,0 | 37561,1 | 100,0 | 29892,1 | 100,0 | 26,2 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |
| Александрово-Гайский | 885,2 | 1,3 | 92,6 | 0,2 | 792,6 | 2,7 | 51,8 |
| Аркадакский | 2014,1 | 3,0 | 1088,6 | 2,9 | 925,5 | 3,1 | 74,0 |
| Аткарский | 1631,6 | 2,4 | 948,7 | 2,5 | 682,9 | 2,3 | 36,8 |
| Базарно-Карабулакский | 2234,2 | 3,3 | 1166,2 | 3,1 | 1068,0 | 3,6 | 67,7 |
| Балаковский | 2737,8 | 4,1 | 1766,0 | 4,7 | 971,8 | 3,3 | 12,5 |
| Балашовский | 3438,7 | 5,1 | 2167,7 | 5,8 | 1271,0 | 4,3 | 27,5 |
| Балтайский | 464,3 | 0,7 | 275,3 | 0,7 | 189,0 | 0,6 | 38,0 |
| Вольский | 1368,5 | 2,0 | 691,0 | 1,8 | 677,5 | 2,3 | 14,1 |
| Воскресенский | 605,2 | 0,9 | 324,0 | 0,9 | 281,2 | 0,9 | 50,4 |
| Дергачевский | 2155,3 | 3,2 | 848,7 | 2,3 | 1306,6 | 4,4 | 92,5 |
| Духовницкий | 1279,3 | 1,9 | 736,4 | 2,0 | 542,9 | 1,8 | 89,4 |
| Екатериновский | 2016,5 | 3,0 | 1331,8 | 3,6 | 684,7 | 2,3 | 99,4 |
| Ершовский | 2268,1 | 3,4 | 1189,9 | 3,2 | 1078,2 | 3,6 | 47,1 |
| Ивантеевский | 1391,5 | 2,1 | 832,5 | 2,2 | 559,0 | 1,9 | 89,2 |
| Калининский | 2535,0 | 3,8 | 1612,4 | 4,3 | 922,6 | 3,1 | 66,2 |
| Красноармейский | 1266,5 | 1,9 | 603,1 | 1,6 | 663,4 | 2,2 | 26,1 |
| Краснокутский | 2216,4 | 3,3 | 1159,4 | 3,1 | 1057,0 | 3,5 | 63,9 |
| Краснопартизанский | 1158,1 | 1,7 | 634,5 | 1,7 | 523,6 | 1,8 | 77,2 |
| Лысогорский | 1017,0 | 1,5 | 463,9 | 1,2 | 553,1 | 1,9 | 49,1 |
| Марксовский | 2676,2 | 4,0 | 1128,1 | 3,0 | 1548,1 | 5,2 | 40,2 |
| Новобурасский | 1143,7 | 1,7 | 774,5 | 2,1 | 369,2 | 1,2 | 68,5 |
| Новоузенский | 2165,6 | 3,2 | 896,0 | 2,4 | 1269,6 | 4,3 | 65,0 |
| Озинский | 889,0 | 1,3 | 269,2 | 0,7 | 619,8 | 2,1 | 39,7 |
| Перелюбский | 1871,4 | 2,8 | 1060,0 | 2,8 | 811,4 | 2,7 | 105,1 |
| Петровский | 1768,4 | 2,6 | 1132,6 | 3,0 | 635,8 | 2,1 | 37,8 |
| Питерский | 1859,8 | 2,8 | 645,8 | 1,7 | 1214,0 | 4,1 | 101,1 |
| Пугачевский | 2977,7 | 4,4 | 1813,1 | 4,8 | 1164,6 | 3,9 | 47,0 |
| Ровенский | 842,2 | 1,2 | 359,8 | 1,0 | 482,4 | 1,6 | 47,6 |
| Романовский | 1375,0 | 2,0 | 848,1 | 2,5 | 526,9 | 2,0 | 81,8 |
| Ртищевский | 2360,4 | 3,5 | 1503,5 | 4,0 | 856,9 | 2,9 | 39,0 |
| Самойловский | 2268,3 | 3,4 | 1336,8 | 3,6 | 931,5 | 3,1 | 100,4 |
| Саратовский | 2041,1 | 3,0 | 1654,9 | 4,4 | 386,2 | 1,3 | 43,2 |
| Советский | 1118,0 | 1,7 | 666,6 | 1,8 | 451,4 | 1,5 | 39,5 |
| Татищевский | 2070,0 | 3,1 | 790,3 | 2,1 | 1279,7 | 4,3 | 73,4 |
| Турковский | 1072,4 | 1,6 | 695,9 | 1,9 | 376,5 | 1,3 | 75,5 |
| Федоровский | 1371,5 | 2,0 | 713,6 | 1,9 | 657,9 | 2,2 | 65,0 |
| Хвалынский | 960,9 | 1,4 | 562,9 | 1,5 | 398,0 | 1,3 | 38,3 |
| Энгельсский | 3373,7 | 5,0 | 2260,0 | 6,0 | 1113,7 | 3,7 | 11,7 |

### Таблица 1.1.3.

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в
Саратовской области, 2008 г.

|  | Зерно (в весе после доработки) | Подсолнечник | Картофель | Овощи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. т | в % к итогу | тыс. т | в % к итогу | тыс. т | в % к итогу | тыс. т | в % к итогу |
| Всего по области | 3900 | 100,0 | 657,9 | 100,0 | 428,0 | 100,0 | 347,7 | 100,0 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александрово-Гайский | 5,2 | 0,1 | - | - | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,2 |
| Аркадакский | 103,1 | 2,6 | 20,2 | 3,1 | 20,4 | 4,8 | 2,8 | 0,8 |
| Аткарский | 100,3 | 2,6 | 21,7 | 3,3 | 14,4 | 3,4 | 3,2 | 0,9 |
| Базарно-Карабулакский | 94,7 | 2,4 | 10,9 | 1,7 | 39,6 | 9,3 | 3,9 | 1,1 |
| Балаковский | 111,2 | 2,9 | 40,7 | 6,2 | 13,6 | 3,2 | 26,7 | 7,7 |
| Балашовский | 240,8 | 6,2 | 42,3 | 6,4 | 32,6 | 7,6 | 9,6 | 2,8 |
| Балтайский | 20,7 | 0,5 | 6,2 | 0,9 | 7,8 | 1,8 | 0,7 | 0,2 |
| Вольский | 35,4 | 0,9 | 10,9 | 1,7 | 19,2 | 4,5 | 8,6 | 2,5 |
| Воскресенский | 27,3 | 0,7 | 6,7 | 1,0 | 4,0 | 0,9 | 4,4 | 1,3 |
| Дергачевский | 144,3 | 3,7 | 4,2 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 |
| Духовницкий | 94,0 | 2,4 | 20,0 | 3,0 | 6,5 | 1,5 | 2,7 | 0,8 |
| Екатериновский | 172,1 | 4,4 | 34,1 | 5,2 | 12,2 | 2,9 | 1,7 | 0,5 |
| Ершовский | 162,7 | 4,2 | 18,6 | 2,8 | 3,9 | 0,9 | 11,5 | 3,3 |
| Ивантеевский | 79,5 | 2,0 | 41,1 | 6,2 | 4,7 | 1,1 | 1,3 | 0,4 |
| Калининский | 197,0 | 5,1 | 37,7 | 5,7 | 18,3 | 4,3 | 2,6 | 0,7 |
| Красноармейский | 62,5 | 1,6 | 11,8 | 1,8 | 6,0 | 1,4 | 5,2 | 1,5 |
| Краснокутский | 172,5 | 4,4 | 4,9 | 0,7 | 3,1 | 0,7 | 20,5 | 5,9 |
| Краснопартизанский | 86,9 | 2,2 | 16,8 | 2,6 | 1,8 | 0,4 | 2,0 | 0,6 |
| Лысогорский | 55,6 | 1,4 | 11,6 | 1,8 | 4,0 | 0,9 | 2,4 | 0,7 |
| Марксовский | 75,0 | 1,9 | 19,7 | 3,0 | 8,5 | 2,0 | 34,1 | 9,8 |
| Новобурасский | 58,5 | 1,5 | 15,9 | 2,4 | 21,0 | 4,9 | 3,5 | 1,0 |
| Новоузенский | 146,5 | 3,8 | - | - | 1,1 | 0,3 | 5,2 | 1,5 |
| Озинский | 42,4 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,2 |
| Перелюбский | 138,4 | 3,5 | 32,4 | 4,9 | 2,3 | 0,5 | 1,5 | 0,4 |
| Петровский | 114,4 | 2,9 | 14,5 | 2,2 | 28,0 | 6,5 | 3,6 | 1,0 |
| Питерский | 114,4 | 2,9 | 1,5 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 2,5 | 0,7 |
| Пугачевский | 245,8 | 6,3 | 40,2 | 6,1 | 7,2 | 1,7 | 7,5 | 2,2 |
| Ровенский | 39,3 | 1,0 | 3,8 | 0,6 | 1,7 | 0,4 | 4,4 | 1,3 |
| Романовский | 94,3 | 2,4 | 16,7 | 2,5 | 12,5 | 2,9 | 3,3 | 0,9 |
| Ртищевский | 141,7 | 3,6 | 30,6 | 4,7 | 24,8 | 5,8 | 4,8 | 1,4 |
| Самойловский | 164,3 | 4,2 | 40,6 | 6,2 | 11,9 | 2,8 | 1,7 | 0,5 |
| Саратовский | 22,4 | 0,6 | 5,5 | 0,8 | 19,5 | 4,6 | 25,4 | 7,3 |
| Советский | 76,7 | 2,0 | 6,3 | 1,0 | 8,3 | 1,9 | 11,0 | 3,2 |
| Татищевский | 72,9 | 1,9 | 7,7 | 1,2 | 13,4 | 3,1 | 5,6 | 1,6 |
| Турковский | 74,6 | 1,9 | 17,3 | 2,6 | 11,2 | 2,6 | 2,1 | 0,6 |
| Федоровский | 109,1 | 2,8 | 12,0 | 1,8 | 1,7 | 0,4 | 2,7 | 0,8 |
| Хвалынский | 47,5 | 1,2 | 10,1 | 1,5 | 7,9 | 1,8 | 4,4 | 1,3 |
| Энгельсский | 109,5 | 2,8 | 22,0 | 3,3 | 27,0 | 6,3 | 97,0 | 27,9 |

На долю Базарно-Карабулакского муниципального района приходится 2,2% всех посевных площадей Саратовской области. Он дает 2,4% производимого в ней зерна, 1,1% овощей, 9,3% картофеля.

Развитие животноводства в муниципальных районах области представлено в таблице 1.1.4.

### Таблица 1.1.4.

Производство продукции животноводства в Саратовской области, 2008 г.

|  | Мясо (скот и птица на убой в живом весе) | Молоко | Яйца |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. т | в % к итогу | тыс. т | в % к итогу | млн. шт. | в % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по области | 155,0 | 100,0 | 928,1 | 100,0 | 853,3 | 100,0 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |
| Александрово-Гайский | 2,9 | 1,9 | 35,5 | 3,8 | 3,8 | 0,4 |
| Аркадакский | 5,0 | 3,2 | 26,2 | 2,8 | 19,0 | 2,2 |
| Аткарский | 3,4 | 2,2 | 21,1 | 2,3 | 22,2 | 2,6 |
| Базарно-Карабулакский | 5,1 | 3,3 | 36,0 | 3,9 | 27,9 | 3,3 |
| Балаковский | 6,4 | 4,1 | 24,3 | 2,6 | 8,4 | 1,0 |
| Балашовский | 6,4 | 4,1 | 37,5 | 4,0 | 52,6 | 6,2 |
| Балтайский | 0,9 | 0,6 | 4,8 | 0,5 | 14,5 | 1,7 |
| Вольский | 3,3 | 2,1 | 23,7 | 2,6 | 8,3 | 1,0 |
| Воскресенский | 1,6 | 1,0 | 8,4 | 0,9 | 5,4 | 0,6 |
| Дергачевский | 6,5 | 4,2 | 37,1 | 4,0 | 47,2 | 5,5 |
| Духовницкий | 3,0 | 1,9 | 12,7 | 1,4 | 32,0 | 3,7 |
| Екатериновский | 3,5 | 2,3 | 23,0 | 2,5 | 13,9 | 1,6 |
| Ершовский | 4,8 | 3,1 | 42,7 | 4,6 | 10,2 | 1,2 |
| Ивантеевский | 2,8 | 1,8 | 19,3 | 2,1 | 10,7 | 1,3 |
| Калининский | 4,5 | 2,9 | 26,3 | 2,8 | 49,3 | 5,8 |
| Красноармейский | 3,0 | 1,9 | 22,7 | 2,5 | 16,3 | 1,9 |
| Краснокутский | 5,2 | 3,4 | 37,1 | 4,0 | 25,4 | 3,0 |
| Краснопартизанский | 2,6 | 1,7 | 17,9 | 1,9 | 7,6 | 0,9 |
| Лысогорский | 1,9 | 1,2 | 15,0 | 1,6 | 62,7 | 7,3 |
| Марксовский | 7,2 | 4,7 | 57,7 | 6,2 | 43,8 | 5,1 |
| Новобурасский | 1,7 | 1,1 | 14,5 | 1,6 | 4,0 | 0,5 |
| Новоузенский | 6,6 | 4,3 | 39,7 | 4,3 | 8,8 | 1,0 |
| Озинский | 3,1 | 2,0 | 20,3 | 2,2 | 8,1 | 1,0 |
| Перелюбский | 4,0 | 2,6 | 29,6 | 3,2 | 8,9 | 1,1 |
| Петровский | 3,0 | 1,9 | 22,2 | 2,4 | 20,7 | 2,4 |
| Питерский | 6,5 | 4,2 | 39,8 | 4,3 | 8,0 | 0,9 |
| Пугачевский | 5,9 | 3,8 | 36,5 | 3,9 | 27,9 | 3,3 |
| Ровенский | 2,1 | 1,4 | 19,0 | 2,1 | 8,6 | 1,0 |
| Романовский | 3,1 | 2,0 | 12,7 | 1,4 | 13,7 | 1,6 |
| Ртищевский | 5,0 | 3,2 | 19,0 | 2,1 | 37,5 | 4,4 |
| Самойловский | 6,0 | 3,9 | 21,0 | 2,3 | 15,9 | 1,9 |
| Саратовский | 1,7 | 1,1 | 12,6 | 1,4 | 17,5 | 2,1 |
| Советский | 2,0 | 1,3 | 18,8 | 2,0 | 4,0 | 0,5 |
| Татищевский | 12,8 | 8,3 | 15,2 | 1,6 | 33,6 | 3,9 |
| Турковский | 1,9 | 1,2 | 11,4 | 1,2 | 13,1 | 1,5 |
| Федоровский | 3,2 | 2,1 | 23,3 | 2,5 | 10,5 | 1,2 |
| Хвалынский | 2,2 | 1,4 | 12,2 | 1,3 | 6,1 | 0,7 |
| Энгельсский | 4,0 | 2,6 | 29,9 | 3,2 | 123,9 | 14,5 |

По объему производства продукции животноводства Базарно-Карабулакский муниципальный район занимает 9-е место в Саратовской области. На его долю приходится 3,9% совокупного объема производства молока (8 место), мяса — 3,3% (10 место) и 3,3% яиц (10 место).

В настоящее время Базарно-Карабулакский муниципальный район занимает невысокое 21-е место по производству промышленной продукции в Саратовской области. На его долю приходится 0,1% совокупного объема промышленного производства области, при этом на душу населения производится промышленной продукции на сумму 8 тыс. руб. (см. таблицу 1.1.5).

Таблица 1.1.5.

Показатели территориального развития промышленности в
Саратовской области, 2008 г.

|  | Объём промышленного производства | Объем производства промышленной продукции на душу населения, тыс. руб./чел. | Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % к итогу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по области | 237600 | 100,0 | 92 | 110,8 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| г. Саратов | 87448 | 36,8 | 105 | 101,9 |
| по районам: |  |  |  |  |
| Александрово-Гайский | 57 | 0,02 | 3 | 130,9 |
| Аркадакский | 365 | 0,2 | 13 | 105,3 |
| Аткарский | 6910 | 2,9 | 156 | 99,0 |
| Базарно-Карабулакский | 270 | 0,1 | 8 | 126,6 |
| Балаковский | 68692 | 28,9 | 314 | 92,5 |
| Балашовский | 2798 | 1,2 | 22 | 98,4 |
| Балтайский | 63 | 0,02 | 5 | 101,7 |
| Вольский | 10512 | 4,4 | 108 | 94,5 |
| Воскресенский | 48 | 0,02 | 4 | 102,0 |
| Дергачевский | 56 | 0,02 | 2 | 62,5 |
| Духовницкий | 1028 | 0,4 | 72 | 97,7 |
| Екатериновский | 48 | 0,02 | 2 | 98,7 |
| Ершовский | 898 | 0,4 | 19 | 101,3 |
| Ивантеевский | 300 | 0,1 | 19 | 124,1 |
| Калининский | 709 | 0,3 | 19 | 62,4 |
| Красноармейский | 447 | 0,2 | 9 | 115,8 |
| Краснокутский | 255 | 0,1 | 7 | 132,9 |
| Краснопартизанский | 10 | 0,01 | 1 | 95,1 |
| Лысогорский | 226 | 0,1 | 11 | 106,6 |
| Марксовский | 1219 | 0,5 | 18 | 102,9 |
| Новобурасский | 81 | 0,03 | 5 | 102,4 |
| Новоузенский | 127 | 0,05 | 4 | 159,9 |
| Озинский | 188 | 0,06 | 8 | 109,9 |
| Перелюбский | 579 | 0,2 | 33 | 100,4 |
| Петровский | 577 | 0,2 | 12 | 64,2 |
| Питерский | 18 | 0,01 | 1 | 25,3 |
| Пугачевский | 1807 | 0,8 | 29 | 113,0 |
| Ровенский | 41 | 0,02 | 2 | 118,5 |
| Романовский | 115 | 0,05 | 7 | 30,8 |
| Ртищевский | 454 | 0,2 | 8 | 90,4 |
| Самойловский | 20 | 0,01 | 1 | 65,9 |
| Саратовский | 7723 | 3,3 | 164 | 144,0 |
| Советский | 6208 | 2,6 | 219 | 66,8 |
| Татищевский | 2339 | 1,0 | 83 | 105,9 |
| Турковский | 5 | 0,00 | 0,4 | 100,3 |

### окончание таблицы 1.1.5.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федоровский | 140 | 0,06 | 7 | 92,2 |
| Хвалынский | 290 | 0,1 | 12 | 104,9 |
| Энгельсский | 29913 | 12,6 | 104 | 116,0 |

По вкладу в совокупный объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», Базарно-Карабулакский муниципальный район занимает 17-е место в Саратовской области. На его долю приходится 0,24% совокупного объема работ данного вида деятельности (см. таблицу 1.1.6.).

### Таблица 1.1.6.

Показатели объема строительных работ в Саратовской области, 2008 г.

|  | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | Ввод в действие жилых домов | Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя, м² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | в % к итогу | тыс. м² | в % к итогу | на душу населения, м²/чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по области | 43012 | 100,00 | 1112,5 | 100,00 | 0,43 | 23,9 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| г. Саратов | 21659 | 50,4 | 570,3 | 51,3 | 0,69 | 23,6 |
| по районам: |  |  |  |  |  | 2 |
| Александрово-Гайский | 2098 | 4,88 | 3,7 | 0,33 | 0,22 | 25,5 |
| Аркадакский | 7 | 0,02 | 3,6 | 0,32 | 0,13 | 25,6 |
| Аткарский | 108 | 0,25 | 6,6 | 0,59 | 0,15 | 28,0 |
| Базарно-Карабулакский | 103 | 0,24 | 14,0 | 1,26 | 0,42 | 35,6 |
| Балаковский | 4573 | 10,63 | 70,9 | 6,37 | 0,32 | 21,5 |
| Балашовский | 91 | 0,21 | 23,5 | 2,12 | 0,19 | 21,6 |
| Балтайский | 82 | 0,19 | 2,7 | 0,24 | 0,22 | 25,0 |
| Вольский | 1538 | 3,58 | 35,0 | 3,14 | 0,36 | 21,5 |
| Воскресенский | 1 | 0,00 | 5,3 | 0,47 | 0,44 | 32,8 |
| Дергачевский | 66 | 0,15 | 3,5 | 0,32 | 0,15 | 23,0 |
| Духовницкий | 10 | 0,02 | 3,5 | 0,31 | 0,24 | 25,8 |
| Екатериновский | 37 | 0,09 | 1,3 | 0,12 | 0,06 | 20,8 |
| Ершовский | 127 | 0,30 | 8,4 | 0,76 | 0,17 | 22,6 |
| Ивантеевский | - | - | 3,2 | 0,29 | 0,21 | 22,7 |
| Калининский | 226 | 0,53 | 1,9 | 0,16 | 0,05 | 22,9 |
| Красноармейский | 280 | 0,65 | 4,7 | 0,42 | 0,10 | 21,5 |
| Краснокутский | 77 | 0,18 | 5,1 | 0,46 | 0,15 | 21,7 |
| Краснопартизанский | 37 | 0,09 | 1,2 | 0,11 | 0,08 | 30,1 |
| Лысогорский | 31 | 0,07 | 3,4 | 0,31 | 0,16 | 33,2 |
| Марксовский | 327 | 0,76 | 18,6 | 1,67 | 0,28 | 23,2 |
| Новобурасский | 82 | 0,19 | 5,4 | 0,49 | 0,32 | 29,0 |
| Новоузенский | 191 | 0,44 | 7,0 | 0,63 | 0,21 | 22,4 |
| Озинский | 26 | 0,06 | 0,9 | 0,08 | 0,04 | 20,7 |
| Перелюбский | 33 | 0,08 | 1,4 | 0,12 | 0,08 | 40,2 |
| Петровский | 52 | 0,12 | 8,0 | 0,72 | 0,17 | 23,8 |
| Питерский | 60 | 0,14 | 8,4 | 0,75 | 0,46 | 34,4 |
| Пугачевский | 705 | 1,64 | 20,0 | 1,80 | 0,32 | 20,8 |
| Ровенский | 532 | 1,24 | 2,4 | 0,21 | 0,14 | 20,2 |
| Романовский | - | - | 2,0 | 0,18 | 0,12 | 25,5 |

### окончание таблицы 1.1.6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ртищевский | 145 | 0,34 | 7,6 | 0,68 | 0,13 | 36,0 |
| Самойловский | 33 | 0,08 | 3,0 | 0,27 | 0,13 | 23,7 |
| Саратовский | 761 | 1,77 | 40,7 | 3,65 | 0,86 | 23,6 |
| Советский | 122 | 0,28 | 2,1 | 0,19 | 0,07 | 21,7 |
| Татищевский | 454 | 1,06 | 3,4 | 0,30 | 0,12 | 27,6 |
| Турковский | - | - | 0,6 | 0,06 | 0,04 | 25,2 |
| Федоровский | 27 | 0,06 | 1,6 | 0,14 | 0,08 | 23,4 |
| Хвалынский | 295 | 0,69 | 7,8 | 0,70 | 0,31 | 24,6 |
| Энгельсский | 6722 | 15,63 | 200,1 | 17,98 | 0,70 | 23,3 |

Обеспеченность населения жильем является одним из важнейших показателей уровня жизни населения. По этому показателю Базарно-Карабулакский муниципальный район занимает 3-е место в области. Согласно таблице 1.1.6. в Саратовской области в среднем на одного жителя приходится 23,9 м², а в рассматриваемом районе этот показатель составляет 35,6 м2. В 2008 г. ввод жилья на душу населения в районе составил 0,42 м2/чел.

На данном этапе развития экономики показатели уровня и качества жизни выглядят следующим образом (см. таблицу. 1.1.7).

### Таблица 1.1.7.

Некоторые показатели уровня и качества жизни населения в
Саратовской области, 2008 г.

|  | Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. | Средний размер назначенных месячных пенсий, руб. | Удельный вес учащихся гос-х и муниц-х дневных общеобразовательных школ, занимающихся во вторую смену, % | Численность врачей на 10 000 населения, чел. | Число зарегистрированных преступлений, на 10 000 населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по области | 12008 | 4192 | 10,2 | 51,9 | 174,8 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |
| Александрово-Гайский | 10419 | 3620 | 7,0 | 14,6 | 129,6 |
| Аркадакский | 7454 | 3910 | 9,5 | 19,8 | 145,1 |
| Аткарский | 8300 | 3978 | 6,8 | 23,5 | 177,4 |
| Базарно-Карабулакский | 7034 | 3703 | 0,1 | 19,7 | 135,0 |
| Балаковский | 12337 | 4314 | 4,6 | 41,9 | 191,6 |
| Балашовский | 8839 | 4106 | 2,8 | 28,0 | 151,2 |
| Балтайский | 7027 | 3800 | - | 18,1 | 142,4 |
| Вольский | 9422 | 4063 | 3,3 | 30,5 | 206,1 |
| Воскресенский | 9662 | 3929 | 0,8 | 20,1 | 166,9 |
| Дергачевский | 6966 | 3708 | 0,5 | 16,8 | 105,8 |
| Духовницкий | 7463 | 3876 | - | 19,6 | 145,7 |
| Екатериновский | 8101 | 3894 | - | 13,3 | 106,3 |
| Ершовский | 10041 | 3936 | 14,1 | 20,5 | 152,0 |
| Ивантеевский | 7181 | 3818 | - | 17,3 | 132,8 |

### окончание таблицы 1.1.7.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калининский | 7669 | 3943 | 1,1 | 17,0 | 113,8 |
| Красноармейский | 7841 | 3915 | 0,7 | 18,3 | 130,3 |
| Краснокутский | 7243 | 3841 | 0,5 | 15,6 | 125,7 |
| Краснопартизанский | 7157 | 3775 | - | 13,3 | 116,8 |
| Лысогорский | 6976 | 3843 | - | 14,9 | 162,6 |
| Марксовский | 7290 | 3865 | 3,3 | 20,5 | 141,5 |
| Новобурасский | 7339 | 3854 | 2,7 | 16,2 | 141,2 |
| Новоузенский | 6729 | 3539 | 7,0 | 16,5 | 96,2 |
| Озинский | 7647 | 3652 | 6,6 | 13,4 | 144,9 |
| Перелюбский | 7258 | 3608 | - | 12,4 | 128,8 |
| Петровский | 7618 | 4076 | 2,2 | 20,3 | 187,9 |
| Питерский | 6833 | 3727 | - | 16,9 | 142,4 |
| Пугачевский | 8319 | 3913 | 9,8 | 20,5 | 165,7 |
| Ровенский | 6909 | 3688 | 4,7 | 15,9 | 134,4 |
| Романовский | 6697 | 3911 | 1,0 | 12,5 | 158,4 |
| Ртищевский | 10866 | 4121 | 0,8 | 22,3 | 104,7 |
| Самойловский | 6609 | 3843 | 0,3 | 17,3 | 171,2 |
| Саратовский | 10021 | 4070 | 2,9 | 16,3 | 254,1 |
| Советский | 11160 | 4047 | 14,5 | 12,4 | 138,8 |
| Татищевский | 10339 | 4040 | 1,3 | 17,3 | 146,7 |
| Турковский | 6530 | 3895 | - | 14,0 | 183,2 |
| Федоровский | 7596 | 3760 | - | 10,5 | 163,9 |
| Хвалынский | 6288 | 3912 | - | 23,4 | 166,7 |
| Энгельсский | 11206 | 2439,0 | 20,3 | 46,9 | 168,3 |

Одним из объективных показателей развития сети общеобразовательных учреждений является удельный вес учащихся государственных и муниципальных дневных общеобразовательных школ, занимающихся во вторую смену. В Базарно-Карабулакском муниципальном районе лишь 0,1% школьников занимаются во вторую смену.

В области здравоохранения, в частности по степени обеспеченности врачами в расчете на 10 000 населения, Базарно-Карабулакский муниципальный район уступает общеобластному показателю (14 место).

Как видно из таблицы 1.1.7., параметры, характеризующие уровень жизни в Базарно-Карабулакском муниципальном районе, не высокие. Средний размер назначенных пенсий в районе составляет 3703 руб. в месяц (33 место), а среднемесячная заработная плата его жителей — 7034 руб. (28 место).

Базарно-Карабулакский муниципальный район, по состоянию криминогенной обстановки, является одним из самых благополучных районов Саратовской области. Уровень преступности здесь почти на 1/3 ниже среднеобластного значения.

1.2. Особенности экономико-географического положения

Экономико-географическое положение (ЭГП) района — в первую очередь, его положение по отношению к другим районам области и страны и удобство осуществления транспортных связей с ними — одно из главнейших условий развития территории, то есть ее основной нематериальный актив.

Именно экономико-географическое положение определяет темпы и масштабы развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в составе региональных или более широких хозяйственных связей.

###### В этом отношении ЭГП Базарно-Карабулакского муниципального района описывается нами через соотношение его позитивных и негативных черт (см. таблицу 1.2.1.).

### Таблица 1.2.1.

| Позитивные черты | Негативные черты |
| --- | --- |
| положение в северной части Саратовского Правобережья, на Приволжской возвышенности, на стыке лесостепной и степной природных зон, что дает возможность осуществлять важные народнохозяйственные функции: агропромышленную, лесохозяйственную и рекреационную; крупноселенность, на фоне высокой степени социально-экономической освоенности территории; надежная связь с транспортными сетями региона, наличие железнодорожного сообщения. | слабая минерально-сырьевая база, представленная небольшими место-рождениями строительного сырья местного значения, агроруд и нефти; отсутствие крупных элементов гидрографической сети, лимитирующее ресурсы поверхностных вод; относительная периферийность (вследствие удалённости от ма-гистральных автомобильных дорог и промышленных центров); слабое экономическое взаимодействие со своими соседями, в т.ч. с соседним регионом — Пензенской областью. |

Автотранспортная сеть Базарно-Карабулакского муниципального района имеет радиально-лучевой характер с узловыми элементами в его центральной части. Через район проходит автотрасса регионального значения «Саратов — Балтай» через Тепловку, которая дает выход транспорту в западные и центральные районы области и за ее пределы.

Приведенные характеристики географического положения позволяют оценить его, в основном, как благоприятное для последующего развития в районе рекреационной сферы и традиционных отраслей агропромышленного комплекса.

В целом, экономико-географическое положение района имеет возможности к улучшению, для чего необходимо увеличить транспарентность границ района, путем усиления существующих и формирования новых автодорожных выходов в соседние территориальные системы.

2. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Природно-ресурсный потенциал территории Базарно-Карабулакского муниципального района определяется:

в первую очередь, особенностями приподнятой эрозионно-денудационной равнины, приуроченной к центральной части Приволжской возвышенности, континентальным климатом умеренных широт и преимущественным распространением чернозёмов выщелоченных и чернозёмов обыкновенных, широко используемых в сельскохозяйственном производстве.

во вторую очередь — наличием довольно крупных лесных массивов, занимающих в основном высокие водоразделы, иногда и склоны, а также днища балок и речных долин, которые в совокупности с водными объектами (реки, пруды, родники) формируют благоприятные условия для развития рекреационно-оздоровительного потенциала района.

Всё разнообразие полезных ископаемых на территории Базарно-Карабулакского района приурочено к толще осадочных пород различного возраста и представлено в основном группой строительных материалов (суглинки, глины, пески, мел, мергель, опоки, известняки, песчаники). Кроме того, Базарно-Карабулакский район характеризуется благоприятными гидрогеологическими условиями. Пресные подземные воды, вполне пригодные для питьевого и хозяйственного водоснабжения, водопотребители могут получить практически в любой точке района.

2.1. Геологическое строение и рельеф

Территория Базарно-Карабулакского района (как и всей Саратовской области) располагается в юго-восточной части Восточно-Европейской тектонической платформы, имеющей двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, верхний — т.н. осадочный чехол, сложен комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста.

Кристаллический фундамент на территории Базарно-Карабулакского района большей частью залегает на глубине 2000-3000 м. Лишь в северной и северо-западной части района фундамент поднимается до 1000-2000 м.

Сложен кристаллический фундамент метаморфическими породами, среди которых наиболее развиты полнокристаллические гнейсы мелко– и среднезернистой структуры. Возраст этих пород — архейско-протерозойский. Кристаллический фундамент подвергался интенсивной длительной денудации. Он разбит на отдельные блоки разной формы и размеров, которые в своем развитии подверглись подвижкам различных скоростей и направлений, что обусловило значительные неровности его современной поверхности.

Геологическое строение района довольно сложно. До глубины, примерно 500 м, здесь залегают отложения меловой, палеогеновой и четвертичной систем.

Отложения меловой системы, являющиеся наиболее древними, преимущественно распространены в южной половине района и по долинам рр. Уза и Грязнуха. Породы представлены как нижним, так и верхним отделами, и сложены в нижней части песчано-глинистым комплексом пород мощностью 140-350 м, а выше по разрезу залегает мел-мергельная пачка в различной степени окремнелая и трещиноватая желтовато-серой окраски, мощностью 60-70 м. С отложениями верхнего мела связаны проявления и месторождения мела для извести (в частности, Казанлинское).

На высоких водоразделах меловые породы перекрыты отложениями палеогенового возраста. Они представлены трещиноватыми опоками сызранской свиты мощностью 40-50 м, опоко-глинисто-песчаной пачкой пород царицынской свиты мощностью 15-35 м, толщей песков с прослоями песчаников и чередованием слоев глин, опок и песчаников камышинской свиты мощностью 35-40 м, а также песками и песчаниками саратовских слоев мощностью 50-60 м. Разрез палеогеновых напластований не отличается выдержанностью пород по простиранию и мощности. Основная масса месторождений района, таких как камни строительные, пески строительные и стекольные, приурочены к отложениям данного возраста.

С поверхности основная часть территории перекрыта чехлом четвертичных отложений, которые представлены, главным образом элювиально-делювиальными суглинками и глинами. На водоразделах и их склонах мощность отложений варьирует от 1,0 до 12-15 м. Аллювиальные отложения четвертичного возраста в долинах рек образованы суглинками и разнозернистыми песками с включениями гравия и галечника. Общая мощность аллювия изменяется от 3-5 м до 10-15 м, достигая максимума в долине р. Карабулак. Месторождения кирпично-черепичного сырья в районе связаны с эллювиально-делювиальными образованиями.

## Рельеф

Поверхность территории Базарно-Карабулакского района представляет денудационную равнину олигоценового возраста, расположенную в центральной части Приволжской возвышенности с преобладающими высотами 200-300 м. Покрытые лесом склоны возвышенности очень живописны и создают впечатление средневысотной горной страны.

Наивысшая точка в 351 м находится в 5 км к юго-западу от с. Липовка, самая низкая точка (около 35 м) в долине р. Карабулак, у с. Максимовка. Общий уклон поверхности наблюдается с северо-запада на юго-восток. Абсолютные отметки изменяются от 250-330 м на водоразделах северо-западной части района, до 150-120 м в долинах рр. Уза и Карабулак (см. Том IV. Обзорная карта. Гипсометрическая карта. Углы наклона поверхности. Экспозиция склонов).

Денудационные поверхности водоразделов имеют различную форму: плоскую, плоско-выпуклую, иногда грядовую и седловинную. Наиболее разнообразна морфология водораздельных поверхностей на северо-западе района в междуречье рек Узы и Грязнухи.

Поверхность равнины расчленена многочисленными балками, оврагами и речными долинами. Малые долины имеют различную морфологию, на которую большое влияние оказывает состав пород. Так, балки и овраги, формирующиеся в опоках и песчаниках палеогенового возраста, отличаются довольно узким поперечным профилем с крутыми, местами ступенчатыми склонами (в основном в северной части района). В мел-мергелистых породах (южная часть территории и на севере — долина реки Узы) поперечный профиль долин имеет V — образную форму. Для эрозионной сети, прорезающей толщу песков, обычны пологие склоны и широкие днища.

Расчлененность овражно-балочной сетью средняя, местами сильная. Она представлена действующими и затухающими оврагами и балками. Овраги в большинстве своём склоновые, большой глубины — от 5 до 20-25 м. Протяжённость их различная: от 2-3 до 5-12 км, местами до 20-25 км. Действующие овраги имеют сильнопокатые (5-10°), крутые (10-20°), очень крутые (20-45°), местами обрывистые (более 45°), слабозадернованные и незадернованные скаты. Днища таких оврагов часто размыты. По долинам многих оврагов отмечаются выходы грунтовых вод.

Овраги начальной стадии формирования (промоины) наиболее часто встречаются на склонах южной экспозиции.

Склоны овражно-балочного комплекса в местах выхода на поверхность карбонатных пород верхнего мела или в приконтактной зоне меловых и палеогеновых пород иногда осложнены отрицательными формами рельефа в виде суффозионных блюдец или гравитационными формами — циркообразными оползнями в районах выклинивания верхнемеловых пород (вблизи с. Стригай и Старая Жуковка). В устьях малых эрозионных форм нередко прослеживаются конусы выноса различных размеров.

Территория района имеет развитую речную сеть, принадлежащую на юге бассейну р. Терешки, на севере бассейну р. Узы.

Анализ рельефа показывает, что в орографическом отношении территорию Базарно-Карабулакского можно считать благоприятной как для гражданского и промышленного строительства, так и развития сельского хозяйства. Однако помимо благоприятных территорий имеются и ограниченно-благоприятные и неблагоприятные участки и зоны, приуроченные, в основном, к долинно-балочным комплексам рек. Элементы рельефа, создающие планировочные ограничения, показаны на карте (см. Схема границ территории с особыми условиями использования территории).

2.2. Полезные ископаемые

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала любого района.

Для достижения рациональной территориальной организации производства, обеспечивающей наибольший экономический эффект, должны учитываться специфические особенности района, касающиеся, в частности, выбора сырьевых баз, а также определения экономических показателей их освоения.

Преобладание осадочных горных пород объясняет наличие в районе в основном неметаллических полезных ископаемых (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования территорий. Том IV. Инженерно-геологическое районирование). Минерально-сырьевая база района представлена группой строительных материалов (камень строительный, кпрпично-черепичное сырье, пески строительные, из которых важное значение имеют стекольные пески Хватовского месторождения).

Основная масса месторождений полезных ископаемых расположена в центральной части района и приурочена к водораздельному пространству верховий рек Уза и Карабулак.

Базарно-Карабулакский район в группе районов можно считать наиболее перспективным по пескам строительным. На месторождениях, запасы которых определены ориентировочно, рекомендуется постановка детальных геолого-разведочных работ с целью определения запасов песков по промышленным категориям и возможности их использования в дорожном и жилищном строительстве.

Разведанные запасы кирпично-черепичного сырья полностью удовлетворяют собственные нужды района.

В районе имеется одно нефтегазовое месторождение — Казанлинское. Данное месторождение является неперспективным из-за малых запасов топливно-энергетического сырья, но его можно отнести к разряду резервных (в настоящее время разрабатывается).

Ниже приведены сведения о месторождениях и проявлениях, их геологическая характеристика и запасы (по данным ресурсной базы твёрдых полезных ископаемых Саратовской области по состоянию на 01.01.2003 г.).

Песчаное сырьё

- Алексеевское месторождение серых, мелкозернистых песков палеогенового возраста расположено в 1 км северо-западнее с. Алексеевка, в 3 км юго-западнее р.п. Базарный Карабулак. Мощность полезной толщи — 4,21-7,66 м. Разведанные промышленные запасы (категория АВС1) — 18 тыс. м3.

- Месторождение Алексеевское II желтовато-серых, кварцевых, глинистых песков палеогенового возраста расположено в 4 км северо-западнее с. Алексеевка. Мощность полезной толщи — 17,2 м. Разведанные промышленные запасы (категория АВС1) — 244 тыс. м3.

- Проявление «Песчаная шишка» светло-серых, кварцевых, мелкозернистых песков палеогенового возраста расположено в 3 км южнее с. Вязовка. Мощность полезной толщи — 3,5 м. Прогнозные ресурсы — 560 тыс. м3.

- Содомское месторождение жёлтых, кварцевых, мелкозернистых песков палеогенового возраста расположено в 20 км севернее р.п. Базарный Карабулак. Мощность полезной толщи — 3,3-8,3 м. Разведанные промышленные запасы (категория АВС1) — 978 тыс. м3, по категории С2 — 2049,2 тыс. м3.

- Хватовское месторождение (восточный участок) белых, кварцевых, мелко и среднезернистых песков палеогенового возраста расположено в 1,5 км юго-восточнее Хватовского стекольного завода и ж.-д. ст. Высотная. Мощность полезной толщи — 15,1 м. Разведанные промышленные запасы (категория АВС1) — 212,1 тыс. м3.

- Хватовское месторождение (западный участок) белых, кварцевых мелко и среднезернистых песков палеогенового возраста расположено в 1,5 км юго-восточнее Хватовского стекольного завода. Мощность полезной толщи — 15,5 м. Разведанные промышленные запасы (категория АВС1) — 29,3 тыс. м3.

- Хватовское проявление белых и светло-серых, кварцевых, мелко и среднезернистых песков палеогенового возраста расположено в радиусе 10 км от с. Хватовка. Мощность полезной толщи — 3,0-18,0 м. Прогнозные ресурсы — 1230 тыс. м3.

Глинистое сырьё

- Адоевщинское месторождение четвертичных суглинков расположено в 1,5 км восточнее р.п. Базарный Карабулак. Мощность полезной толщи — 16,7 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 — 5900 тыс. м3.

- Базарно-Карабулакское месторождение четвертичных суглинков и глин расположено в 3,0 км юго-восточнее р.п. Базарный Карабулак. Мощность полезной толщи до 12,0 м. Разведанные промышленные запасы (категория АВС1) — 1735 тыс. м3.

- Берёзовское месторождение четвертичных суглинков с известковистыми включениями расположено в 1,5 км восточнее с. Берёзовка, на левом склоне долины р. Чернавка. Мощность полезной толщи — 10,65 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 — 1054 тыс. м3.

- Казанлинское месторождение каолинит-гидрослюдистых глин мелового возраста расположено на северо-западной окраины с. Казанлы, в 13 км восточнее р.п. Базарный Карабулак. Мощность полезной толщи — 12 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 — 6500 тыс. м3.

- Старожуковское месторождение гидрослюдистых глин с примесью монтмориллонита мелового возраста расположено на восточной окраине с. Старая Жуковка, в 13,0 км юго-восточнее р.п. Свободный. Мощность полезной толщи — 12,0 м. Разведанные промышленные запасы (категория АВС1) — 2636 тыс. м3, по категории С2 — 5800 тыс. м3.

- Стригайское месторождение глин мелового возраста расположено юго-западнее с. Стригай, в 10 км восточнее р.п. Базарный Карабулак. Мощность полезной толщи — 12,2 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 — 2500 тыс. м3.

- Тепляковское месторождение четвертичных суглинков и глины с известняковистыми включениями расположено в 0,4 км северо-западнее с. Тепляковка. Мощность полезной толщи — 7,3 м. Разведанные промышленные запасы (категория АВС1) — 654 тыс. м3.

- Туганское месторождение глин мелового возраста расположено в 3,0 км западнее с. Старая Жуковка. Мощность полезной толщи — 7,3 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 — 6400 тыс. м3.

Месторождения природного мела

- Казанлинское месторождение мел-мергелистых пород с прослоями известковой муки расположено в 2,6 км северо-западнее с. Казанла, в 1,8 км к западу от с. Новая Жуковка на левобережье р. Казанка. Мощность полезной толщи — 5,2-16 м. Промышленные запасы по категории АВС1 — 348 тыс. т.

- Ключевское проявление серовато- и желтовато белого, слабопесчанистого мела расположено в районе с. Ключи, в 6,6 км югу юго-западу от ст. Казаковка. Мощность полезной толщи — 42 м. Промышленные запасы не определены.

- Стригаевское проявление плитчатого белого мела с желтоватым оттенком расположено в 2,4 км к югу от с. Стригай. Мощность полезной толщи — 65 м. Промышленные запасы не определены.

Фосфоросодержащее сырьё мелового возраста

- Алексеевское проявление светло-серых мергелей и зеленовато-серых глин с печанистыми конкрециями и гальками фосфоритов чёрного цвета расположено на северо-западной окраине с. Алексеевка. Мощность полезной толщи — 0,4-4,5 м. Промышленные запасы не определены.

- Базарно-Карабулакское проявление грязно-белых, ожелезнённых мергелей с гальками фосфоритов и прослоями чёрных окатанных фосфоритовых желваков в нижней части полезной толщи расположено на юго-западной и юго-восточной окраине Базарного Карабулака. Мощность полезной толщи — 1,1-1,5 м. Промышленные запасы не определены.

- Ивановское проявление грязно-белых мергелей с рассеянными гальками фосфоритов расположено у с. Ивановка. Мощность полезной толщи — 2,5-3,0 м. Промышленные запасы не определены.

- Нечаевское проявление мелоподобных мергелей с желваками фосфоритов. Первое проявление расположено в 2 км на восток от дер. Нечаевки, второе в 2 км юго-западнее дер. Нечаевки. Мощность полезной толщи первого проявления — 1,1-3,3 м, второго — 0,5-0,6 м. Промышленные запасы не определены.

- Старо-Жуковское проявление глауконитовых, грязно-белых мергелей с рассеянными гальками и желваками фосфоритов расположено в 0,7 км юго-восточнее с. Старая-Жуковка. Мощность полезной толщи — 1,0-2,2 м. Прогнозные ресурсы — 15,75 тыс. т.

2.3. Климат

Климат Базарно-Карабулакского района, учитывая его расположение на территории Саратовской области, континентальный умеренных широт, характеризующийся жарким и сухим летом, холодной снежной зимой, короткой весной и непродолжительной осенью.

Территориальное изменение климата в районе выражается в его зональности. Ландшафтно-климатические зоны представлены в северной части района южной лесостепью, на остальной части территории — умеренно-засушливой степью.

В районе наблюдаются резкие колебания температуры воздуха (годовая амплитуда температур составляет 33,3°). Самый холодный месяц — январь, самый жаркий — июль. Абсолютный минимум равен -43°С, абсолютный максимум +39°С. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,4°С.

Продолжительность вегетационного периода составляет 145 дней. Средняя температура выше +10°С равна 2400°.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 138 дней с колебаниями по годам от 99 до 167 дней. Первые заморозки отмечаются 12 сентября, а последние 5 июня (в среднем заморозки наблюдаются с 26 сентября по 10 мая). Устойчивое промерзание почвы в среднем наблюдается во второй половине осени и при наличии снежного покрова протекает замедленно. Глубина промерзания почвы в среднем составляет 66 см.

Территория района расположена в двух зонах различного увлажнения: северная половина — в зоне относительно недостаточного увлажнения, где количество осадков превышает 450 мм и может достигать 584 мм, а в южной части района — в зоне слабого увлажнения величина осадков колеблется от 400 до 450 мм. Количество осадков в теплый период (IV-Х) в среднем выпадает до 315 мм, в холодный период (ХI-III) до 260 мм.

За вегетационный период осадков выпадает лишь около 40-50% их годовой суммы и составляет в среднем от 234 до 269 мм. В летнее время осадки выпадают, главным образом, в виде ливневых дождей.

Зима в районе, по сравнению с другими районами Саратовской области, довольно снежная. Средняя высота снежного покрова за зиму достигает 47 см. Число дней в году со снежным покровом составляет 146.

Первый снеговой покров в среднем наблюдается 4 ноября. Образование устойчивого снегового покрова наступает в среднем 25 ноября. Разрушение устойчивого снежного покрова отмечается в среднем 16 апреля.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 66-74%. Наибольшая среднемесячная относительная влажность отмечается в зимние месяцы и составляет 88% (январь), наименьшая в июле — 62%. Относительная влажность за вегетационный период равна 47%.

Преобладающее направление ветров западное и северо-западное (40,85%), реже повторяются южные и юго-восточные ветры (23,4%). Скорость ветров этих направлений не высоки. Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/с, наибольшая средняя скорость зимой до 4,8 м/с, наименьшая весной — 2,2 м/с.

С переходом суточной температуры воздуха через +8°С (в конце сентября - начале октября) устанавливается отопительный период, продолжительность которого достигает 208 дней. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны –26° и –17,9°С.

С учетом господствующих ветров, новые промышленные и гражданские предприятия и животноводческие комплексы загрязняющие атмосферу, необходимо располагать к западу-юго-западу или востоку-юго-востоку от селитьбы.

В целом климатические условия района благоприятны для гражданского и промышленного строительства. Следует отметить, что благоприятность для жизнедеятельности людей (комфортность климата) убывает с севера на юг. В этом же направлении ухудшаются и агроклиматические условия.

По влагообеспеченности вегетационного периода территорию района можно подразделить на два района:

- умеренно-тёплый (северный);

- тёплый (южный).

В северном районе гидротермический коэффициент (ГТК) составляет 0,82. Осадков за вегетационный период выпадает 265-310 мм осадков. В этом районе вероятность появления полувлажного и влажного лета равна 50-65% всех лет. Вследствие чего здесь почти повсеместно вызревают озимые и могут возделываться ранние и среднеранние сорта яровых культур умеренного пояса.

В южном агроклиматическом районе (ГТК=0,6-0,8) сухие и засушливые летние сезоны бывают в 30-35% всех лет, а влажные и избыточно влажные — 5-10%. Осадков за вегетационный период выпадает 250-280 мм. Значительные тепловые ресурсы позволяют широко культивировать помимо озимых (рожь и пшеницу) средние и средне-поздние культуры, а также многие овощные, бахчёвые и плодово-ягодные культуры.

Недостатком местного климата являются неблагоприятные метеорологические явления, такие как зимние оттепели, метели, гололед, весенние заморозки, суховеи и засухи (в отдельные годы), что отрицательно сказывается на работе коммунальных служб и урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур.

Физиолого-климатические условия всего района благоприятны для организации как летнего, так и зимнего видов отдыха. Среднесуточные температуры теплого периода от +13° до +20°С, холодного — от -4° до -13°С.

Наиболее благоприятными условиями для отдыха и туризма обладает лесостепная зона, где количество дней в году пригодных для отдыха без ограничения составляет порядка 70-73%, здесь же наблюдается преобладание благоприятных для климатолечения тёплых малооблачных погод и погод с дневной облачностью, что не ограничивает возможности приема солнечных и воздушных ванн. Важно подчеркнуть роль микроклимата в распределении мест отдыха и лечения. Так пересеченный рельеф в совокупности с залесённой местностью создает исключительно благоприятные условия для использования этой территории в санаторных целях.

2.4. Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды

Территория Базарно-Карабулакского района имеет развитую овражно-балочную сеть и значительную приподнятость водоразделов, обуславливающих поверхностный сток и хороший дренаж территории. Гидрографическая сеть района представлена такими реками как Уза, Карабулак, Казанла, Медведица и их многочисленными мелкими притоками, а также оврагами и балками, впадающими в эти реки (см. Том IV. Обзорная карта. Космофотокарта).

Наиболее крупной и значимой рекой района в северной его части является р. Уза с многочисленными притоками в виде небольших речек, речушек, ручьёв и временных водотоков по оврагам и балкам (наиболее крупные притоки: Арбузовка, Чернавка, Березовка, Грязнуха).

Река Уза берет свое начало в пределах района и протекает по его территории в северо-западном направлении, впадая в р. Суру за пределами района. Река Уза с её многочисленными притоками имеет значительную площадь водосбора. Протяженность реки в пределах района составляет около 45 км. Долина ее хорошо разработана, русло извилистое шириной от 5 до 15 м и глубиной от 0,5 до 6 м. Берега крутые, местами обрывистые, течение постоянное. Расход воды 18-20 л/с. Вода в реке пресная, пригодная для питья, водопоя скота и орошения.

Река Карабулак (правый приток р. Терешка) дренирует Приволжскую возвышенность и территорию района в меридиональном направлении. Имеет разветвленную систему притоков. Пойма реки сложена аллювиальными песками и суглинками с частыми слоями гравия и галечника.

Река Медведица берет начало на Приволжской возвышенности в 5 км западнее с. Алексеевка. Протекает по территории района в своем верхнем течении, в хорошо разработанной долине с крутым высоким правым склоном и низким, пологим левым.

Река Казанла дренирует территорию района в северо-восточной его части и течёт на юго-восток, где с момента впадения в неё левого притока Сухая Казанла, она является природной границей между Базарно-Карабулакским и Вольским районами.

Два уровня пойменных террас, прослеживающихся в долинах почти всех рек, имеют ровную поверхность, слабо наклонённую по долине в сторону течения и в сторону русла рек. Над урезом воды они соответственно возвышаются на 0,5-1,5 и 5-10 м. Низкая пойма имеет ширину преимущественно 15-20 м. Поверхность пойменных террас неблагоприятна для строительства, ввиду возможности затопления паводковыми водами. Надпойменные террасы практически не прослеживаются.

В питании рек района основную роль после спада весеннего половодья выполняют воды из палеогеновых водоносных горизонтов, выходящих на дневную поверхность в виде родников. Ими держится устойчивый меженный уровень воды рр. Уза, Карабулак, Казанла и Медведица. Постоянный расход воды имеют также и более мелкие водотоки: рр. Арбузовка, Чернавка, Березовка, Грязнуха, Каналейка, Черторойка, Глиниха и др.

Расход воды у этих рек небольшой, питание осуществляется за счёт атмосферных осадков и родников. Среднегодовые расходы воды в реках составляют менее 1 м3/с, вследствие чего водоотбор из рек допустим лишь не более 10% минимального расчётного стока.

В период весеннего половодья уровень в реках повышается за семь-десять дней до вскрытия. На р. Уза уровень воды в среднем поднимается на 2,5-3 м, и на притоках до 1,2-2 м.

Вскрываются реки 1-10 апреля, половодье заканчивается в середине мая. Вода заливает всю пойму. Меженный период длится с июля по сентябрь, но бывают и дождевые паводки 2-3 дня. Зимний режим рек начинается в юнце ноября и продолжается по третью декаду марта — первую декаду апреля. Продолжительность ледостава 110-120 дней. Толщина льда 30-80 см, максимальная 100 см (р. Уза). Продолжительность ледохода 3-5 дней.

Цветность воды рек значительна, особенно у реки Узы, что связано с заболоченностью и освоенностью территории. Наибольшая мутность реки приходится на апрель.

Среднемесячные температуры воды в реках (июне-августе) колеблется от +18° до +22°С. Наиболее интенсивный нагрев в июне, максимум наступает в июле, вода нагревается до 23-24°С. Продолжительность купального сезона на реках и водоемах со среднесуточной температурой воды выше +17° — 85-90 дней. Воды всех рек района пресные (сухой остаток 0,2-1,0 г/л) с преобладанием в химическом составе гидрокарбонатов, иногда у мелких речек минерализация повышается с преобладанием ионов сульфатов.

Крупных озёр на территории района нет. В пойме реки Узы есть небольшие озёра, много болот, ериков, протоков, которые с весны многоводны, а летом сильно мелеют или пересыхают. Болота встречаются также и в поймах Карабулака и Казанлы.

По днищам многих оврагов и балок протекают ручьи, питающиеся родниковыми водами. Родниковые воды пресные, хорошего качества. В некоторых оврагах и балках устроены пруды, вода которых используется для орошения и водопоя скота.

По минерализации, химическому составу, стоковым характеристикам реки района могут быть использованы только для водопоя скота и орошения, но как источники централизованного водоснабжения они служить не могут. По морфологическим характеристикам температурному режиму и санитарному состоянию наиболее благоприятны для целей рекреации, являются pp. Уза, Карабулак, Казанла. Для организации отдыха в купальный сезон необходимо благоустройство пляжей и расчистка прибрежной подводной полосы.

Гидрогеологические условия

Территория Базарно-Карабулакского района приурочена к восточной части Сурско-Хопёрского артезианского бассейна и относится к Ульяновско-Саратовскому гидрогеологическому району. Данный район характеризуется достаточно хорошими гидрогеологическими условиями. Водоносные горизонты, пригодные для централизованного водоснабжения приурочены, преимущественно, к верхнемеловым и палеогеновым отложениям (см. Том IV. Гидрогеологическое районирование).

Характеристика водоносных горизонтов и комплексов, распространённых на территории района представлена в таблице 2.4.1. Как видно из приведенной таблицы минерализация подземных вод, используемых в районе не превышает 1 г/л. Наиболее перспективными для централизованного водоснабжения являются водоносные горизонты и комплексы сызранских и верхнемеловых отложений. Пресные воды современных и верхнечетвертичных аллювиальных отложений залегающих в долинах рек, крупных оврагах и балках используются в качестве децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжение населения. Часто подземные воды выходят на дневную поверхность в виде родников, питая многочисленные ручьи − притоки pp. Узы, Карабулака, Казанлы и Медведицы.

Величина прогнозных ресурсов подземных вод в пределах территории района по данным ФГУП «Волгагеология» составляет 278,2 тыс. м3/сут., а средний модуль прогнозных ресурсов равен 1,67 м3/сут. на км2. Эксплуатационные запасы подземных вод по Базарно-Карабулакскому району не оценивались. Разведанных и утвержденных запасов подземных вод нет.

Таким образом, теоретически обеспеченность запасами подземных вод в районе превышает 100%, но прогнозные запасы пресных подземных вод могут быть использованы для целей водоснабжения только после разведки и утверждения в установленном порядке.

### Таблица 2.4.1.

#### Характеристика водоносных горизонтов и комплексов

| № п/п | Наименование водоносного горизонта (ВГ), комплекса (ВК) | Область распространения | Водовмещающие породы | Мощность водовмещающих пород, м | Глубина залегания, м | Величина напора, м | Дебит скважин, л/с | Минерализация, г/л | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВГ современных и верхнечетвертичных аллювиальных отложений | В долинах рек и их притоков, крупных оврагах и балках | Пески и суглинки с галькой и гравием | 1-10 | от 1-5 до 3-10 | грунтовые, без напорные | 4-10 м3/сут колодцев | Пресные, до 1 г/л | Децентрализованное хоз. питьевое водоснабжение нас. пунктов расположенных в долинах рек |
| 2 | ВГ сызранских отложений | Практически повсеместно. | Пески мелко и среднезернистые, опоки и кварцево-глауконитовые песчаники | 30-40 | 12-136 | Безнапорно-напорные до 60 | 0,16-0,7 родников 0,9-1,4 скважин | Пресные 0,15-0,6 | Являются перспективными для централизованного водоснабжения |
| 3 | ВК верхнемеловых отложений | Имеет широкое распространение в южной части района и долинах рр. Уза, Карабулак | Трещиноватые мел и мергели | 60-100 | от 0 до 40-140 | Безнапорно-напорные до 60-80 | 6,0-19 скважин | Пресные до 1 г/л | Являются перспективными для централизованного водоснабжения |

2.5. Почвенный покров

Территория Базарно-Карабулакского района расположена в лесостепной и степной зонах Саратовского Правобережья. В почвенном покрове района доминируют выщелоченные черноземы лесостепной зоны и чернозёмы обыкновенные степной зоны, обладающие достаточно высоким плодородием. Площадь распространения выщелоченных черноземов составляет около 39,6% территории района, а чернозёмов обыкновенных около 30% (см. Почвенная карта).

В долинах Узы и Карабулака распространены аллювиально-дерновые почвы. В замкнутых понижениях на пойменной террасе р. Уза имеются участки лугово-болотных почв. Общая площадь таких почв незначительна и составляет около 521 га (0,26%).

Серые и тёмно-серые лесные почвы в районе, как правило, занимают хорошо дренируемые участки водоразделов, сложенных палеогеновыми опоками, песчаниками и продуктами их выветривания — суглинками и супесями, часто перемешанными. На долю лесных почв приходиться около 33062 га, что составляет 14,3%.

На территории района в виде пятен большей или меньшей площади распространены солонцы чернозёмные и лугово-чернозёмные в комплексе с черноземами средневыщелоченными и обыкновенными. Их доля довольно значительна и составляет 18426 га или 8,2%.

На пойменных террасах рек почвообразование идет по луговому и влажно-луговому типам с образованием пойменных луговых и влажно-луговых почв. В замкнутых понижениях на пойменных террасах рек и по предбалочным понижениям почвообразование идет по болотному типу с образованием лугово-болотных и иловато-болотных почв.

Значительная изрезанность территории овражно-балочной сетью, приподнятость водоразделов и наличие речных долин создают различные условия увлажнения плато водоразделов и их склонов разной длины, крутизны и экспозиции, обуславливая разнообразие почв по мощности почвенного профиля, по содержанию гумуса, степени их смытости. Характер почвообразующих пород определяет механический состав почв и щебенчатость неполноразвитых почв.

Глубокое залегание грунтовых вод на плато и склонах водоразделов обусловило формирование почв автоморфного типа (черноземы, солонцы, лесные почвы). При более высоком уровне залегания грунтовых вод на надпойменных террасах рек сформировались почвы полугидроморфного типа (лугово-черноземные, солонцы лугово-черноземные). При близком залегании грунтовых вод - на пойменных террасах рек формируются почвы гидроморфного типа (пойменные луговые и влажно-луговые почвы, лугово-болотные почвы).

Овражно-балочная сеть представлена смытыми и намытыми почвами балок и оврагов, а также обнаженными рыхлыми породами по берегам рек. Овражно-балочные комплексы находятся под воздействием потоков поверхностных вод, они имеют небольшую мощность гумусового горизонта и частично пригодны под пастбища со строго нормированным выпасом.

Широкое развитие эрозионных процессов привело к распространению эродированных почв. Среди эродированных земель наибольшее распространение получили слабосмытые и среднесмытые разности. Почвы, подверженные сильной линейной эрозии (овраги и балки), занимают небольшой процент и развиты преимущественно в долинных комплексах малых рек.

Наиболее ценными и высокоплодородными почвами в районе являются различные модификации черноземов, которые рекомендуется использовать под все сельскохозяйственные культуры. Высоким плодородием обладают почвы лугово-черноземные и пойменные — их следует использовать под выращивание корнеплодов, овощей, а также сенокосные угодья. Лугово-болотные почвы рекомендуются ограниченно использовать под сенокосы с ручным сенокошением. Овражно-балочные почвы не пригодны для сельскохозяйственного использования и требуют обязательного применения комплекса противоэрозионных мероприятий. Смытые и намытые почвы балок ограниченно пригодны под пастбища.

2.6. Растительность и животный мир

Разнообразие геологического строения и форм рельефа, особенности климатических условий и других элементов ландшафта обусловили на территории района пестроту как почвенного, так и растительного покрова (см. Том IV. Ландшафтная карта. Космофотокарта).

Зональным типом растительности в северной части Базарно-Карабулакского муниципального района являются луговые степи на выщелоченных чернозёмах.

В центральной части на обыкновенных чернозёмах произрастают разнотравно–типчаково-ковыльные степи и типчаково-ковылковые, местами слабо комплексные, степи на солонцеватых обыкновенных чернозёмах.

В южной части района на обыкновенных щебнистых, неполноразвитых чернозёмах (на опоках и песчаниках) произрастают разнотравно-типчаково-ковыльные степи.

В настоящее время на месте луговых и богаторазнотравно-типчаково-ковыльных степей созданы сельскохозяйственные ландшафты. Природные степные комплексы частично сохранились в поймах рек, оврагах и балках. В местах, неиспользуемых под пастбища (опушки леса, лесные поляны), первичные зональные ассоциации сохранились практически полностью.

В растительном покрове луговых степей много разнообразных ярко-цветущих растений (сон-трава, шалфей, клевер, подмаренник, лапчатка гусиная и др.), из злаковых растений — типчак, ковыли (узколистный, перистый и тырса), мятлик узколистный, костёр прибрежный, полевица. Встречаются кустики ракитника с жёлтыми цветами и бобовника с бело-розовыми цветами. Степные участки в основном распаханы.

Разнотравно-типчаково-ковыльные степи состоят из типчака, ромашника, тысячелистника, подорожника, одуванчика, лапчатки серебристой, цикория, икотника, подмаренника, шалфея. Бобовые виды представлены клевером красным, белым, луговым и полевым. На суходолах распространены полыни (Лерха, горькая, австрийская) и сорные растения (татарник, осот, пастушья сумка, клоповник сорный, гулявник и др.).

Участки, расположенные на лесных опушках и близ лесов, представлены такими же видами, как и луговые степи. Кроме того, здесь встречаются: мышиный горошек, земляника, незабудка и др. На солонцеватых комплексах растут кермек, типчак, тонконог, полыни.

Заболоченные участки, замкнутые понижения на террасах рек представлены осокой, тростником, лисохвостом, из зонтичных обычен морковник, борщовник.

Растительность пойм рек представлена разнотравно-злаковой и злаково-разнотравной ассоциациями. Из злаков развиты: мятлик, пырей, костер, вейник. Из бобовых — клевер, люцерна, из разнотравья — вероника, герань, шалфей, подмаренник, лапчатка, одуванчик, осочка, подорожник.

Лесные массивы встречаются как на юге района, так и на севере, но самое большое распространение они получили в центральной части на междуречье Узы, Карабулака и Медведицы. Леса главным образом дубовые. Но в них растут также липа, береза, клён остролистный, вяз, ясень, во втором ярусе - рябина, боярышник, дикие яблоня и груша, В кустарниковом ярусе - тёрн, крушина, бересклет, шиповник. Богата в лесах и травяная растительность.

Кроме лиственных лесов, для района характерно распространение хвойных насаждений, в основном, это сосновые культуры на песчаных и супесчаных почвах (например, Нееловское лесничество). Получили развитие и смешанные лесные культуры — из лиственницы сибирской, сосны обыкновенной, березы, бархата амурского и акации жёлтой, которые можно встретить в зеленых зонах районного центра Базарный Карабулак и с. Алексеевка, а также по склонам больших оврагов (овраг «Маза»).

Под лесами и древесно-кустарниковыми насаждениями в районе занято около 44 тыс. га. Общая площадь, покрытая лесом, составляет 35309 га. В долинах речек, балок и оврагов растут ивняк, ветла, дуб, береза, черемуха и др. Кроме того, на территории района имеются искусственные лесные насаждения, представленные полезащитными и приовражными лесополосами, состоящими из дуба, клёна, вяза, акации, рябины, смородины золотистой и др.

Лесистость района составляет 16,4%, при средней лесистости области 6,7% (Саратовского Правобережья — 11,2%). Все леса в Базарно-Карабулакском районе относятся к категории защитных, выполняющих средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

Одним из основных компонентов природной среды и важной составной частью природных богатств Базарно-Карабулакского района муниципального района является животный мир, имеющий относительно высокое биологическое разнообразие.

Это объясняется физико-географическим положением муниципального района и своеобразием ландшафтных условий. Здесь обитают как типичные представители фауны лесостепи и степи, так и космополитические виды, число которых особенно велико в пойменных сообществах Узы, Карабулака, Медведицы и их многочисленных притоков.

Основными лесными представителями животного мира в районе являются кабаны, лоси, косули, кроме того, встречаются волки, лисы, заяц-беляк и русак, куница, ласка, лесная соня, лесной или черный хорёк.

Из птиц в лесу можно встретить тетерева-косача, глухаря, кукушку, дятла, козодоя, дрозда. Из пернатых хищников в лесу обитают: сокол, ястреб, сойка, серый сорокопут и ночные обитатели леса — сова, филин, сыч.

Из перелетных и кочующих птиц весной появляется жаворонок, скворец, зяблик, кукушка, соловей, ласточка. На зиму с севера прилетают свиристели, снегири и чечётки.

В сохранившихся степных ассоциациях можно встретить суслика, тушканчика, байбака, хоря степного, обыкновенного слепыша, из птиц — куропатку, перепела и др. На водных просторах озёр, прудов и в зарослях на берегу рек гнездится много перелетных птиц: утки (лысуха, чирки, кряква и др.), болотная курочка, болотный кулик, цапля.

Все указанные виды животных и птиц имеют большое значение в поддержании биологического разнообразия и экологического равновесия в экосистемах. Увеличение численности животных и птиц, их видового состава путем создания заказников, акклиматизация и реакклиматизация на территории района, представляет главную задачу для человека в сохранении и увеличении биологического разнообразия района.

2.7. Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов

Для планирования рационального и экологически сбалансированного природопользования крайне необходима информация о естественной дифференциации природной среды и характере ландшафтного покрова, которая позволяет уяснить исходное состояние ландшафтов, ныне преобразованных хозяйственной деятельностью.

Ландшафтное районирование позволяет дать комплексную характеристику естественной природной неоднородности территории, отражает её биоклиматическую и литолого-морфологическую дифференциацию.

Территория Базарно-Карабулакского муниципального района располагается на Приволжской возвышенности в подзоне южной лесостепи и северной степи. Поверхность территории района приурочена к денудационной равнине олигоценового возраста, и представляет собой плоские, плоско-выпуклые, грядовые и седловинные водораздельные поверхности с большим количеством денудационных останцов.

Лесостепная зона в пределах района характеризуется распространением луговых степей на чернозёмах выщелоченных и неполноразвитых, с участками лесных массивов на вершинах и склонах останцов и поймах рек.

Степная зона характеризуется распространением разнотравно–типчаково-ковыльных степей и типчаково-ковылковых местами слабо комплексных степей на солонцеватых обыкновенных чернозёмах разной степени щебенчатости и каменистости.

Зональные (биоклиматические) и азональные (геолого-геоморфологические) структуры, взаимно сопрягаясь, создают конкретные относительно однородные территориальные целостности — ландшафтные районы. На территории Базарно-Карабулакского района выделяется три ландшафтных района, один из которых интразональный (см. Том IV. Ландшафтное районирование).

Алай-Узинский ландшафтный район Приволжской возвышенно-равнинной лесостепной провинции занимает всю северную и центральную части Базарно-Карабулакского района. В пределах Алай-Узинского ландшафтного района выделяется Верхне-Узинский ландшафт целиком входящий в ландшафтный район.

Верхне-Узинский ландшафт занимает площадь 1259,05 км2 или 55,03% площади района. Большая часть ландшафта дренируется рекой Уза и её притоками. На юго-западе ландшафта находятся верховья рек Медведица и Чечуйка. Юго-восточная часть ландшафта приурочена к левобережью Казанлы. На юге ландшафт ограничен верховьями Карабулака, Казанлы и их притоков.

Абсолютные высоты в ландшафте (Медведицко-Узинском междуречье) составляют от 220 м в долинах до 300-330 м на междолинных участках. Для ландшафта характерны останцово-гривистые водораздельные поверхности, а также пологие, слабопокатые и покатые склоны. Придолинные склоны могут иметь уклоны более 10-15°.

В почвенном покрове Верхне-Узинского ландшафта господствуют выщелоченные черноземы. Большим содержанием гумуса и мощностью отличаются черноземы, сформированные на карбонатных глинах и тяжелых суглинках, меньшие значения этих показателей наблюдаются на средних суглинках. В правобережье Узы, а также на Медведицко-Узинскоми Узинско-Карабулакском междуречьях распространены серые лесные почвы на карбонатных глинах и тяжелых суглинках, на средних суглинках. К опокам и песчаникам приурочены черноземы неполноразвитые слабо- и среднекаменистые. На территориях, сложенных супесями и песками, развиты процессы дефляции. На склонах почвы средне- и сильносмытые. В бассейне реки Ключевка встречается участок черноземов выщелоченных в комплексе с солонцами (10-25%).

Пахотные угодья в ландшафте занимают — 784,33 км2, что составляет 62,29% от площади ландшафта.

Нижне-Терешкинский ландшафтный район Приволжской возвышенно-равнинной лесостепной провинции занимает южную часть Базарно-Карабулакского района. В пределах Нижне-Терешкинского ландшафтного района выделяется Казанлинско-Карабулакский ландшафт целиком входящий в ландшафтный район. Казанлинско-Карабулакский ландшафт занимает площадь 712,84 км2 или 31,16% площади района. Территория ландшафта дренируется, преимущественно, рекой Карабулак и ее притоками. Вдоль восточных рубежей ландшафта протекает река Казанла. Абсолютные высоты составляют от 70 м в долинах до 230 м на междолинных участках. Для ландшафта характерны узкие гривистые водораздельные поверхности, местами – останцового типа, а также слабопокатые и покатые склоны. Придолинные склоны имеют уклоны более 10-15°.

В почвенном покрове на севере Казанлинско-Карабулакского ландшафта, а также на придолинных склонах господствуют обыкновенные черноземы на карбонатных глинах и тяжелых суглинках, на средних суглинках. В половине ландшафта преобладают черноземы неполноразвитые малогумусные слабо- и среднекаменистые, сформированные на опоках. На склонах почвы средне- и сильносмытые. В юго-восточной части ландшафта на Терешкинско-Казанлинском и Казанлинско-Карабулакском междуречьях встречаются небольшие массивы серых лесных почв в сочетании с черноземами неполноразвитыми на опоках. В правобережье реки Грязнуха есть участок с черноземами обыкновенными карбонатными на известняках и других карбонатных породах. На придолинных склонах в бассейне реки Соболейка встречаются выщелоченные черноземы в комплексе с солонцами (10-25%).

Пахотные угодья в ландшафте занимают 498,06 км2, что составляет 69,87% от площади ландшафта.

Интразональный ландшафтный район долин малых рек общей площадью 315,93 км2 включает долины малых рек дренирующих территорию Базарно-Карабулакского района.

В северной части Базарно-Карабулакского района протекает река Уза с притоками Грязнуха, Чернавка, Арбузовка, Липовка и Долгобазан. На западе района находятся верховья рек Медведица и Чечуйка. Южная половина района дренируется рекой Карабулак и ее притоками: Соболейка, Елшанка, Глиниха, Тугай, Черторойка, Каналейка, Сухой Карабулак и др. Вдоль юго-восточной границы района протекает река Казанла. Абсолютные высоты в долинах малых рек составляют 40-150 м.

Для долин рек характерны аллювиальные пески, супеси, суглинки и глины, а также суглинки и глины в пойменных понижениях. В поймах рек Уза, Карабулак, Казанла и др. встречаются аллювиальные насыщенные мало- и среднегумусные среднемощные почвы, а также луговые и лугово-болотные почвы. На первой надпойменной террасе представлены лугово-черноземные почвы. Для вторых надпойменных террас характерны в южной лесостепи черноземы выщелоченные остаточно-луговатые, а в северной степи черноземы обыкновенные остаточно-луговатые.

Пахотные угодья в интразональном ландшафтном районе долин малых рек занимают 8,84 км2, что составляет 5,44% от площади административного района или 2,8% от площади ландшафта.

2.8. Опасные природные и природно-антропогенные процессы

На территории Базарно-Карабулакского района распространены разнообразные природные и инженерно геологические процессы, определяющие основные черты современного мезо– и микрорельефа. Наиболее ярко проявляются эрозионные, оползневые, гравитационные, карстовые и суффозионные процессы. В облик современного ландшафта вписаны крупные и мелкие карьеры, связанные с добычей песков и глин.

Развитие и распространение перечисленных экзодинамических процессов и форм рельефа контролируется неотектонической историей развития территории, составом слагающих местных пород, климатическими особенностями и хозяйственной деятельностью человека (см. Том IV. Опасные геологические процессы и комплексная оценка территории).

Современные экзодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях района.

На территории района отмечаются следующие процессы и явления:

- плоскостной смыв отмечается повсеместно на склоновых землях с большой степенью распаханности (уклон 0,5-1°) и на поверхности надпойменных террас. Плоскостной смыв, снижая почвенное плодородие, разрушает земли и одновременно активизирует появление эрозионных процессов;

- линейная эрозия отмечается, преимущественно, на участках с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с уклонами более 1° Эрозионные процессы наблюдаются в долинных комплексах малых рек Узы, Карабулака, Казанлы и Медведицы. Максимальное значение густоты овражно-балочной сети (от 0,1-0,2 до 0,5-0,8°км/км2) отмечается в районе сёл Максимовка, Старая Жуковка, Стригай, пос. Комсомольский). Глубина оврагов составляет от 2 до 10-15 м и длина от 0,1 до 2,5-3,0 км;

- боковая речная эрозия развивается вдоль русел и берегов малых рек. Такие подмываемые берега морфологически четко фиксируются относительно высоким обнаженным уступом, часто осложненными гравитационными формами - небольшими оползнями, обрушениями берегов. Наиболее интенсивное развитие процесса речной эрозии приходится на периоды весеннего половодья и, в меньшей мере, ливней. Наиболее яркое проявление боковой эрозии наблюдается по берегам рр. Карабулак и Казанла;

- карст и суффозия. Пространственное распространение карстовых процессов связано с полями развития верхнемеловых отложений, перекрытыми маломощным чехлом четвертичных отложений или вскрывающимися долинами рек. Проявление мелового карста характеризуется мягкостью очертаний карстовых форм, относительно небольшой глубиной воронок. Так на севере района в окрестностях долин рр. Узы и Долгобазана, а на юге в долине Карабулака наблюдаются долинообразные понижения со склонами прямой и выпуклой формы, с широким днищем. Участки между сильно ветвящимися понижениями представляют собой округлые и вытянутые в плане денудационные останцы. Склоны долинообразных понижений задернованы. Во многих таких долинах наблюдаются расширения и в них отмечаются понижения овальной формы. Здесь же встречаются воронки идеально-округлой формы диаметром 35-40 м, с относительной глубиной до 12-15 м. Такие воронки встречаются в районе села Максимовка, на участке территории северо-западнее с. Садовка Вольского района. Кроме того, имеются западины суффозионного генезиса по долинам рек Терешки, Карабулака и Узы.

- интенсивное проявление суффозионнных процессов отмечается также на севере в районе сёл Яковлевка, Репьевка, на юге в районе села Максимовка.

- оползни сдвига (гравитационные процессы) связаны в основном с меловыми отложениями, встречающимися в долине рр. Карабулак, Казанла, овраг Меловой. Оползни имеют небольшие размеры циркообразной формы, поверхность тела которых имеет бугристый и ступенчатый вид с наклоном в сторону смещения. Обычными разновидностями оползней-потоков является оплывины, которые почти повсеместно распространены на крутых склонах оврагов, балок и речных долинах. На подмываемых склонах речных длин оврагов и балок отмечаются процессы обваливания и осыпания;

- овражно-балочная аккумуляция развита на территории района повсеместно и приурочена в основном к оврагам и балкам.

Необходимо учитывать все вышеперечисленные современные экзодинамические процессы на территории Базарно-Карабулакского района и применять ряд инженерно-строительных мероприятий, направленных на их устранение.

2.9. Структура и элементы природно-экологического каркаса и особо охраняемые природные территории

Основу природно-экологического каркаса Базарно-Карабулакского муниципального района составляют, прежде всего, территории, сохранившие естественный растительный покров и, следовательно, являющиеся слабонарушенными, а также акватории водоёмов и водотоков, обеспечивающих выполнение средоформирующих и эколого-стабилизирующих функций каркаса (см. Ландшафтная карта. Том IV. Природно-экологический каркас).

К землям природно-экологического каркаса Базарно-Карабулакского района отнесены следующие категории и виды земельных угодий:

- нагорные леса Приволжской возвышенности, леса в долинах рек и балках;

- искусственные лесные насаждения в лесополосах и массивах;

- целинные и старозалежные участки степей вдоль балок, оврагов, пойменных и надпойменных террас рек;

- старозалежные участки пашни, сенокосные, пастбищные земли.

Только на площадные элементы природно-экологического каркаса (лесные, древесно-кустарниковые массивы, участки целинных и старозалежных степей, сенокосные и пастбищные земли) приходится около 73 тыс. га, что составляет 31,9% площади Базарно-Карабулакского района. Это один из достаточно высоких показателей в Саратовском Правобережье. Данное процентное соотношение близко по своему значению к подобным показателям в Вольском, Хвалынском и некоторым другим правобережным районам области. Большая площадь земель относящихся к землям природно-экологического каркаса достигается за счёт высокой лесистости Базарно-Карабулакского района и сильно расчлененного рельефа территории, что позволяет сохранять естественные природные комплексы, прежде всего от интенсивного сельскохозяйственного использования. Площадные элементы играют основную роль в поддержании экологической стабильности в районе и являются «ядрами» природно-экологического каркаса.

Наиболее крупными площадными элементами в районе являются лесные массивы. Отметим, что древесная растительность в Базарно-Карабулакском районе в основном занимает наиболее высокие водоразделы и склоны, спускаясь в отдельных случаях до дна балок и речных долин. Массивами дубовых, березовых, липовых лесов заняты также вершины и склоны останцов, обособленные в рельефе. Кустарниковая и древесно-кустарниковая растительность обычна по долинам малых рек, а также по берегам прудов.

Все леса Базарно-Карабулакского района до не давнего времени относились к первой группе и имели соответствующий природоохранный статус и режим лесопользования. Основной породой, доминирующей в лесах Базарно-Карабулакского района, является дуб, но в них растут также липа, береза, клён остролистный, вяз, ясень. Кроме лиственных лесов, для района характерно распространение хвойных насаждений, в основном, это сосновые культуры на песчаных и супесчаных почвах (например, Нееловское лесничество).

Наряду с лесными насаждениями, зональной растительностью для Базарно-Карабулакского района, расположенного в южной лесостепи, являются луговые степи. В настоящее время луговые степи на территории района повсеместно распаханы. Остатки степных фитоценозов сохранились лишь в долинах рек, крупных балках-оврагах, по крутосклонам уступа Приволжской возвышенности. В основном большая часть сохранившихся луговостепных участков используется под выпас или сенокошение, что привело к изменению и обеднению растительных сообществ. В структуре землепользования это земли дальних выгонов, сенокосные участки, старозалежные участки пашни. Площадь подобных земель незначительна.

В структуру природно-экологического каркаса входят и линейные элементы. Линейными элементами каркаса являются долины малых рек, ручьев и вытянутые по склонам рек и балок, сохранившиеся участки естественной растительности, полевые придорожные и приовражные лесополосы с прилегающими участками естественного разнотравья.

Необходимо отметить, что по территории района протекают около 36 малых рек, речек и ручьёв. Что касается качества воды в реках, то оно остаётся более или менее постоянным; речные воды минерализованы слабо и, если не заражены отходами производства, сохраняют качество питьевых водных источников.

Рассмотренные структурные элементы природно-экологического каркаса выполняют средоформирующие и средорегулирующие функции, являются местообитанием многих видов животных и птиц. Следует отметить, что крупные лесные массивы Базарно-Карабулакского района выполняют функции не только «ядра» природно-экологического каркаса, но и экологического коридора, по которому происходит миграция животных и растений, осуществляется информационный, вещественно-энергетический обмен между экосистемами.

Особое природоохранное значение в структуре природно-экологического каркаса имеют особо охраняемые природные территории (ООПТ). ООПТ находятся под защитой специального природоохранного законодательства РФ позволяющего регулировать характер природопользования в них и, следовательно, выполнять природоохранные задачи. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния (Федеральный закон №33 от 14.03.1995 г.). Это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства, представляющие собой природные комплексы особого научного, культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного назначения. Решением государства или муниципалитета ООПТ изымаются из хозяйственного использования полностью или частично и на них устанавливается режим особой охраны. ООПТ выполняют роль экостабилизаторов для традиционного природопользования и в настоящее время являются наиболее действенным, наработанным механизмом по поддержанию, формированию природно-экологического каркаса.

Отметим, тот факт, что на сегодняшний момент на территории Базарно-Карабулакского муниципального района в настоящее время действует согласно постановлению правительства Саратовской области от 01.11.2007 г. №385 -П шесть ООПТ регионального значения: «Дендрарий им. В. Г. Дубова Базарно-Карабулакского лесхоза», «Насаждения кедра сибирского», «Насаждения лиственницы сибирской», Родник «Серебряный», «Старовозрастные насаждения сосны», «Участок с бореальной флорой в степной зоне». Коротко представим характеристику существующих в Базарно-Карабулакском районе ООПТ.

Ботанический памятник природы — «Дендрарий им. В. Г. Дубова Базарно-Карабулакского лесхоза» создан в 1977 г. для интродукции и акклиматизации древесных и кустарниковых пород в условиях юго-востока Русской равнины. Многообразие видов древесных пород интродуцентов определяет научную и практическую значимость дендрария. Расположен памятник природы в 4 км от р.п. Базарный Карабулак в 161 лесном квартале Алексеевского лесничества Базарно-Карабулакского лесхоза, рядом с автомагистралью Саратов — Базарный Карабулак. Площадь памятника — 31,1 га.

Ботанический памятник природы — «Насаждения кедра сибирского». Создание данного памятника природы в 1997 г. было обусловлено необходимостью поддержания благоприятных лесорастительных условий для первых в Саратовской области экспериментальных посадок кедра сибирского в Приволжской южной лесостепи. Особо охраняемые объекты: примерно 700 деревьев кедра сибирского в возрасте более 40 лет, растущих на 115 площадках размером 3х4 м. Расположен памятник природы в 30 км к северо-западу от р.п. Базарный Карабулак между селами Шняево и Большая Гусиха в 3 выделе 17 лесного квартала Биклейского лесничества Базарно-Карабулакского лесхоза на границе с Пензенской областью. Площадь памятника — 0,43 га.

Ботанический памятник природы — «Насаждения лиственницы сибирской». Создание данного памятника природы обусловлено необходимостью поддержания благоприятных условий для экспериментальных посадок лиственницы сибирской в саратовской лесостепи. Особо охраняемые объекты: высаженные в площадки высокобонитетные деревья лиственницы сибирской. Расположен памятник природы в 3 км к юго-востоку от р. п. Базарный Карабулак в 103 лесном квартале Нееловского лесничества Базарно-Карабулакского лесхоза. Площадь памятника — 1,93 га.

Гидрологический памятник природы Родник «Серебряный», взят под охрану как эталон маломинерализованного водоносного горизонта в палеогеновых песках и сливных окварцованных песчаниках на верхней ступени выравнивания Приволжской возвышенности, а также его водоохранная зона на водосборе ручья Туган, правого притока речки Карабулак. Родник расположен на северо-западной окраине с. Алексеевка, в днище залесенного оврага, расчленяющего приводораздельный склон юго-восточной экспозиции верхней поверхности выравнивания Приволжской возвышенности. Площадь памятника — 2,82 га.

Ландшафтно-ботанический памятник природы — «Старовозрастные насаждения сосны». Территория памятника природы включает склоны гряды Приволжской возвышенности южной и юго-западной экспозиции крутизной от 5 до 20° и крупный овраг с ручьем, впадающим в речку Карабулак. Особо охраняемые объекты: чистые и смешанные старовозрастные естественные сосновые боры на границе южной лесостепи и степи. Представляет редкий фрагмент реликтовых природных сосновых лесов на верхней поверхности выравнивания Приволжской возвышенности в Саратовской области. Расположен памятник природы в 1 км от р.п. Базарный Карабулак в пределах 66 лесного квартала Нееловского лесничества Базарно-Карабулакского лесхоза на Приволжской возвышенности. Площадь памятника — 27,1 га.

Ландшафтно-ботанический памятник природы — «Участок с бореальной флорой в степной зоне». Памятник природы создан в 1982 г. с целью сохранения уникального для крайнего юга лесостепной зоны природного комплекса с элементами бореальной флоры. Его значимость определяется участием в составе древостоя березы пушистой, занесенной в Красную книгу Саратовской области, а также сосредоточением и уникальным сочетанием редких и охраняемых видов семейства Орхидные. Расположен памятник природы в 12 лесном квартале Алексеевского лесничества Базарно-Карабулакского лесхоза, в 2,5 км к западу от р. п. Базарный Карабулак. Березовый массив занимает нижнюю часть пологого склона западной экспозиции и вытянут узкой полосой шириной 25-30 м, длиной 120 м. С западной стороны березняк примыкает к заболоченной ложбине. Площадь памятника — 89,2 га.

Учитывая вышеизложенное, отметим, что первоочередной природоохранной задачей в Базарно-Карабулакском районе является создание разноуровневой сети ООПТ. В этой связи в планировании природоохранной системы района необходимо учесть особо ценные в природном отношении территории и зарезервировать их под создание ООПТ. Такими особо ценными природными территориями в Базарно-Карабулакском районе являются крупные водораздельные массивы лесов, имеющие высокую природоохранную значимость и незначительную степень антропогенной трансформации геосистем. К ценным природным территориям относятся и отдельные фрагменты долин рр. Уза, Карабулак, Медведица, Казанла.

2.10. Общие выводы. Риски природного и техногенного характера

- В геологическом и орографическом отношении территория Базарно-Карабулакского района достаточно сложна. Тем не менее, анализ рельефа показывает, что в орографическом отношении территорию Базарно-Карабулакского района можно считать достаточно благоприятной как для гражданского и промышленного строительства, так и развития сельского хозяйства. Однако на фоне благоприятных территорий получили развитие ограниченно-благоприятные и неблагоприятные участки и зоны, приуроченные, в основном, к долинно-балочным комплексам рек, участкам развития карстовых и суффозионных процессов.

- Ресурсная база полезных ископаемых на территории Базарно-Карабулакского района представлена в основном группой строительных материалов (камень строительный, кирпично-черепичное сырье, пески строительные, природный мел), которые представляют интерес преимущественно для предприятий местной промышленности. Наиболее перспективным в группе районов Базарно-Карабулакский район можно считать по пескам строительным. Разведанные запасы кирпично-черепичного сырья полностью удовлетворяют собственные нужды района. Топливно-энергетическое сырьё в районе представлено одним нефтегазовым месторождением. В перспективе промышленное освоение месторождений и участков полезных ископаемых позволит создать устойчивый фундамент и условия для эффективной деятельности сельского хозяйства, дорожного и капитального строительства, организации местных промыслов.

- По климатическим условиям в целом территория Базарно-Карабулакского района не имеет планировочных ограничений и благоприятна для гражданского и промышленного строительства.

С учетом господствующих ветров, новые промышленные и гражданские предприятия и животноводческие комплексы, загрязняющие атмосферу, необходимо располагать к западу-юго-западу или востоку-юго-востоку от селитьбы.

Физиолого-климатические условия всего района благоприятны для организации как летнего, так и зимнего видов отдыха. Недостатком местного климата являются неблагоприятные метеорологические явления, такие как зимние оттепели, метели, гололед, весенние заморозки, суховеи и засухи (в отдельные годы), что отрицательно сказывается на работе коммунальных служб и урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур.

- Территория Базарно-Карабулакского района имеет развитую овражно-балочную сеть и значительную приподнятость водоразделов, обуславливающих поверхностный сток и хороший дренаж территории. Однако собственные ресурсы поверхностных вод невелики, а весьма напряженный водный баланс малых рек не допускает масштабного использования поверхностных водных ресурсов.

Гидрогеологические условия района характеризуются как благоприятные. Потребность района в хозяйственно-питьевых водах, в целом, может быть полностью удовлетворена пресными подземными водами, приуроченными к четвертичным, палеогеновым и меловым отложениям и широко распространёнными на территории района.

- В почвенном отношении район характеризуется большой сложностью, обусловленной разнообразием почвообразующих пород в сочетании с возвышенным, расчленённым рельефом.

Доминирующие в районе выщелоченные чернозёмы неполноразвитые и чернозёмы обыкновенные разной степени щебенчатости и каменистости обладают достаточно высоким плодородием, однако из-за широкого развития эрозионных процессов около 70% почв на территории района эродировано.

Все почвенные разности на территории района пригодны для сельскохозяйственного производства, однако для сохранения их плодородия и уменьшения эрозионных процессов необходимо проведение ряда агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий (внесение органических и минеральных удобрений, соблюдение севооборотов, устройство почвозащитных, водорегулирующих лесополос, водоотводящих валов-террас и др. инженерных сооружений).

- Территория Базарно-Карабулакского муниципального района располагается на Приволжской возвышенности в подзонах южной лесостепи и северной степи. В настоящее время луговые и разнотравно–типчаково-ковыльные степи сильно изменены в результате распашки и интенсивного использования под пастбища.

Лесистость района одна из высоких в Саратовской области и составляет 16,4% от общей площади района. Все леса на территории Базарно-Карабулакского района относятся к категории защитных, выполняющие средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

- Территория Базарно-Карабулакского района расположена в пределах трёх ландшафтных районов (один из которых интразональный) сформировавшихся под влиянием биоклиматических и геолого-геоморфологических факторов.

Специфические особенности каждого ландшафта должны учитываться при планировании рационального и экологически сбалансированного природопользования.

В структуре современного землепользования Базарно-Карабулакского района преобладают сельскохозяйственные угодья (92,3%), однако, район выделяется наличием достаточно обширных участков лесных массивов и широко развитой гидрографической сетью.

- На территории района распространены разнообразные природные и инженерно-геологические процессы, определяющие основные черты современного мезо– и микрорельефа. Из современных геодинамических процессов и явлений, играющих существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражающихся на инженерно-строительных условиях района отмечаются: плоскостной смыв, линейная эрозия, боковая речная эрозия, карст и суффозия, оползни, обваливание и осыпание. Необходимо учитывать все вышеперечисленные современные экзодинамические процессы и применять ряд инженерно-строительных мероприятий, направленных на их устранение.

- Природно-экологический каркас территории Базарно-Карабулакского района, на который приходится 31,9% от площади района (без водного фонда), позволяет сохранять продуктивный потенциал территории за счет наличия широкого набора стабилизирующих элементов.

В структуре природно-экологического каркаса, выполняющего эколого-стабилизирующие функции преобладают лесные, лесостепные и водные элементы.

Одним из альтернативных способов использования земель экологического фонда и, в целом, природно-экологического каркаса является развитие природного или экологического туризма на территории Базарно-Карабулакского района, способствующего с одной стороны сохранению ландшафтного и биологического разнообразия, экологическому просвещению, с другой, привлечению инвестиций в охрану природы.

3. Оценка демографической ситуации и

трудовых ресурсов

3.1. Динамика численности населения, воспроизводство, 
половозрастная структура

Численность населения Базарно-Карабулакского муниципального района на 01.01.2009 г. составила 33,0 тыс. чел., в том числе городского 12,4 тыс. чел. (37,6%), в сельской местности — 20,6 тыс. чел. Удельный вес Базарно-Карабулакского района в общей численности населения Саратовской области (2572,9 тыс. чел.) составляет 1,3%.

По показателю плотности сельского населения (9 чел. /км²) район занимает шестое место в области.

Базарно-Карабулакский муниципальный район — небольшой по территории, в течение длительного времени сохраняет основную часть населения и обеспечивает свое функционирование.

###### Динамика численности населения района за предшествующий период характеризовалась следующими показателями (см. таблицу 3.1.1., рисунок 3.1.1.).

### Таблица 3.1.1.

#### Динамика численности населения
Базарно-Карабулакского муниципального района

| Годы | Все население (тыс. чел.) | Прирост (снижение) за год, тыс. чел. | Город | Прирост (снижение) за год, тыс. чел. | Район | Прирост (снижение) за год, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979 | 38,2 |  | 13,4 |  | 24,8 |  |
| 1989 | 36,4 | -0,18 | 14,9 | 0,15 | 21,5 | -0,33 |
| 1999 | 37,8 | 0,14 | 15,8 | 0,09 | 22,0 | 0,05 |
| 2002 | 36,4 | -0,46 | 15,0 | -0,26 | 21,4 | -0,2 |
| 2003 | 36,0 | -0,4 | 15,0 | 0,0 | 21,0 | -0,4 |
| 2004 | 35,4 | -0,6 | 12,6* | -2,4 | 22,8 | 1,8 |
| 2005 | 35,4 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 22,8 | 0,0 |
| 2006 | 34,7 | -0,7 | 12,4 | -0,2 | 22,2 | -0,5 |
| 2007 | 33,9 | -0,8 | 12,4 | 0,0 | 21,5 | -0,7 |
| 2008 | 33,3 | -0,6 | 12,4 | 0,0 | 20,9 | -0,6 |
| 2009 | 33,0 | -0,3 | 12,4 | 0,0 | 20,6 | -0,3 |

###### * административные преобразования

##### Рисунок 3.1.1. Динамика численности населения Базарно-Карабулакского муниципального района

Общее изменение численности населения определяется естественным и механическим движением (см. рисунок 3.1.2.).

Рисунок 3.1.2. Естественное воспроизводство населения
Базарно-Карабулакского муниципального района, (‰)

Видно, что естественный прирост населения в 90-е годы имел устойчивую тенденцию к понижению (к 2003г. до -11,9‰), затем начал расти. Рождаемость упала примерно на 62‰, смертность выросла почти на 26‰. В последние годы рождаемость несколько возросла, смертность снизилась.

В результате движения населения меняется и его возрастная структура (см. рисунок 3.1.3.).

##### Рисунок 3.1.3. Возрастные когорты сельского населения
Базарно-Карабулакского муниципального района, (%)

Доля возрастной группы «от 0 до 15» лет снизилась за 1989—2008 гг. в районе на 8%. Только для стабилизации численности населения в семьях должно быть 3 ребенка, что соответствует доле детей порядка 34-35%. А при прогрессивной возрастной структуре населения эта доля должна быть не менее 36-38%.

###### Отсюда следует, что Базарно-Карабулакский муниципальный район по возрастной структуре населения уже не сможет обеспечить положительную динамику его численности за счет естественного прироста.

Анализ демографических особенностей района позволяет отметить следующее:

с момента переписи 1989 г. население сократилось на 3,4 тыс. человек, то есть на 9,4 %. Незначительный рост наблюдался в середине 1990-х гг., начале 2000-х, когда в область был приток мигрантов после распада СССР, причем численность населения выросла как в городской местности, так и в сельской, в последнее время наблюдается сокращение численности;

- как и вся Саратовская область, Базарно-Карабулакский район в 1993-2003 гг. принял мигрантов из стран СНГ и северных районов РФ. В результате, миграционного прироста хватило, чтобы покрыть естественную убыль, которая была в эти годы, и практически стабилизировать на время численность населения, как в районном центре, так и в сельской местности;

- несколько улучшились показатели половозрастного состава населения (включая сбалансированность по полу; доля трудоспособного населения увеличилась);

- с 2002 г. численность сельского населения стала сокращаться, что объясняется отрицательным как естественным, так и механическим движением;

- наметился переход возвратной структуры населения от стационарной к регрессивной.

3.2. Миграционные процессы, 
этнический состав

Механический прирост (миграция), принимающий участие в формировании населения, за период с 2001 по 2008 гг. по Базарно-Карабулакскому муниципальному району был разным, но все же преобладали годы с отрицательным миграционным сальдо. (см. рис. 3.2.1., Том IV. Число прибывших на жительство 2006 г.).

##### Рисунок 3.2.1. Механический прирост (убыль) населения
Базарно-Карабулакского муниципального района

Население Базарно-Карабулакского муниципального района многонациональное. Преобладает русское, татарское, чувашское население. Однако смена самоидентификации, различия в естественном воспроизводстве и миграционной подвижности этнических групп привели к сокращению в районе за период 1989-2002 гг. доли мордвы, доля армян выросла (см. таблицу 3.2.1.).

### Таблица 3.2.1.

#### Доля народов в общей численности населения 
Базарно-Карабулакского муниципального района, 1989, 2002 гг.

| Народ | Доля в населении в 1989 г | Доля в населении в 2002 г. |
| --- | --- | --- |
| Русские | 79,8 | 78,9 |
| Украинцы | 0,9 | 0,8 |
| Армяне | 0,2 | 1,0 |
| Немцы | 0,0 | 0,2 |
| Татары | 6,7 | 8,2 |
| Белорусы | 0,2 | 0,2 |
| Казахи | 0,2 | 0,2 |
| Чуваши | 8,6 | 7,3 |
| Мордва | 1,8 | 1,2 |

Конфессиональной спецификой территории является то обстоятельство, что здесь живет христианское и мусульманское население.

3.3. Прогнозы численности населения на 2015 и 2025 годы

Прогнозирование населения — весьма сложный процесс, особенно когда это касается населения муниципальных районов незначительных по численности. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности. Поэтому расчеты основных показателей демографической ситуации на перспективу производились нами на основе анализа, сложившихся в последние десятилетие, изменений в динамике численности населения Базарно-Карабулакского муниципального района и области в целом, изменения в его половой и возрастной структуре, внешних и внутренних миграциях, занятости, уровне жизни, этническому составу, образовательному уровню и т.д. Учитывались также географическое положение района, его природно-ресурсный потенциал, комфортность природной среды, миграционная привлекательность, устойчивость и сбалансированность структуры хозяйственного комплекса территории и т.д.

За исходную базу перспективных расчетов взяты возрастно-половая структура, рождаемость и смертность, сложившиеся в районе на начало 2007 года. В перспективных расчетах развития демографических процессов учтены также внешние миграции.

Расчет и анализ траекторий изменения численности населения Базарно-Карабулакского муниципального района производился по трем сценариям перспективного развития:

- инерционному;

- стабилизационному;

- оптимистическому.

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в районе, напрямую будет определяться мероприятиями правительственных структур по социально-экономическому развитию района, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных возрастов.

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и ряда негативных демографических и социально-экономических показателей развития наиболее приемлемым на перспективу является оптимистический сценарий развития демографических процессов.

Оптимистический сценарий развития предусматривает на улучшение показателей рождаемости на 2015 г. и некоторое ухудшение, относительно предыдущего, к 2025 г. Рост рождаемости при оптимистическом сценарии развития будет сопровождаться некоторым сокращением коэффициента и числа умерших на расчетную перспективу в городе и некоторый рост на селе, что связано с ростом ожидаемой продолжительности жизни, как мужчин, так и женщин, что в свою очередь приведет к дальнейшему постарению населения (см. таблицу 3.3.1.).

### Таблица 3.3.1.

#### Динамика показателей воспроизводства Базарно-Карабулакского муниципального района, (на 1 000 жителей) оптимистический сценарий

|  | 1989 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2015 г. (прогн.) | 2025 г. (прогн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость | 13,1 | 8,6 | 9,2 | 12,4 | 9,7 |
| Смертность | 15,9 | 19,0 | 19,9 | 15,9 | 17,0 |
| Естественный прирост, убыль (−) | -2,6 | -10,4 | -10,7 | -3,5 | -7,3 |

Количество умерших, как и коэффициент смертности, на перспективные сроки рассчитывались нами с использованием повозрастных показателей смертности из таблиц смертности.

Использование данных таблиц смертности и метода передвижки возрастов, а также исходных данных статистики половой и возрастной структуры населения района на начало 2007 г. позволило нам произвести прогнозный расчет перспективной численности населения до 2025 г.

Произведенные расчеты перспективной численности населения потребовали определения числа еще не родившихся к исходному сроку детей. С этой целью производилось перемножение численности женщин отдельных детородных групп на соответствующие возрастные коэффициенты рождаемости. Последние приняты нами по данным на начало 2007 г. для Базарно-Карабулакского муниципального района, хотя следует иметь в виду, что возрастные уровни рождаемости меняются во времени, что также желательно учитывать в перспективных расчетах населения.

Результаты прогнозных расчетов количества женщин в разрезе пятилетних возрастных категорий детородного возраста и числа рожденных детей приведены в таблице 3.3.2, свидетельствуют о стабилизации ситуации по воспроизводству новых поколений людей в районе.

### Демографические показатели на 2015 г. показывают, что начнется сокращение числа женщин детородных возрастов вообще и более молодых в частности. Число детей возрастет в результате увеличения их числа в семьях и в городской и в сельской местности.

### Таблица 3.3.2.

#### Динамика численности женщин детородного возраста и рожденных детей в Базарно-Карабулакского районе на расчетные перспективные периоды, на начало года, (оптимистический сценарий)

| Возрастные категории женщин детородного возраста, лет | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—49 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. | Численность женщин, чел. | 1479 | 1122 | 932 | 1026 | 3941 | 8500 |
|  | Число рожденных детей, чел. | 57 | 127 | 79 | 39 | 12 | 314 |
| 2015 г. | Численность женщин, чел. | 809 | 1004 | 1585 | 1230 | 3416 | 8044 |
|  | Число рожденных детей, чел. | 23 | 92 | 211 | 86 | 17 | 429 |
| 2025 г. | Численность женщин, чел. | 982 | 928 | 909 | 859 | 5203 | 8881 |
|  | Число рожденных детей, чел. | 27 | 85 | 121 | 60 | 23 | 316 |

К 2025 г. при оптимистическом сценарии развития в Базарно-Карабулакском районе количество женщин детородного возраста несколько вырастет, на 4,5%. В результате, количество рожденных детей при данном сценарии развития к 2025 г. вырастет на 0,6%, 316 против 314.

### Таблица 3.3.3.

#### Прогноз численности населения Базарно-Карабулакского муниципального района, оптимистический сценарий

|  | Численность населения (чел.) |
| --- | --- |
| Возраст, лет | 01.01.2007 | 01.01.2015 | 01.01.2025 |
| Всего | 33995 | 33911 | 35651 |
| в т.ч.: |  |  |  |
| 0—4 | 1473 | 2012 | 1779 |
| 5—9 | 1434 | 1740 | 2142 |
| 10—14 | 1874 | 1705 | 2250 |
| 15—19 | 2891 | 1656 | 1991 |
| 20—24 | 2329 | 2059 | 1949 |
| 25—29 | 1913 | 3083 | 1845 |
| 30—34 | 2050 | 2500 | 1856 |
| 35—39 | 2275 | 2063 | 2795 |
| 40—44 | 2627 | 2180 | 2664 |
| 45—49 | 2803 | 2364 | 2205 |
| 50—54 | 2528 | 2630 | 2230 |
| 55—59 | 2136 | 2670 | 2287 |
| 60—64 | 1156 | 2262 | 2358 |
| 65—69 | 2508 | 1811 | 2254 |
| 70 и старше | 3998 | 3177 | 5047 |

Численность населения района вырастет. Однако ухудшится ситуация со старением населения, демографической нагрузкой на трудоспособную уменьшающуюся категорию населения и т.д.

Оптимистический сценарий развития демографических процессов в районе предполагает небольшой рост численности населения как в городе и на селе вследствие изменения в основных показателях воспроизводства населения, в частности, увеличении рождаемости и одновременном сокращении смертности. Вместе с тем данный сценарий предусматривает в качестве обязательной предпосылки и увеличение механического прироста населения.

Вероятность развития оптимистического варианта в Базарно-Карабулакском муниципальном районе будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов и сокращению смертности. Именно в уменьшении смертности кроются наибольшие резервы для сокращения естественной убыли населения. Важную роль при этом должны играть мероприятия по стабилизации и совершенствованию структуры занятости населения. Оптимистический сценарий развития демографических процессов, помимо роста численности населения, предусматривает также замедление темпов старения населения, сглаживание половой диспропорции, улучшение состояния здоровья и рост продолжительности жизни населения, улучшение его благосостояния и т.д. (см. таблицу 3.3.4.).

### Таблица 3.3.4.

#### Расчет прогнозной численности населения Базарно-Карабулакского муниципального района по трем сценариям, на начало года, тыс. чел.

| Сценарии прогнозной численности населения | Инерционный | Стабилизационный | Оптимистический |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. | всего, чел. | 33995 | 33995 | 33995 |
| 2015 г. | всего, чел. | 31281 | 32565 | 33911 |
| 2025 г. | всего, чел. | 29909 | 31632 | 35651 |

Как видно, инерционный вариант развития будет сопровождаться резким сокращением численности населения на каждом из расчетных этапов. При этом независимо от учета внешних миграций.

Стабилизационный сценарий развития демографических процессов приведет к менее значительному изменению численности населения.

Оптимистический сценарий развития характеризуется ростом населения в городской и умеренным ростом численности населения в сельской местности. Из всех возможных сценариев развития демографических процессов по рассмотренным выше показателям, видимо, наиболее вероятным сценарием развития демографических процессов на расчетную перспективу будет именно оптимистический вариант.

Произведенные выше расчеты динамики численности населения, его рождаемости и смертности, позволили выявить сдвиги и в перспективной возрастной структуре населения района. Так, при оптимистическом сценарии развития за период с 2007 по 2025 гг. в районе вырастет удельный вес лиц в детском возрасте (0—15 лет) — с 15,8% до 18,4 %. В то же время абсолютное число детей за указанный период возрастет в 1,2 раза (см. таблицу 3.3.5.).

### Таблица 3.3.5.

#### Возрастная структура населения Базарно-Карабулакского района,
оптимистический сценарий на начало года (прогноз)

| Возрастные категории | 2007 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 0—15 | 5359 | 15,8 | 5788 | 17,1 | 6569 | 18,4 |
| 16—59 — м и (16—54) — ж | 19831 | 58,3 | 19465 | 57,4 | 18145 | 50,9 |
| 60 и > — м и (55 и > — ж) | 8805 | 25,9 | 8658 | 25,5 | 10937 | 30,7 |
| Всего: | 33995 | 100,0 | 33911 | 100,0 | 35651 | 100,0 |

Одновременно численность лиц в пенсионном возрасте увеличится (с 25,9% в 2007 г. до 30,7% к 2025 г.). Наблюдавшийся в последнее десятилетие рост доли лиц в трудоспособном возрасте сменится её существенным уменьшением.

3.4. Концептуальные подходы и основные направления 
демографической политики

В результате анализа демографической ситуации в Базарно-Карабулакском муниципальном районе была дана оценка демографических тенденций, выявлены проблемы и определены концептуальные подходы и основные стратегические направления региональной политики в вопросах демографической политики.

Анализ демографической ситуации показывает, что по сравнению с Россией и Саратовской областью Базарно-Карабулакский муниципальный район является муниципальным образованием с меньшей долей городского населения. Тем самым, проблемы сельского населения во многом будут определять приоритеты социально-экономического развития МО. Для этой части населения исключительно важно развитие р. п. Базарный Карабулак, как социально-культурного центра муниципального района, в котором можно получить весь спектр качественных социальных услуг и с которым существует удобное транспортное сообщение.

Базарно-Карабулакский муниципальный район имеет относительно высокий демографический потенциал, и сложившеюся в последнее десятилетие относительно неблагоприятную демографическую ситуацию. С конца 90-х годов прошлого века идет уменьшение численности населения в сельской местности.

Тенденции естественного движения населения в районе совпадают с общей ситуацией в Саратовской области и стране в целом. Происходит естественная убыль населения (7-8‰) в сочетании с тенденцией старения населения (пенсионеры составляют 26%).

В результате неблагоприятных процессов в естественном движении населения произошла деформация возрастно-половой структуры населения (см. Том IV. Возрастная структура). В настоящее время она носит выраженный регрессивный характер (со значительным преобладанием населения пенсионных возрастов над населением в возрасте моложе трудоспособного, а также преобладанием женщин в трудоспособном и пенсионном возрастах). Проблемы социальной группы «пенсионеры» выдвигают в качестве приоритета развитие системы социальной поддержки и помощи малоимущим.

Положительной демографической тенденцией в последние годы являлся рост доли населения в трудоспособном возрасте, то есть той категории населения, которая в значительной степени формирует трудовые ресурсы территории (см. Том IV. Возрастная структура).

Базарно-Карабулакский муниципальный район имеет в последнее время постоянный миграционный отток населения, что свидетельствует о его малой привлекательности не только для населения других регионов России и стран СНГ, но и для своего собственного.

Этнический состав населения района очень разнообразен и дифференцирован по территории. Национальные традиции различных этносов оказывают определённое влияние на специфику естественных воспроизводственных процессов населения, характер расселения и использования трудовых ресурсов.

Резервы улучшения демографической ситуации в Базарно-Карабулакском муниципальном районе, как и в области в целом, заключаются в улучшении, как репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала района необходимы достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшение здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Демографическая политика Базарно-Карабулакского муниципального района должна корреспондироваться с концептуальными подходами и основными стратегическими направлениями «Концепции демографической политики в Саратовской области на период до 2015 г.»

Главные стратегические цели и задачи в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- улучшение демографической ситуации в целом;

- смягчение и преодоление негативных тенденций в демографических процессах;

- поддержание и закрепление позитивных тенденций;

- ликвидация отдельных кризисных явлений на конкретных территориях района.

Основные направления демографической политики:

- повышение рождаемости и укрепление семьи;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- реабилитация инвалидов;

- регулирование и оптимизация миграционных процессов.

На территории Базарно-Карабулакского муниципального района, в рамках мероприятий по реализации этой концепции, разрабатываются и реализуются социально-ориентированные программные документы, направленные на выполнение мероприятий по защите материнства и детства, укрепления статуса семьи и улучшения демографической ситуации. Практически все они конкретизируют соответствующие областные целевые программы.

В число этих документов входят:

- Концепция демографической политики в Саратовской области на период до 2015 г. и План первоочередных мер по ее реализации, включающий комплекс мер по повышению рождаемости, снижению смертности, в том числе в трудоспособном возрасте и от неестественных причин, увеличению продолжительности жизни, повышению уровня жизни населения, нормативно-правовому, информационному, научно-методическому обеспечению демографической политики, формированию системы мониторинга и оценки демографической ситуации;

- Областная целевая программа «Охрана репродуктивного здоровья населения»;

- Областная целевая программа «Дети Саратовской области», в том числе подпрограммы:

«Здоровый ребенок»;

«Дети-сироты»;

«Дети-инвалиды»;

«Одаренные дети»;

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»;

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

- Областная комплексная программа «Молодежь Саратовской области»;

- Областная целевая программа «Старшее поколение»;

- Областная комплексная программа «Семейная медицина»;

- Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Саратовской области», в том числе подпрограммы:

«Вакцинопрофилактика»;

«Неотложные меры борьбы с туберкулезом»;

«Сахарный диабет»;

«Анти-ВИЧ/СПИД»;

«Онкология»;

«Развитие психиатрической помощи населению области»;

«Профилактика и лечение наркологических расстройств».

- Областная целевая программа «Реабилитация инвалидов в Саратовской области»;

- Областная целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии»;

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области»;

- Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

3.5. Трудовые ресурсы. Анализ существующей ситуации и тенденций 
её развития. Прогнозная оценка трудового потенциала

По данным на начало 2009 г. население Базарно-Карабулакского муниципального района в трудоспособном возрасте составляло около 19,4 тыс. чел. или 58,8% от общей его численности. Численность работающих в организациях в 2008 году составляла 6,7 тыс. чел. или 34,8% от общего числа лиц в трудоспособном возрасте.

###### За годы рыночных преобразований произошли весьма большие изменения в сфере рынка труда, прежде всего, уменьшилось число занятых в организациях муниципального района (см. таблицу 3.5.1.).

### Таблица 3.5.1.

#### Динамика среднегодовой численности работающих в организациях Базарно-Карабулакского и сопредельных с ним муниципальных районах, тыс. чел.

| Муниципальный район | 1990 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2008 г. в % к 1990 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область | 1 195,0 | 927,3 | 780,6 | 761,8 | 763,7 | 754,1 | 63,1 |
| Базарно-Карабулакский | 8,5 | 10,9 | 8,1 | 7,3 | 6,9 | 6,7 | 78,8 |
| Балтайский | 3,5 | 5,0 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 94,3 |
| Вольский | 39,0 | 28,4 | 26,2 | 27,1 | 27,4 | 26,2 | 67,2 |
| Воскресенский | 3,4 | 3,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 70,6 |
| Новобурасский | 4,6 | 5,7 | 5,2 | 5,2 | 4,9 | 3,9 | 84,8 |

При этом темпы сокращения числа работающих в организациях Базарно-Карабулакского муниципального района были существенно ниже, чем в Саратовской области в целом и в соседних Вольском и Воскресенском районах.

Численность поставленных на учет безработных в Базарно-Карабулакском муниципальном районе составляет в последние годы около 0,3 тыс. чел. (290 чел. в 2008 г. и 268 чел. в 2007 г.).

Прогноз численности трудоспособного населения весьма сложная задача и для получения достоверных показателей необходимо определить статистическую модель будущего населения не только по его численности, но и половой и возрастной структуре, состоянию здоровья, внешним миграциям и др. Последние представляют особую трудность для прогнозирования, ввиду влияния многих внешних, информационно трудно предсказуемых факторов. Абстрагируясь от миграций, в основу прогнозного расчета численности трудовых ресурсов на периоды 2010, 2015, 2020 и 2025 гг. положены расчетные показатели перспективной численности населения района в целом и сложившийся и перспективный половозрастной состав населения на указанные расчетные сроки.

В таблице 3.5.2 представлен прогноз численности трудоспособного населения Базарно-Карабулакского муниципального района по оптимистическому сценарию развития. Как наглядно демонстрируют таблицы, численность населения в трудоспособном возрасте за предстоящий двадцатилетний период сократится в районе на 1686 чел., или 8,5%.

### Таблица 3.5.2.

#### Прогноз численности трудоспособного населения Базарно-Карабулакского муниципального района на расчетную перспективу, оптимистический сценарий, на начало года*

| Возрастные категории | 2007 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | в % к 2007 г. | чел. | в % к 2007 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16—19 | 2313 | 1325 | 57,3 | 1593 | 68,9 |
| 20—24 | 2329 | 2059 | 88,4 | 1949 | 83,7 |
| 25—29 | 1913 | 3083 | 161,2 | 1845 | 96,4 |
| 30—34 | 2050 | 2500 | 121,9 | 1856 | 90,5 |
| 35—39 | 2275 | 2063 | 90,7 | 2795 | 122,8 |

### окончание таблицы 3.5.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40—44 | 2627 | 2180 | 83,0 | 2664 | 101,4 |
| 45—49 | 2803 | 2364 | 84,3 | 2205 | 78,7 |
| 50—54 | 2528 | 2630 | 104,0 | 2230 | 88,2 |
| 55—59* | 993 | 1261 | 127,0 | 1008 | 101,5 |
| Всего | 19831 | 19465 | 98,1 | 18145 | 91,5 |

* — без женщин

Такого рода сдвиги в перспективной структуре трудоспособного населения района негативно отразятся не только на перспективном обеспечении трудовыми ресурсами, но и на их качестве и дальнейшем их воспроизводстве вообще.

3.6. Концептуальные подходы и основные стратегические
направления в развитии труда и занятости населения

Базарно-Карабулакский муниципальный район обладает относительно высоким трудовым потенциалом с положительной динамикой трудоспособного населения и практически исчерпанными резервами для его роста.

Экономическая активность населения Базарно-Карабулакского муниципального района невысока, и в предшествующий период имела постоянную тенденцию к снижению. Район располагает значительным контингентом экономически неактивного населения, в том числе и в трудоспособном возрасте.

В районе сложилась сложная ситуация на рынке труда, обусловленная устойчивой тенденцией снижения общей занятости населения в ретроспективном периоде в сельской местности (с начала 90-х гг. прошлого века), и особенно снижением занятости в базовых отраслях (промышленности, сельском хозяйстве и строительстве). При этом произошла существенная трансформация отраслевой структуры занятости, обусловленная развитием новых экономических отношений (см. Том IV. Экономически активное население).

Занятое население района имеет сравнительно высокий уровень профессиональной подготовки (профессионального образования).

В результате негативных процессов в сфере занятости населения в Базарно-Карабулакском муниципальном районе сформировался контингент (0,3 тыс. чел.) безработного населения. Структура безработного населения характеризуется повышенной долей женщин, а также молодёжи, значительная часть которой не имеет какого-либо профессионального образования и предшествующего опыта трудовой деятельности.

Последние 20 лет наблюдается сокращение численности занятых в экономике.

Требует решения проблема трудоустройства молодежи, которая хотела бы работать на современных высокооплачиваемых рабочих местах. Рассматривая молодежь как ведущую силу по реализации стратегии социально-экономического развития, необходимо развивать систему профессионального обучения и трудоустройства в рамках МО с учетом потребностей молодежи.

Необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них, как традиционных направлений деятельности — торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом — страхование, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес и пр.

Значительная категория безработных и экономически неактивного населения в трудоспособном возрасте является основным резервом для покрытия перспективной потребности хозяйства территории в кадрах. Эволюция структуры занятости населения района будет определяться основными факторами — с одной стороны вовлечением незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику, а с другой стороны принципиальными неизбежными изменениями — перераспределением занятых из сферы производства товаров в непроизводственную сферу с целью приближения к рациональным нормативам потребления услуг.

Главные стратегические цели и задачи в развитии занятости и рынка труда на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- сохранение и поддержание относительно высокого (объективно возможного) трудового потенциала района;

- обеспечение относительно высокого и стабильного уровня занятости населения, относительно низкого уровня безработицы;

- обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда;

- преодоление структурной безработицы, достижение сбалансированности в профессиональной структуре предлагаемых на рынке труда рабочих мест и в профессиональной структуре безработного населения;

- повышение качества рабочей силы;

- ликвидация и смягчение территориальных диспропорций на рынке труда района, в первую очередь в сельской местности;

- недопущение застойной, “молодежной”, “женской” безработицы и других типов тяжелой ситуации на рынке труда.

Основные направления муниципальной политики на рынке труда и занятости населения:

- реформирование экономической базы района (в первую очередь, аграрного сектора и промышленности), реструктуризация и диверсификация рабочих мест, увеличение количества и качества рабочих мест;

- поддержание тенденции положительной динамики численности трудоспособного населения;

- улучшение условий и охраны труда;

- развитие кадрового потенциала, гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров;

- проведение миграционной политики, способствующей сбалансированному развитию рынка труда.

На современном этапе, в различных программных документах областного, муниципального и отраслевого уровня, разработан и реализуется комплекс программных мероприятий по развитию трудового потенциала, обеспечению стабильной ситуации на рынке труда, которые могут быть пролонгированы и в перспективе.

В число этих документов входят областные целевые программы:

- «Содействие занятости населения Саратовской области» — специальная программа, разрабатываемая службами занятости, предусматривает комплекс мер по снижению всех видов безработицы, трудоустройству безработных граждан, переобучению, организации ярмарок вакансий и пр.;

- Областная целевая программа «Основные направления развития промышленности в Саратовской области», направленная на формирование конкурентоспособного, динамично развивающегося сектора экономики, развивающего другие сферы, в первую очередь рынок труда, определяя занятость, уровень безработицы;

- Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Саратовской области», направленная на восстановление и развитие сельского хозяйства и связанных с ним производств развивающего другие сферы, в первую очередь рынок труда, повышая занятость сельского населения;

- Областная целевая программа «Социальное развитие села», содержащая программные мероприятия по созданию благоприятных условий проживания для сельского населения, закрепления его на селе, особенно, молодежи;

- Областная целевая программа «Развитие малого предпринимательства в Саратовской области», которая направлена на рост занятости населения;

- Областная целевая программа «Развитие образования», направленная на повышение образовательного уровня населения, подготовку и переподготовку кадров.

3.7. Общие выводы

Результат выполненного анализа демографической ситуации позволяет сделать следующие выводы:

- наблюдаются положительные тенденции в естественном воспроизводстве населения (увеличение рождаемости и естественного прироста, снижение смертности,);

- прогрессирует миграционный отток населения из сельской местности, главным образом молодых трудоспособных возрастов, в поисках мест приложения своего труда;

- наметился переход возвратной структуры населения от стационарной к регрессивной, усиливается процесс старения населения, особенно в сельской местности;

- имеется избыток трудовых ресурсов, вследствие снижения экономической активности трудоспособного населения, не задействованного по разным причинам в хозяйственном комплексе района.

По всей вероятности, тенденция показателей естественного и механического прироста сохранится и на будущие несколько лет. На предстоящие 20—25 лет в части развития сельского расселения возможны следующие процессы:

## Пессимистический вариант

С 90-х годов XX в. началась реструктуризация хозяйствующих субъектов, обусловившая резкое уменьшение численности занятого населения, в результате сельские населенные пункты теряют функции бригадных и прифермских поселков. Это приводит к концентрации трудоспособного населения, которое «идет за хозяйством» в административные центры поселений. Численность населения в бывших бригадных и рядовых поселениях сокращается, закрываются детские сады, школы — этим самым как бы подталкивая жителей к выезду из этих населенных мест.

Исходя из инерционных демографических предпосылок и существующих тенденций развития расселения в Базарно-Карабулакском муниципальном районе, напрашиваются следующие выводы:

- будет происходить сокращение численности населения в связи с сокращением внешнего (по отношению к району) миграционного притока, который не сможет перекрывать естественную убыль населения. Естественная убыль, в свою очередь, будет возрастать в результате постарения населения;

- возрастет миграционный отток населения из сельской местности в другие районы и города области;

- будет происходить процесс дальнейшей концентрации населения в центры сельских поселений;

- в ближайшие десять лет может произойти сокращение числа сельских населенных пунктов групп людности до 50 человек.

То есть, пессимистический вариант развития событий неприемлем для Базарно-Карабулакского муниципального района, поскольку он опасен: уменьшение разнообразия — «упрощение системы», наряду со снижением потенциала развития, неминуемо ведет к ее деградации.

## Оптимистический вариант

Пережив период деструктуризации, сельское расселение сейчас относительно стабилизировалось. Теперь необходим следующий этап — укрепление структурных звеньев расселения, особенно низовых, а также центров зон сельского расселения — их экономической базы и транспортно-связующей роли для своих зон тяготения.

Численность сельского населения на перспективу по этому варианту определяется, как ориентировочная величина, которая со временем будет уточнена, когда новые экономические отношения на селе более четко проявятся в демографических, расселенческих (экистических) и социальных тенденциях.

Сложившаяся система расселения определяет конструкцию экономического каркаса территории. Его пространственное развитие сложено хорошо развитой сетью автомобильных дорог, связывающих экономический узел каркаса с центрами зональных систем расселения, которые должны сосредоточить на своей территории основной промышленный, культурный, административный потенциалы района. Каркас проходит по основным транспортным коммуникациям, выходящих в смежные районы, либо в их МО, обладающие системными связями с Базарно-Карабулакским районом.

Основа усовершенствования структуры сельского расселения — дорожное строительство, для обеспечения устойчивой и удобной связи со своим райцентром, что является необходимым условием обеспечения культурно-бытового обслуживания сельского населения и удовлетворения его прочих запросов, связанных с общением с жителями других населенных пунктов.

Кроме того, важно повышение степени благоустройства сельских населенных пунктов и общий уровень комфортности проживания, включая экологическую и эстетическую характеристики, с тем, чтобы повысить уровень качества жизни населения. Иначе у сельских поселений не будет действенного стимула для закрепления имеющегося населения и тем более привлечения нового.

4. Оценка производственного потенциала

4.1. Общий анализ состояния экономики

Базарно-Карабулакский муниципальный район представляет собой среднеразвитый регион аграрно-индустриального типа. Объем произведенной сельскохозяйственной продукции за 2009 г. (1900 млн. руб.) в 5,7 раза превосходит объем произведенной промышленной продукции (328 млн. руб.). Для сравнения в среднем по Саратовской области валовая продукция промышленности превышает в 3 раза валовую продукцию сельского хозяйства.

Общее число предприятий и организаций, включая фермерские (крестьянские) хозяйства, по данным на конец 2008 г. составляло 358 единиц. Для Базарно-Карабулакского муниципального района характерно увеличение количества предприятий почти на 27% за 8 лет.

Инвестиции в основной капитал района возросли более чем в 7 раз (с 22,1 млн. руб. в 2000 г. до 161,3 млн. руб. в 2008 г.). В то время как по области этот показатель взрос с 2000 по 2006 год в 5,2 раза (см. рис. 4.1.1.).

Рисунок 4.1.1. Динамика инвестиций в основной капитал по Базарно-Карабулакскому муниципальному району в сравнении с Россией и Саратовской областью, в % к предыдущему году (по данным статистического сборника «Города и районы Саратовской области» 2008 г.)

Структура инвестиций наглядно показана на рисунке 4.1.2.

Рисунок 4.1.2. Отраслевая структура инвестиций в экономику района (основной капитал), %, 2006 г. (по данным Управления экономики Базарно-Карабулакского муниципального района)

Создание благоприятного инвестиционного климата — одно из приоритетных направлений деятельности администрация Базарно-Карабулакского муниципального района. В качестве улучшения климата в районе предусматривается проведение следующих мероприятий: создание инвестиционного паспорта муниципального образования, формирование правового обеспечения инвестиционной деятельности, устранение излишних административных барьеров на пути инвестиций, совершенствование местной нормативной базы инвестиционной деятельности, поддержка предпринимательства.

В настоящее время бюджет Базарно-Карабулакского муниципального района не реализует принципа самостоятельности. Бюджет района на 79% дотационный. Недостающие средства восполняются за счет вышестоящего бюджета в виде субсидий, субвенций, трансфертов и дотаций.

За 2009 г. в бюджет муниципального района поступило 457,5 млн. руб. всех средств. Собственные доходы составили 95,4 млн. руб. или 21%. Структура собственных доходов наглядно представлена на рисунке 4.1.3.

В сравнении с 1 полугодием 2008 года, темп роста доходов бюджета составляет 20%.

##### Рисунок 4.1.3. Структура собственных доходов местного бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района, 2009 г. (по данным Базарно-Карабулакского муниципального района)

Налог на доходы физических лиц составляет 56,6 млн. руб., и в структуре собственных налоговых доходов имеет наибольшую долю 59,3%.

Хозяйственный комплекс Базарно-Карабулакского района сложился под влиянием ряда факторов, в числе которых особую роль сыграли особенности его географического положения и природные условия района.

Экономика района в настоящее время представлена тремя весьма неравноценными секторами хозяйственной деятельности:

  - первичный сектор (сельское и лесное хозяйство, добывающая промышленность). Все три составляющие представлены в районе. Наиболее развитым в районе является сельское хозяйство. Добывающая промышленность в районе представлена добычей различных видов песка, глины, мела, нефти. Лесное хозяйство представлено лесхозом, который удовлетворяет потребности местного населения и предприятий, и имеет определенную базу для развития.

  - вторичный сектор (пищевая промышленность, строительство) — достаточно развитый сектор экономики района, выполняющий также функции обслуживания других отраслей.

  - третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и социальных услуг) — в основном обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики района.

Экономика Базарно-Карабулакского муниципального района за годы рыночных преобразований превратилась в многоукладную, при значительной роли частного сектора не только по числу предприятий, но и по объемам производства товаров и услуг. Помимо частной здесь представлены государственная, муниципальная, собственность общественных организаций и другие формы собственности.

На территории Базарно-Карабулакского района в 2007 г. было зарегистрировано 54 предприятия малого бизнеса в разных отраслях экономики, с общей численность занятых 2858 чел. (см. рисунок 4.1.4.).

Рисунок 4.1.4. Отраслевая структура малого бизнеса (по числу занятых) в %, 2007 г. (по данным Базарно-Карабулакского муниципального района)

В этих условиях весьма важными представляются мероприятия по формированию структуры поддержки малого бизнеса. Необходима помощь малым предприятиям и в доступе к финансовым ресурсам.

4.2. Промышленность

Промышленность является вспомогательной отраслью экономики Базарно-Карабулакского муниципального района и представлена несколькими предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов.

Общий объём отгруженных товаров собственного производства в 2009 г. составил 328,2 млн. руб., по сравнению с 2000 г. (276 млн. руб.) увеличился на 18%.

Неблагоприятные условия развития промышленности в районе, как и в области и стране в целом, в первой половине 1990-х годов привели к резкому сокращению объёмов производства промышленной продукции практически всех отраслей. С конца 90-х годов наметились положительные в этом направлении сдвиги. В настоящее время устойчивый темп роста объёмов промышленного производства обусловлен доминирующей ролью предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Индекс промышленного производства района в 2008 году по отношению к 2007 году составил 126,6%, в то время как области 99,5% (см. рис. 4.2.1.).

##### Рисунок 4.2.1. Динамика производства промышленной продукции Базарно-Карабулакского муниципального района в сравнении с Саратовской областью и Российской Федерацией (индексы промышленного производства), %

В динамике промышленного производства района в последние годы отмечаются небольшие перепады. Так в 2007 г. индекс промышленного производства минимален за 4 года, а в 2008 г. показатель имеет максимальное значение, превышающее средние показатели по Саратовской области и России.

Промышленность района отличается значительной территориальной концентрацией. На долю центра района – р. п. Базарный Карабулак приходится более 95% всего районного промышленного производства. Здесь расположены все ведущие промышленные предприятия:

- пищевая промышленность (ОАО «Базарно-Карабулакский консервный завод», ЗАО «Базарно-Карабулакский молочный завод»);

- промышленность строительных материалов (ООО «Кирпичный завод»).

Ключевыми проблемами развития промышленности в районе являются:

- дефицит высококвалифицированного управленческого персонала высокого и среднего звена;

- высокая степень физического и морального износа основного капитала, наличие предприятий с устаревшим технологическим укладом и низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции, не обладающих собственными инвестиционными ресурсами для обновления технологической базы;

- недостаточный уровень освоения новых видов наукоемкой конкурентоспособной продукции, незначительная доля инновационных предприятий;

- недостаточная инвестиционная активность большинства предприятий, инертность и «неумение» работать с инвесторами;

- слабое развитие экспортного потенциала промышленного комплекса, отсутствие агрессивного маркетинга;

- длительная недогрузка производственных мощностей предприятий, обусловившая во многом снижение их технологического и кадрового потенциала, потерю производственных навыков, опыта и квалификации персонала;

- финансовая задолженность предприятий и узкая налогооблагаемая база;

- недостаточное применение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

В настоящее время спад промышленного производства постепенно сменился на благоприятный для отрасли промышленности момент, связанный, прежде всего с увеличением спроса на отечественную продукцию. В связи с этим, наблюдается некоторое улучшение динамики объема промышленного производства в районе.

Так, незначительно возрос объем производства в 2009 г. по отношению к предыдущему году на предприятиях пищевой промышленности, в среднем на 0,2%. В разрезе отдельных предприятий ситуация выглядит следующим образом:

- ООО «Сандугач» произведено макаронных изделий в 2,3 раза больше (289,8 тонн);

- ФГУП «Консервный завод ФСИН России» произвело цельномолочной продукции в 1,4 раза больше (3364,8 тонн);

- ОАО «Базарно-Карабулакский консервный завод» произвел консервов овощных в 1,5 раза больше (4870 туб).

Структура промышленного производства Базарно-Карабулакского муниципального района отличается от региональной. В частности, велика доля пищевой промышленности и промышленности строительных материалов.

Пищевая промышленность в районе является традиционной, исторически сложившейся отраслью. За последние годы в структуре промышленного производства муниципального района удельный вес пищевой промышленности несколько возрос. Она имеет классическую отраслевую структуру и работает преимущественно на собственном сырье. Данная отрасль лидирует как по объемам производства, так и по числу занятых на предприятиях.

### Таблица 4.2.1.

#### Основные показатели функционирования отдельных предприятий пищевой промышленности Базарно-Карабулакского муниципального района, 2008 г.

| Наименование предприятий | Основные виды продукции | Число занятых, чел. | Коэфф. износа основных фондов, % | Коэфф. испол. производств. мощностей, % | Основные потребители выпускаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Базарно-Карабулакский молочный завод» | Сыр и цельномолочная продукция | 85 | 60 | 75 | Население района |
| ООО «Хлебобор» | Хлеб и хлебобулочные изделия | 43 | 60 | 80 | Население района |

Предприятия промышленности строительных материалов работают преимущественно на собственном сырье. ООО «Кирпичный завод» работал в 2006 г. на полную мощность, используя 100% производственных мощностей, занято на предприятии 100 человек. Производят керамический кирпич, главными потребителями являются жители района. Проблема в отсутствии рынков сбыта.

Проведенный анализ производственного сектора экономики Базарно-Карабулакского муниципального района позволяет сделать следующие выводы.

для промышленного производства на современном этапе характерна тенденция увеличения объемов некоторых видов продукции;

основными факторами, сдерживающими развитие промышленности, являются:

устаревшая технико-технологическая база;

дефицит квалифицированных кадров;

отсутствие рынка сбыта.

для промышленного производства характерен невысокий уровень использования производственных мощностей;

отличительной особенностью промышленности Базарно-Карабулакского района является низкий уровень ее отраслевой диверсификации.

Стратегические направления социально-экономического развития Саратовской области и отдельных отраслевых комплексов, предприятия которых локализованы и в Базарно-Карабулакском муниципальном районе, определены в комплексных и целевых региональных и муниципальных программах и других документах стратегического характера, это, в первую очередь:

Программа социально-экономического развития Саратовской области на среднесрочную перспективу;

Основные направления развития промышленности в Саратовской области;

Схема территориального планирования Саратовской области, разработанная институтом «Гипрогор» в 2007 г. на дальнесрочную перспективу;

Программы социально-экономического развития муниципального образования Базарно-Карабулакского района на отдельные годы;

Концепция развития объединенного муниципального образования Базарно-Карабулакского района на 2005-2010 гг.

Главным механизмом осуществления предлагаемых направлений развития промышленного комплекса является реализация программных мероприятий, намеченных в вышеуказанных программах.

Эти документы разработаны в основном на среднесрочную перспективу, но именно они задают вектор развития территории и закладывают основы экономической и градостроительной ситуации на более отдаленный перспективный период.

Кроме программных документов важную роль играют также крупные инвестиционные проекты, обеспечивающие реализацию стратегических направлений развития территории.

Обоснование точек роста и системы приоритетов в экономической сфере муниципального развития производится на основе концепции бизнес-портфеля муниципального образования.

Под бизнес-портфелем района понимается совокупность промышленных предприятий района, часть из которых образует специфические группы близкородственных предприятий — кластеры, с учетом их взаимного влияния и общей конкурентоспособности.

Бизнес-портфель Базарно-Карабулакского муниципального района включает кластеры: пищевой и перерабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов.

Базовые территории кластера могут рассматриваться как приоритетные зоны для размещения промышленных объектов капитального строительства (как реконструкция, модернизация и создание новых производств на территории существующих предприятий, так и строительство новых предприятий на новых площадках).

Процесс формирования кластеров неизбежно повлечет за собой капитальное строительство новых объектов в связи с необходимостью создания недостающих звеньев в общей технологической цепочке кластера. Например, объектов производственной деятельности, логистики, торговли, выставочно-ярмарочной деятельности, подготовки кадров, научного обслуживания, менеджмента, рекламной деятельности и т.д.

Приоритетами промышленного производства в долгосрочной перспективе является развитие промышленности строительных материалов как конкурентоспособной на региональном и федеральном рынках. В связи с развитием сельского хозяйства, восстановлением и расширением сырьевой базы кластер пищевой и перерабатывающей промышленности получит ускоренное развитие.

Основные структурные элементы промышленных кластеров

А.	Агропропромышленный кластер

Корневые элементы:

ОАО «Базарно-Карабулакский консервный завод»,

ООО «Сандугач»,

ФГУ «Базарно-Карабулакский консервный завод ФСИН России»,

ООО «Свобода».

Дополнительные элементы:

Сельскохозяйственные предприятия района;

Частные предприниматели Базарно-Карабулакского муниципального района, занимающиеся выпуском пищевых продуктов (колбасные цеха, мини-пекарни, цеха по производству макарон, круп, консервов).

Данный кластер является основным и традиционным для Базарно-Карабулакского муниципального района, поскольку основы его (земледелие, животноводство) были заложены еще первыми поселенцами. Для динамичного развития пищевого кластера в районе есть необходимые условия (диверсифицированное товарное сельскохозяйственное производство, квалифицированная рабочая сила и система ее воспроизводства), что делает его главной «точкой роста» объединенного муниципального образования. Для пищевого кластера (включая сельхозпредприятия) важна реализация следующих факторов успешного развития:

- концентрация на выпуске продуктов, для которых в районе имеются или могут быть созданы устойчивые конкурентные преимущества;

- разработка маркетинговых стратегий;

- подготовка кадров в районе.

Предприятия пищевого кластера являются достаточно конкурентоспособными, чему способствуют значительная специализация деятельности, а также навыки и знания в вопросах сбыта продукции у новых собственников. Кроме того, на предприятиях проводится обновление производственного оборудования, что в результате приводит к снижению общих издержек.

Как представляется, в районе имеются возможности для формирования конкурентоспособного и динамичного кластера пищевой промышленности.

Кроме того, в районе может быть сформирован кластер промышленности строительных материалов.

Б.	Кластер промышленности строительных материалов

Корневые элементы:

ООО «Кирпичный завод»,

ООО «Хватовское стекловолокно»,

ООО «Ремонтник – 2001»,

ФГУ «Базарнокарабулакский лесхоз».

Дополнительные элементы:

Строительными организациями Базарно-Карабулакского муниципального района и частными предпринимателями, занимающихся строительством, обработкой лесоматериалов и др.

Для успешного развития отрасли в районе имеются определенные предпосылки это, прежде всего:

наличие собственных минеральных ресурсов (различные виды песков, мела, глины и др.).

необходимость инфраструктурного и селитебного обустройства территории района, рождает потребность в значительном объеме строительно-ремонтных услуг.

Стратегическая цель промышленной политики района видится в формировании динамичного, диверсифицированного и конкурентоспособного промышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, что обеспечит интеграцию района в современные региональный, федеральный и глобальный рынки.

Ключевые направления промышленной политики на перспективу основываются на имеющих место региональных особенностях развития промышленности в настоящее время.

- Развитие традиционных для района производств, имеющих перспективы спроса на внутреннем и внешнем рынках и функционирующих на основе кооперации с существующими промышленными предприятиями, в том числе:

производств с более эффективными технологическими параметрами, обеспечивающих снижение ресурсоемкости производства и создание продукции с высокой долей добавленной стоимости;

производств и видов деятельности, базирующихся на использовании местных сырьевых ресурсов.

Содействие развитию конкурентоспособных региональных кластеров (групп) предприятий, усиливающих позиции на внутреннем и внешнем рынках района и привлекающих инвестиции (как внутренние, так и внешние) в отрасли специализации МО.

Руководством области кластерная политика выбрана как главный инструмент регионального развития. Кластерная политика предполагает, что в условиях рыночной экономики объектом экономического управления должна стать не отрасль, не компания, а территория.

Кластеры формируются на основе реконструкции и модернизации существующих объектов, а также создания в их структуре новых производств и новой продукции, восстановления утраченных объектов и строительства новых (объекты нового капитального строительства). В частности в отчетных документах Базарно-Карабулакского Управления экономики значится ряд предприятий, о деятельности которых в настоящее время ничего не известно: ЗАО «Базарно-Карабулакский молочный завод», ООО «Базарно-Карабулакский мясокомбинат», ООО «Хватовское стекловолокно».

Формирование всей технологической цепочки кластера, с учетом маркетинга, логистики и других необходимых объектов — задача компаний, инициаторов формирования соответствующего кластера.

- Развитие новых отраслей и производств — «точек роста». В рамках государственной поддержки «точек роста» усилия федерального правительства направляются на создание новых производств в добывающей промышленности. Представляется, что на этих направлениях должны быть сосредоточены действия и Базарно-Карабулакской администрации, как по разработке, так и по реализации промышленной политики.

- Создание широкой сети малого предпринимательства в промышленности, способствующего возникновению законченного производственного цикла.

- Активная политика развития промышленности за счет осуществления строительства новых объектов, предприятий, филиалов, цехов по переработке сельхозпродукции в сельских населенных пунктах с целью приближения к сырьевой базе.

4.3. Аграрный сектор

Сельское хозяйство является важнейшей, базовой сферой хозяйственного комплекса Базарно-Карабулакского муниципального района.

Земельный фонд сельскохозяйственных производителей района составляет 178,5 тыс. га. Сельскохозяйственные угодья в его составе занимают весьма высокий удельный вес — 92%. Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая — пашня, на долю которой приходится 69,2% сельхозугодий.

Из общей площади сельскохозяйственных угодий района 75,6% (124,6 тыс. га) занимают сельскохозяйственные организации, 23,2% принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам и незначительная доля находятся в личном пользовании населения.

###### Основные сельскохозяйственные производители существенно различаются не только по доле занимаемой ими земельной площади, но и структуре принадлежащих им сельскохозяйственных угодий (см. таблицу 4.3.1.).

### Таблица 4.3.1.

#### Структура сельскохозяйственных угодий Базарно-Карабулакского муниципального района (по данным управления сельского хозяйства на 01.10.2006 г.)

|  | с/х угодья, всего | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | пашня | сенокосы | пастбища | многолетние насаждения | залежь |
| Район в целом | тыс. га | 164830.4 | 114152.8 | 2170.3 | 26596.0 | 480.7 | 21430.6 |
|  | % | 100 | 69,2 | 1,3 | 16,1 | 0,4 | 13,0 |
| в том числе: |
| С/х организации | тыс. га | 124575,0 | 78971,0 | 1866,0 | 25649,0 | 357,0 | 17732,0 |
|  | % | 75,6 | 63,4 | 1,5 | 20,6 | 0,3 | 14,2 |
| КФХ | тыс. га | 38325,0 | 33465,0 | 274,0 | 947,0 | 99,0 | 3540,0 |
|  | % | 23,2 | 87,3 | 0,7 | 2,5 | 0,3 | 9,2 |
| ЛПХ | тыс. га | 1930,4 | 1716,8 | 30,3 | 0,0 | 24,7 | 158,6 |
|  | % | 1,2 | 89,0 | 1,5 | 0 | 1,3 | 8,2 |

Так, в крестьянских (фермерских) хозяйствах более 80% сельхозугодий приходится на пашню и лишь 4% — на естественные кормовые угодья и многолетние насаждения. В личных подсобных хозяйствах высока доля пашни (89). Наиболее сбалансированной структурой сельскохозяйственных угодий выделяются сельскохозяйственные организации.

Несмотря на низкий удельный вес хозяйств населения в земельной площади и сельскохозяйственных угодьях они дают большую часть всей продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении (см. таблицу 4.3.2.).

### Таблица 4.3.2.

#### Динамика производства продукции сельского хозяйства по формам собственности Базарно-Карабулакского муниципального района

|  | 2003 г. | 2004 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| Сельскохозяйственные организации | 322,8 | 41,3 | 336,4 | 35,2 | 637,7 | 28,5 |
| Личные приусадебные хозяйства | 418,0 | 53,5 | 525,9 | 55 | 1395,3 | 62,4 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 40,0 | 5,2 | 94,0 | 9,8 | 201,1 | 9,1 |
| Всего по району: | 781 | 100 | 956,5 | 100 | 2234,1 | 100 |

Более 50% приходится на долю хозяйств населения. Происходящие в последние годы сдвиги и в структуре сельскохозяйственного производства района по категориям хозяйств не имеют четко выраженной тенденции. Повышенным удельным весом животноводства по сравнению с другими категориями хозяйств выделяются хозяйства населения — 60,6% в 2008 г. (см. таблицу 4.3.3.).

### Таблица 4.3.3.

#### Динамика структуры сельского хозяйства
Базарно-Карабулакского муниципального района по категориям хозяйств, %

|  | 2003 г. | 2004 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные организации |
| - растениеводство | 67,0 | 71,8 | 69,4 |
| - животноводство | 33,0 | 28,2 | 30,6 |
| Личные приусадебные хозяйства |
| - растениеводство | 27,4 | 36,7 | 39,4 |
| - животноводство | 72,6 | 63,3 | 60,6 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства |
| - растениеводство | 93,7 | 98,9 | 86,9 |
| - животноводство | 6,3 | 1,1 | 13,1 |

Подавляющее большинство ведущих производственную деятельность на начало 2008 г. крестьянских хозяйств специализировались на возделывании земледельческих культур. Сложившаяся структура сельского хозяйства свидетельствует о его недостаточной эффективности и нуждается в оптимизации.

# 4.3.1. Растениеводство

Природные условия Базарно-Карабулакского муниципального района благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур умеренного климатического пояса. Тем не менее, это один из наиболее не сбалансированных в Саратовской области районов по сочетанию зерновых, технических, овощебахчевых и кормовых культур (см. таблицу 4.3.1.1., рисунок 4.3.1.1.)

### Таблица 4.3.1.1.

#### Структура посевных площадей
Базарно-Карабулакского муниципального района, все категории хозяйств

|  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вся посевная площадь | тыс. га | 87,6 | 85,0 | 81,3 | 80,3 | 79,9 | 80,2 |
|  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |
| Зерновые | тыс. га | 51,9 | 54,1 | 53,1 | 50,0 | 50,9 | 51,5 |
|  | % | 59,3 | 63,6 | 65,3 | 62,3 | 63,8 | 64,3 |
| Технические | тыс. га | 16,7 | 15,0 | 15,0 | 18,1 | 14,7 | 16,7 |
|  | % | 19,1 | 17,7 | 18,3 | 22,5 | 18,4 | 20,8 |
| Картофель, овощи и бахчевые | тыс. га | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | % | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Кормовые | тыс. га | 16,7 | 13,7 | 11,1 | 10,0 | 12,0 | 9,7 |
|  | % | 19,1 | 16,1 | 13,7 | 12,4 | 15,0 | 12,1 |

##### Рисунок 4.3.1.1. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур Базарно-Карабулакского муниципального района, все категории хозяйств, %

По сравнению с общеобластными показателями в Базарно-Карабулакском муниципальном районе пониженная доля зерновых (64,3% в 2008 г. против 67% по области в целом).

###### Под влиянием различий в степени товарности земледельческой продукции, механизации, трудоемкости и капиталоемкости производственных процессов, потребительском спросе населения и других факторов сложилась резко различающаяся специализация отдельных категорий землевладений. Так, в посевных площадях сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйствах доминирующее положение занимают высокотоварные зерновые культуры (65%-66,5% в 2007 г.) (см. таблицу 4.3.1.2., рисунок 4.3.1.2.).

### Таблица 4.3.1.2.

#### Структура посевных площадей
Базарно-Карабулакского муниципального района по категориям хозяйств

|  | 2004 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- |
|  | с/х орг. | ЛПХ | КФХ | с/х орг. | ЛПХ | КФХ |
| Всего, | га | 63466 | 2158 | 19342 | 55687 | 1993 | 22223 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: |
| Зерновые | га | 41734 | - | 12346 | 36161 | - | 14793 |
|  | % | 65,7 | - | 63,8 | 65,0 | - | 66,5 |
| Технические | га | 9420 | - | 5570 | 8780 | - | 5948 |
|  | % | 14,9 | - | 28,8 | 15,9 | - | 26,7 |
| Картофель | га | - | 1870 | - | - | 1716 | 118 |
|  | % | - | 86,6 | - | - | 86,1 | 0,7 |
| Овощи и бахчи | га | - | 288 | - | - | 277 | - |
|  | % | - | 13,4 | - | - | 13,9 | - |
| Кормовые | га | 12290 | - | 1394 | 10655 | - | 1354 |
|  | % | 19,4 | - | 7,4 | 19,1 | - | 6,1 |

##### Рисунок 4.3.1.2. Структура посевных площадей Базарно-Карабулакского муниципального района по категориям хозяйств, 2007 г.

###### В хозяйствах населения господствуют примитивные технологии возделывания относительно трудоемких, преимущественно потребительского назначения, земледельческих культур. Здесь сложилось фактически монокультурное производство картофеля и овощных культур.

## Зерновые культуры

В структуре растениеводства Базарно-Карабулакского муниципального района, как и Саратовской области в целом, ведущим является зернопродуктовый подкомплекс. Его основу составляет мощное зерновое производство, традиционно сложившееся в Поволжье. На долю зерновых и зернобобовых в последние годы приходится большая часть всех посевных площадей района. Посевная площадь под зерновыми в последние годы колеблется от 52 тыс. га в 2003 г. до 53,1 тыс. га в 2005 г. В 2007 г. она составила 51 тыс. га.

###### Более половины всех посевных площадей под зерновыми приходится на яровые культуры. При этом площадь под ними резко колеблется по годам. Так, если в 2003 г. они занимали 73,5% всех посевов зерновых, то в 2005 г. уже 55%, а в 2006 г. — 73,4% (см. таблицу 4.3.1.3.). Столь резкие перепады объясняются климатической неустойчивостью и гибелью озимых в отдельные годы.

### Таблица 4.3.1.3.

#### Структура посевных площадей зерновых культур
Базарно-Карабулакского муниципального района

|  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Зерновые | тыс. га | 52,0 | 54,1 | 53,1 | 50,0 | 51,0 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

### окончание таблицы 4.3.1.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |
| Озимые | тыс. га | 13,7 | 20,6 | 23,8 | 13,3 | 23,4 |
|  | % | 26,3 | 38,1 | 44,8 | 26,6 | 45,8 |
| - пшеница | тыс. га | 11,6 | 16,3 | 20,5 | 10,8 | 19,7 |
|  | % | 22,3 | 30,1 | 38,6 | 21,6 | 38,6 |
| - рожь | тыс. га | 2,1 | 4,3 | 3,3 | 2,5 | 3,7 |
|  | % | 4,0 | 7,9 | 6,2 | 5 | 7,2 |
| Яровые | тыс. га | 38,2 | 33,5 | 29,2 | 36,7 | 27,5 |
|  | % | 73,5 | 61,9 | 55,0 | 73,4 | 54,0 |
| - пшеница | тыс. га | 12,7 | 11,7 | 10,4 | 11,5 | 8,2 |
|  | % | 24,2 | 21,6 | 19,6 | 23 | 16,1 |
| - ячмень | тыс. га | 9,4 | 7,6 | 6,6 | 9,0 | 6,8 |
|  | % | 18,1 | 14,0 | 12,4 | 18 | 13,3 |

Озимые культуры в районе представлены пшеницей и рожью. При этом, посевы озимой ржи уступают соответствующим показателям озимой пшеницы.

Помимо пшеницы, ячменя и ржи в районе возделываются и другие зерновые культуры. Доминирующее положение в структуре возделывания зерновых культур района занимают пшеница и ячмень. На их долю приходится основная часть посевов зерновых и валового их сбора (см. таблицу 4.3.1.4., рисунок 4.3.1.3-4.).

### Таблица 4.3.1.4.

#### Посевные площади, валовой сбор и урожайность зерновых культур в Базарно-Карабулакском муниципальном районе,

#### по всем категориям хозяйств, 2006 г.

| Культура | Посевные площади, га | Валовой сбор, ц. | Урожайность, ц/га |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего озимых | 13317 | 229456 | 17,2 |
| - озимая пшеница | 10811 | 205215 | 19,5 |
| - озимая рожь | 2506 | 24241 | 9,7 |
| Всего яровых | 36747 | 625776 | 17,0 |
| - яровая пшеница | 11462 | 154737 | 13,5 |
| - яровой ячмень | 9034 | 117001 | 13,0 |
| - просо | 6642 | 83752 | 12,6 |
| Всего зерновых | 3098 | 58306 | 18,8 |

##### Рисунок 4.3.1.3. Структура посевных площадей зерновых культур в Базарно-Карабулакском муниципальном районе, 2006 г., %

##### Рисунок 4.3.1.4. Структура валового сбора зерновых культур в Базарно-Карабулакском муниципальном районе, 2006 г., %

###### Важно отметить и то, что производство зерна почти полностью сконцентрировано в КФХ и крупных сельскохозяйственных организациях, обладающих возможностями для широкой механизации производственных процессов. Практически не возделываются зерновые культуры в хозяйствах населения (см. таблицу 4.3.1.5.).

Для многих из хозяйств района характерно фактически монокультурное производство зерновых.

Широкая диверсификация структуры зерновых делает их менее уязвимыми со стороны воздействия неблагоприятных природных условий, хотя и лишает их преимуществ узкой специализации.

### Таблица 4.3.1.5.

#### Производство зерновых культур в Базарно-Карабулакском

#### муниципальном районе по категориям хозяйствам, ц.

|  | Все категории хозяйств | С/х организации | Крестьянские (фермерские) хозяйства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г. | 2006 г. |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 845,5 | 855,2 | 588,7 | 266,5 |
| Пшеница, всего: |  |  |  |  |
| - озимая | 379,6 | 205,2 | 112,2 | 93,0 |
| - яровая | 123,7 | 154,7 | 116,5 | 38,2 |
| Рожь озимая | 55,5 | 24,2 | 18,3 | 5,9 |
| Ячмень яровой | 89,8 | 117,0 | 85,4 | 31,6 |
| Овес | 49,5 | 83,7 | 61,5 | 22,2 |
| Просо | 25,5 | 58,3 | 31,7 | 26,6 |

Технические культуры в последние годы, имеют довольно высокий удельный вес в структуре посевных площадей Базарно-Карабулакского муниципального района. Так, в 2008 г. доля технических культур в посевной площади района составляла — 20,8%, в то время как по области в среднем он составлял 21,8%.

Роль овощеводства в структуре растениеводства и сельского хозяйства Базарно-Карабулакского муниципального района довольно высока. Вместе с картофелем и бахчевыми на его долю в последние годы приходится 2,7%-2,8% всех посевных площадей района. Этот показатель превосходит соответствующий показатель по области в целом (см. таблицу 4.3.1.8.).

## Технические и овощные культуры

Технические культуры в последние годы практически не культивируются в Базарно-Карабулакском муниципальном районе. Хотя, в недалеком прошлом, здесь занимались выращиванием горчицы.

Роль овощеводства в структуре растениеводства и сельского хозяйства Базарно-Карабулакского муниципального района не значительна. Вместе с картофелем и бахчевыми на его долю в последние годы приходится 0,4%-0,2% всех посевных площадей района. Этот показатель уступает соответствующему показателю по области в целом (см. таблицу 4.3.1.6.).

### Таблица 4.3.1.6.

#### Динамика удельного веса картофеля и овощебахчевых культур в посевной площади Базарно-Карабулакского муниципального района, %

#### (все категории хозяйств)

| Год | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь |
| Саратовская область | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
| Базарно-Карабулакский район | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Валовой сбор, тыс. т |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - картофель | 587,1 | 469 | 442 | 593 | 608 | 606 | 570,7 | 379,4 | 428,0 |
| - овощи открытого типа | 168,5 | 160 | 193 | 209 | 296 | 304 | 320,8 | 275,6 | 347,7 |
| Базарно-Карабулакский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - картофель | 34,0 | 21,2 | 15,3 | 15,7 | 34,0 | 34,1 | 34,2 | 29,1 | 39,6 |
| - овощи открытого типа | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 3,9 |

Базарно-Карабулакский муниципальный район относится к районам области со средней концентрацией многолетних насаждений. Из плодовых и косточковых преобладают яблони и вишни, а из ягодников наиболее известны насаждения малины, смородины, клубники, крыжовника и др.

Доминирующее положение в площади многолетних насаждений и валовом сборе их продукции занимают сельскохозяйственные организации и хозяйства населения.

В структуре посевных площадей Базарно-Карабулакского муниципального района высокое место занимают кормовые культуры — 9,7 тыс. га или 12,1% от общей посевной площади. Это почти в 1,5 раза выше, чем в целом по Саратовской области (7,8% в 2008 г.) (см. таблицу 4.3.1.10.).

### Таблица 4.3.1.7.

#### Динамика посевных площадей кормовых культур
в Базарно-Карабулакском муниципальном районе

| Год | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |
| - тыс. га | 669,7 | 603,9 | 552,6 | 449,3 | 363,7 | 337,6 | 282 |
| - % от всех посевных площадей | 17,5 | 16,2 | 14,9 | 12,3 | 10,3 | 9,7 | 7,8 |
| Базарно-Карабулакский район |  |  |  |  |  |  |  |
| - тыс. га | 18,4 | 16,7 | 13,7 | 11,1 | 9,9 | 12,0 | 9,7 |
| - % от всех посевных площадей | 20,4 | 19,1 | 16,1 | 13,7 | 12,4 | 15,0 | 12,1 |

# 4.3.2. Животноводство

###### По стоимости произведенной продукции животноводство в Базарно-Карабулакском муниципальном районе примерно равно растениеводству и играет весьма важную роль. Здесь представлены все основные виды отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство. Динамика поголовья основных видов сельскохозяйственных животных за последние годы претерпела некоторые изменения (см. таблицу 4.3.2.1.).

За указанные годы произошли определенные сдвиги и в структуре животноводства, как в разрезе отдельных категорий хозяйств, так и по району в целом. Для сопоставления поголовья отдельных видов сельскохозяйственных животных абсолютные их величины были переведены в условные головы по соответствующим коэффициентам (см. рисунки 4.3.2.1-2.).

### Таблица 4.3.2.1.

#### Динамика поголовья скота в Базарно-Карабулакском муниципальном районе, тыс. голов (все категории хозяйств)

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот | 22,2 | 19,3 | 19,8 | 20,8 | 21,7 |
| в том числе — коровы | 9,2 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 8,1 |
| Свиньи | 18,2 | 15,9 | 17,7 | 19,3 | 21,2 |
| Овцы и козы | 11,3 | 13,2 | 13,2 | 13,8 | 16,9 |
| Лошади | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |

##### Рисунок 4.3.2.1. Удельный вес категорий хозяйств Базарно-Карабулакского муниципального района в содержании поголовья отдельных видов с/х животных в 2007 г., %

Сложившуюся структуру животноводства, как по его видам, так и по категориям хозяйств никак нельзя признать оптимальной. Хозяйства населения, занимающие лидирующее положение по поголовью некоторых видов животных, отличаются низкой товарностью производимой продукции и малоперспективны для дальнейшего эффективного развития отрасли. Более прогрессивными в этом отношении являются крестьянские (фермерские) хозяйства, а также сельскохозяйственные предприятия (при возрождении животноводства), отличающиеся более высокими показателями концентрации производства, финансовыми возможностями, механизацией и автоматизацией производственных процессов, товарностью производимой продукции и другими предпосылками для успешного развития животноводства.

##### Рисунок 4.3.2.2. Удельный вес категорий хозяйств Базарно-Карабулакского муниципального района в содержании поголовья отдельных видов с/х животных в 2009 г., %

###### Сокращение поголовья сельскохозяйственных животных за годы рыночных преобразований сопровождалось и резким уменьшением объема производства некоторых видов животноводческой продукции (см. таблицу 4.3.2.2.).

### Таблица 4.3.2.2.

#### Динамика производства важнейших видов животноводческой продукции Базарно-Карабулакского муниципального района, все категории хозяйств

| Годы | 1990 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2008 г. в % к 1990 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область |
| - мясо, в у.в., тыс. т | 272 | 125,5 | 129 | 128 | 144 | 155 | 57 |
| - молоко, тыс. т | 1 437 | 825 | 871 | 889 | 933 | 928 | 64,6 |
| - яйца, млн. шт. | 946 | 782 | 810 | 824 | 835 | 853 | 90,2 |
| Базарно-Карабулакский район |
| - мясо, в у.в., тыс. т | 7,3 | 3,8 | 4,3 | 4,2 | 4,8 | 5,1 | 69,8 |
| - молоко, тыс. т | 42,3 | 36,3 | 31,1 | 35,7 | 37,0 | 36,0 | 85,1 |
| - яйца, млн. шт. | 18,0 | 17,5 | 29,2 | 30,6 | 27,7 | 28,0 | 155,5 |
| Базарно-Карабулакский район в % от Саратовской области |
| - мясо, в у.в., тыс. т | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 122,2 |
| - молоко, тыс. т | 2,9 | 4,4 | 3,6 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 134,5 |
| - яйца, млн. шт. | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 173,7 |

При этом масштабы спада производства мяса и молока в Базарно-Карабулакском муниципальном районе были ниже соответствующих показателей по области в целом. Так, если объем производства мяса в 2008 г. в Саратовской области составлял 57% от уровня 1990 г., то в Базарно-Карабулакском районе — 69,8%. Соответствующие показатели по молоку составляли 64,6 и 85,1%.

Доля Базарно-Карабулакского района в областном производстве мяса и молока увеличилась с 2,7% в 1990 г. до 3,3% в 2008 г и с 2,9% до 3,9% соответственно, а в производстве яиц с 1,9% до 3,3%.

Существенные различия наблюдаются и в структуре сельскохозяйственных производителей животноводческой продукции (см. таблицу 4.3.2.3., рисунок 4.3.2.3.).

По большинству показателей продуктивности животноводства (кроме надоев молока) Базарно-Карабулакский муниципальный район уступает соответствующим показателям по области в целом.

Приведенные в таблице 4.3.2.4. данные относятся к категории сельскохозяйственных организаций. Но примерно такое же соотношение имеет место и по остальным категориям хозяйств.

### Таблица 4.3.2.3.

#### Производство основных видов продукции животноводства Базарно-Карабулакского муниципального района по отдельным категориям хозяйств, тыс. т

| Виды продукции | 2008 г. |
| --- | --- |
| Мясо, в ж.в., всего | 6,8 |
| - с/х организации | 0,8 |
| - ЛПХ | 5,8 |
| - КФХ | 0,2 |
| Молоко, всего | 35,7 |
| - с/х организации | 8,9 |
| - ЛПХ | 25,8 |
| - КФХ | 1 |
| Яйца, млн. шт. | 30,6 |
| - с/х организации | 3,6 |
| - ЛПХ | 27 |
| - КФХ | 0 |
| Шерсть, тонн | 42 |
| - с/х организации | 16 |
| - ЛПХ | 22 |
| - КФХ | 4 |

##### Рисунок 4.3.2.3. Удельный вес категорий хозяйств Базарно-Карабулакского муниципального района в производстве отдельных видов продукции животноводства (2008 г.), %

### Таблица 4.3.2.4.

Продуктивность некоторых видов животноводства в Базарно-Карабулакском муниципальном районе, с/х предприятия

|  | Годы |
| --- | --- |
|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Производство мяса (в у.в) тыс.т |  |  |  |  |
| -Саратовская область | 129,0 | 128,0 | 143,9 | 155,0 |
| - Базарно-Карабулакский район | 4,3 | 4,2 | 4,8 | 5,1 |
| Надои молока на 1 корову, кг |  |  |  |  |
| - Саратовская область | 2733 | 2962 | 3293 | 3714 |
| - Базарно-Карабулакский район | 3525 | 3966 | 4121 | 4477 |
| Яйценосность, штук яиц от 1 курицы-несушки |  |  |  |  |
| - Саратовская область | 279 | 280 | 287 | 294 |
| - Базарно-Карабулакский район | 110 | 241 | 237 | 186 |
| Настриг шерсти с 1 овцы, кг |  |  |  |  |
| - Саратовская область | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 |
| - Базарно-Карабулакский район | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,1 |

# 4.3.3. Прогноз потенциальных возможностей развития 
сельского хозяйства

Основной профиль Базарно-Карабулакского муниципального района определяется как аграрно-промышленный, и сельское хозяйство является важнейшим направлением развития территории.

Для развития сельского хозяйства в районе имеются определенные препятствия. Некоторые из них являются типичными для многих регионов России:

- Вопросы собственности и корпоративного управления в сельхозпредприятиях в достаточной мере еще не решены.

- Длительный период неэффективного управления сельхозпредприятиями привел к серьезному ухудшению качества сельскохозяйственных земель и разрушению инфраструктуры.

- Низкое качество кадровых ресурсов, прежде всего менеджмента (среднего уровня) в сельскохозяйственных предприятиях.

- Проблемы с мотивацией работников.

- Плохая кредитная история большинства сельхозпредприятий мешает доступу к инвестициям.

Основные возможности для развития сельского хозяйства Базарно-Карабулакского муниципального района следующие:

- постоянная работа менеджмента предприятий над снижением издержек (прежде всего — за счет повышения производительности труда и энергосбережения);

- привлечение внешних стратегических и финансовых инвесторов;

- развитие в районе перерабатывающей пищевой промышленности — как на базе существующих мощностей, так и с привлечением предпринимателей района, желающих инвестировать свое время и ресурсы в производство;

- развитие оптовых торговых фирм в районе;

- концентрация внимания руководителей предприятий на конечном потребительском продукте, его потребительских качествах и конкурентоспособности, в т.ч.:

- размер фасовки;

- длина, ширина и глубина продуктовой линейки;

- упаковка;

- торговая марка;

- контроль качества;

- поиск целевых сегментов потребителей;

- контроль над каналами распространения, прежде всего — розницей.

Последний пункт является особенно важным для предприятий района, т.к. обычно главной причиной низкой реализации продукции является ее неправильное позиционирование и неправильные каналы распространения.

Сдерживающим фактором развития сельского хозяйства является ограниченность экономических ресурсов (финансы, основные фонды).

Основная цель развития АПК района в перспективе – формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал района и товарность продукции, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения.

Поступательное развитие АПК должно быть направлено на решение следующих важнейших задач:

- обеспечение снабжения население основными продуктами питания за счет собственного производства с учетом расширения потребительского спроса;

- увеличение объемов производства и расширение ассортимента продуктов питания;

- создание условий эффективного и рационального использования земли, приостановление сокращения посевных площадей и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- воссоздание и расширение ресурсной базы животноводства (кормовая база, поголовье скота).

Реализация этих задач невозможна без повышения товарности сельского хозяйства и наращивании его производственно-экономического потенциала.

Рост потенциала требует проведения мероприятий, направленных на решение следующих проблем:

- сохранение и повышение плодородия земель;

- интенсификацию использования земельных ресурсов;

- техническое перевооружение отрасли;

- внедрение ресурсосберегающих, передовых технологий;

- закрепление трудовых ресурсов в результате создания новых рабочих мест и благоприятных социально-экономических условий на селе.

При условии реализации всех возможностей сельское хозяйство Базарно-Карабулакского муниципального района способно стать прибыльным и развивающимся.

Развитие сельского хозяйства определено с учетом экономических и природных условий, ресурсного потенциала региона, на основании анализа динамики современного состояния, достижений сельскохозяйственной науки.

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства может быть достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов, создании агрохолдингов и пр.

Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ — в результате — повышение продуктивности сельхозугодий — рост урожайности сельскохозяйственных культур.

Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям.

Продукция растениеводства в перспективе может увеличиться: производство зерна, картофеля и овощей на 15-10%, в результате применения научно-обоснованной системы земледелия. Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий.

Стратегическое направление развития растениеводства — производство продовольственного и фуражного зерна. Переработка в населенных пунктах, в хозяйствах сельхозпроизводителей (сушка, переработка в муку, мини-хлебопекарни, мини-цеха по производству комбикормов и пр.). Выращивание зерновых культур — первоочередная задача, решение которой позволит развиваться животноводству и перерабатывающим отраслям.

Очень важно внедрение новых технологий с использованием высокоурожайных сортов; получение экологически чистой продукции (биологизация земледелия: сочетание приемов химизации с биологическими).

Посевные площади под кормовыми культурами могут быть расширены минимум в 2 раза, из расчета обеспечения потребностей животноводства в грубых, сочных и зеленых кормах. Необходимо внедрение высокоурожайных сортов, новых кормовых культур, повышение продуктивности сенокосов и пастбищ.

В системе мероприятий, направленных на внедрение биологизированных систем земледелия, важное значение имеет правильный подбор ассортимента возделываемых культур и установление их оптимальных площадей в хозяйствах.

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства, необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений.

Наиболее эффективными видами удобрений следует считать органо-минеральные смеси. Очень важно применение микроудобрений.

Таким образом, необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на минимизации применения минеральных удобрений и пестицидов, что дает высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически «чистой» сельхозпродукции. Очень важно создать службу контроля для получения лицензий на продукцию. Необходимо внедрение фирменных технологий реализации продукции.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: молочно-мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство, коневодство.

Необходима покупка племенного скота для восстановления стада. Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составит — 45%.

Необходимо строительство новых и реконструкция существующих животноводческих помещений.

Наличие пастбищных угодий позволяет увеличить поголовье овец в 2 раза.

С развитием зернового хозяйства предлагается развитие свиноводства (самая «скороспелая» отрасль) с увеличением поголовья на 20-25%.

На это должны быть разработаны и направлены инвестиционные проекты в аграрной сфере Базарно-Карабулакского муниципального района.

Размещение поголовья скота в МО возможно с учетом развития кормовой базы, наличия животноводческих построек.

Необходимо улучшить генофонд имеющегося стада, усилить ветеринарную сеть, создать хозрасчетные пункты по искусственному осеменению животных.

Ограничением для развития животноводства является недостаток качественных концентрированных кормов, обеспеченность которыми намечается за счет производства зерна и его переработки в концентрированные корма; в составе концентрированных кормов — 70% составляет зерно и 30% прочие компоненты. Эту проблему позволит решить реализация инвестиционных проектов, в которых должно быть заложено строительство комбикормового производства.

При успешном проведении мероприятий по укреплению кормовой базы, поголовье скота будет полностью обеспечиваться кормами собственного производства (увеличение производства зернофуражных культур, увеличение гранулированных кормов).

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится. Необходимо только отладить систему сбора — закупок продукции в ЛПХ, её реализации и т.п.

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

- организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;

- создание кооперативных (частных) МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- приобретение списанной техники и ее ремонт.

С учетом интенсификации сельхозпроизводства при рациональном использовании трудовых ресурсов, при росте валовой продукции сельского хозяйства на перспективу, численность рабочих, занятых в сельскохозяйственном производстве, может составить 2,5 тыс. чел. (при отчете 2,1 тыс. чел.).

Сельское хозяйство вследствие специфической зависимости от природных условий и разрыва между периодом производства и рабочим периодом не может обеспечить оборачиваемость средств на уровне промышленности, торговли, перерабатывающих отраслей. Возможности его расширенного воспроизводства должны определяться государственным участием (финансирование нацпроекта и целевых программ типа «Плодородие», «Мелиорация» и пр.).

Очень важна интеграция и кооперация на районном уровне — объединение сельхозпредприятий и других сельхозтоваропроизводителей с предприятиями переработки, торговли и общественного питания.

Функционирование личных подсобных хозяйств (ЛПХ) будет осуществляться при оказании активной государственной поддержки с учетом их большой не только экономической, но и социальной значимости для района. Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

Проблемы реализации продукции — системный подход, включающий гарантии, стимулы и правовую защиту для производителей, создание централизованной маркетинговой службы по сбыту продукции и др. Для этого необходимо:

- определение объема закупок;

- заключение договоров на 3—5 лет с установлением гарантированных цен с последующей индексацией (не ниже рыночных);

- введение системы аванса: 50% — под посевные работы, остальное работы и пр.

По мере поступления продукции; применение льготных кредитов под сезонный недостаток оборотных средств.

На базе региональной продовольственной корпорации следует концентрировать денежные и материально-технические ресурсы, дающие заготовителям возможность кредитовать под конечную продукцию посевные и уборочные работы и прочее.

Максимально возможная переработка полученной сельхозпродукции даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения; стимулирует развитие малого предпринимательства.

###### Сложившаяся специализация сельского хозяйства, обусловленная природными особенностями, соответствует природному потенциалу и в перспективе в целом сохраниться.

4.4. Уровень и качество жизни

Уровень жизни населения является основным показателем степени устойчивого развития и благополучия общества. Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг.

###### Главной составляющей денежных доходов населения выступает заработная плата. По ее уровню Базарно-Карабулакский муниципальный район, уступает среднему по Саратовской области показателю. Темпы роста зарплаты в последнее пятилетие существенно выше среднеобластного показателя (см. таблицу 4.4.1.).

### Таблица 4.4.1.

#### Динамика среднемесячной заработной платы работающих в экономике в Саратовской области, руб.

|  | Годы | 2008 г. к 2000 г.,(раз) |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2008 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по области | 1392 | 5439 | 12008 | 863 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |

### окончание таблицы 4.4.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Александрово-Гайский | 1384 | 5195 | 10419 | 750 |
| Аркадакский | 895 | 3609 | 7454 | 833 |
| Аткарский | 1050 | 2676 | 8300 | 790 |
| Базарно-Карабулакский | 643 | 2810 | 7036 | 1094 |
| Балаковский | 1806 | 3346 | 12337 | 686 |
| Балашовский | 1166 | 4078 | 8839 | 758 |
| Балтайский | 998 | 3374 | 7027 | 704 |
| Вольский | 1103 | 3661 | 9422 | 854 |
| Воскресенский | 1045 | 4406 | 9662 | 925 |
| Дергачевский | 570 | 2483 | 6966 | 1222 |
| Духовницкий | 670 | 3225 | 7463 | 1114 |
| Екатериновский | 926 | 3591 | 8101 | 875 |
| Ершовский | 1147 | 3983 | 10041 | 875 |
| Ивантеевский | 810 | 3256 | 7181 | 887 |
| Калининский | 857 | 3055 | 7669 | 895 |
| Красноармейский | 859 | 3107 | 7841 | 913 |
| Краснокутский | 873 | 3351 | 7243 | 830 |
| Краснопартизанский | 736 | 3298 | 7157 | 972 |
| Лысогорский | 963 | 3360 | 6976 | 724 |
| Марксовский | 824 | 2458 | 7290 | 885 |
| Новобурасский | 829 | 2968 | 7339 | 885 |
| Новоузенский | 611 | 2501 | 6729 | 1101 |
| Озинский | 708 | 2847 | 7647 | 1080 |
| Перелюбский | 785 | 2934 | 7258 | 925 |
| Петровский | 883 | 2473 | 7618 | 863 |
| Питерский | 556 | 2807 | 6833 | 1229 |
| Пугачевский | 937 | 2785 | 8319 | 888 |
| Ровенский | 674 | 2403 | 6909 | 1025 |
| Романовский | 669 | 2767 | 6697 | 1001 |
| Ртищевский | 1548 | 2923 | 10866 | 702 |
| Самойловский | 731 | 2723 | 6609 | 904 |
| Саратовский | 1430 | 5121 | 10021 | 701 |
| Советский | 2004 | 5314 | 11160 | 557 |
| Татищевский | 1781 | 5723 | 10339 | 581 |
| Турковский | 588 | 3050 | 6530 | 1111 |
| Федоровский | 804 | 3245 | 7596 | 945 |
| Хвалынский | 707 | 3060 | 6288 | 889 |
| Энгельсский | 1398 | 3755 | 11206 | 802 |

Одним из важных показателей уровня и качества жизни населения является обеспеченность жилищной площадью. В рамках областной целевой программы «Обеспечение населения области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 гг.» предусмотрено выполнение ряд подпрограмм, направленных на улучшение жилищной обеспеченности населения области, её городов и районов. В их числе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы», «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей».

По данным на начало 2009 г. жилищный фонд Базарно-Карабулакского муниципального района составлял 1175 тыс. м2 общей площади (см. таблицу 4.4.2.). За период с 1990 по 2008 годы темпы роста жилищного фонда Базарно-Карабулакского муниципального района (138%) практически не уступали соответствующим показателям Саратовской области в целом (141%).

Таблица 4.4.2.

#### Динамика жилищного фонда в Базарно-Карабулакском и сопредельных с ним муниципальных районах, тыс. м² (на конец года, общая площадь жилищ)

| Год | 1990 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2008 г. в % к 1990 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область | 43592 | 55042 | 55574 | 57484 | 58445 | 58864 | 59202 | 61464 | 141 |
| Балтайский | 238 | 265 | 268 | 272 | 276 | 279 | 282 | 305 | 128,1 |
| Вольский | 572 | 674 | 713 | 813 | 819 | 827 | 836 | 552 | 96,5 |
| Воскресенский | 233 | 335 | 339 | 344 | 350 | 354 | 359 | 394 | 169 |
| Базарно-Карабулакский | 851 | 939 | 950 | 962 | 974 | 984 | 992 | 1175 | 138 |
| Новобурасский | 306 | 403 | 405 | 443 | 450 | 455 | 469 | 484 | 158 |

Обеспеченность жильем, в расчете на одного жителя, в Базарно-Карабулакском муниципальном районе, в настоящее время одна из самых высоких (35,6 м2) в Саратовской области (см. таблицу 4.4.3.).

### Таблица 4.4.3.

#### Динамика площади жилищ, приходящихся в среднем на одного жителя в Базарно-Карабулакском и сопредельных с ним муниципальных районах, м²

| Год | 1990 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2008 г. в % к 1990 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область | 16,6 | 20,6 | 20,9 | 21,7 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23,9 | 144 |
| Балтайский | 19,0 | 19,3 | 19,9 | 20,3 | 20,9 | 21,5 | 22,2 | 25,0 | 131,5 |
| Вольский | 16,9 | 17,6 | 23,4 | 27,3 | 27,7 | 28,1 | 28,7 | 21,5 | 127,2 |
| Воскресенский | 18,8 | 26,2 | 26,7 | 28,9 | 29,4 | 29,5 | 29,9 | 32,8 | 174,5 |
| Базарно-Карабулакский | 23,4 | 25,2 | 25,8 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,3 | 35,6 | 152 |
| Новобурасский | 18,0 | 21,2 | 21,5 | 24,8 | 26,0 | 26,9 | 27,9 | 29,0 | 161 |

В числе показателей уровня и качества жизни населения важное место занимает благоустроенность жилищного фонда. Основные показатели благоустройства жилищного фонда района в сравнении с районами области и среднеобластными показателями представлены в таблице 4.4.4.

Проблема обеспечения населения жильем в районе остается, но положение значительно лучше в сравнении с другими районами. Как видно из таблицы 4.4.5., доля семей, состоящих на учете на получение жилья в общем числе семей в Базарно-Карабулакском муниципальном районе несколько ниже, чем в Саратовской области, а темпы получения жилья очередниками в 2 раза выше.

### Таблица 4.4.4.

#### Благоустройство жилищного фонда в Базарно-Карабулакском и сопредельных с ним муниципальных районах, 2008 г., %

|  | Общая площадь, оборудованная |
| --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | отоплением | Ваннами (душем) | газом | Горячим водоснабжением | Напольными электроплитами |
| Саратовская область | 73,2 | 66,0 | 91,7 | 56,3 | 91,6 | 51,5 | 1,4 |
| Балтайский | 61,8 | 55,3 | 98,3 | 40,3 | 98,6 | 0,7 | - |
| Вольский | 66,7 | 61,3 | 100 | 50,2 | 91,3 | 33,5 | - |
| Воскресенский | 30,7 | 30,4 | 63,9 | 26,8 | 86,2 | 22,8 | - |
| Базарно-Карабулакский | 48,0 | 41,3 | 95,5 | 23,0 | 77,2 | 16,7 | 0,8 |
| Новобурасский | 44,8 | 32,0 | 99,9 | 27,5 | 89,5 | 56,4 | - |

### Таблица 4.4.5.

#### Улучшение жилищных условий в Базарно-Карабулакском и сопредельных с ним муниципальных районах в 2008 г.

|  | Число семей, состоящих на учете на полу-чение жилья на конец года | % семей, состоящих на учете на получение жилья в общем числе семей | Число семей, получивших жилье | % семей, получив-ших жилье в числе семей, состоявших на учете на начало года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 35975 | 3,7 | 2193 | 5,3 |
| в т.ч. г. Саратов | 13019 | 4,0 | 70 | 0,5 |
| Балтайский | 57 | 1,2 | 58 | 276 |
| Вольский | 2432 | 9,2 | 158 | 6,5 |
| Воскресенский | 6 | 0,1 | 7 | 13,5 |
| Базарно-Карабулакский | 416 | 3,3 | 54 | 11,5 |
| Новобурасский | 11 | 0,2 | 15 | 44,1 |

4.5.	Общие выводы. Перспективы и риски развития

Как представляется, будущее Базарно-Карабулакского муниципального района связано с реализацией позитивных черт географического и транспортного положения; эффективным использованием существующих материальных активов и их рациональном развитии, с учетом экологических рисков; созданием условий для развития агропромышленного производства.

Бюджет района и доходы жителей в значительной степени зависят от функционирования предприятий отраслей агропромышленного комплекса, будущее которых зависит от политики районных властей, т.е. является управляемым и предсказуемым на уровне района.

Преобразования в экономике, происходящие на современном этапе, требуют создания в районе такой отраслевой структуры экономики, которая бы качественно отличалась от прежней.

Необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них, как традиционных направлений деятельности — торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом — страхование, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес и пр.

Эволюция структуры занятости населения района будет определяться основными факторами — с одной стороны вовлечением незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику, а с другой стороны принципиальными неизбежными изменениями — перераспределением занятых из сферы производства товаров в непроизводственную сферу с целью приближения к рациональным нормативам потребления услуг.

Развитие малого предпринимательства определяется на перспективу с учетом региональных особенностей, а также, исходя из требований рынка, спроса на продукцию и услуги, из имеющихся в районе природных, трудовых и интеллектуальных ресурсов.

Природные ресурсы района и особенности транспортно-географического положения ориентируют на создание малых предприятий в строительстве и производстве строительных материалов, в агробизнесе, рекреационной и транспортной сфере.

В сельской местности целесообразна организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, а также, по использованию водных ресурсов искусственных водоемов для рыборазведения.

Потенциал малых предприятий промышленности в районе все еще остается низким, и хотя в краткосрочной перспективе сфера малого бизнеса в промышленности еще не будет определять облик и тенденции этого сектора экономики, в перспективе основу малого бизнеса подобно развитым странам должно составлять производственное предпринимательство, образующим которого являются небольшие технологичные производства.

Количество малых предприятий на территории — показатель ее цивилизованности, уровня развития. Если их количество соотнести с численностью населения, то наиболее развитые индустриальные страны имеют показатель 3%, то есть на каждые 100 чел. приходится 3 малых предприятия.

У стран со средним уровнем развития данный показатель составляет 0,5-1%. В России он — 0,5%, в районе — 0,2%. Таким образом, чтобы достичь среднего уровня развития, количество малых предприятий в районе необходимо увеличить не менее чем в 3 раза, а доля малых предприятий в экономике района должна составлять не менее 40%.

Малое предпринимательство способствует формированию рыночной структуры экономической и конкурентной среды, занятости населения, имеют более высокие возможности по прибыльности и доходу работников. Поэтому этот сектор экономики является перспективным и должен получить соответствующую поддержку в Базарно-Карабулакском муниципальном районе.

Характерными особенностями современного состояния промышленности, отражающими ключевые проблемы ее развития, в Базарно-Карабулакском муниципальном районе являются:

- наличие территориальных и трудовых ресурсов;

- слабое развитие комплексных технологических циклов, включающих в себя производство — заготовку — переработку и хранение продукции;

- дефицит высококвалифицированного управленческого персонала высокого и среднего звена;

- значительная степень физического и морального износа основного капитала;

- недостаточный уровень освоения новых видов конкурентоспособной продукции, незначительная доля инновационно-активных предприятий;

- недостаточное внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Район имеет необходимые условия для развития сельского хозяйства, но эта отрасль в силу ряда экономических причин является малоприбыльной.

Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время в основном удовлетворяет потребности населения района в продуктах питания, и позволяет Базарно-Карабулакскому муниципальному району входить в число важных сельхозтоваропроизводителей Саратовской области.

В то же время, для сельского хозяйства района характерно наличие следующих недостатков (негативных деградационных процессов), которые необходимо устранить:

- уменьшение и качественное ухудшение основных фондов сельского хозяйства; в сравнении с 1990 г. выбытие основных средств во много раз превышает их ввод; уровень износа основных фондов 60-80%;

- снижение обеспеченности сельхозтоваропроизводителей оборотными средствами;

- слабо обновляется техника и оборудование: лишь небольшая часть хозяйств может закупать сельхозтехнику, в т.ч. и по лизингу;

- потеря плодородия почвы (гумуса);

- недостаточно соблюдается система земледелия, и внедряются новые технологии производства;

- недостаточно внедряются приемы биологизации земледелия; не внедряются ресурсосберегающие экологически чистые технологии;

- недостаточно проводятся работы по мелиорации, окультуриванию почвы;

- недостаточно применение элитного семеноводства и элитного животноводства;

- слабо решается вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции, создания оптовых рынков и пр.;

- недостаточно проводится работа по подготовке и закреплению кадров для села;

- существует недостаток квалификационных руководителей и специалистов, способных обеспечить необходимый уровень управления и финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий;

- невысокая инвестиционная привлекательность аграрного сектора вследствие низкой эффективности производства и слабого внедрения рыночных методов хозяйствования.

Потенциальные возможности района позволяют увеличить производство сельхозпродукции.

Проведенный анализ ситуации и динамики ее развития во всех основных сферах жизни района: экономика, население, географическое и историческое своеобразие, — позволил определить целый комплекс положительных и отрицательных факторов (сильных и слабых сторон), которые будут оказывать влияние на дальнейшее развитие муниципального образования, а также выявить ряд угроз и возможностей со стороны внешней среды.

Слабые стороны

- неразвитость многовариантности в сфере малого бизнеса;

- низкий уровень жизни сельского населения;

- недостаточный профессионализм кадров для развития перспективных отраслей производства;

- недостаточная степень привлечения инвесторов к использованию возможностей МО в социальной сфере и агробизнесе;

- моральное устаревание материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения;

- значительная дифференциация заработной платы работников различных отраслей хозяйства;

- относительно низкая общественная и предпринимательская активность населения.

Сильные стороны

- природные ресурсы;

- четкая структура исполнительной власти;

- относительно благоприятный социальный климат в МО;

- наличие трудовых ресурсов;

- сохранение, в значительной мере, социальной инфраструктуры района.

###### Методом экспертных оценок была оценена степень влияния выявленных сильных и слабых сторон на перспективу развития муниципального образования (см. таблицу 4.5.1.).

### Таблица 4.5.1.

#### Сильные и слабые стороны перспективы развития 
Базарно-Карабулакского муниципального образования

|  | Значительное влияние | Умеренное влияние | Слабое влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны | Наличие трудовых ресурсов. Природные ресурсы. | Четкая структура исполнительной власти. Благоприятный социальный климат в МО | Сохранение в значительной мере социальной инфраструктуры района. |
| Слабые стороны | Высокая степень желания молодежи к миграции за пределы района. Низкая степень привлечения инвесторов к использованию возможностей МО. | Недостаточный профессионализм кадров для развития перспективных отраслей производства. Низкая общественная активность населения. Низкий уровень жизни сельского населения. Неразвитость многовариантности в сфере малого бизнеса. | Моральное устаревание материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения. |

Угрозы:

- зависимость развития МО от внешних инвестиций;

- изменение налоговой системы, сокращающей доходную часть местного бюджета;

- отток специалистов и молодых кадров;

Возможности:

- привлечение инвестиционных средств к развитию социальной и производственной инфраструктуры МО;

- стимулирование малого бизнеса и предпринимательства в сфере услуг и переработки;

- увеличение занятости молодежи в отраслях малого бизнеса.

Для решения задач развития производственной сферы экономики Базарно-Карабулакского муниципального района на расчетный период по наиболее реалистичному стабилизационному сценарию предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация существующих промышленных предприятий (кирпичный завод в р.п. Базарный Карабулак);

- создание новых, высокотехнологичных малых предприятий и производств: строительство известкового завода (с. Казанла), предприятия по переработке картофеля в с. Липовка.

5. Состояние окружающей среды, рекреационные

ресурсы и природоохранные проблемы

5.1. Общая оценка техногенной нагрузки и состояния природных сред

Среди существующих проблем на территории Саратовской области и Базарно-Карабулакского муниципального района, в частности, экологические проблемы становятся одними из наиболее важных.

Стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышение качества жизни, улучшение здоровья населения и демографической ситуации, обеспечение безопасности страны.

«Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района» служит, в определенной мере, инструментом охраны природы, т.к. включает в себя меры по улучшению экологической обстановки, повышению качества среды обитания, формированию устойчивых экосистем, прежде всего в районах современной застройки, промзон, территорий с неблагоприятной экологической обстановкой.

Состояние окружающей среды, наряду с природными факторами, определяется величиной техногенной нагрузки на неё, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и т.д.

Под техногенной нагрузкой понимаются объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека и определяющие изменение и саморазвитие природных систем. Эти процессы, получившие название техногенных, формируются по основным направлениям взаимодействия общества и природы. Техногенная нагрузка складывается из объектов производственного и технического назначения, куда относятся и объекты транспортного, агролесотехнического, бытового и социального назначения.

На территории Базарно-Карабулакского муниципального района техногенная нагрузка распределена относительно равномерно и изменяется в небольших диапазонах: от низкого в межселенных территориях, до высокого — в центрах муниципальных образований и прилегающих к ним селитебных территорий. Исключение составляет участок территории в районе прохождения трассы газопроводов в северной части Базарно-Карабулакского района (см. Том IV. Техногенная нагрузка). Модуль техногенной нагрузки на территории района один из наименьших в Саратовской области и составляет 2 тыс. тонн/км2 в год. Для определения относительной количественной величины антропогенной нагрузки применен метод сравнительной оценки существующих объектов в единой системе баллов. Количество баллов, присвоенных объекту, определено на основе данных, опубликованных в ежегодных «Докладах о состоянии окружающей среды Саратовской области», издаваемых Комитетом охраны окружающей среды и природопользования Cаратовской области и Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской области. Кроме этих данных, при оценке принимались во внимание энергоемкости применяемых технологических процессов, состав участвующих в технологиях веществ, площадь объекта и его потенциальная экологическая опасность. Балльная оценка антропогенных объектов суммируется для единицы площади.

Для дополнительной характеристики состояния окружающей среды, обусловленного антропогенезом, приводится модуль техногенной нагрузки. Этот показатель представляет из себя суммарный объем твердых и жидких отходов, приходящихся на один км2 в год (тыс. т).

Техногенная (антропогенная) нагрузка является одним из основных факторов, определяющим состояние окружающей среды. Сопоставление этих данных с данными о состоянии поверхностных и подземных вод, почв, ландшафтов и т.д., позволяет более полно представить картину сегодняшнего экологического состояния Базарно-Карабулакского района.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду Базарно-Карабулакского района, являются:

селитебный комплекс;

автомобильный, железнодорожный, трубопроводный транспорт;

сельскохозяйственное производство;

разработка месторождений полезных ископаемых;

добыча пресных подземных вод.

Общее состояние природной среды определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и т.д.

# 5.1.1. Состояние воздушного бассейна

Качество атмосферного воздуха является важнейшим фактором, определяющим состояние живой природы и здоровья населения. Хозяйственная деятельность неизбежно влечет за собой изменение естественного состава атмосферного воздуха за счет поступления в него выбросов вредных веществ техногенного происхождения.

###### В настоящее на территории Базарно-Карабулакского муниципального района отсутствуют крупные промышленные предприятия. Промышленность представлена в основном предприятиями по переработке сельхозпродукции, коммунального хозяйства и рядом предприятий местного значения.

###### Необходимо отметить, что стационарных постов за наблюдением состояния атмосферного воздуха на территории Базарно-Карабулакского района нет. Систематические стационарные наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха не ведутся, поэтому дать действительную характеристику уровня загрязнения воздушного бассейна не представляется возможным.

В то же время на качество атмосферного воздуха на территории Базарно-Карабулакского района оказывают влияние выбросы загрязняющих веществ различных классов опасности, поступающие в окружающую среду от передвижных и стационарных источников.

Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории района являются предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности (ОАО «Базарно-Карабулакский консервный завод», ФГУ «Базарно-Карабулакский консервный завод ФСИН России», ОАО «Мясокомбинат Базарно-Карабулакский», МУП «Базарно-Карабулакская птицефабрика», ООО «Базарно-Карабулакский маслозавод», Хлебная база № 69, ООО «Хлебороб», ООО «Сандугач» и др.); промышленные предприятия (ООО «Кирпичный завод», ООО «Хватовское стекловолокно», ООО «Базкомплект»).

Наиболее распространёнными веществами, выбрасываемыми в атмосферу стационарными источниками, являлись жидкие и газообразные вещества (оксид углерода, оксиды азота, углеводороды,) которые составляли около 73% от массы выбросов. Из них было уловлено и обезврежено около 0,065 тыс. т, что составляет 56,5%.

Передвижные источники имеют большую область рассеивания загрязняющих веществ, тем не менее, при работе автомобильного транспорта в атмосферу в большом количестве попадают: оксид углерода, оксид азота, углеводороды предельные С12-С19 (дизельное топливо), сажа (в пересчете на углерод), диоксид серы, бенз(а)пирен и другие соединения.

По данным областного управления ГИБДД общий уровень автомобилизации в Базарно-Карабулакском районе несколько выше среднеобластного (численность автомототранспорта в районе на 01.01.08 составлял 9344 ед., в том числе: легковых — 5976, грузовых — 1634, автобусов — 133, мототранспорта — 1394, прицепы и полуприцепы).

По данным Комитета охраны окружающей среды и природопользования по Саратовской области в Базарно-Карабулакском районе в 2008 г. суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников составил 5555 т. Из них основная доля в выбросах загрязняющих веществ принадлежит автотранспорту и автотранспортным предприятиям в процессе работ, которых в атмосферу поступают углеводороды различного состава и твёрдые вещества (пыль). Общая масса выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в 2008 году составила около 5440 т.

Таким образом, отношение процентного вклада автотранспорта и стационарных источников в общее количество выбросов в атмосферу в Базарно-Карабулакском районе составляет как 98/2.

Необходимо отметить, что Базарно-Карабулакский район по метеорологическому потенциалу загрязнения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, которая характеризуется повторяемостью приземистых инверсий до 40—60% при их мощности зимой от 0,6 до 0,8 км, а летом не более 0,4 км. Во все сезоны повторяемость скорости ветра 0—4 м/сек на высоте 500 м, составляет 20-30%. Таким образом, создаются равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления. В этом случае территория района по состоянию атмосферного воздуха может быть оценена как условно- благоприятная.

###### В перспективе, с учётом развития промышленности и сельскохозяйственного производства, изменение состояния воздушного бассейна не предполагается.

# 5.1.2. Состояние водных ресурсов

Территория Базарно-Карабулакского района расположена в основном в бассейнах двух рек Узы и Карабулака. Кроме этих двух рек по территории района протекают ещё около 36 малых рек, речек, ручьёв и временных водотоков. Возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

Потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод Базарно-Карабулакского муниципального района являются:

неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

фильтрационные утечки вредных веществ из ёмкостей и трубопроводов;

аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, орошение, химизация);

добыча и разработка твёрдых полезных ископаемых и углеводородного сырья.

Необходимо отметить, что в настоящее время организованного сброса сточных вод через центральные канализации в районе не имеется. По данным Комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области в 2008 г. предприятиями Базарно-Карабулакского района сброс сточных вод в поверхностные водоёмы не осуществлялся. В накопители, впадины, поля фильтрации, на рельеф было сброшено 0,90 млн. м3.

###### Постоянные наблюдения за состоянием малых рек в пределах территории Базарно-Карабулакского района не осуществляется. Поэтому в пределах территории Базарно-Карабулакского муниципального района особое внимание необходимо уделять потенциальным загрязнителям поверхностных вод, которыми являются животноводческие фермы, летние лагеря скота, мехдойки, сточные воды местных канализаций.

В питании рек района основную роль после спада весеннего половодья выполняют воды из палеогеновых водоносных горизонтов выходящих на дневную поверхность в виде родников. Ими и держится устойчивый меженный уровень воды рек Узы, Карабулака, Медведицы, Казанлы.

Что касается качества воды в реках, то оно остаётся более или менее постоянным; речные воды минерализованы слабо и, если не заражены отходами производства, сохраняют качество питьевых водных источников. Необходимо также отметить, что поверхностных источников централизованного водоснабжения в районе нет.

Основным источником питьевого и хозяйственного водоснабжения в пределах Базарно-Карабулакского района служат подземные воды, вскрываемые артезианскими скважинами и шахтными колодцами.

Наиболее широко для водоснабжения в районе используются водоносные комплексы палеогеновых и верхнемеловых отложений с помощью одиночных и групповых скважин. Воды преимущественно пресные, гидрокарбонатного, сульфатно-гидрокарбонатного и хлоридно-гидрокарбонатного типа с минерализацией от 0,15 до 1,0 г/л.

В целом по химическому составу и микробиологическим показателям вода, подающаяся из артезианских скважин в водопроводную сеть, в основном соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Подземные источники в большей своей частью относятся к 1 классу и используются без очистки, кроме р.п. Базарный Карабулак, где водоподготовка проводится на водоочистных сооружениях ЗАО «КСК» методом хлорирования.

###### В то же время имеет место не соответствие качества воды в пробах отобранных в июне-октябре 2009 г. филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Базарно-Карабулакском районе» из водопроводных кранов и артезианских скважин на отдельных предприятиях и учреждениях (подробнее см. Том II. Водоснабжение) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по мутности, цветности и железу, причём железу во всех случаях. Основной причиной, по-видимому, является отсутствие технического обслуживания водозаборных и водопроводных сооружений.

В качестве децентрализованного водоснабжения в районе используются родники и шахтные колодцы. Всего под надзором 45 родников, из них 22 являются источниками хозяйственно-питьевых водопроводов, 20 используются для питьевых целей, 2 смешанные и 1 для целей рекреации.

Все колодцы общественного пользования (37 шт.) находятся в ведомстве администраций муниципальных образований. Колодцы благоустроены. Ремонт и очистка проводятся в конце мая, июне ежегодно. Лабораторный контроль осуществляется планово 2 раза в год ― весной и осенью. Санитарно-техническое состояние колодцев удовлетворительное.

# 5.1.3. Загрязнение и деградация почв

###### Базарно-Карабулакский муниципальный район — сельскохозяйственный. Доля сельскохозяйственных угодий согласно структуре земельных угодий района по состоянию на 01.01.2007 г. (предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года по Саратовской области) составляла 164830,4 га или 92,3% общей земельной площади, из них 11415208 га или 69,3% приходится на пахотные земли. Сенокосы и пастбища составляют 28,76 тыс. га. Залежные земли составляли 21430,6 га. Под лесами и кустарниками занято около 44 тыс. га, что составляет почти 20 % общей площади района.

###### Площадь регулярного орошения сельскохозяйственных угодий в районе на период конца 1980-х годов составляла около 2,6 тыс. га, из них 0,86 тыс. га приходилось на бассейн р. Терешки. Размещалось регулярное орошение в 20 хозяйствах района небольшими участками от 50 до 200 га.

###### Планировалось к 1990 г. ввести новые участки орошения на площади 0,83 тыс. га. В настоящее время площадь орошаемых земель значительно сократилась и составляет лишь около 39,0 га.

###### В последние годы состояние сельскохозяйственных земель (пахотных) района, находящихся в сфере хозяйственной деятельности имеет тенденцию к снижению своих качественных показателей.

###### Показателем ухудшения качества земель является прогрессивное снижение содержания гумуса в почвах за счет нарушения севооборотов и безвозвратной технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

###### Ухудшение состояния почвенного покрова происходит также за счет уплотнения почв при обработке тяжелыми машинами и орудиями, сокращением противоэрозионных мероприятий, отсутствием рекультивации земель. В целом, при отсутствии комплекса почвозащитных мероприятий все эти процессы и явления приводят к ухудшению качества почвенных ресурсов.

Распашка лугово-степных ценозов, уничтожение травянистого покрова, бессистемный выпас скота, нарушение почвенно-экологических требований к выращиванию сельскохозяйственных культур, как правило, приводят к значительной активизации эрозионных процессов.

Преимущественное распространение на территории района получила линейная эрозия, которая отмечается на участках территории с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с большой степенью распаханности.

###### Тенденции активного проявления линейной эрозии наблюдаются в долинных комплексах малых рек Узы, Карабулака, Казанлы и Медведицы (см. Том IV. Инженерно-геологическое районирование; Опасные геологические процессы).

В целом по району площадь эродированных почв различной степени занимает около 70% от общей площади района, что в площадном измерении составляет более 153 тыс. га.

###### Правильное хранение, транспортировка и применение минеральных удобрений и ядохимикатов — одно из важнейших мероприятий по охране почв.

В настоящее время на территориях муниципальных образований Базарно-Карабулакского района складов для хранения минеральных удобрений ядохимикатов нет, все работы по защите растений проводятся привлеченными организациями с собственными ядохимикатами.

Степень загрязнения почв пестицидами и ядохимикатами из-за отсутствия данных по району определить нельзя. При этом необходимо отметить, что в настоящее время массового применения пестицидов и ядохимикатов во всех хозяйствах района (как и области) ограничено.

###### Что касается применения минеральных и органических удобрений, то по Базарно-Карабулакскому району посевная площадь сельскохозяйственных культур с внесёнными органическими и минеральными удобрениями в последние годы не превышала 3-5% к общей посевной площади.

###### Интенсивное загрязнение почв, воздуха и поверхностных вод вызывает неконтролируемая свалка твёрдых бытовых отходов и отходов различных производств.

На территории Базарно-Карабулакского муниципального района, согласно предоставленным материалам зарегистрировано 24 поселковые свалки и полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО). Все без исключения свалки не имеют санитарно-эпидемиологических заключений.

###### Кроме того, расположение свалок на территориях муниципальных образований не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, так как санитарно-защитные зоны практически всех свалок попадают в границы жилых застроек (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования. Комплексная оценка экологической ситуации).

###### Другой немаловажной проблемой на территории Базарно-Карабулакского муниципального района является проблема содержания и эксплуатации скотомогильников. Захоронение трупов павших животных предусматривает содержание и эксплуатацию скотомогильников в рамках ветеринарно-санитарных норм и правил.

В Базарно-Карабулакском районе зарегистрировано 24 места захоронения трупов павших животных. Из них функционируют только 18, 4 скотомогильника законсервированы, 2 запрещены к эксплуатации ввиду полного заполнения.

###### Общее состояние отдельных эксплуатируемых скотомогильников крайне не удовлетворительное и требует ремонта или строительство новых.

Расположение отдельных действующих скотомогильников относительно селитебных застроек водоёмов и дорог не всегда соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям − СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как их санитарно-защитные зоны (1000 м) попадают в границы жилых застроек (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования).

###### К техногенным преобразованиям рельефа и почв на территории района приводят разрабатываемые месторождения, карьерная добыча строительных глин и песков, добыча углеводородного сырья. При разработке полезных ископаемых формируется техногенный рельеф в виде карьеров, отвалов, промышленных площадок (см. Том IV. Инженерно-геологическое районирование; Опасные геологические процессы).

# 5.1.4. Оценка устойчивости экосистем к антропогенному воздействию

Степень хозяйственной нагрузки Базарно-Карабулакского муниципального района, относительно невысока, так как доля пашни от общей земельной площади в районе составляет 69,3%, при средней распаханности земель Саратовской области 63-65%.

Природные комплексы, сохранившие естественный растительный покров, искусственные лесные насаждения в лесополосах, старозалежные участки пахотных земель занимают значительные площади и составляют около 32% от общей площади района, что в полной мере позволяет сохранять продуктивный потенциал территории (см. Том IV. Природно-экологический каркас).

Тем не менее, распашка территории с учётом наличия большой площади склоновых земель привела к весьма заметному развитию процессов линейной эрозии и плоскостного смыва. Максимальное значение густоты овражно-балочной сети (от 0,1-0,2 до 0,5-0,8 км/км2) отмечается в районе сёл Максимовка, Старая Жуковка, Стригай, пос. Комсомольский. Глубина оврагов составляет от 2 до 10-15 м и длина от 100 м до 2,5-3,0 км. (см. Том IV. Инженерно-геологическое районирование. Опасные геологические процессы).

В условиях постоянного воздействия различных природных и антропогенных факторов на почвенно-растительный покров степных ландшафтов на территории района возникли природно-антропогенные системы, которые отличаются особой восприимчивостью к изменениям среды. Неустойчивое состояние экосистем внешне проявляется в ускоренных сукцессиях растительности и быстром переформировании зооценозов.

Другой существенной особенностью антропогенного воздействия на ландшафты является сбитость и стравленность естественной растительности на пойменных террасах малых рек. Некогда существовавшие здесь лугово-злаково-разнотравные и разнотравно-типчаково-ковыльные ассоциации сильно изменены в результате интенсивного использования под пастбища. Наибольшей трансформации подвергались водораздельные и склоновые урочища Приволжской возвышенности и пойменные террасы малых рек.

В период подъёма и активного развития агропромышленного комплекса (1970-1980 гг.) прибрежные зоны малых рек были подвержены значительному антропогенному воздействию и сильно трансформированы в результате выпаса скота, сопровождающегося вытаптыванием и выеданием прибрежной растительности.

Наибольшее значение в Базарно-Карабулакском районе имеют леса Государственного лесного фонда и искусственные древесные насаждения в виде приовражных, прибалочных, полезащитных лесополос, которые создают мозаичность территории и играют немаловажную роль в развитии биоразнообразия и экологической устойчивости территории.

# 5.1.5. Рекреационные ресурсы

Оценка рекреационных ресурсов складывается из многофакторного анализа территории, учитывающего комплекс природных и социально-экономических показателей. К их числу относятся, рекреационная комфортность природных ландшафтов, их санитарно-гигиеническое состояние, преобладающий тип хозяйственного использования территории, транспортная инфраструктура, водообеспеченность и др. С этой позиции перспективы развития рекреации и природного (экологического) туризма на территории Базарно-Карабулакского района достаточно высоки по сравнению со степными районами Саратовского Правобережья.

Возвышенный рельеф, сочетание типично лугово-степных и лесных ландшафтов, родники, живописные склоны западных отрогов Приволжской возвышенности позволяют говорить о высоком природно-рекреационном потенциале территории района. Крупные массивы нагорных и пойменных лесов создают благоприятные ландшафтно-рекреационные и санитарно-гигиенические условия, необходимые для организации как кратковременного, так и длительного отдыха. Расчлененный рельеф с большим перепадом относительных высот, продолжительная снежная зима позволяют организовывать не только сезонный (летний), но и круглогодичный режим туристско-рекреационной деятельности.

Однако современный уровень рекреационный освоенности территории Базарно-Карабулакского района крайне низок, что является следствием ряда объективных причин: сельскохозяйственная специализация, периферийное расположение района в области, низкая плотность населения и отсутствие городских поселений.

###### Организация длительного отдыха и санаторно-курортного лечения на территории Базарно-Карабулакского района не получила своего развития, всё население отдыхает в основном за пределами района, а кратковременный отдых проходит неорганизованно.

Таким образом, проведенный комплексный анализ природно-рекреационных ресурсов Базарно-Карабулакского района показывает их некоторую ограниченность. Это вызвано, прежде всего, отсутствием достаточно крупных водных объектов. Другим недостатком, существенно ограничивающим развитие туризма и рекреации, является отсутствие опорных узлов туристско-рекреационной деятельности.

Центрами эколого-краеведческого туризма в Базарно-Карабулакском районе должны стать объекты, входящие в список особо охраняемых природных территорий регионального или местного значения. Необходимо развитие соответствующих категорий и видов ООПТ, позволяющих контролировать туристско-рекреационную деятельность. В этом случае, будущая сеть ООПТ позволит более эффективно осуществлять природоохранную деятельность, привлечь специализированные научно-исследовательские организации и в дальнейшем развивать туристско-рекреационный потенциал района.

# 5.1.6. Выводы

- Уровень загрязнения атмосферы, с учетом отсутствия крупных промышленных предприятий и ограниченных площадей добычи полезных ископаемых, незначителен и не требует проведения особых мероприятий по охране воздушного бассейна на территории района.

- Поверхностные источники централизованного водоснабжения в районе отсутствуют. Постоянные наблюдения за качеством воды поверхностных вод на территории Базарно-Карабулакского района не ведутся. Поэтому дать объективную характеристику уровня загрязнения поверхностных вод не представляется возможным.

Гидрогеологические условия по наличию пресных подземных в районе вод благоприятны. По химическому составу и микробиологическим показателям вода, подающаяся из артезианских скважин в водопроводную сеть, в основном соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Подземные источники в большей своей частью относятся к 1 классу и используются без очистки.

- Сложный рельеф территории района (Приволжская возвышенность), достаточно высокая доля сельскохозяйственных угодий (92,3% общей земельной площади) и относительно большой процент их распаханности (69,3%), нарушение почвенно-экологических требований к выращиванию сельскохозяйственных культур, бессистемный выпас скота способствовали значительной активизации эрозионных процессов. Площадь эродированных почв различной степени занимает около 33% от общей земельной площади района.

- Природные экосистемы на территории Базарно-Карабулакского муниципального района за счёт наличия различных элементов экологического каркаса (водораздельные и пойменные леса, естественные луговые растительные сообщества, реки, пруды, защитные лесополосы) находятся в относительно устойчивом состоянии, что в полной мере позволяет сохранять продуктивный потенциал территории.

- С точки зрения организации рекреации и оздоровительного туризма возможности Базарно-Карабулакского муниципального района достаточно высоки. Удобное географическое расположение района на территории Саратовской области, близость к областному центру, достаточная обводнённость территории, наличие водораздельных и пойменных лесов, наличие особо охраняемых природных территорий, памятников истории и культуры создают все необходимые условия для развития туристско-рекрекреационного природопользования.

5.2. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) всех ее народов в интересах настоящего и будущего поколений.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления (Федеральный Закон №73 от 25.06.2002 г.).

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (Федеральный Закон №73 от 25.06.2002 г.) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:

памятники — отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли — четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места — творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения — объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения — объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения — объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Законом Российской Федерации №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона — территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности — территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта — территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения — в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации (Закон Саратовской области №69-ЗСО от 04.11.2003 г. «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области».

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации (ст. 34 Федерального закона №73-ФЗ).

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, вносятся в правила застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются (в ред. Федерального закона №232-ФЗ от 18.12.2006 г.): в отношении объектов культурного наследия федерального значения - по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным в статьях 9 и 9.1 настоящего Федерального закона; (в ред. Федерального закона №258-ФЗ от 29.12.2006 г.) в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия — в соответствии с законами субъектов Российской Федерации (ст. 35 Федерального закона №73-ФЗ).

В Саратовской области памятники истории и культуры охраняются в рамках Закона Саратовской области №69 от 04.11.2003 г.

Цели Закона:

- формирование на территории Саратовской области комплексной системы управления процессами сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия), федерального (в пределах компетенции органов государственной власти области), регионального и местного (муниципального) значения;

- обеспечение реализации конституционного права каждого жителя области на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности заботиться о сохранении исторического и культурного наследия;

- сохранение исторического и архитектурного наследия городов и сельских поселений области;

- организация взаимодействия органов государственной власти области и органов местного самоуправления в целях формирования единой государственной политики на основе сохранения исторической среды в условиях развития современной архитектуры;

- обеспечение прав народов и иных этнических общностей в области на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурного наследия.

Основные задачи Закона:

- проведение согласованной государственной политики в сфере учета, охраны, реставрации и использования объектов культурного наследия области;

- обеспечение открытости и доступности информации об объектах культурного наследия;

- обеспечение прозрачности процедур разрешительного процесса в области охраны объектов культурного наследия;

- создание благоприятного инвестиционного климата для сохранения объектов культурного наследия;

- защита прав и интересов субъектов охраны культурного наследия.

На государственной охране как исторические поселения общегосударственного значения состоят десять городов Саратовской области: гг. Саратов, Аткарск, Балаково, Балашов, Вольск, Новоузенск, Петровск, Пугачев, Хвалынск, Энгельс (Закон Саратовской области №289 от 31.10.2008 г.).

Большинство исторических поселений области формировалось в течение двух, двух с половиной столетий. Градостроительная структура исторических городов сохранила свою логику. Ценность этой среды заключается в ее подлинности. Пока еще можно говорить о неплохой степени сохранности этих исторических территорий. Дальнейшая их судьба зависит от позиции государства.

Как показывает практика, в течение последних 50 лет эксплуатации памятников истории и культуры капитальный ремонт в них, за редким исключением, не проводился. В результате чего несущие конструкции ряда объектов пришли в предаварийное и аварийное состояние. По экспертной оценке специалистов более 80% объектов культурного наследия области находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в проведении ремонтно-реставрационных работ.

В Базарно-Карабулакском муниципальном районе Саратовской области насчитывается более 100 памятников истории и культуры различного статуса и типологической принадлежности.

Для удобства отображения на карте (см. Том IV. Историко-культурное наследие) была принята следующая типология памятников истории и культуры района:

- архитектурные — отдельные строения, здания и сооружения, имеющие историко-культурное значение (в том числе памятники религиозного назначения);

- мемориальные комплексы и памятники — произведения монументального искусства (памятники участникам ВОВ, героям СССР и РФ, и т.д).

На территории Базарно-Карабулакского муниципального района находится два объекта культурного наследия, имеющие региональное значение:

- Церковь Рождества Христова, 1860 г. — с. Алексеевка.

- Дом, где на собрании колхозников сельхозартели Селиванова А.С. выступила с призывом об оказании помощи Красной Армии, 1942 г. — с. Стригай.

В таблице 5.2.1. приведены выявленные объекты культурного наследия Базарно-Карабулакского муниципального района.

### Таблица 5.2.1.

#### Выявленные объекты культурного наследия
Базарно-Карабулакского муниципального района

| № п/п | Название | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мельница, 1909 г. | с. Алексеевка |
| 2 | Особняк купеческий, начало ХХ в. | р.п. Базарный Карабулак |
| 3 | Церковь, 2-я половина ХIХ в. | р.п. Базарный Карабулак |
| 4 | Особняк, начало ХХ в. | р.п. Базарный Карабулак |
| 5 | Школа, 1900 -1904 гг. | с. Вязовка |
| 6 | Церковь, начало ХХ в. | с. Ивановка |
| 7 | Усадьба Столыпиных, конец ХIХ в. | с. Лесная Нееловка |
| 8 | Мельница, 1910-1914 гг. | с. Липовка |
| 9 | Церковь, начало ХХ в. | с. Репьевка |
| 1 | Вокзал, начало ХХ в. | р.п. Свободный |
| 10 | Церковь, начало ХХ в. | с. Стригай |
| 11 | Церковь, ХIХ в. | с. Сухой Карабулак |
| 12 | Вокзал, начало ХХ в. | с. Хватовка |
| 13 | Мельница, 1909 г. | с. Алексеевка |

В таблице 5.2.2. приведены объекты культурного наследия Базарно-Карабулакского муниципального района, не имеющие официального статуса.

### Таблица 5.2.2.

#### Объекты культурного наследия Базарно-Карабулакского муниципального района, не имеющие официального статуса

| № п/п | Название | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Церковь «Покрова Божьей Матери», начало ХХ в. | с. Стригай |
| 2 | Памятник В.И. Ленину | р.п. Базарный Карабулак |
| 3 | Памятник первой учительнице | р.п. Базарный Карабулак |
| 4 | Воинское захоронение | р.п. Базарный Карабулак |
| 5 | Могила учителя Ушакова В.В. | с. Березовка |
| 6 | Памятник Героям Гражданской войны | с. Содом |
| 7 | Памятник борцам за Советскую власть | с. Вязовка |
| 8 | Мемориал погибшим в годы ВОВ | с. Казанла |
| 9 | Обелиск погибшим в годы ВОВ | с. Степная Нееловка |
| 10 | Обелиск погибшим в годы ВОВ | с. Стригай |
| 11 | Обелиск погибшим в годы ВОВ | с. Сухой Карабулак |
| 12 | Обелиск погибшим в годы ВОВ | д. Хмелевка |
| 13 | Обелиск погибшим в годы ВОВ | д. Абдуловка |
| 14 | Обелиск погибшим в годы ВОВ | с. Арбузовка |
| 15 | Обелиск погибшим в годы ВОВ | с. Адоевщина |
| 16 | Обелиск погибшим в годы ВОВ | с. Максимовка |
| 17 | Обелиск погибшим в годы ВОВ | с. Новая Жуковка |
| 18 | Обелиск погибшим в годы ВОВ | с. Репьевка |
| 19 | Обелиск погибшим в годы ВОВ | с. Сухой Карабулак |
| 20 | Обелиск погибшим в годы ВОВ | с. Землянки |
| 21 | Обелиск погибшим в годы ВОВ | с. Яковлевка |
| 22 | Обелиск погибшим в годы ВОВ | с. Малые Озерки |
| 23 | Памятник погибшим в годы ВОВ | р.п. Базарный Карабулак |
| 24 | Памятник погибшим в годы ВОВ | с. Белая Гора |
| 25 | Памятник погибшим в годы ВОВ | с. Алексеевка |
| 26 | Памятник погибшим в годы ВОВ | с. Березовка |
| 27 | Памятник погибшим в годы ВОВ | с. Большая Чечуйка |
| 28 | Памятник погибшим в годы ВОВ | с. Содом |
| 29 | Памятник погибшим в годы ВОВ | с. Вязовка |
| 30 | Памятник погибшим в годы ВОВ | с. Ключи |
| 31 | Памятник погибшим в годы ВОВ | с. Лесная Нееловка |
| 32 | Памятник погибшим в годы ВОВ | с. Липовка |
| 33 | Памятник погибшим в годы ВОВ | р.п. Свободный |
| 34 | Памятник погибшим в годы ВОВ | с. Старые Бурасы |
| 35 | Памятник погибшим в годы ВОВ | с. Тепляковка |
| 36 | Памятник погибшим в годы ВОВ | с. Ханеневка - 1-я |
| 37 | Памятник погибшим в годы ВОВ | с. Хватовка |
| 38 | Памятник погибшим в годы ВОВ | с. Шняево |
| 39 | Памятник погибшим в годы ВОВ | с. Яковлевка |
| 40 | Памятник погибшим в годы ВОВ | д. Нечаевка |
| 41 | Памятник погибшим в годы ВОВ | д. Новиковка |
| 42 | Памятник погибшим в годы ВОВ | с. Толстовка |
| 43 | Памятник погибшим в годы ВОВ | с. Старая Жуковка |

Необходимо провести оценку состояния вышеперечисленных объектов и, по необходимости, принять меры для их восстановления и реконструкции.

На территории Базарно-Карабулакского муниципального района находится 50 выявленных объекта археологического наследия (см. таблицу 5.2.3; согласно «Приложению к «Приказу №01-05/189 от 25.06.2007 г.»»). Это остатки древних поселений, курганы, курганные группы различной датировки (эпоха бронзы, средневековье), разбросанные практически по всей территории района (см. Том IV. Схема границ территорий с особыми условиями использования).

### Таблица 5.2.3.

#### Объекты археологического наследия Базарно-Карабулакского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта, площадь | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остатки древних поселений |
| 1 | Поселение Адоевщина-1 | Срубная культура эпохи поздней бронзы, II тыс. до н.э. | с. Адоевщина в 2,1 км к югу от села вдоль полевой дороги из с. Адоевщина в с. Старая Жуковка, правый берег р. Вязовка — 0,22 га | Часть под пашней и грунтовой дорогой |
| 2 | Поселение Старая Жуковка-1* | Срубная культура II тыс. до н.э., Золотая Орда XIII-XIV, мордва 1700-1762 | с. Старая Жуковка в 4,5 км к северу северо-западу от села, правый берег р. Завьяловка — 25 га | Пастбище, лесополоса |
| 3 | Поселение Старая Жуковка-2 | Срубная культура эпохи поздней бронзы, II тыс. до н.э. | с. Старая Жуковка в 2 км к северу северо-западу от села, правый берег р. Завьяловка — 0,35 га | Пастбище, грунтовая дорога |
| 4 | Поселение Старая Жуковка-3 | Срубная культура эпохи поздней бронзы, II тыс. до н.э. |  |  |
| 5 | Поселение Старая Жуковка-4 | Срубная культура эпохи поздней бронзы, II тыс. до н.э. | с. Старая Жуковка в 0,7 км к югу от села, левый берег р. Карабулак — 0,15 га | Пастбище |
| 6 | Поселение Максимовка-1 | Срубная культура эпохи поздней бронзы, II тыс. до н.э. | с. Максимовка в 2,5 км к северо-западу от села, правый берег р. Карабулак — 0,12 га | Пастбище, полевая дорога |
| 7 | Поселение Максимовка-2 | Эпоха бронзы, средневековье | с. Максимовка в 3,2 км к юго-востоку от села, 1 км к северо-западу от ст. Казаковка, 350 м к северу от впадения в р. Карабулак и р. Максимовка — 0,27 га | Пастбище, частично пашня, |
| 8 | Поселение Максимовка-3 | Средневековье | с. Максимовка в 3,1 км к северо-западу от села, 800 м к востоку от курганной группы – 1 — 0,15 га | Частично распахивается |
| 9 | Поселение Максимовка-4 | Средневековье | с. Максимовка в 3,1 км к северо-западу от села, северный берег пруда, на пересечении грунтовых дорог — 0,15 га | Пашня, грунтовые дороги |

### продолжение таблицы 5.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Поселение Алексеевка-1 | Срубная культура эпохи поздней бронзы, II тыс. до н.э. | с. Алексеевка в 11 км к юго-востоку от села, 350 м к юго-западу от фермы, левый берег руч. Черторойка — 0,3 га | Пастбище |
| 11 | Поселение Алексеевка-2 | Срубная культура эпохи поздней бронзы, II тыс. до н.э. | с. Алексеевка в 2 км к югу от села, восточный край оврага, впадающего справа в руч. Сорока — 0,15 га | Пастбище |
| 12 | Поселение Алексеевка-3 | Срубная культура эпохи поздней бронзы, II тыс. до н.э. | с. Алексеевка в 1,5 км к югу от села, правая сторона оврага, впадающего в ручей Сорока, близ фермы — 0,72 га | Пастбище, частично пашня |
| 13 | Поселение Новиковка - 1 | Срубная культура эпохи поздней бронзы, II тыс. до н.э., средневековье | с. Новиковка в 250 м к востоку от села, левый берег р. Каналейка — 0,4 га | Пашня |
| 14 | Поселение Ольгино-1 | Срубная культура эпохи поздней бронзы, II тыс. до н.э. | с. Ольгино в 0,65 км к северу северо-западу от села, левый берег р. Каналейка, 65 м к востоку от лесопосадок — 0,9 га | Пастбище |
| 15 | Поселение Ольгино-2 | Срубная культура эпохи поздней бронзы, II тыс. до н.э. | с. Ольгино в 0,6 км к северо-западу от села, правый берег р. Каналейка, 50 м к югу от пруда — 0,22 га | Пастбище |
| 16 | Поселение Анютино-1* | Срубная культура эпохи поздней бронзы, II тыс. до н.э. | с. Анютино в 5,3 км к северо-востоку от села, правый берег р. Черторойка при впадении ручья в р. Карабулак — 1,2 га | Пастбище |
| 17 | Поселение Малый Содом -1* | Эпоха бронзы | с. Малый Содом в 2,1 км к северу от села, левый берег р. Хмелевка, на опушке леса — 2 га | Задерновано |
| 18 | Поселение Малый Содом -2 | Эпоха бронзы | с. Малый Содом в 1,1 км к юго-востоку от села, 350 м к северо-востоку от впадения р. Елшанки в р. Уза, левый берег р.Елшанка — 0,4 га | Задерновано |
| 19 | Поселение Березовка -1* | Эпоха бронзы | с. Березовка напротив села, 500 м к юго-западу от моста через реку, левый берег р.Березовка — 1,35 га | Задерновано |
| 20 | Поселение Березовка -2* | Эпоха бронзы | с.Березовка в 3,9 км к северо-западу от села, 300 м к северу от плотины, левый берег р.Чернавка — 1,6 га | Пашня |
| 21 | Поселение Березовка -3 | Эпоха бронзы | с.Березовка 4,5 км к северо-востоку от села, 1,6 км к северо-западу от впадения в реку Уза реки Чернавка, левый берег р. Уза — 0,23 га | Пашня |

### продолжение таблицы 5.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Поселение Арбузовка - 1 | Эпоха бронзы | с. Арбузовка правый берег р. Арбузовка, в западной части поля, у подножия террасы протекает ручей — 0,15 га | Пашня |
| 23 | Поселение Арбузовка - 2 | Эпоха бронзы | с. Арбузовка левый берег р. Арбузовка, 1,5 км к югу от впадения ее в р. Уза — 0,55 га | задерновано |
| 24 | Поселение Абдуловка – 1* | Эпоха бронзы | с. Абдуловка в 1 км к востоку от села, правый берег р.Уза — 2,5 га | задерновано |
| 25 | Поселение Репьевка - 1 | Эпоха бронзы | с.Репьевка в 650 м к северо-западу от села, 250 м к северо-западу от фермы, 500 м к северу от тракторной бригады, левый берег р.Уза — 0,2 га | Пашня |
| 26 | Поселение Репьевка - 2 | Эпоха бронзы | с.Репьевка в 1,6 км к западу от села, 700 м к северо-западу от дороги с.Репьевка-с.Землянки, правый берег р. Долгабазан — 0,16 га | Пашня |
| 27 | Поселение Репьевка - 3 | Эпоха бронзы | с. Репьевка в 1,1 км к западу от села, 650 м к северо-востоку от поселения Репьевка-2, правый берег р. Долгабазан — 0,06 га | Пашня |
| Могильники, надмогильные ритуальные сооружения |
| 1 | Курганная группа Адоевщина-1 (3 насыпи)* | Энеолит - позднее средневековье,IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Адоевщина в 1,88 км к югу от села, 200-250 м к западу от правого берега р. Вязовка — 9,12 га | Пашня |
| 2 | Курганная группа Адоевщина-2 (3 насыпи)* | Энеолит - позднее средневековье,IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Адоевщина в 2,2 км к востоку от села, 70 м к югу от полевой дороги из с. Адоев-щина в с. Казанла — 1,6 га | Пашня |
| 3 | Курганная группа Адоевщина-3 (2 насыпи)* | Энеолит - позднее средневековье,IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Адоевщина в 1,75 км к юго-западу от села, 60 м к югу от ЛЭП — 2,2 га | Пашня |
| 4 | Курганная группа Старая Жуковка-1 (3 насыпи)* | Срубная культура эпохи поздней бронзы, II тыс. до н.э. | с. Старая Жуковка в 3,4 км к северо-востоку от села, 2,5 км к северо-западу от с. Стригай — 8,4 га | Пашня |
| 5 | Курган | Энеолит - средневековье, IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Старая Жуковка в 2,8 км к северо-западу от села, 100 м к юго-западу от дороги Жуковка – Базарный Карабулак — 0,9 га | Пашня |
| 6 | Курганная группа Максимовка-1 (7 насыпей)* | Энеолит - позднее средневековье, IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Максимовка в 3,6 км к северо-западу от села, 100 м к северо-востоку от грунтовой дороги Максимовка - Анютино, — 3,6 га | Пастбище; один курган наполовину разрушен береговым обрывом |

### продолжение таблицы 5.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Курган | Энеолит - позднее средневековье, IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Максимовка в 300 м к югу от южной окраины села, 200 м к юго-востоку от РТС — 0,4 га | Пашня |
| 8 | Курганная группа Алексеевка-1 (3 насыпи)* | Энеолит - позднее средневековье,IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Алексеевка в 4,5 км к юго-востоку от села, 100 м к северо-востоку от грунтовой дороги и лесополосы — 5,12 га | Пашня |
| 9 | Курган №1 | Энеолит - позднее средневековье,IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Алексеевка в 0,6 км к юго-востоку от села, правый берег р. Туган, 0,5 км к востоку-юго-востоку от полевого стана — 0,6 га | Пашня |
| 10 | Курган №2 | Энеолит - позднее средневековье,IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Алексеевка 5,3 км к югу от села, 1,3 км к северо-востоку от загона для скота на берегу р. Черторойка — 0,5 га | Не используется; яма от триангуляционного знака |
| 11 | Курган №3 | Энеолит - позднее средневековье, IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Алексеевка в 5,6 км к юго-востоку от села — 0,6 га | Пашня |
| 12 | Курганная группа Новиковка-1 (5 насыпей)* | Энеолит - позднее средневековье, IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Новиковка в 1 км к северо-востоку от села — 11,8 га | Пашня |
| 13 | Курганная группа Ольгино-1 (4 насыпи)* | Энеолит - позднее средневековье, IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Ольгино в 1,75 км к северу от села, 50 м к юго-востоку от грунтовой дороги Новиковка – Анютино — 4,32 га | Пашня |
| 14 | Курган | Энеолит - позднее средневековье, IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Ольгино в 2,2 км к северо-востоку от села, 170 м к северо-востоку от грунтовой дороги Новиковка – Анютино — 0,6 га | Пашня |
| 16 | Курганная группа Анютино-2 (2 насыпи) | Энеолит - позднее средневековье, IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Анютино в 0,25 км к югу от села, левый берег р. Грязнуха, 120 м к северу от моста через реку, на грунтовой дороге в с. Сухой Карабулак — 1,6 га | Насыпь кургана задернована. Грунтовая дорога; яма на вершине кургана |
| 17 | Курганная группа Стригай-1 (3 насыпи)* | Энеолит - средневековье, IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Стригай в 1,25 км к западу-северо-западу от села, 1 км к востоку от гослесфонда — 2,2 га | Пашня |
| 18 | Курганная группа Стригай-2 (3 насыпи)* | Энеолит - средневековье,IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Стригай 3,5 км к северо-западу от села, 70 м к северо-западу от гослесфонда — 12,24 га | Частично пашня; на одном кургане тригопункт |
| 19 | Курганная группа Березовка-1 (7 насыпей)* | Энеолит - средневековье, IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Березовка в 3,8 км к северо-востоку от села, правый берег р.Уза — 9,24 га | Пашня |
| 20 | Курганная группа Березовка-2 (3насыпи)* | Энеолит - средневековье, IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Березовка в 3,5 км к северо-востоку от села, 600 м к западу от курганной группы – 1, правый берег р.Уза — 3,5 га | Пашня |

### продолжение таблицы 5.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Курганная группа Березовка-3 (3 насыпи)* | Энеолит - средневековье, IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Березовка в 1 км к северо-востоку от села, правый берег р.Березовка — 3,2 га | Насыпь кургана задернована |
| 22 | Курган | Энеолит - средневековье, IV тыс. до н.э.- XV в. н.э. | с. Тепляковка в 750 м к северо-западу от села, левый берег р.Чернавка — 0,5 га | На вершине кургана установлен геодезический знак |
| 23 | Святилище «Ергаев лес»* | 18-19 века | с. Стригай в 4,2 км к юго-западу от села, около родника, на левом берегу реки Елшанка — 0,6 га | Задернована, лес, летний выгон скота |

* — рекомендуются к постановке на государственную охрану

Памятники истории и культуры имеют большое воспитательное значение. При застройке населенных мест необходимо учитывать наличие памятников, имеющих научное, историческое и архитектурное значение и состоящих под охраной государства.

Вокруг памятников следует предусматривать, по согласованию с органами охраны памятников, охранную зону и зону регулирования застройки (согласно постановлению Правительства РФ №315 от 26.04.2008 г.).

6. Природоохранная политика и сохранение природного наследия. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Природоохранная политика

Неотъемлемой частью Федерального закона «Об экологической экспертизе» (от 23.11.1995 г. №74-ФЗ) является «поддержка общественных экологических движений, привлечение неправительственных организаций, граждан к решению экологических проблем, осуществлению экологического контроля, общественной экологической экспертизы и мониторинга».

В рамках требований этого закона экономическая политика Базарно-Карабулакского муниципального района должна осуществляться с учётом экологического контроля техногенной нагрузки на окружающую среду. Для снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и воспроизводства природных ресурсов, улучшения здоровья населения необходимо решение следующих задач:

совершенствование системы управления природопользованием;

развитие и совершенствование системы экологического контроля;

развитие систем мониторинга состояния окружающей среды;

реализация мероприятий по сохранению биоразнообразия, экосистем и ландшафтов;

расширение зон ограниченного природопользования;

упорядочение системы обращения с отходами производства и потребления, борьба с захламлением территорий;

пополнение запасов и улучшение качества питьевой воды;

увеличение площади зеленых насаждений, создание единой службы зеленого хозяйства, разработка комплексной программы озеленения;

формирование эффективной системы непрерывного экологического образования, экологической культуры и экологического мировоззрения.

###### Пути решения указанных задач следующие:

формирование и развитие муниципального контроля за осуществлением природоохранной политики;

организация системы мониторинга состояния окружающей среды;

сохранение биоразнообразия, экосистем и ландшафтов, экологически значимых объектов, расширение зон ограниченного природопользования;

улучшение качества питьевой воды;

экономическое стимулирование природоохранной деятельности природопользователей.

###### Защите и охране на территории Базарно-Карабулакского муниципального района подлежат как геологическая среда, так и воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, природные экосистемы в целом.

Охрана атмосферного воздуха. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Базарно-Карабулакского района как было сказано ранее, являются автотранспорт, а из стационарных источников основная доля в выбросах загрязняющих веществ принадлежит промышленным предприятиям ОАО «Базарно-Карабулакский консервный завод», ФГУ «Базарно-Карабулакский консервный завод ФСИН России», ОАО «Мясокомбинат Базарно-Карабулакский», МУП «Базарно-Карабулакская птицефабрика», ООО «Базарно-Карабулакский маслозавод», ООО «Кирпичный завод», ООО «Хватовское стекловолокно», ООО «Базкомплект.

При работе ряда промышленных предприятий, автомобильного и железнодорожного транспорта, факельных установок сжигания газа в атмосферу выбрасываются различные загрязняющие вещества, негативно влияющих на окружающую природную среду и человека.

Для охраны воздушного бассейна от негативного антропогенного воздействия в виде загрязнения его вредными веществами используют следующие меры защиты:

- экологизацию технологических процессов;

- очистку газовых выбросов от вредных примесей;

- рассеивание газовых выбросов в атмосфере;

- устройство санитарно-защитных зон;

- архитектурно-планировочные решения и др.

Наиболее радикальная мера охраны воздушного бассейна от загрязнения — экологизация технологических процессов и, в первую очередь, создание замкнутых технологических циклов, безотходных и малоотходных технологий, исключающих попадание в атмосферу вредных загрязняющих веществ.

Экологизация технологических процессов предусматривает, в частности, создание непрерывных технологических процессов, предварительную очистку топлива или замену его более экологичными видами, применение гидрообеспыливания, перевод на электропривод различных агрегатов, рециркуляцию газов и др.

Первоочередная задача — борьба с загрязнением атмосферного воздуха отработанными газами (ОГ) автомобилей. В настоящее время ведется активный поиск более «чистого» топлива, чем бензин. Рассматриваются его заменители: газовое топливо, метиловый спирт (метанол), малотоксичный аммиак и идеальное топливо — водород. Продолжаются разработки по замене карбюраторного двигателя на более экологичные типы — дизельный, паровой, газотурбинный и др. В опытно-конструкторских бюро созданы пробные модели автомобилей, работающих на энергии электрических аккумуляторов и на солнечных батареях.

Нынешний уровень экологизации технологических процессов еще недостаточен для полного предотвращения газовых выбросов в атмосферу. Поэтому повсеместно используются различные методы очистки отходящих газов от аэрозолей (пыли) и токсичных газо- и парообразных примесей (NO, NO2, S02, S03 и др.).

Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств предусматриваются организационно-правовые, архитектурно-планировочные, конструкторско-технические и эксплутационные мероприятия.

Согласно закону №96-ФЗ от 04.05.1999 г. (ред. от 22.08.2004 г. №122-ФЗ) «Об охране атмосферного воздуха» запрещаются производство и эксплуатация транспортных и иных передвижных средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает установленные технические нормативы выбросов.

Транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Стравливание и сжигание газа связано с неподготовленностью инфраструктуры для его сбора, подготовки, транспортировки и переработки, отсутствием потребителя. В этом случае газ просто сжигается на факельных установках. Возможны два направления его использования (исключая бесполезное сжигание на факелах):

Энергетическое. Это направление доминирует, потому что энергетическое производство имеет практически неограниченный рынок. Газ — топливо высококалорийное и экологически чистое. Во всём мире существует практика его использования для выработки электроэнергии для промысловых нужд. При постоянно растущих тарифах на электроэнергию и их доли в себестоимости продукции, использование газа для выработки электроэнергии можно считать экономически вполне оправданным.

Нефтехимическое. Попутный газ может быть переработан с получением сухого газа, подаваемого в систему магистральных трубопроводов, газового бензина, широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ) и сжиженного газа для бытовых нужд. ШФЛУ является сырьём для производства целого спектра продуктов нефтехимии; каучуков, пластмасс, компонентов высокооктановых бензинов и др.

Архитектурно-планировочные мероприятия в Базарно-Карабулакского муниципальном районе направлены на разработку рациональных планировочных решений, способствующих снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду. К ним относятся:

- строительство жилых зданий с соблюдением санитарно-защитных норм;

- прокладка дорог в обход охраняемых или особо ценных природных территорий и исторических памятников;

- учет в планировочных решениях селитебной застройки мест размещения зеленых насаждений, способствующих снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Экологическая безопасность при конструкторско-технических мероприятиях будет повышаться за счет улучшения экологических показателей транспортных средств, совершенствования технологических процессов и оборудования, применяемых в перевозочном процессе, при ремонте и техническом обслуживании. На подвижном составе к конструкторско-техническим мероприятиям относятся: повышение экономичности двигателей, снижение массы конструкции, уменьшение сопротивления движению, снижение токсичности отработавших газов, использование экологически более чистых видов топлива, применение электрической энергии.

Эксплутационные мероприятия предусматривают поддержание экологических параметров транспортных средств в эксплуатации на допустимом уровне за счет периодического проведения регулировочных работ на бензиновых и дизельных двигателях.

Защита атмосферного воздуха от вредных выбросов предприятий в значительной степени связана и с устройством санитарно-защитных зон и архитектурно-планировочными решениями.

###### В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее − санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности — как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

###### Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

###### Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

###### Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, следует предусматривать ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с классификацией:

предприятия I класса опасности — 1000 м;

предприятия II класса опасности — 500 м;

предприятия III класса опасности — 300 м;

предприятия IV класса опасности — 100 м;

предприятия V класса опасности — 50 м.

Величина санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должна составлять не менее 2000 м.

Размеры санитарно-защитных зон для предприятий, производств и объектов на территории района отражены на картах (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования. Комплексная оценка экологической ситуации).

Важную роль в экологическом обустройстве территории играют зеленые насаждения. Функции зеленых насаждений многообразны. Они не только обогащают воздух кислородом, создают благоприятный микроклимат, но и способствуют рассеиванию вредных веществ и поглощают их. При озеленении территории промышленных предприятий и их СЗЗ, обочин дорог обычно выбирают древесные, кустарниковые, цветочные и газонные растения в зависимости от климатического района, характера производства и эффективности данной породы для очистки воздуха, а также для ее устойчивости к вредным газам.

###### Архитектурно-планировочные мероприятия включают правильное взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом направления ветров, выбор под застройку промышленного предприятия ровного возвышенного места хорошо продуваемого ветрами.

# 6.1.1. Охрана поверхностных вод

К поверхностным водам относятся воды рек, временных водотоков, озёр, водохранилищ, прудов, каналов. Территория Базарно-Карабулакского района расположена в основном в бассейнах двух рек Узы и Карабулака. Кроме них по территории района протекают ещё около 36 малых рек, речек, ручьёв и временных водотоков. Кроме того, на территории района насчитывается большое количество родников, использующихся в качестве хозяйственно-питьевых источников водоснабжения.

Меры по охране поверхностных вод предусмотрены Водным Кодексом, введенным в действие Федеральным Законом №74-ФЗ от 03.06.2006 г. (с изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008 г.). Особое внимание в них уделено охране водных объектов при сбросе в них сточных вод.

Поверхностные воды охраняются от засорения, истощения и загрязнения. Для предупреждения засорения поверхностных вод осуществляют мероприятия, которые исключают попадание в них мусора, твердых отходов и других предметов, отрицательно воздействующих на качество вод и условия обитания гидробионтов.

Строгий контроль за минимально допустимым стоком вод, ограничение их нерационального потребления способствуют защите поверхностных вод от истощения.

C целью защиты поверхностных вод от загрязнения предусматривается ряд мероприятий, в частности: мониторинг водных объектов; создание водоохранных зон; развитие безотходных и безводных технологий, а также систем оборотного (замкнутого) водоснабжения; очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых и других); очистка и обеззараживание поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения и других целей.

Организация водоохранных зон. Для поддержания водных объектов в состоянии, которое соответствует экологическим требованиям, исключает загрязнение, засорение и истощение поверхностных вод и сохраняет среду обитания животных и растений, организуют водоохранные зоны. Ими являются территории, примыкающие к акватории рек, водохранилищ и других поверхностных водных объектов на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Ширина водоохранной зоны устанавливается согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона №118-ФЗ от 14.07.2008.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км — в размере 50 м;

- от 10 до 50 км — в размере 100 м;

- от 50 км и более — в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохраной зоны для рек Узы и Карабулака в пределах Базарно-Карабулакского района будет составлять от 50 до 200 м. Для остальных малых рек дренирующих территорию района ширина водоохранных зон будет составлять от 50 до 100 м.

Большое значение в деле охраны поверхностных вод от засорения и загрязнения имеют водоохранные лесные насаждения вокруг естественных и искусственных водоемов и водотоков. Они предназначены для защиты их от разрушительных действий ветров и поступающей в них с водосбора воды, а также для уменьшения потерь воды на испарение. Лесные насаждения улучшают водный режим водоемов, санитарно-гигиенические условия побережья и его ландшафтно-декоративное оформление, качество воды в водоемах, уменьшают их заиление, сокращают потери земельных угодий из-за переработки берегов волнами (абразии). Водоохранные лесные насаждения, размещаемые вокруг водохранилищ, должны удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, которые предъявляются к питьевым водохранилищам. В их состав входят до 50% хвойных пород, которые размещают в крайних 2-3 рядах со стороны водохранилища для защиты его зеркала от опадающих листьев. Кроме хвойных пород в эти насаждения вводят лиственные породы, обладающие большой фитонцидной способностью (липа, тополь и др.).

Помимо водоохранных зон в целях обеспечения охраны вод могут устанавливаться также зоны и округа санитарной охраны. Они устанавливаются в целях охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также содержащих природные лечебные ресурсы.

Главный загрязнитель поверхностных вод — сточные воды, поэтому экологически весьма важной задачей является разработка и внедрение эффективных методов очистки сточных вод. При очистке сточных вод (СВ) производится разрушение или извлечение из них вредных веществ.

Комплексом инженерно-технических сооружений и санитарных мероприятий, которые обеспечивают сбор и удаление за пределы населенных мест и предприятий загрязненных СВ, их очистку, обезвреживание и обеззараживание (уничтожение опасных микроорганизмов), является канализация. Сточные воды должны сбрасываться через системы канализации населенных пунктов.

Необходимо отметить, что современное состояние по водоотведению сточных вод в Базарно-Карабулакском районе крайне неудовлетворительное.

Центральная система канализации имеется только в р.п. Базарный Карабулак. Технологическая схема очистки сточных вод представляет собой перекачку на очистные сооружения - отстойники и далее в пруд-испаритель.

Водоотведение большинства населенных пунктов района предусматривает утилизацию хозяйственно-бытовых стоков населения и скота находящегося в личном пользовании в виде сброса на рельеф производственных стоков и вывоз навоза с ферм на поля запахивания. Стоки от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией сбрасываются в выгребные ямы и по мере накопления вывозятся спецмашинами в места отведения, при этом загрязнение территории водозаборов исключено.

С учётом внесения в схему территориального планирования строительство канализационных систем в перспективных населённых пунктах, этот вопрос освещается детально в главе «Водоснабжение и водоотведение».

Наиболее действенным способом защиты поверхностных вод от загрязнения сточными водами являются безводные и безотходные технологии. На начальном этапе создается оборотное водоснабжение. В его систему включают ряд очистных сооружений и установок, что создает замкнутый цикл использования сточных вод, которые при таком способе все время находятся в обороте и не попадают в поверхностные водоемы.

Сточные воды по своему составу, в основном, хозяйственно-бытовые, поэтому наиболее эффективным способом их очистки является полная очистка с доочисткой в биопрудах.

Очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых) может производиться каким-либо одним (механическим, физико-химическим, химическим, биологическим) или комбинированным способами, с обработкой осадка и обеззараживанием сточных вод перед сбросом их в водоем.

Обеззараживание (дезинфицирование) производят с помощью соединения хлора или других сильных окислителей. При этом способе (хлорировании) уничтожаются патогенные бактерии, вирусы, болезнетворные микроорганизмы, после чего воды можно использовать в оборотном водоснабжении либо сбрасывать в поверхностные водоемы.

Охрана малых рек. Малые реки, будучи важным элементом биосферы, выполняют функции регулятора водного режима ландшафтов локального и регионального уровня, поскольку в значительной степени поддерживают водный баланс и осуществляют перераспределение влаги. Кроме того, малые реки влияют на химизм средних и крупных рек. Поскольку сток малых рек формируется в тесной связи с особенностями их бассейна, то он чутко реагирует на характер хозяйственной деятельности.

Охрана вод малых рек тесно связана с охраной от загрязнения той территории, с которой река собирает свои воды.

Поскольку у малых рек способность к самоочищению существенно ниже, нежели у больших, важно создавать на их берегах водоохранные зоны и строго поддерживать их режим. В указанную зону (ширина зависит от протяжённости рек и ручьёв) входят пойма, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны берегов, овраги и балки. Вдоль берегов рекомендуется устройство полосы леса или луга шириной от 15 до 100 м. Запрещается распашка склонов по берегу, выпас скота, строительство животноводческих ферм, обработка прилегающих к рекам полей ядохимикатами. Овраги, примыкающие к водоохранной зоне, должны быть укреплены, родники, которые питают малую реку — расчищены.

Повышению способности малых рек к переработке биохимически окисляемых примесей, которые поступают со стоками и сбросами загрязненных вод, способствует искусственная аэрация. Это достигается посредством установки плотины с переливом, благодаря чему падающая даже с небольшой высоты вода хорошо насыщается кислородом.

# 6.1.2. Охрана подземных вод

Поверхностная гидросфера неразрывно связана с атмосферой, подземной гидросферой, литосферой и другими компонентами окружающей природной среды. Поэтому, учитывая взаимосвязь всех природных сред, нельзя обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков без соответствующей защиты подземных вод. Последняя заключается в предотвращении истощения запасов подземных вод и предохранении их от загрязнения.

Согласно ст. 1 Водного кодекса Российской Федерации, подземные воды — это воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных водных объектах. При этом подземные воды и вмещающие их горные породы признаны единым водным объектом.

В целях борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, являющихся стратегическим резервом для питьевого водоснабжения будущих поколений, предусматриваются следующие мероприятия:

рациональное размещение водозаборов по площади;

регулирование режима водоотбора подземных вод;

уточнение величины эксплуатационных запасов (чтобы не допустить их истощения).

Иногда для профилактики истощения подземных вод применяют искусственное пополнение их посредством перевода части поверхностного стока в подземный.

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены, в первую очередь, на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Зона санитарной охраны устанавливается для охраны водных скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Обоснование размеров зон санитарной охраны, их обустройство проводится в проектной документации, которая разрабатывается либо предприятием водопользователем, либо специализированной организацией. Зона санитарной охраны состоит из трех поясов. Размеры I пояса зависят от защищенности с поверхности горизонта, пригодного для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для слабозащищенных вод размер пояса принимается равным 50 м, для достаточно защищенных — 30 м. Размеры второго и третьего поясов определяются гидродинамическим расчетом. Основным параметром, определяющим расстояние от границы второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения, от границы третьего пояса — время продвижения химического загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

В первый пояс ЗСО радиусом 50 м включается участок водозаборного сооружения. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

В пределах первого пояса ЗСО:

- запрещается строительство объектов, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещения жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- водопроводные сооружения оборудуются с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок и устье скважины (герметичный оголовок, цементаж приустьевого и затрубного пространства, ограждение зоны санитарной охраны строгого режима с утверждённым радиусом 50 м);

- водозаборная скважина оборудуется аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ — ЗСО;

- проводится регулярный контроль над качеством отбираемой воды.

В зону второго пояса подземных водозаборов включаются территория в радиусе около 0,5 км, но не менее радиуса воронки депрессии.

Во втором поясе ЗСО, который объединяется с первым и служит для защиты водоносного горизонта от бактериальных загрязнений, запрещается:

- размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов.

В пределах третьего пояса ЗСО (зона ограничений) запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- складирование твёрдых отходов;

- разработка недр земли, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, а также складов ядохимикатов;

- накопителей промышленных стоков, шламоотвалов и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

###### Необходимо отметить, что для хозяйственно-питьевых целей населением Базарно-Карабулакского района широко эксплуатируются подземные воды с помощью каптажей родников и колодцев.

###### Каптажи предназначены для сбора выклинивающихся на поверхность подземных вод из восходящих или нисходящих родников (ключей) и представляют собой специально оборудованные водосборные камеры различной конструкции.

###### Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1175-02 устанавливают гигиенические требования к качеству воды источников нецентрализованного водоснабжения, к выбору места расположения, оборудованию и содержанию водозаборных сооружений и прилегающей к ним территории:

- каптажные камеры нисходящих родников должны иметь водонепроницаемые стены (за исключением стены со стороны водоносного горизонта) и дно, что достигается путем устройства «замка» из мятой, утрамбованной глины. Камеры восходящих родников оборудуются глиняным «замком» по всему периметру стен. Материалом стен может быть бетон, кирпич или дерево определенных пород;

- каптажные камеры должны иметь горловину с люком и крышкой, оборудованы водозаборной и переливной трубами, иметь трубу опорожнения диаметром не менее 100 мм, вентиляционную трубу и должны быть помещены в специальные наземные сооружения в виде павильона или будки. Территория вокруг каптажа должна быть ограждена;

- водозаборная труба должна быть оборудована краном с крючком для подвешивания ведра и выведена на 1 - 1,5 м от каптажа. Под краном устраивается скамейка для ведер. На земле у конца водозаборной и переливной труб устраивается замощенный лоток для отвода излишков воды в водоотводную канаву;

- горловина каптажной камеры должна быть утеплена и возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 0,8 м. Для защиты каптажной камеры от затопления поверхностными водами должны быть оборудованы отмостки из кирпича, бетона или асфальта с уклоном в сторону водоотводной канавы;

- в целях предохранения каптажной камеры от заноса песком устраивается обратный фильтр со стороны потока воды, а для освобождения воды от взвеси каптажную камеру разделяют переливной стенкой на два отделения: одно - для отстаивания воды и последующей его очистки от осадка, второе - для забора осветленной воды;

- для целей осмотра, очистки и дезинфекции каптажа в стене камеры должны устраиваться двери и люки, а также ступеньки или скобы. Вход в камеру следует устраивать не над водой, а выносить его в сторону, чтобы загрязнения с порога или ног не попадали в воду. Двери и люки должны быть достаточной высоты и размеров, чтобы обеспечить удобное проникновение в каптажную камеру.

###### Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.

###### Требования к содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения:

- в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды;

- наиболее рациональным способом водозабора из колодцев (каптажей) является подъем воды с помощью насоса, в крайнем случае, с помощью общественного ведра (бадьи). Не разрешается подъем воды из колодца (каптажа) ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из общественной бадьи приносимыми из дома ковшами;

- для утепления и защиты от замерзания водозаборных сооружений следует использовать чистую прессованную солому, сено, стружку или опилки, которые не должны попадать в колодец (каптаж). Не допускается использование стекловаты или других синтетических материалов, не включенных в перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Минздравом России для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- чистка колодца (каптажа) должна производиться пользователями по первому требованию центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления;

- после каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка;

- чистка, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений и устройств производится за счет средств органов местного самоуправления, коллективных и индивидуальных пользователей;

- при износе оборудования (коррозия труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, владелец водозаборных сооружений обязан их ликвидировать. После демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2-0,3 м.

###### Контроль за качеством воды должен соответствовать местной санитарно-эпидемиологической обстановке и быть тесно связан с проводимыми в населенном месте санитарными мероприятиями.

###### С целью обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль должен включать в себя систематическое санитарное обследование не только источника водоснабжения, оборудования и устройств, но и территории, прилегающей к водозаборным сооружениям.

###### Для вновь построенных или реконструированных водозаборных сооружений и устройств общего или индивидуального пользования необходимо провести исследование качества воды в пределах нормативных показателей.

###### Если при контроле качества воды в скважине, колодце, каптаже отмечено превышение микробиологических и (или) химических показателей по сравнению с нормативами следует выполнить повторный отбор проб воды и провести дополнительные исследования в объеме микробиологических и (или) химических показателей, по которым отмечено превышение норматива. Стойкое ухудшение качества воды по микробиологическим и (или) химическим показателям в ряде повторно отобранных проб требует установления его причины и устранения.

###### Если не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды, или мероприятия по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению ее качества по микробиологическим показателям, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими препаратами.

###### При стойком химическом загрязнении воды следует принимать решение о ликвидации водозаборного сооружения или устройства.

###### При неблагоприятной эпидемической обстановке в населенном месте или при необходимости использования по местным условиям грунтовых вод, недостаточно защищенных с поверхности, о чем свидетельствует существенное увеличение дебита колодца (каптажа) в короткое время после выпадения осадков, вода в колодце (каптаже) должна подвергаться обеззараживанию постоянно или на определенный, согласованный с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора срок.

# 6.1.3. Санитарная очистка территории

Охрана почвенно-растительного покрова от загрязнения предусматривает организацию планово-регулярной очистки территории населенных пунктов от бытового мусора. Его обезвреживание производиться путем складирования и компостирования на усовершенствованных свалках-полигонах. К свалкам подводятся благоустроенные подъездные пути. Размер свалок устанавливается согласно инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО, утвержденной Министерством строительства РФ от 02.11.1996 г.

Требования к объектам размещения отходов:

создание объектов размещения отходов и проектная документация на эти объекты связанная с размещением и обезвреживанием отходов I-IV класса опасности подлежат государственной экологической экспертизе (ст. 16 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ);

на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую природную среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния окружающей природной среды в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией (в редакции, введенной в действие с 01.01.2005 г. Федеральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ);

запрещается захоронение отходов в границах населённых пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

###### Требования при обращении с отходами производства и потребления. Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г.) обязывает выполнять следующие требования:

- отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации;

- Запрещаются:

- сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;

- размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека;

- захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов.

Отношения в области обращения с отходами производства и потребления, а также опасными отходами и радиоактивными отходами регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Закон «Об охране атмосферного воздуха» (№96-ФЗ от 02.04.1999 г.) направлен на регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ при хранении, захоронении, обезвреживании и сжигании отходов производства и потребления. Ст. 18 закона предусматривает:

- запрещение хранения, захоронения и обезвреживания на территориях организаций и населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха;

- обеспечение юридическими лицами своевременного вывоза отходов производства и потребления на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья;

- согласование места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

«Концепция обращения с отходами производства и потребления в Саратовской области на 2008-2010 гг.» утверждённая распоряжением Правительства Саратовской области №303-Пр от 08.11.2007 г. предусматривает предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую природную среду и здоровье населения Саратовской области, комплексного решения проблем, связанных с созданием системы глубокой переработки сырья и отходов.

На территории Базарно-Карабулакского района функционируют 24 поселковые свалки и полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) в районном центре. (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования. Комплексная оценка экологической ситуации). Все без исключения свалки не имеют санитарно-эпидемиологических заключений.

Полигон бытовых и промышленных отходов расположенный в двух километрах южнее р.п. Базарный Карабулак, общей площадью 2,7 га принимает около 50 тыс. т отходов 3-5 классов опасности. (68 тыс. м3 за 2008 год). Мониторинг состояния окружающей среды на полигоне отсутствует.

###### Месторасположение практически всех свалок на территориях муниципальных образований не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, так как их санитарно-защитные зоны попадают в границы жилых застроек (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования. Комплексная оценка экологической ситуации).

Другой немаловажной проблемой на территории Базарно-Карабулакского муниципального района является проблема содержания и эксплуатации скотомогильников.

Захоронение трупов павших животных предусматривает содержание и эксплуатацию скотомогильников в рамках ветеринарно-санитарных норм и правил. Общее состояние отдельных эксплуатируемых скотомогильников в районе крайне не удовлетворительное. Многие конструкции сгнили и обвалились, на отдельных отсутствуют навесы, ограждения и обваловки, нет крышек и замков.

Кроме того, расположение отдельных действующих скотомогильников относительно селитебных застроек водоёмов и дорог не всегда соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям − СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как их санитарно-защитные зоны (1000 м) попадают в границы жилых застроек (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования).

Согласно требованиям Федерального Закона «Об охране окружающей среды», Закона РФ «Об отходах производства и потребления», а также требованиям п. 4.1.1. ветеринарно-санитарных Правил «Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов», необходима в экстренном порядке модернизация существующих типовых скотомогильников (биотермических ям), а также строительство новых, с прокладкой к ним подъездных путей.

6.2. Охрана и рациональное использование минеральных, 
почвенных, водных и лесных ресурсов

# 6.2.1. Охрана недр

Экологические и некоторые другие функции недр как природного объекта достаточно многообразны. Являясь естественным фундаментом земной поверхности, недра активно влияют на окружающую природную среду. В этом состоит их главная экологическая функция.

Основное природное богатство недр — минерально-сырьевые ресурсы, т.е. совокупность полезных ископаемых, заключенных в них. Добыча (извлечение) полезных ископаемых с целью их переработки — главная цель пользования недрами.

Важно также подчеркнуть, что в наши дни недра должны рассматриваться не только в качестве источника полезных ископаемых или резервуара для захоронения отходов, но и как часть среды обитания человека в связи со строительством метрополитенов, подземных переходов, гаражей, объектов гражданской обороны и т.д.

Экологическое состояние недр определяется, прежде всего, силой и характером воздействия на них горнодобывающей, строительной и иной деятельности.

Недра нуждаются в постоянной экологической защите, в первую очередь от истощения запасов сырья, а также от загрязнения их вредными отходами, сточными водами и т.д. С другой стороны, разработка недр оказывает вредное воздействие практически на все компоненты окружающей природной среды и ее качество в целом.

Разрабатываемые месторождения углеводородного сырья, карьерная добыча строительных песков и глин, как правило, приводят к техногенным преобразованиям рельефа, почв, воды. Необходимо отметить, что минерально-сырьевая база полезных ископаемых на территории Базарно-Карабулакского района представлена в основном группой строительных материалов (камень строительный, кирпично-черепичное сырье, пески строительные, природный мел). Имеется одно нефтегазовое месторождение.

Открытые карьерные выемки, разработка нефтегазовых месторождений, как правило, являются экологически неблагополучными зонами. Вследствие выветривания и дефляции карьеры служат источниками пыли для окружающих территорий. Откосы и отвалы подвержены обвально-осыпным и оползневым процессам, эрозионному размыву, днища карьеров со временем заболачиваются и, зачастую, являются местом стихийных несанкционированных свалок, что ведет к обострению экологических проблем.

Недра подлежат охране от истощения запасов полезных ископаемых и загрязнения. Необходимо также предупреждать вредное воздействие недр на окружающую природную среду при их освоении. Согласно действующему законодательству для предотвращения экологического и экономического вреда недрам необходимо:

- обеспечивать полное и комплексное геологическое изучение недр;

- соблюдать порядок пользования недрами, исключить самовольное пользование;

- наиболее полно извлекать из недр и рационально использовать запасы основных полезных ископаемых и попутных компонентов;

- охранять месторождения от затопления, обводнения, пожаров и др.;

- предупреждать необоснованную застройку площадей залегания полезных ископаемых;

- предотвращать загрязнение недр при подземном хранении нефти, газа и иных веществ, захоронении вредных веществ и отходов производства.

Для предотвращения возможного истощения природных ресурсов и сохранения запасов недр очень важно соблюдать принцип наиболее полного извлечения из недр основных и попутных полезных ископаемых.

Одной из важных проблем, связанных с охраной и рациональным использованием недр, является комплексное использование минерального сырья, включая проблему утилизации отходов. Основные направления утилизации отходов и улучшения экологической обстановки ( это использование их в качестве сырья, в промышленности и строительном производстве, для закладки выработанного пространства и для производства удобрений. Жидкие отходы после очистки в основном используют для водоснабжения и орошения, газообразные ( для отопления и газоснабжения.

С целью восстановления нарушенных территорий и приведения земельных участков в экологически безопасное состояние в соответствие с Постановлением Правительства РФ №689 от 15.11.2006 г. «О государственном земельном контроле» необходимо проведение комплекса работ по рекультивации. Объектами рекультивации являются:

- карьерные выемки, мульды оседания, провальные воронки, терриконы, отвалы;

- земли, нарушенные при строительных работах;

- территории полигонов твердых бытовых отходов.

Рекультивация (восстановление) осуществляется последовательно, по этапам. Различают техническую и биологическую рекультивации.

Техническая рекультивация означает предварительную подготовку нарушенных территорий для различных видов использования. В состав работ входят: планировка поверхности, а также снятие, транспортировка и нанесение плодородных почв на рекультивируемые земли, формирование откосов выемок, подготовка участков для освоения. На этом этапе рекультивации засыпают карьеры (в глубоких — устраивают водоемы), разбирают отвалы, закладывают «пустой» породой подземные выработки и др.

Биологическая рекультивация проводится после технической на подготовленных выровненных участках. С ее помощью формируют зеленый ландшафт, создают условия для развития флоры и фауны, укрепляют насыпные грунты, предохраняя их от водной и ветровой эрозии и т.д. Работы по биологической рекультивации ведут на основе законов развития сукцессионных процессов, позволяющих восстанавливать биологическую продуктивность, нарушенных земель.

При благоприятных условиях рекультивацию нарушенных земель осуществляют не по всем этапам, а выбирают какое-либо одно преимущественное направление рекультивации: водохозяйственное, рекреационное и др.

# 6.2.2. Охрана почв

Закон РФ «Об охране окружающей среды» 2002 года признает, в отличие от ранее действующего аналогичного Федерального закона 1991 года, объектами охраны природы от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности не только земли, недра, но и почвы (ст. 4 Закона).

Комплекс организационных, гигиенических, санитарных, санитарно-технических, планировочных, землеустроительных и агротехнических мероприятий должен ограничивать загрязнение почвы до величин, не нарушающих процессов самоочищения и не допустить накопления опасных веществ в посевах и других выращиваемых растениях, загрязнения воздуха, поверхностных и подземных вод.

Так, согласно правилам проектирования строительства отводимый участок должен иметь: определенный естественный или легко регулируемый уклон для стока; хорошо фильтрующую незагрязненную почву и низкое стояние грунтовых вод; достаточные разрывы по отношению к ближайшим источникам загрязнения и шума.

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Требования законодательства (ст. 12-14 Земельного кодекса №136-ФЗ от 25.10.2001 г.) направлены на:

предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

###### Оценка состояния земель и эффективности предусмотренных мероприятий по охране земель проводится с учетом экологической экспертизы, установленных законодательством санитарно-гигиенических и иных норм и требований.

###### Запрещается внедрение новых технологий, осуществление программ мелиорации земель и повышения плодородия почв в случае их несоответствия предусмотренным законодательством экологическим, санитарно-гигиеническим и иным требованиям.

###### При проведении строительных работ связанных с нарушением почвенного слоя и работ по добыче полезных ископаемых плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель.

###### В целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных территорий допускается консервация земель с изъятием их из оборота в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

###### Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» устанавливает обязательные для всех пользователей земли требования, чтобы охранялись не только земли сами по себе, но и почвы, верхний плодородный слой (ст. 34, 42, 43).

###### Защита почв от прогрессирующей деградации и необоснованных потерь — наиболее острая экологическая проблема в земледелии, которая еще далека от своего решения. В число основных звеньев экологической защиты почв входят:

защита почв от водной и ветровой эрозии;

организация севооборотов и системы обработки почв;

мелиоративные мероприятия (борьба с заболачиванием, засолением почв и др.);

рекультивация нарушенного почвенного покрова;

защита почв от загрязнения, а полезной флоры и фауны от уничтожения;

предотвращение необоснованного изъятия земель из сельхозоборота.

Для борьбы с эрозией почв необходим комплекс мер: землеустроительных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических. При этом учитывают, что гидротехнические мероприятия останавливают развитие эрозии на определенном участке сразу же после их устройства, агротехнические — через несколько лет, а лесомелиоративные — через 10-20 лет после их внедрения.

Для защиты почв от ветровой эрозии предусмотрены посадки полезащитных лесополос, от водной эрозии ( посадки прибалочных и приовражных лесополос. Кроме того, предусмотрен комплекс агротехнических, мелиоративных, гидротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на предотвращение процессов эрозии, охрану почв и поднятие их плодородия.

Для почв, подверженных сильной эрозии, необходим весь комплекс противоэрозионных мер: полосное земледелие, т.е. такая организация территории, при которой прямолинейные контуры полей чередуются с полезащитными лесными полосами, почвозащитные севообороты, облесение оврагов, бесплужные системы обработки почв (применение культиваторов, плоскорезов и т.п.), различные гидротехнические мероприятия, (устройство каналов, валов, канав, террас, сооружение водотоков, лотков и др.) и другие меры.

Для предотвращения загрязнения почв пестицидами и другими вредными веществами используют экологические методы защиты растений (биологические, агротехнические и др.), повышают природную способность почв к самоочищению, не применяют особо опасные и стойкие инсектицидные препараты и др. Например, широко используется разведение и выпуск в агроэкосистемы насекомых-хищников: божьей коровки, жужелицы, муравьев и др. (биологическая защита). Применяют препараты, содержащие болезнетворные для вредителей бактерии (энтобактерин и др.). К нехимическим методам борьбы с видами, распространение и рост численности которых нежелательны для человека, относится и генетический метод, основанный на массовом выпуске в природную среду самцов-вредителей с нежелательным потомством. Потребность в применении химических методов защиты растений при этом резко сокращается, а следовательно, предотвращается и загрязнение почв. В настоящее время применение пестицидов в России осуществляется только после разрешения органов Минздрава РФ. При этом обосновываются сроки и кратность внесения препаратов, методы и условия их применения.

Изъятие пахотных земель для капитального строительства и других целей допускается лишь в исключительных случаях в соответствии с действующим законодательством. Необходимо расширять использование для строительства условно непригодных для сельского хозяйства земель, прокладывать коммуникации под землей, повышать этажности застройки городов и населенных пунктов и т.д.

При проведении строительных и иных работ, связанных с механическим нарушением почвенного покрова, предусматривается снятие, сохранение и нанесение почвенного плодородного слоя на нарушенные земли. Плодородный слой вывозится и складируется в специальных временных отвалах (буртах). Нанесение его на нарушенные земли производят не позже, чем через год с момента окончания работ.

# 6.2.3. Охрана поверхностных и подземных вод

В Базарно-Карабулакском муниципальном районе поверхностные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения не используются. Тем не менее, возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

Градостроительные методы охраны вод хозяйственно-питьевого назначения включают организацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», территория ЗСО подразделяется на три пояса. Первый пояс (строгого режима) предназначен для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. На территории первого пояса расположен водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящий канал. Второй и третий пояса (пояса ограничений) ЗСО — это территории, предназначенные для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Границы поясов ЗСО установлены СанПиНом.

Границы ЗСО поверхностного источника 1-го пояса устанавливаются:

- для водотоков: вверх по течению — не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению — не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу — не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному берегу при ширине реки или канала менее 100 м — вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды;

- при ширине реки или канала более 100 м — полоса акватории шириной не менее 100 м;

- для водоемов (озера, водохранилища) во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени — не менее 100 м.

Границы 2-го пояса на водотоке устанавливаются с учетом микробного самоочищения. Граница должна быть удалена вверх по течению водозабора настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам (при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности) было не менее 3-5 суток.

Границы 2-го пояса поверхностного водоисточника должны быть:

- вверх по течению, исходя из пробега воды от границы пояса до водозабора при расходе воды 95% обеспеченности в срок от 3 до 5 суток (что ориентировочно составляет 86 км.);

- вниз по течению — не менее 250 м.;

- боковые границы — по водоразделу;

Границы 3-го пояса на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами 2-го пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая протоки. Границы 3-го пояса на водоеме полностью совпадают с границами 2-го пояса.

Границы ЗСО подземного водозабора первого пояса располагаются на расстоянии от него:

- не менее 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод и при искусственном пополнении запасов подземных вод.

Границы 2-го и 3-го поясов определяются гидродинамическими расчетами. Основным расчетным параметром для определения границы 2-го пояса является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. Для недостаточно защищенных подземных вод оно составляет 400 суток в пределах территории I, II и III климатических районов. Для защищенных подземных вод - 200 суток в пределах территории I и II районов и 100 суток в пределах III района.

Граница 3-го пояса предназначена для защиты водоносного пласта от химических загрязнений. Основным расчетным параметром является время движения химического загрязнения к водозабору, оно принимается как срок эксплуатации водозабора 25-50 лет. Расчеты проводятся по методикам, согласованным с Государственной санитарно-эпидемиологической службой РФ.

Границы ЗСО водопроводных сооружений и водопроводов. Граница 1-го пояса водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей — не менее 30 м;

- от водонапорных башен — не менее 10 м;

- от остальных помещений — не менее 15 м.

Ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода принимается:

- при отсутствии грунтовых вод — не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод — не менее 50 м.

Для зон санитарной охраны предусмотрен комплекс водоохранных мероприятий. Охрана водозабора подземных вод первого пояса ЗСО включает следующие мероприятия:

- отвод поверхностных стоков за пределы территории;

- озеленение, ограждение и охрана территории;

- запрещение всех видов строительства, не имеющих отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, а также запрещение применения ядохимикатов и удобрений;

- оборудование зданий канализацией с отведением сточных вод;

- систематический контроль сточных вод в месте водозабора.

На территории второго и третьего поясов ЗСО источников подземных вод запрещается:

- бурение новых скважин и новое строительство;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранения и других объектов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов.

На территории ЗСО источников поверхностных вод запрещается:

- спуск любых сточных вод;

- добыча песка, гравия и проведение дноуглубительных работ без согласования с центром санитарно-эпидемиологического надзора;

- купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Организации ЗСО предшествует разработка её проекта. Проект включает:

- определение границ зоны и составляющих её поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника; правила и режим хозяйственного использования территорий 3-х поясов.

Решение об организации ЗСО принимается на стадии проекта районной планировки или генерального плана города, при выборе источника водоснабжения. В генеральных планах застройки населенных мест ЗСО источников водоснабжения указываются на схеме планировочных ограничений.

# 6.2.4. Охрана животного мира

Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира (статьи 19, 21-23 Закона «О животном мире» №52-ФЗ от 24.04.1995 г.). Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.

Независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов животного мира выделяются защитные участки территорий и акваторий, имеющие местное значение, но необходимые для осуществления жизненных циклов животных (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других). На защитных участках территорий и акваторий запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности или регламентируются сроки и технологии их проведения, если они нарушают жизненные циклы объектов животного мира.

Специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания вправе вносить предложения об организации видовых заказников на указанных защитных участках территорий и акваторий.

Мероприятия по охране фауны. Охрана животного мира и его местообитаний может обеспечиваться оптимальным вариантом обустройства, а также всеми мероприятиями по охране атмосферного воздуха, водной среды и почвенно-растительного покрова. К существующим мероприятиям по охране животного мира относятся:

- исключение неконтролируемого отлова и отстрела животных;

- ограничение строительных работ в период массовой миграции и гнездования птиц;

- создание сети подъездных автодорог к проектируемым объектам и исключение движения транспорта вне них;

- надежная система пожарной безопасности.

На стадии эксплуатации проектируемых сооружений, после восстановления нарушенных местообитаний, следует ожидать общего улучшения экологической ситуации, в том числе и с животным миром. На участках, которые отводились во временное пользование, зооценозы постепенно, практически полностью восстанавливаются.

Выскажем несколько основных рекомендаций, направленных на сохранение биологического разнообразия на территории Базарно-Карабулакского муниципального района:

- размещение и строительство инженерных и промышленных объектов, вахтовых поселков необходимо планировать только в пределах лицензионной площади, характеризующейся минимальными показателями плотности населения видов, а также вблизи населенных пунктов, лесных полезащитных полос, автодорог и прочих уже существующих объектов;

- при проведении работ обеспечивать четкое обозначение и выдерживание границ производственных площадок и санитарно-защитных зон;

- при создании новой сети дорог (временных и постоянных) необходимо не допускать дробления существующих сельскохозяйственных полей, в особенности тех, площадь которых превышает 200 га, а также установить предупредительные специальные знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта;

- хранить горюче-смазочные материалы, химические реагенты и др. только в специально отведенных местах (на бетонированных и обвалованных площадках);

- помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки в пределах производственной площадке или вывозить их на специальные полигоны для последующей утилизации;

- в период трофических кочевок, включая аспекты весенних и осенних миграций, ограничить работы при строительстве трубопроводов, линий связи и электропередач, причем первые должны быть заглублены (погружены под землю на определенную глубину), а последние — представлять собой подземные (кабельные) линии;

- не допускать выжигания растительности и сброса сточных вод на сопредельные территории.

Соблюдение природоохранных мероприятий при организации хозяйственной деятельности не приведет к существенному дополнительному влиянию на почвенно-растительный покров и фауну, обеспечит минимальное изменение окружающей среды.

# 6.2.5. Охрана растительности

В лесостепной и степной зонах на выщелоченных и обыкновенных чернозёмах Базарно-Карабулакского муниципального района характерное распространение получили луговые и богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи соответственно, где они до их распашки чередовались с лесными массивами.

В настоящее время лугово-степные ассоциации или распаханы или сильно изменены в результате интенсивного использования под пастбища.

Сенокосы и пастбища имеют большое значение в обеспечении кормами сельскохозяйственных животных. Травы естественных лугов и пастбищ наиболее полноценный корм, богатый витаминами, микроэлементами и минеральными солями. На лугах и пастбищах произрастает около 60% видов растений.

Учитывая относительно высокую степень распаханности территории Базарно-Карабулакского муниципального района (69,3% от общей земельной площади) необходимы дальнейшие меры по улучшению существующих сенокосов и пастбищ, их рациональному использованию.

В качестве мер по улучшению лугов и пастбищ рекомендуется:

- расчистка и выравнивание поверхности (очистка от кустарников, камней, мусора, валежника, уничтожение кочек);

- улучшение и регулирование водного режима почв;

- сохранение (при необходимости и создание) прибрежных полос кустарников в поймах крупных рек;

- борьба с ядовитыми растениями;

- внесение органических и минеральных удобрений;

- выборочный посев трав.

В повышении урожайности лугов наилучшие результаты дает попеременное сенокосно-пастбищное использование. Однако ранний весенний выпас скота с последующим сенокошением вдвое снижает урожай лугов.

Охрана хозяйственно ценных и редких видов растений. Охрана и рациональное использование хозяйственно ценных видов состоит в правильном природопользовании, устраняющем возможность истощения. Под прямым или косвенным воздействием человека многие виды растений стали редкими или исчезающими. Такие виды заносятся в Красные книги. Включение в эти книги того или иного вида служит сигналом, что он находится в опасности и необходимы специальные меры его защиты.

Среди видов произрастающих на территории Базарно-Карабулакского муниципального района и занесенных в Красную книгу Саратовской области, можно назвать абиетинеллу елеобразную, произрастающую на ненарушенных степных участках; ковыль перистый и опушеннолистный, мятлик степной, овсец Шелля, произрастающие на целинных участках и остепнённых лугах; политрихум обыкновенный (кукушкин лён), дремлик болотный, пальчатокоренник мясокрасный, ятрышник болотный, сфагнум плосколистный, обитающие на болотах, мочажинах, сырых, заболоченных лугах; дикран Бонжана, неккеру перистую, Венерин башмачок настоящий, кокушник длиннорогий произрастающие в смешанных и лиственных лесах; климаций древовидный, туидиум признанный, кочедыжник женский, обитающие по сырым лесным оврагам, лесным луговинам и понижениям; кувшинку белую обитающую в речных заводях и озёрах старицах; страусник обыкновенный, обитающий по тенистым берегам лесных ручьёв и западинах; гипн бледнеющий, обитающий на выступающих корнях в основании стволов дуба и берёзы; плаун булавовидный, произрастающий в сосновых и смешанных лесах; щитовник мужской и осоку Гартмана, встречающиеся в лесах и другие виды растений с сокращающейся численностью. Из древесных, краснокнижных пород деревьев встречается ива розмаринолистная и берёза пушистая, произрастающие во влажных лесах по берегам рек и озёр.

Охрана редких и исчезающих видов растений осуществляется несколькими путями:

первый путь — полный запрет на сбор этих видов;

второй путь — охрана редких видов в заповедниках и заказниках;

третий путь — создание коллекционных участков и резерватов в ботанических садах и других научных учреждениях. На коллекционных участках растения сохраняются длительный срок и служат резервом для их восстановления в природе.

Успех охраны растительности во многом зависит от участия в этом деле широких кругов населения. Большое значение приобретает природоохранительное просвещение, в частности пропаганда научных знаний о флоре и ее значении для человека. Велика роль природоохранительного образования и воспитания молодежи.

Правовая охрана растительности. Охрану, контроль, регулирование использования объектов растительного мира в Российской Федерации осуществляют федеральные органы исполнительной власти — Государственный комитет РФ по охране окружающей среды и природных ресурсов (до мая 2000 г.), Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ, Федеральная служба лесного хозяйства России и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Несмотря на то, что растительный мир оказывает доминирующее влияние на формирование биогеоценозов, до настоящего времени не организованы полно масштабный учет, охрана и регулирование использования растительных ресурсов (за исключением лесной древесной растительности). Поскольку работы по учету и охране растительного мира курируют различные отраслевые министерства и ведомства, сведения о его реальном состоянии фрагментарны и неполны, и проблема сохранения природной растительности остается весьма актуальной.

В особой заботе нуждаются леса. В соответствии с Лесным кодексом (2006) устанавливаются правовые основы рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их ресурсного и экологического потенциала.

Основополагающее значение для охраны лесов имеет подразделение их по целевому назначению.

Все леса в районе относятся к категории защитных, которые выполняют средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и другие полезных функции.

В категорию защитных лесов Базарно-Карабулакского района входят:

- лесной фонд Базарно-Карабулакского муниципального района;

- запретные полосы по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов;

- противоэрозионные леса; защитные лесополосы вдоль железных и автомобильных дорог;

- леса зеленой зоны районного центра р.п. Базарный Карабулак, других населенных пунктов;

- леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Кроме того, в лесах всех групп могут быть выделены особые защитные участки с ограниченным режимом лесопользования, включая берего- и почвозащитные участки леса вдоль берегов водных объектов, склонов оврагов и балок, места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и растений.

Для повышения эффективности лесных насаждений необходимо все лесохозяйственные мероприятия направлять на формирование полноценных древостоев с наилучшими защитными и рекреационными функциями.

Леса района занимают в единой системе зеленых насаждений сравнительно весомое место, и в эколого-экономическом отношении играют важную роль как наиболее стойкие к антропогенным, хозяйственным воздействиям и обеспечивающие систему зеленых насаждений необходимым посадочным материалом.

6.3. Формирование системы особо охраняемых природных территорий и поддержание природно-экологического каркаса

В настоящее время большое значение придается сохранению естественных экологических систем, сбережению природных ландшафтов.

Стратегия развития региональной экологической безопасности во многом определяется структурой и функциональными особенностями сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), являющейся ключевым элементом комплексных мероприятий по охране природы и поддержанию природно-экологического каркаса.

Правовые нормы создания, использования и охраны ООПТ устанавливаются федеральными законами, постановлениями Правительства России, законами субъектов Российской Федерации. Особое место ООПТ уделено в Федеральном законе России «Об особо охраняемых природных территориях» (февраль 1995 г.). Он регулирует отношения в области организации, охраны и использования таких территорий для сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, растений и животных, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля над изменением её состояния, экологического воспитания населения. Закон определяет категории и статус особо охраняемых природных территорий: заповедников (в том числе биосферных), национальных и природных парков, заказников, памятников природы и других. В настоящее время в Саратовской области наряду с федеральным законом об ООПТ действует Постановление областного правительства от 16 ноября 2006 года №345-П «Об утверждении положения об ООПТ регионального значения», которое устанавливает правоприменительную практику по организации, охране, мониторингу в отношении ООПТ регионального значения. Постановление существенно расширяет номенклатуру категорий региональных ООПТ и уточняет их правовой статус и режим использования. В частности, Постановлением утверждена категория ООПТ регионального значения — Природный парк. Данная категория позволяет оперативно организовывать крупные по площади ООПТ со строгим природоохранным режимом соответствующем федеральным категориям ООПТ, таким как национальный парк и заповедник. Это существенно расширяет перспективы решения природоохранных задач региона.

Кроме того, Саратовской областной Думой принят закон Саратовской области «О порядке организации особо охраняемых природных территорий местного значения в Саратовской области» от 29 марта 2006 года № 35 СЗО, регламентирующий порядок организации ООПТ муниципального района или городского округа, что в условиях современного хозяйственного развития Саратовской области особенно актуально.

Важной проблемой охраны природы является создание в каждом муниципальном районе разноуровневой, многофункциональной системы охраняемых природных комплексов. Для ее решения необходимо:

- выявление естественно-исторической и функциональной ценности конкретных географических, геологических и биологических объектов;

- оценка антропогенного воздействия на них и определение для каждого оптимальной природоохранной категории;

- создание специальной государственной природоохранной службы, занимающейся вопросами организации, управления, мониторинга районными ООПТ.

Основой создания системы ООПТ, определяющей её структурно-функциональную целостность, являются типичность (репрезентативность) и уникальность её структурных элементов. Под репрезентативностью или представительностью охраняемых природных территорий понимается их способность отражать типичные проявления разнообразия природных условий в конкретном природном территориальном комплексе различного уровня иерархии. Уникальность охраняемых природных территорий — понятие противоположное репрезентативности демонстрирует редкие, неповторимые черты территории, иногда типичные классические черты какого-то отдельного явления или объекта. Репрезентативность и уникальность — категории, охватывающие многообразие природных условий — являются одними из важных и необходимых свойств ПТК при формировании системы ООПТ.

Таким образом, территории, входящие в ООПТ сочетают, наряду с зональными, экстразональные и азональные экосистемы, включая уникальные.

Охраняемые природные территории призваны выполнять не только функции сохранения природной экосистемы или ее отдельного объекта, но и служить средством экологического и культурно-эстетического воспитания, оздоровления человека и улучшения окружающей природной среды.

Современная концепция территориальной охраны природы предполагает создание систем ООПТ различного иерархического уровня (локального, регионального, макрорегионального), обеспечивающих функционирование природно-экологического каркаса какой-либо территории.

Под природно-экологическим каркасом понимается совокупность основных средоформирующих и средорегулирующих экосистем (природных комплексов), обеспечивающих устойчивое развитие территории. Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

«ядра» или ключевые участки, представляющие достаточно сохранившиеся природные комплексы, состоящие из категорий ООПТ с высоким уровнем охраны, занимающие сравнительно крупные по площади территории и способные сохранять естественность и целостность геосистем;

экологические коридоры — территории, состоящие из ООПТ относительно низкого природоохранного статуса, но достаточного для выполнения их основной функции — обеспечение вещественно-энергетическими и информационными связями «ядра» системы (см. Том II. Графическое приложение: карта природно-экологический каркас).

Процесс перехода от простого набора ООПТ к построению системы охраняемых природных территорий и его скорость определяются, двумя главными факторами: природно-антропогенными (степень освоенности территории) и организационно-финансовыми.

Для развития и становления сети ООПТ Базарно-Карабулакского района необходимы следующие мероприятия:

- инвентаризация наиболее перспективных для организации участков под ООПТ;

- организация комплексного мониторинга ключевых территорий природно-экологического каркаса;

- создание государственного отдела по регулированию и управлению ООПТ и участками признанных ключевыми территориями природно-экологического каркаса;

- развитие местной сети ОПТ муниципального района.

В Базарно-Карабулакском районе в качестве крупных территорий перспективных для организации ООПТ являются: водораздельные лесные массивы и отдельные фрагменты долин рр. Уза, Карабулак, Медведица, Казанла, Вязовка (см. Том IV. Природно-экологический каркас). Данные территории имеют высокий уровень природно-ресурсного потенциала и составляют основу для развития природно-заповедного фонда не только района, но и региона в целом. Организация в их пределах особого природоохранного режима – первоочередная природоохранная задача. В частности, в долинах малых рек в обширных пойменных лесах, прорезанных многочисленными протоками и старицами существуют малоизмененные естественные природные комплексы, имеющие значительное биологическое разнообразие и требующие организации соответствующего природоохранного режима. Массивы водораздельных лесов расположенные в центральной, северной и южной частях района, заслуживают серьезных природоохранных мероприятий. Например, организацию комплексного (или видового) заказника и, при определенных условиях, ООПТ более высокого статуса — природного парка. Наряду с «лесными» ООПТ, в Базарно-Карабулакском районе необходимо организовывать природоохранный режим и на степных участках. Их организация возможна на сохранившихся целинных и старозалежных землях, расположенных, как правило, в неудобьях — оврагах, балках и др. Наиболее крупные степные участки расположены, к примеру, в Старожуковском, Хватовском, Вязовском и Алексеевском муниципальных образованиях.

Отсутствие крупных зональных участков луговых и богаторазнотравных типчаково-ковыльных степей в северной части территории района вызывает необходимость образование зон экологической реабилитации природных степных ландшафтов и их компонентов, а также широкое применение всего спектра законодательно закрепленных категорий особо охраняемых природных территорий. К зонам экологической реабилитации могут быть отнесены, прежде всего, старозалежные участки пашни и территории неиспользуемых пастбищ, в настоящее время находящихся на различных стадиях восстановления естественного (природного) облика степного ландшафта. В противном случае, в результате дальнейшего сельскохозяйственного освоения, будет окончательно утрачен естественный природный облик луговых степей, что принесет непоправимый ущерб сохранению природного наследия

6.4.	Некоторые принципы стратегии рационального природопользования

Одним из базовых условий развития Базарно-Карабулакского муниципального района является благоприятная, т.е. комфортная для его жителей экологическая обстановка при росте экономических показателей.

Для достижения экологического комфорта при росте экономики требуется разработка и реализация комплекса организационных, технологических и экологических мероприятий, среди которых должна стать разработка стратегии рационального природопользования на комплексной основе.

Ниже приведём ряд принципов при разработке указаний стратегии и рассмотрим базовые основы экологической концепции Базарно-Карабулакского муниципального района и его экологические проблемы.

  - Глубокая взаимозависимость природных и техногенных компонентов в ландшафтных комплексах позволяет рассматривать их как единый элементарный объект управления. Ландшафтно-экологический подход предполагает такую систему управления природными ресурсами, при которой оценка воздействия тех или иных факторов, планирование и осуществление мероприятий природопользования и охраны окружающей среды производились бы с учетом состояния и последствий для всех экосистем на территории Базарно-Карабулакского муниципального района. Хозяйственные воздействия, которые могут вызвать ухудшение качества природной среды, должны быть исключены или минимизированы в той степени, в какой это позволяют сделать современные прогрессивные технологии и оборудование. Концепция государственной политики устойчивого природопользования предполагает разработку и применение региональных стандартов качества жизнеобеспечивающих сред и целевых показателей состояния основных компонентов природной среды: водных объектов, атмосферного воздуха, почвы, растительности, животного мира. В основу региональных стандартов могут быть положены показатели «естественного» (фонового) или близкого к нему качества природных сред.

  - При размещении новых техногенных объектов (гидротехнических сооружений, промышленных предприятий, коммунальных комплексов и т.д.) в ландшафтных системах не должно нарушаться сложившееся экологическое равновесие, дополнительная техногенная нагрузка не может превышать экологическую емкость природных ландшафтов и их способность к самоочищению и восстановлению.

  - Привлечение общественности к решению проблем природопользования — от важный принцип подразумевает гласность проектирования и строительства новых техногенных объектов, которые связаны с использованием природных ресурсов (своевременное информирование населения), и учет общественного мнения при решении вопросов природопользования и охраны окружающей среды.

6.5.	Экологическая концепция

###### Стратегической целью экологической политики всей Саратовской области и входящих в её состав районов является оптимизация использования природных богатств для сохранения уникальных природных ландшафтов при планируемом развитии хозяйственной деятельности и росте социально-экономических выгод от ее реализации, повышение качества жизни и улучшение здоровья населения, обеспечение экологической безопасности региона, увеличение хозяйственной и рекреационной ёмкости всего региона при одновременном снижении нагрузок на уязвимые экосистемы через принятие научно-обоснованных решений по управлению природными ресурсами.

Необходимым условием достижения цели является:

- сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегулированию, как необходимого условия существования человеческого общества;

- рациональное природопользование и равноправный доступ к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей;

- обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.

Алгоритм достижения цели формулируется следующим образом:

- выявление основных экологических проблем;

- ранжирование проблем по актуальности, срочности решения, финансовому обеспечению.

Определение путей решения проблем:

- разработка критериев и показателей допустимой техногенной нагрузки;

- выявление территорий с допустимой, критической и катастрофической нагрузкой;

- определение причин возникновения недопустимой экологической ситуации;

- разработка мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов и охране природных комплексов;

- составление комплексного плана рационального природопользования и охраны природной среды в пределах Базарно-Карабулакского района, который должен быть составной частью комплексного плана всей Саратовской области.

6.6.	Основные экологические проблемы

На основании анализа экологического состояния окружающей среды по комплексу показателей (состояние геологической среды, загрязнённости атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, радиационной обстановки и т.д.) Главным управлением природных ресурсов по Саратовской области выделены территории и участки, где экологическая обстановка характеризуется как:

- относительно благоприятная, где экологическая обстановка территорий характеризуются наименьшей техногенной нагрузкой и наименее поражена опасными геологическими процессами. Такие участки встречаются в виде отдельных пятен по границам территории и в центральной части области в Пугачёвском, Перелюбском, Ивантеевском, Александрово-Гайском, Базарно-Карабулакском, Питерском, Энгельсском, Екатериновском, Аткарском, Аркадакском, Ртищевском, Самойловском, Калининском, Лысогорском районах и др;

- удовлетворительной экологической обстановкой характеризуется примерно 50% территории области. Участки с относительно благоприятной экологической обстановкой отмечаются практически во всех районах области;

- напряжённая экологическая обстановка отмечается в ряде мест Ртищевского, Турковского, Балашовского, Калининского, Красноармейского, Энгельсского, Советского, Марксовского, Александрово-Гайского, Новоузенского, Ершовского, Балаковского районов;

- критическая, кризисная и катастрофическая экологическая обстановка характерна для крупных городов, промышленных зон, транспортных узлов, территорий месторождений полезных ископаемых, местах складирования ядохимикатов. Территории с такой экологической обстановкой характерны для отдельных участков территории Саратовского, Энгельсского, Балаковского, Советского районов, центральной части Ершовского, юга Озинского, Аткарского, Ртищевского, Балашовского районов.

Комплексный анализ экологического состояния окружающей среды свидетельствуют о том, что большая часть Базарно-Карабулакского муниципального района включена в зону относительно благоприятного состояния окружающей среды, часть территории — в зону с удовлетворительной экологической обстановкой. Именно в зоне с удовлетворительной экологической ситуацией необходимо в первую очередь осуществлять природоохранные мероприятия.

К основным экологическим проблемам Базарно-Карабулакского муниципального района следует отнести:

- загрязнение и захламление твёрдыми бытовыми отходами (ТБО): несанкционированное размещение отходов (стихийные свалки) на землях муниципальных образований, представляющих хозяйственную или иную ценность;

- уменьшение видового состава и состояние растительности. Деградация растительности и почвенного покрова лугово-степных ландшафтов, угнетение плодородного слоя почвы (дегумификация, усиление водной эрозии почвы);

- нерациональное использование природных ресурсов (земель и полезных ископаемых).

Учитывая антропогенную нагрузку на территории, схемой территориального развития Базарно-Карабулакского муниципального района предлагаются возможные пути решения основных экологических проблем.

# 6.6.1. Загрязнение воздушного бассейна

В настоящее время на территории Базарно-Карабулакского района отсутствуют крупные промышленные предприятия.

Валовой выброс загрязнителей от стационарных источников и автотранспорта по данным Комитета охраны окружающей среды и природопользования по Саратовской области в Базарно-Карабулакском в районе незначителен и составил в 2008 г. 5555 т. Из них основная доля в выбросах загрязняющих веществ принадлежит автотранспорту и автотранспортным предприятиям. Общая масса выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в 2008 году составила около 5440 т. Таким образом, отношение процентного вклада автотранспорта и стационарных источников в общее количество выбросов в атмосферу в Базарно-Карабулакском районе составляет как 98/2.

Что касается перспектив развития промышленного производства в районе, то в его отраслевой структуре на расчетную перспективу резких изменений не прогнозируется. Доминирующие позиции будет, по-прежнему, занимать аграрный сектор с перерабатывающими предприятиями сельскохозяйственного производства. Поэтому в целом по району существенных изменений в загрязнении атмосферного воздуха не предполагается.

Тем не менее, для охраны воздушного бассейна на территории Базарно-Карабулакского района от негативного воздействия загрязняющих веществ необходимо:

- внедрять передовые технологии на существующих и проектируемых промышленных предприятиях, предусматривающих минимизацию выбросов загрязняющих веществ;

- вводить современное промышленное оборудование по очистке и газопылеулавливанию отходящих газов от стационарных источников и факельных установок по сжиганию попутного газа;

- перевести все котельные и большую часть автомобилей на газовое топливо.

# 6.6.2. Загрязнение поверхностных и подземных вод

Возможное воздействие на поверхностные и подземные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

Учитывая, что организованный сброс сточных вод через центральные канализации на территории Базарно-Карабулакского района от стационарных источников практически отсутствует, можно предположить, что экологическое благополучие малых рек в пределах территории района в значительной мере определяется потенциальными загрязнителями поверхностных вод которыми являются животноводческие фермы, летние лагеря скота, мехдойки, сточные воды местных канализаций и несанкционированными свалками твёрдых бытовых отходов.

В то же время для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Базарно-Карабулакского муниципального района поверхностные воды не используются. Основным источником питьевого и хозяйственного водоснабжения в пределах района служат подземные воды палеогеновых и верхнемеловых отложений, вскрываемые артезианскими скважинами и шахтными колодцами.

В целом по химическому составу и микробиологическим показателям вода, подающаяся из артезианских скважин в водопроводную сеть, в основном соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Подземные источники в большей своей частью относятся к 1 классу и используются без очистки, кроме р.п. Базарный Карабулак, где водоподготовка проводится на водоочистных сооружениях ЗАО «КСК» методом хлорирования.

Однако по содержанию железа вода, подаваемая в водопроводные сети (в частности в городскую сеть), характеризуется повышенным содержанием железа, т.е. не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01.

###### В то же время имеет место не соответствие качества воды в пробах из водопроводных кранов и артезианских скважин на отдельных предприятиях и учреждениях района требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по мутности, цветности и железу, причём железу во всех случаях.

В качестве децентрализованного водоснабжения в районе используются родники и шахтные колодцы. Все колодцы общественного пользования (37 шт.) находятся в ведомстве администраций муниципальных образований. Колодцы благоустроены. Лабораторный контроль осуществляется планово 2 раза в год ― весной и осенью. Санитарно-техническое состояние колодцев удовлетворительное.

Для решения проблемы загрязнения поверхностных вод и улучшения качества подземных вод в рамках закона Саратовской области №152-ЗСО от 29.12.2006 г. «Об областных целевых программах» необходимы следующие первоочередные мероприятия:

предусмотреть полное обеспечение района централизованным водоснабжением;

запланировать строительство установок по обезжелезиванию воды. При обезжелезивании воды, расчётные параметры и дозы реагентов надлежит принимать на основе технологических изысканий на источнике водоснабжения в соответствии раздела 6 СНиП 2.04.02-84;

модернизировать и запланировать строительство систем водоочистных сооружений с использованием современных методов водоподготовки (УФ-облучение, озонирование, сорбционная очистка);

провести замену ветхих водонапорных башен и изношенных водопроводных сетей в населённых пунктах;

обеспечить бесперебойное водоснабжение населения питьевой водой;

в целях поддержки чистоты и качества воды проводить ремонт и очистку шахтных колодцев.

Для поддержания необходимого уровня производственного контроля и обеспечения химико-биологической очистки производственных и бытовых вод необходимо:

- предусмотреть модернизацию существующих канализационных очистных сооружений и строительство ливневых сетей в р.п. Базарный Карабулак;

- предусмотреть строительство очистных сооружений, канализационных и ливневых сетей в центрах муниципальных образований, перспективных населённых пунктах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- контролировать водоохранные зоны Узы, Карабулака и других малых рек от загрязнения твёрдыми бытовыми отходами.

- на иловых площадках создавать комплексы по переработке и превращению илов в компост для сельского хозяйства.

Более полные и конкретные мероприятия по решению экологической проблемы водоснабжения и водопотребления приведены в разделе Водоснабжение и водоотведение Тома II.

# 6.6.3. Охрана земель и природных ландшафтов, рациональное использование природных ресурсов

Общее состояние сельскохозяйственных угодий на территории Базарно-Карабулакского муниципального района следует оценить относительно неблагоприятное, что связано, прежде всего, с экстенсивным землепользованием, снижением уровня культуры земледелия и резким сокращением агротехнических и фитомелиоративных мероприятий.

Ухудшение плодородия происходит за счет неправильного выполнения агротехнических приемов обработки почв, несоблюдения зональных севооборотов, недостаточного внесения органических и минеральных удобрений.

Для улучшения качества пахотных земель и повышения их плодородия необходим целый комплекс агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических и др. мероприятий.

Серьёзные экологические проблемы для многих ландшафтов Базарно-Карабулакского района возникли в связи с усилением общей антропогенной нагрузки в период 1960-90 гг. XX в., которое происходило в основном за счёт распашки земель, интенсивного использования лугов под пастбища, развития транспортных путей. В результате масштабных преобразований естественных ландшафтов, как правило, происходило изменение видового разнообразия и уменьшение численности отдельных видов. Среди видов, произрастающих на территории Базарно-Карабулакского муниципального района и занесенных в Красную книгу Саратовской области можно назвать: абиетинеллу елеобразную, ковыль перистый и опушеннолистный, мятлик степной, овсец Шелля, политрихум обыкновенный (кукушкин лён), дремлик болотный, пальчатокоренник мясокрасный, ятрышник болотный, сфагнум плосколистный, дикран Бонжана, неккеру перистую, Венерин башмачок настоящий, кокушник длиннорогий, климаций древовидный, туидиум признанный, кочедыжник женский, кувшинку белую, страусник обыкновенный, гипн бледнеющий, плаун булавовидный, щитовник мужской и осоку Гартмана и другие виды растений с сокращающейся численностью. Из древесных пород деревьев − иву разморенистую и берёзу пушистую.

Среди обитающих видов животных, занесенных в Красные книги РФ и Саратовской области, в районе можно встретить веретеницу ломкую, живородящую ящерицу, гадюку Никольского и обыкновенную медянку. Из хищных птиц ― обыкновенного осоеда, орла карлика, большого подорлика, европейского тювика, кречета, балобана, сапсана, филина.

На территории района также обитают тетерев, кутора обыкновенн, степной сурок, выдра северная, белка обыкновенная, косуля европейская и дру4гие представители животного мира.

В последние годы в связи с общим уменьшением антропогенного пресса численность данных видов животных остается стабильной.

Видовая насыщенность флоры и фауны сохранившихся участков естественной растительности по долинам Узы, Карабулака и других малых рек требуют повышенного внимания к вопросам ее охраны. Для улучшения ситуации, по-видимому, необходимы дополнительные мероприятия по охране мест их обитания. Охрана природных ландшафтов и их обитателей, среди которых встречаются редкие виды растительного и животного мира, будет более действенной, если будут включены в зоны особого природоохранного режима, в которых предусматривается снижение антропогенной нагрузки и комплексные восстановительные мероприятия.

Для стабилизации экологической обстановки, рационального использования природных ресурсов, охраны земель и природных ландшафтов необходимо:

- снижение хозяйственной нагрузки на истощенных и деградированных землях;

- возрождение высокотехнологичного земледелия с применением севооборотов и внесением научно-обоснованных доз минеральных и органических удобрений;

- проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на защиту почв от эрозии;

- предусмотреть развитие природоохранных зон в долинном комплексе реки Медведицы и в лесных массивах на водоразделах;

- инвентаризация наиболее перспективных участков территории для организации и развития местной сети особо охраняемых природных территорий.

Общие выводы

- В перспективе, с учётом развития промышленности и сельскохозяйственного производства Базарно-Карабулакского муниципального района, значительного изменения состояния воздушного бассейна не предполагается. Тем не менее, учитывая метеорологический потенциал загрязнения территории Базарно-Карабулакского района, при котором создаются равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по охране воздушного бассейна на территории района.

- Для решения проблемы загрязнения поверхностных вод и улучшения качества подземных вод необходима модернизация существующих и строительство новых очистных сооружений на неканализованных предприятиях города и в перспективных населённых пунктах, соблюдение санитарно-защитных и водоохранных зон при размещении хозяйственных и иных объектов на территориях муниципальных образований.

- Для предотвращения деградации почв и необоснованных потерь необходим комплекс землеустроительных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мер. С целью восстановления нарушенных территорий и приведения земельных участков в экологически безопасное состояние необходимо проведение комплекса работ по рекультивации земель.

- В целях поддержания и увеличения продуктивности естественных угодий должен регулироваться выпас скота с учётом сроков развития травостоя и состояния пастбищ. Для поддержания видового разнообразия и увеличения численности отдельных видов животных необходимо выделять защитные участки территорий, на которых запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности.

- Формирование экологического каркаса на территории района и его поддержание будет способствовать не только повышению ландшафтно-эстетических качеств территории, но и возрастанию её экологической устойчивости.

Создавшиеся социально-экономические условия в землепользовании и принятие ряда Федеральных законов позволяют в условиях современного хозяйствования Базарно-Карабулакского муниципального района провести инвентаризацию наиболее перспективных участков территории для организации местной сети особо охраняемых природных территорий и рассмотреть вопрос о создании особого природоохранного режима на отдельных участках его территории

7. Комплексная оценка территории

В данном разделе приводятся результаты комплексной оценки территории, цель которой — определить территориальные и природные ресурсы для развития основных видов градостроительного и хозяйственного использования территории:

- промышленного и гражданского строительства;

- сельского хозяйства;

- рекреационной и природоохранной деятельности.

В разделе выполнена оценка отдельных участков территории района по комплексу природных и техногенных факторов, по степени их благоприятности для различных видов деятельности. Сформулированы требования к разным видам использования территории, а также рассмотрены ограничения для градостроительной и хозяйственной деятельности

Комплексная оценка территории Базарно-Карабулакского муниципального района является основой для разработки предложений по функциональному зонированию территории.

Выбор территории для того или иного вида хозяйственной деятельности определяется потребностями Базарно-Карабулакского района в целом, его экономико-географическим положением, спецификой экономики, природными условиями, состоянием окружающей среды, природными и экономико-демографическими ресурсами и возможностями их освоения.

Комплексная оценка проведена на основе анализа:

- природных факторов;

- ресурсно-сырьевого потенциала;

- экологического состояния природных комплексов и их компонентов;

- транспортной освоенности и обеспеченности территории;

- рекреационного потенциала;

- планировочных условий;

- системы расселения;

- селитебной освоенности территории;

- хозяйственной, в том числе сельскохозяйственной освоенности территории;

- социальной инфраструктуры;

- производственной инфраструктуры.

Оценка территории производилась по двум группам факторов:

природным, которые определяются природными и инженерно-строительными условиями развития территории, ее ресурсами, а также состоянием природной среды;

техногенным, определяющим обеспеченность территории транспортными и инженерными сетями и сооружениями, предприятиями стройиндустрии, транспортную доступность основных промышленных, административных, культурных центров, санитарно-гигиеническими условиями и требованиями к охране природы, а также архитектурно-эстетическими достоинствами отдельных природных или культурных ландшафтов.

На «Cхеме границ территорий с особыми условиями использования» Базарно-Карабулакского муниципального района показаны территориальные выделы, в границах которых устанавливаются ограничения, лимитирующие использование территории при осуществлении градостроительной деятельности. К ним относятся заповедные зоны, особо охраняемые природные территории, зоны охраны источников водоснабжения, границы санитарно-защитных и водоохранных зон, зоны залегания полезных ископаемых (примерные границы горных отводов), территории с возможными проявлениями опасных природных и природно-антропогенных процессов.

В главе «Особенности природно-ресурсного потенциала» и также в ряде других разделов «Схемы территориального развития Базарно-Карабулакского муниципального района», детально выполнен анализ отдельных природных факторов, влияющих на селитебное освоение территории района, в настоящем же разделе излагаются основные выводы по разным факторам, оценивается их значимость и приводится их суммарная оценка.

7.1. Оценка территории по комплексу природных факторов

Базарно-Карабулакский муниципальный район расположен в северо-восточной части Правобережья Саратовской области на приподнятой эрозионно-денудационной равнине олигоценового возраста, занимающей центральную часть Приволжской возвышенности.

В геологическом и орографическом отношении территория Базарно-Карабулакского района весьма сложна. Поверхность равнины расчленена многочисленными балками, оврагами и речными долинами. Денудационные поверхности водоразделов имеют различную форму: плоскую, плоско-выпуклую, иногда грядовую и седловинную.

Однако анализ рельефа показывает, что в орографическом отношении территорию Базарно-Карабулакского района можно считать достаточно благоприятной как для гражданского и промышленного строительства, так и развития сельского хозяйства. В то же время на фоне благоприятных территорий получили развитие ограниченно-благоприятные и неблагоприятные участки и зоны, приуроченные, в основном, к долинно-балочным комплексам рек, участкам развития карстовых и суффозионных процессов.

По климатическим условиям в целом территория Базарно-Карабулакского района не имеет планировочных ограничений и благоприятна для гражданского и промышленного строительства.

Для сельского хозяйства территория района по климатическим условиям в целом благоприятна. Ресурсов тепла в районе достаточно для созревания основных зерновых и технических культур.

Значительные тепловые ресурсы характерные для южной части района позволяют здесь широко культивировать средние и средне-поздние сельскохозяйственные культуры, а также многие овощные, бахчевые и плодово-ягодные культуры.

Физиолого-климатические условия всего района благоприятны для организации как летнего, так и зимнего видов отдыха.

Основной почвенный фон в Базарно-Карабулакском районе составляют выщелоченные черноземы лесостепной зоны и чернозёмы обыкновенные степной зоны, занимающие около 70% территории района и обладающие достаточно высоким плодородием. Однако из-за широкого развития эрозионных процессов более половины пахотных почв на территории района эродировано. Формирование почв протекает в условиях относительно недостаточного увлажнения в северной части района и в условиях слабого увлажнения — в южной.

Для территории Базарно-Карабулакского района характерно разнообразие растительного покрова выражающегося, прежде всего, в обширных участках лесной и лугово-степной растительности.

Лесистость района одна из высоких в Саратовской области и составляет 16,4% (при средней лесистости Саратовской области 6,7%). Лесные массивы встречаются как на юге района, так и на севере, но самое большое распространение они получили в центральной части района на междуречье Узы, Карабулака и Медведицы. Все леса в районе относятся к категории защитных, которые выполняют средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

Зональным типом растительности для разнотравно-луговых и северных степей являются разнотравно-типчаково-ковыльная и разнотравно-типчаково-тырсовая группировки. Ныне на их месте возделываются сельскохозяйственные культуры.

Территория Базарно-Карабулакского района имеет развитую гидрографическую сеть. Наиболее значимые реки в районе ― Уза и Карабулак, сток которых в пределах Базарно-Карабулакского района не зарегулирован. Кроме этих рек гидрографическая сеть района насчитывает ещё 36 малых рек, речек, ручьёв и временных водотоков. Многие малые реки, дренирующие территорию Базарно-Карабулакского района, имеют постоянное течение за счёт подземного стока водоносных горизонтов, которые питают немногочисленные родники по склонам, дну речных долин и по оврагам.

Однако весьма напряженный водный баланс рек не допускает масштабного использования поверхностных водных ресурсов на территории района.

Потребность района в хозяйственно-питьевых водах, в целом, может быть полностью удовлетворена пресными подземными водами широко распространёнными на территории района.

7.2. Оценка территории по комплексу ресурсно-сырьевого потенциала

Минерально-сырьевая база полезных ископаемых на территории Базарно-Карабулакского района представлена в основном группой строительных материалов (камень строительный, кирпично-черепичное сырье, пески строительные, природный мел). Основная масса месторождений полезных ископаемых расположена в центральной части района и приурочена к водораздельному пространству верховий рек Уза и Карабулак.

Базарно-Карабулакский район в группе районов можно считать наиболее перспективным по пескам строительным. На месторождениях, запасы которых определены ориентировочно, рекомендуется постановка детальных геолого-разведочных работ с целью определения запасов песков по промышленным категориям и возможности их использования в дорожном и жилищном строительстве. Разведанные запасы кирпично-черепичного сырья полностью удовлетворяют собственные нужды района.

В районе имеется одно нефтегазовое месторождение ― Казанлинское. Данное месторождение являлось неперспективным из-за малых запасов топливно-энергетического сырья и относилось отнести к разряду резервных, однако в настоящее время разрабатывается.

В перспективе промышленное освоение месторождений и участков полезных ископаемых позволит создать устойчивый фундамент и условия для эффективной деятельности сельского хозяйства, дорожного и капитального строительства, организации местных промыслов.

Земельные ресурсы. Наибольшую долю 164830,4 га (или 92,3%) в земельном фонде Базарно-Карабулакского муниципального района составляют сельскохозяйственные земли, большая часть которых (более 69,3 тыс. га) представлена пахотными землями.

Участки с черноземными почвами в районе все распаханы, на них возделываются основные зерновые культуры, в том числе ведущая продовольственная культура — яровая пшеница, а из технических ― подсолнечник.

7.3. Оценка территории по инженерно-строительным условиям

Оценка территории для промышленного и гражданского строительства проводилась на основе анализа геологического строения, гидрогеологических и инженерно-геологических условий, а также распространения месторождений полезных ископаемых, то есть факторов, от которых в наибольшей степени зависят условия строительства в данном районе.

Участки, благоприятные для промышленного и гражданского строительства по инженерно-геологическим условиям, располагаются:

1) На водоразделах и их склонах в северной, центральной и южной частях района. Участки территории приурочены к зонам распространения кремнисто-глауконитовых пород палеогенового возраста представленными кварцевыми и кварц-глауконитовыми песками, опоками, глауконитовыми песчаниками. Расчётное сопротивление составляет более 2 кгс/см2. Пески встречаются как рыхлые, так и плотные. Опоки и песчаники плотные, трещиноватые, подвергающиеся выветриванию. Расчётное сопротивление оснований для грунтов составляет более 2 кгс/см2. Глубина залегания грунтовых вод более трёх метров. Ограничительными факторами будут служить проявления современных экзодинамических процессов: эрозии, карста и суффозии.

2) На склонах водораздельных пространств, речных долин и частично речных террасах. Участки территории приурочены преимущественно к зонам распространения элювиально-делювиальных отложений. Породы этой группы разнообразны по составу и представлены глинами и вязкими, пластичными суглинками, местами песчанистыми с обломками коренных пород с расчётным сопротивлением 1,5 кгс/см2. Грунтовые воды залегают на различной глубине, нередко возможна и «верховодка». Тем не менее, данная территория, в основном, благоприятна для строительства.

Участки, ограниченно благоприятные для промышленного и гражданского строительства, располагаются:

1) В крайней северо-западной и южной частях района. Здесь распространены глауконитово-меловые породы мелового возраста, сложенных мелоподобными и мергельно-меловыми отложениями с прослоями глин и опок. Часть разреза представлена переслаивающимися белым писчим мелом, кремнистым мергелем, опоками и глинами. Расчётное сопротивление грунтов составляет 1,5-2 кгс/см2. Грунтовые воды встречаются на различной глубине от 3 и более метров.

Отдельные участки в данном районе представлены переслаивающимися белым писчим мелом, кремнистыми мергелями, опоками и глинами.

Представленные породы на таких участках в определенных гидрогеологических условиях способны переходить в пластическое состояние с образованием на поверхности карстовых воронок или линейно-вытянутых отрицательных форм карстового процесса. Здесь же на месте выклинивания меловых пород имеют место гравитационные процессы, выраженные в виде оползневых циркообразных тел.

Территории данного вида занимают долины рек Уза, Грязнуха (на севере территории); верховье р. Карабулак и междуречье Карабулак-Чардым на юго-востоке и Карабулак-Алай в восточно-юго-восточной части.

Основная часть территории ограниченно-благоприятна по инженерно-геологическим условиям. Исключение составляют участки развития современных геологических процессов.

2) В аккумулятивно-эрозионных долинах рр. Уза, Карабулак, Казанла, Медведица и их притоках, сложенных аллювиальным наносным материалом и представленным суглинками, разнозернистыми песками с включением гальки и гравия. Расчётное сопротивление аллювия составляет до 1,5 кгс/см2.

Глубина залегания грунтовых вод в речных долинах нередко встречается на уровне трёх метров и менее. В долинах также выделяется зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

###### На участках с балками, оврагами, речными обрывами наблюдаются современные экзодинамические процессы и явления, такие как водная эрозия (овражная), боковая речная эрозия (подмыв берегов), карст и суффозия, оползни, обваливание и осыпание крутых склонов, овражно-балочная и склоновая аккумуляция и др. Такие неблагоприятные для строительства участки территории требует дорогостоящих инженерных мероприятий по их освоению.

7.4. Оценка территории для целей сельского хозяйства

Ведущими факторами при оценке территории района для развития сельского хозяйства явились:

- агроклиматические и почвенные ресурсы;

- водообеспеченность;

- транспортная доступность.

По совокупности главных агроклиматических факторов территория Базарно-Карабулакского района относится к ограниченно благоприятной. Однако различия природных и экономических условий обусловливают территориальные особенности внутрирайонного развития. Разработка программ развития отдельных территорий района на базе их учета позволяет более рационально использовать имеющиеся ресурсы, прежде всего земельные.

Оценка пригодности земель для сельскохозяйственного производства может быть использована, как для развития сельского хозяйства района, так и для резервирования площадок селитебных территорий и организации зон массового отдыха.

Почвенные ресурсы района определялись бонитировкой почв района (относительная качественная оценка их естественного плодородия).

При отсутствии орошаемых земель наибольший бонитировочный балл имеет богарная часть выщелоченных и обыкновенных чернозёмов (с бонитетом 40-50 баллов).

К неблагоприятным отнесены участки развития луговых, пойменных почв, занятые под покосы, овражно-балочный комплекс почв, а также участки чернозёмных почв в комплексе с солонцами с бонитировочным баллом менее 30.

Участки территории в пределах 5-ти километровой зоны рр. Уза и Карабулак благоприятна для целей сельхозводоснабжения, но ограниченно благоприятна для орошения. Остальная территория, согласно принятых критериев, ограниченно-благоприятна для целей сельхозводоснабжения, так как использование водотоков малых рек для развития большинства неводоёмких отраслей экономики возможно только при условии регулирования стока.

По условиям водоснабжения из подземных вод территория района благоприятна для развития сельскохозяйственного производства, так как относится к Сурско-Хопёрскому артезианскому бассейну, где подземные воды встречаются в отложениях от палеозойского до четвертичного возрастов. Воды в основном пресные, с хорошими вкусовыми качествами.

Санитарно-гигиенические условия района (состояние воздушного бассейна, почвенно-растительного покрова, качества воды) благоприятны для развития сельского хозяйства.

По совокупности всех ведущих факторов по району выделены следующие территории:

- благоприятные участки территории для ведения сельского хозяйства расположены по всей территории района и тяготеют в основном к рр. Уза, Карабулак, Казанла, Медведица (благоприятные по условиям транспортной доступности и наличия поверхностных вод для орошения).

- ограниченно благоприятные участки, имеют наиболее широкое распространение и расположены на водоразделах и их склонах, заняты богарной пашней. Характеризуются благоприятными или ограниченно-благоприятными транспортными условиями. Водоснабжение возможно за счёт подземных вод.

- неблагоприятные участки (по ряду факторов) заняты лесами, овражно-балочными комплексами, поймами рек и т.д.

В результате анализа комплексной оценки территории, для сельскохозяйственного производства можно сделать вывод о том, что большая часть территории Базарно-Карабулакского муниципального района пригодна для развития, как земледелия, так и животноводства.

7.5. Оценка территории для целей рекреации и туризма

Несмотря на не достаточно высокий уровень рекреационный освоенности территории условия для развития в Базарно-Карабулакском районе учреждений рекреации, туризма и спорта достаточно высоки. Вместе с тем, дальнейшее развитие туристско-рекреационной деятельности зависит от социально-экономического развития района и региона в целом.

При туристско-рекреационной оценке территории Базарно-Карабулакского района учитывались, прежде всего, рекреационные свойства ландшафтов. К ним относятся: благоприятность температурных условий, особенности растительного покрова, расчлененность, открытость рельефа, санитарно-гигиеническое состояние территорий, густота речной сети, водообеспеченность, транспортная инфраструктура, эстетическая привлекательность.

Территория района обеспечена туристско-рекреационными ресурсами достаточно равномерно (см. Том IV. Туристско-рекреационные зоны). Наиболее благоприятные в туристско-рекреационном смысле территории располагаются в центральной и южной частях района и представляют собой крупные массивы нагорных лесов Приволжской возвышенности с выходами на дневную поверхность родников по оврагам и балкам.

Учитывая выше изложенные особенности, на территории Базарно-Карабулакского района выделены два типа туристско-рекреационных зон:

― существующие — территории интенсивного туристско-рекреационного освоения;

― перспективные — территории с высоким туристско-рекреационным потенциалом.

Зона интенсивного туристско-рекреационного освоения располагается в непосредственной близости от административного центра Базарный Карабулак, сс. Алексеевка и Вязовка.

К территориям с высоким туристско-рекреационным потенциалом относятся водораздельные участки крупных лесных массивов расположенных в Липовском, Алексеевском, Хватовском и Вязовском муниципальных образований.

Наиболее эстетически привлекательной для туризма и рекреации являются и отдельные участки долин Узы, Карабулака, Казанлы, Вязовки, характеризующиеся наличием разнообразной водной, около водной растительности, расчлененным рельефом. Данные территории характеризуются полифункциональной структурой рекреационных ресурсов. Однако, в первую очередь, рекреационному освоению подвергаются участки лесов, расположенных близ р.п. Базарный Карабулак и с. Алексеевка. Именно эти территории следует признать наиболее перспективной в плане туристско-рекреационного освоения в ближайшем будущем.

Высокая природоохранная ценность данных территорий позволяет рассматривать их как центры последующего туристско-рекреационного освоения Базарно-Карабулакского района с соответствующими природоохранными ограничениями. В данных зонах наряду с возможным развитием горно-лыжного туризма возможно развитие конного, конноспортивного, пешего, велосипедного (горный велосипед) парапланерного и др. видов туризма и рекреации.

В месте с этим, на территории Базарно-Карабулакского района имеются ограниченно перспективные в туристско-рекреационном плане зоны. К ним относятся монофункциональные территории с относительно низким туристско-рекреационным потенциалом. Основным природно-рекреационным ресурсом данных территорий являются эстетически привлекательные небольшие останцовые разрозненные лесные участки, фрагменты долин малых рек, крупные пруды. Наиболее целесообразный тип использования данных участков ― это строительство рекреационных сооружений кратковременного отдыха (палаточных стоянок, кемпингов).

Использование и дальнейшее туристско-рекреационное освоение перспективных рекреационных территорий Базарно-Карабулакского района требует соблюдения и в отдельных случаях ужесточения природоохранного режима. Опыт зарубежных стран, а также других регионов России показывает необходимость развития сети ООПТ, позволяющей: во-первых, поддерживать экологически сбалансированное состояние природной среды, во-вторых, обеспечить приток рекреантов.

7.6. Оценка территории по водообеспеченности

Анализ запасов водных ресурсов показал, что поверхностные и подземные водные ресурсы распределены по территории района достаточно равномерно. Это определенным образом сказывается на хозяйственном и селитебном освоении Базарно-Карабулакского района. Большинство малых рек района имеют постоянный водоток, обусловленный выходом родниковых вод по днищам балок и оврагов. Однако расход воды у этих рек небольшой, питание их в основном происходит за счёт талых и дождевых вод. Наибольшая часть годового стока обеспечивается в период весеннего половодья, который составляет 60-70%, всего годового стока.

Реки Уза и Карабулак в пределах территории района с точки зрения использования для промышленного и гражданского строительства может служить источником водоёмких производств лишь ограниченно. Для удовлетворения населения водой хозяйственного назначения, а также мелких промышленных предприятий запасы поверхностных вод вполне достаточны.

Наиболее надёжным источником водоснабжения на территории района являются подземные воды, позволяющие полностью решить проблему водообеспечения большинства населенных пунктов района.

С точки зрения гидрогеологического районирования территория Базарно-Карабулакского муниципального района приурочена к Сурско-Хопёрскому артезианскому бассейну, который наиболее обеспечен в Саратовской области по запасам и водообеспеченности. Здесь самыми перспективными и интенсивно эксплуатируемыми являются водоносные горизонты (комплексы), приуроченные к отложениям мелового и палеогенового возрастов.

По данным ФГУП «Волгагеология» (Информационный бюллетень о состоянии недр на территории Приволжского федерального округа РФ (Саратовская область) за 2006 г.) общие прогнозные ресурсы подземных вод по Базарно-Карабулакскому району составляют 278,2 тыс. м3/сут., а средний модуль прогнозных ресурсов равен 1,67 м3/сут. на км2, что характеризует ресурсы подземных вод как весьма значительные, а район в целом как благоприятный для развития гражданского строительства. Величина эксплуатационных запасов подземных вод по Базарно-Карабулакскому району не определялась. Месторождений подземных вод в настоящее время на территории Базарно-Карабулакского района не имеется.

Потребность района в хозяйственно-питьевых водах полностью удовлетворяется за счёт подземных вод. Основными источниками централизованного водоснабжения в районе являются межпластовые воды палеогеновых, меловых и четвертичных отложений.

В целом территория Базарно-Карабулакского района по величине прогнозных ресурсов, геохимической характеристике и минерализации подземных вод оценивается как благоприятная для развития строительства.

7.7. Оценка территории по транспортной обеспеченности

Степень транспортной обеспеченности территории оценивалась по следующим показателям:

- наличие существующих транспортных сетей и их состояние;

- наличие строящихся транспортных сетей;

- проектируемая транспортная сеть и узлы;

- транспортная доступность от основных центров и магистралей.

Транспортная инфраструктура Базарно-Карабулакского района интегрирована в транспортную сеть Саратовской области и европейской части России и представлена железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом.

Территория района обслуживается Приволжской железной дорогой ОАО «РЖД». C Юго-запада на восток проходит участок железнодорожной линии, однопутная на тепловозной тяге, Аткарск – Сенная. Протяженность дороги в границах района — 49,0 км. С юго-запада на северо-восток участок железнодорожной линии, двух путной на электровозной тяге, Саратов — Сызрань. Протяженность дороги в границах района — 19,0 км.

Основной региональной дорогой в районе является, автодорога Саратов — Тепловка — Базарный Карбулак — Балтай, которая пересекает территорию района в юго-западной его части и обеспечивает транспортные связи р.п. Базарный Карабулак со смежными районами и областным центром. Протяженность дороги в пределах района — 47,7 км, покрытие усовершенствованное.

Региональные дороги имеют усовершенствованное покрытие и построены по параметрам IV технической категории. Большая часть местных автодорог не имеет твердого покрытия и представляет собой грунтовые дороги.

Плотность дорог с твердым покрытием по району несколько выше, чем в среднем по области, только около 4% дорог не имеют твердого покрытия. В целом обеспеченность дорогами в районе можно признать хорошей. Техническое состояние небольшого количества дорог находится в неудовлетворительном состоянии. К недостаткам дорожной сети района также следует отнести радиально-тупиковый принцип построения схемы дорог, в результате чего движение транспорта между периферийными поселениями района осуществляется со значительными перепробегами.

В целом территория района благоприятна по транспортной обеспеченности.

Учитывая значительную удаленность района от областного центра настоящим проектом намечается строительство вертодрома поблизости от р.п. Базарный Карабулак. Вертодром будет использоваться как при оказании неотложной медицинской помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций, так и для экскурсионного и бизнес обслуживания.

Место расположения вертодрома необходимо уточнить после дополнительных проектных проработок.

8. Зонирование территории

8.1. Планировочное зонирование

# 8.1.1. Современный планировочный каркас

###### Базарно-Карабулакский муниципальный район расположен в северной части правобережной зоны Саратовской области. Максимальная протяжённость района с запада на восток — 35 км, с севера на юг — 75 км. Общая площадь территории 2294 км2 с численностью населения 34729 чел., из которых 10313 чел. являются жителями р.п. Базарный Карабулак. Основная направленность экономики района – сельское хозяйство.

###### Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура и функциональное зонирование Базарно-Карабулакского муниципального района находятся в тесной взаимосвязи с планировочной структурой Воскресенского, Балтайского, Новобурасского и Вольского муниципальных районов. Северная часть территории района граничит с Пензенской областью.

###### Планировочные оси — речные долины, важнейшие транспортные магистрали, магистральные газопроводы, продуктопроводы. Планировочная структура района характеризуется наличием планировочных осей первого и второго порядка.

###### Главными ландшафтно-планировочными осями являются р. р. Карабулак и Уза, которая пересекает территорию района в его южной и северной частях соответственно. Реки сыграли важное системообразующее значение в градостроительном освоении территории и оказали влияние на формирование и развитие систем расселения, изначально являясь основными источниками водоснабжения. Большинство опорных центров систем расселения местного уровня расположено в бассейнах этих рек. В настоящее время все малые реки района утратили свою главенствующую роль в связи с развитием более мощных транспортных коммуникаций.

###### В структуре района можно выделить транспортные планировочные оси первого и второго порядка.

###### Планировочные оси первого порядка:

- Саратов – Тёпловка - Базарный Карабулак - Балтай — участок автодороги регионального значения. Планировочная ось пересекает территорию района с юго-запада на север-восток в его центральной части. Автодорога связывает территорию района с областным центром г. Саратов и выполняет функции основной внешней связи.

- Аткарск - Сенная — участок однопутной железной дороги на тепловозной тяге пересекает территорию района в широтном направлении в его центральной части и выполняет функции внешней связи.

- Саратов - Сызрань — участок двухпутной железной дороги на электровозной тяге пересекает южную часть территории района, выполняет функции внешней связи.

Важное значение в формировании планировочной структуры района принадлежит автодорогам межмуниципального и местного значения, которые являются планировочными осями второго порядка. Посредством планировочных осей второго порядка планировочная структура района соединяется с каркасом одноимённых структур соседних районов.

###### Планировочные оси второго порядка:

- Свободный – Липовка - Белая Гора - Бегуч (Пензенской области) — автодорога межмуниципального значения проходит по территории района в его северной части и обеспечивает внутрирайонные транспортные связи и транспортный выход на территорию Пензенской области.

- Леляевка (Новобурасского муниципального района) – Липовка - Пилюгино (Балтайского муниципального района) — автодорога межмуниципального значения проходит по территории района в его северной части, обеспечивает внутрирайонные транспортные связи, и транспортные связи с соседними района.

- Лесная Неёловка - Ханенёвка 2-я — автодорога межмуниципального значения, обеспечивает внутрирайонные связи населённых пунктов в северо-восточной части района, носит тупиковый характер.

- Тепляковка - Старые Бурасы - Новые Бурасы (Новобурасского муниципального района) — участок автодороги межмуниципального значения проходит по территории района в его западной части.

- Базарный Карабулак – Казанла - Хватовка — автодорога межмуниципального значения проходит по территории района в его восточной части, обеспечивает внутрирайонные транспортные связи.

- Базарный Карабулак - Старая Жуковка – Вязовка - Садовка (Воскресенского муниципального района) — автодорога межмуниципального значения обеспечивает транспортные связи в юго-восточной части района и транспортный выход на территорию Воскресенского муниципального района.

- Старая Жуковка - Сухой Карабулак – Ключи - Андреевка (Воскресенского муниципального района) — автодорога межмуниципального значения обеспечивает внутрирайонные связи в южной части района и транспортный выход на территорию Воскресенского района.

###### Главным планировочным узлом в планировочной структуре района является районный центр р.п. Базарный Карабулак, который расположен в центральной части района в долине р. Карабулак в 102 км от областного центра г. Саратов. Главный планировочный узел сформировался на пересечении автотранспортных и ландшафтных планировочных осей первого и второго порядка. Общественно-деловой и торговый центр сформировался в центральной части посёлка и обеспечен удобными транспортными и пешеходными связями. Численность населения р.п. Базарный Карабулак 10313 чел., что составляет около 30 % от численности населения района. В планировочной структуре преобладает застройка кварталами правильной формы. Большая часть селитебной застройки представлена домами усадебного типа.

Важнейшим элементом планировочной структуры района являются крупные сельские посёлки, сформировавшиеся на территории района, которые в настоящее время являются планировочными узлами второго порядка и закрепляют планировочный каркас.

###### Планировочными узлами второго порядка сформировавшимся в современной планировочной структуре являются с. Липовка и с. Максимовка. Планировочные узлы второго порядка — существующие крупные населённые пункты, интенсивно развивающиеся, обладающие сравнительно высоким промышленным потенциалом, выполняющие роль транспортных узлов и центров социально-культурного и бытового обслуживания населения, формирующие планировочную структуру района. Планировочные узлы второго порядка, сформировавшиеся в местах пересечения планировочных осей обладают наибольшим потенциалом и как правило развиваются более интенсивно. Кроме того, планировочные центры второго порядка выполняют роль системообразующих центров прилегающих территорий и поселений, опорных центров планировочного каркаса.

###### Село Липовка было основано в 1736-1738 г.г. Село расположено на пересечении главной ландшафтно-планировочной и второстепенных автотранспортных планировочных осей в северной части района на расстоянии 23 км от районного центра. Численность населения составляет 1123 чел. Планировочная структура села многорядная, квартальная и сформировалась в большей степени под влиянием природно-географических условий: селитебная территория сформировалась в долине р. Липовка и с запада, юго-запада и юга окружена лесными массивами. Лучи планировочных осей–улиц направлены к центральной части села, где сформировался общественный центр. Многорядная квартальная застройка сформирована усадебными участками с жилыми домами до 3-х этажей. Промышленные и коммунально-складские территории сформировались на юго-западной и северо-восточной окраинах села. В настоящее время с. Липовка является одновременно опорным центром системы расселения местного уровня и административным центром одноимённого муниципального образования, выполняет функции подцентра с полным комплексом повседневного и элементами периодического обслуживания населения в социально-культурной и бытовой сферах.

###### В южной части района расположено несколько крупных населённых пунктов от 600 до 1300 чел. — с. Сухой Карабулак, с. Максимовка, с. Ключи, с. Вязовка. В настоящее время ни один из вышеуказанных населённых пунктов не располагает полным набором элементов периодического обслуживания в социально-культурной и бытовой сферах. Кроме того, сфера влияния вышеуказанных населённых пунктов на прилегающих территориях весьма ограничена, так как они расположены в крайне периферийной части района и имеют транспортную связь с административным центром района, но не имеют развитых транспортных связей между собой.

###### Село Максимовка было основано в 1748 г. Село сформировалось на пересечении автотранспортных, железнодорожных и ландшафтных планировочных осей. Географически село расположено в южной части территории района на левом берегу р. Карабулак в 30 км от районного центра. Численность населения в настоящее время составляет 603 чел. Планировочная структура сформировалась под влиянием природно-географических условий и представлена сеткой кварталов правильной формы. В центральной части села сформирован общественно-деловой центр. Промышленные и коммунально-складские территории расположены на юго-западной и восточной окраинах села. В настоящее время село является административным центром Максимовского муниципального образования и одноименным опорным центром системы расселения местного уровня, выполняет функции подцентра с полным комплексом повседневного и элементами периодического обслуживания населения в социально-культурной и бытовой сферах. Кроме того, село имеет возможности территориального развития.

###### Автотранспортные планировочные оси на территории района направлены к главному планировочному узлу или планировочным узлам второго порядка и формируют на территории района планировочный каркас, имеющий перекрёстно-лучевую структуру. Особенность планировочного каркаса обусловлена тем, что единый лесной массив делит территорию района на две обособленные части - южную и северную. Таким образом, тип планировочного каркаса обусловлен природно-географическими условиями и ориентирован на исторически сложившуюся систему расселения, основные транспортные коридоры и специфику хозяйственного освоения территории. Хордовые связи формируются в северо-восточной части территории района. Каркас достаточно устойчив и закреплён двумя планировочными узлами второго порядка, которые в настоящее время охватывают зонами своего влияния северную и южную часть территории района.

###### Заполнение планировочного каркаса района строится под влиянием расположения его по отношению к главному планировочному узлу (пояса доступности).

###### В настоящее время в первом поясе доступности (т.е. в пределах 15 мин. доступности) находятся 13 населённых пунктов и проживает 19928 чел. (в т.ч. р.п. Базарный Карабулак).

###### Во втором поясе (т.е. в пределах доступности от 15 до 30 мин.) находятся 22 населённых пункта и проживает 10727 чел.

###### В третьем поясе (т.е. в пределах доступности от 30 до 60 мин.) находятся 12 населённых пунктов и проживает 4074 чел.

###### Границы поясов доступности, существующих в настоящее время на территории района, условно отражены в составе графической части проекта (см. Планировочная структура, существующее положение, М 1:400 000).

# 8.1.2. Планировочное зонирование

###### Планировочные зоны – обширные территории, формы с чётко выраженными природными и хозяйственными особенностями, куда могут входить ареалы активного селитебного освоения, орошаемого земледелия, углеводородного сырья.

###### Вся территория района условно делится на две планировочных зоны:

Центральную;

Периферийную.

###### Центральная зона включает в себя территории 4 населённых пунктов – с. Степная Неёловка, с. Лесная Неёловка, р.п. Свободный, р.п. Базарный Карабулак и прилегающие к ним территории. Территория зоны сформировалась в пределах естественных природных границ. Площадь зоны 51,11 км2, численность населения сосредоточенного в этой зоне составляет 12987 чел., плотность населения — 254 чел/км2. В центральной зоне сосредоточена большая часть населения района, распределяются основные транспортные потоки, размещаются наиболее крупные коммунально-складские, транспортные, аграрно-промышленные и промышленные объекты.

###### Периферийная зона значительно большая по площади включает в себя территории 43 сельских населённых пунктов и прилегающие к ним территории. Большую часть территории в зоне занимают земли сельскохозяйственного назначения. Площадь зоны 2234,69 км2, численность населения сосредоточенного в этой зоне составляет 21742 чел., плотность населения — 9,7 чел/км2.

###### Планировочное зонирование условно отображено в графической части проекта (см. Планировочная структура, планировочное зонирование, М 1:400 000).

###### По степени градостроительной освоенности территории проектом выделены следующие подзоны:

Ареалы активного селитебного освоения;

Ареалы аграрного типа;

Ареалы смешанного типа (аграрно-транспортные функции);

Интенсивно освоенных сельскохозяйственных территорий;

Слабо освоенных сельскохозяйственных территорий.

###### Ареалы активного селитебного освоения выделены в центральной планировочной зоне района. Ареалы активного селитебного освоения — наиболее крупные по численности населённые пункты ( группы населённых пунктов), имеющие материально-ресурсную и производственную базы и тенденцию к демографическому росту. Таковым на территории района является р.п. Базарный Карабулак.

###### Ареалы аграрного типа выделены на территориях сельских населённых пунктов и прилегающих к ним территориях, где сосредоточены наиболее крупные агропромышленные предприятия района. Таковых в пределах района насчитывается 25, ареалы распределены по территории района равномерно.

###### Ареалы смешанного типа (аграрно-транспортные функции) выделены на территории четырёх населённых пунктов в центральной и периферийной планировочных зонах — с. Сухой Карабулак, р.п. Свободный, п. Комсомольский, с. Хватовка, часть населения которых трудоустроена в сфере обслуживания и эксплуатации железнодорожного транспорта.

###### Подзоны интенсивно освоенных сельскохозяйственных территорий выделены на большей части района в пределах земель, освоенных для ведения сельского хозяйства, части малых и средних сельских населённых пунктов, части рекреационных территорий.

###### Подзоны слабо освоенных сельскохозяйственных территорий выделены на части пойменных территорий малых рек, а также на деградировавших сельскохозяйственных землях, преимущественно выведенных из хозяйственного оборота и неудобьях.

###### Зонирование по степени градостроительной освоенности территории условно отображено в графической части проекта (см. Планировочная структура).

# 8.1.3. Выводы и предложения

О современном состоянии планировочной структуры Базарно-Карабулакского муниципального района можно сделать следующие выводы:

- Планировочная структура района неоднородна и сочетает в себе две планировочные зоны большую территориально периферийную и более плотно заселённую, но значительно меньшую по площади центральную.

- Планировочная структура района формируется в соответствии с направленностью природного и транспортного каркаса территории и носит выраженный открытый характер.

- Главный планировочный узел р.п. Базарный Карабулак расположен в центральной части района. Сложившаяся планировочная структура и географическое положение р.п. Базарный Карабулак предполагает ограниченные возможности его территориального развития.

- Автотранспортная доступность всех населённых пунктов района до административного центра района не превышает 1 часа.

- Планировочные узлы второго порядка с. Липовка и с. Максимовка обладают недостаточно развитым набором элементов периодического обслуживания для населения сопряжённых территорий и требуют дальнейшего формирования.

- Планировочный каркас территории района достаточно устойчив и не требует формирования дополнительных планировочных узлов второго порядка.

Развивающаяся планировочная структура района определяет градостроительную стратегию её дальнейшего формирования. В настоящее время она в полной мере отвечает требованиям обеспечения взаимоувязанного территориального развития района. В основе предлагаемого проектного архитектурно-планировочного решения лежит идея развития территории района за счёт дальнейшего формирования автотранспортных планировочных осей в северо-восточной части района и развития существующих планировочных узлов второго порядка.

###### Для оптимизации современной планировочной организации территории района проектом предлагается:

- Дальнейшее развитие и формирование планировочных автотранспортных осей второго порядка:

строительство автодороги межмуниципального значения Ханенёвка 2-я — Белый Ключ на первую очередь строительства;

строительство автодороги межмуниципального значения Содом-Всеволодчино (Балтайского муниципального района) на первую очередь строительства.

Предлагаемые проектом мероприятия в сфере дорожного строительства позволят развивать открытый характер планировочной структуры, сформировать хордовые связи в северо-восточной периферийной части района.

- С целью повышения комфортности проживания на селе предлагается формирование автодорожной сети в местных системах расселения. К расчётному сроку все населённые пункты района будут обеспечены подъездами по автодорогам с твёрдым покрытием и будут обеспечены оптимальными автотранспортными связями с административными центрами внутри муниципальных образований района.

- В результате проведения мероприятий, предлагаемых проектом в сфере дорожного строительства, произойдут изменения в заполнении планировочного каркаса.

###### В первом поясе доступности (т.е. в пределах 15 мин. доступности) будут находиться 13 населённых пунктов (в т.ч. р.п. Базарный Карабулак).

###### Во втором поясе (т.е. в пределах доступности от 15 до 30 мин.) будут находиться 23 населённых пункта.

###### В третьем поясе (т.е. в пределах доступности от 30 до 60 мин.) будут находиться 11 населённых пунктов.

###### Границы планируемых поясов доступности условно отражены в составе графической части проекта (см. Планировочное зонирование).

- Населённые пункты, расположенные в зоне влияния планировочных узлов второго порядка с. Липовка и с. Максимовка будут находиться в пределах автотранспортной доступности, не превышающей 30 мин.

В зоне влияния планировочного узла второго порядка с. Липовка будут находиться 13 населённых пунктов, входящих в состав Яковлевского, Шняевского, Липовского и Большечечуйского муниципальных образований.

В зоне влияния планировочного узла второго порядка с. Максимовка будут находиться 5 населённых пунктов, входящих в состав Максимовского муниципального образования.

Большая часть территории района будет находиться в зоне влияния главного планировочного узла р.п. Базарный Карабулак.

Зоны влияния планировочных узлов второго порядка и главного планировочного узла будут полностью охватывать территорию района и соответствовать внутрирайонным системам расселения.

- Устойчивость перспективного планировочного каркаса и сбалансированность пространственной организации территории будет реализована за счёт развития его опорных центров – планировочных узлов второго порядка — с. Липовка и с. Максимовка. Планировочный центр второго порядка с. Липовка будет выполнять функции межмуниципального центра в социально-культурной, бытовой и хозяйственной сферах деятельности населения северной части района. Предлагаемая планировочная структура будет способствовать преодолению территориальных диспропорций и созданию сбалансированной пространственной организации территории района.

###### Графические материалы, характеризующие состояние планировочной организации Базарно-Карабулакского муниципального района к расчётному сроку отображены в графической части проекта (см. Планировочная структура).

###### Графические материалы, отражающие проектные мероприятия в социально-культурной сфере, представлены на схеме « Социальная инфраструктура и демография».

8.2.	Функциональное зонирование

###### Функциональное зонирование разработано на основе комплексной оценки, проектной планировочной организации территории района и произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения и природно-экологического каркаса района.

###### Комплексная оценка территории района не выявила резко выраженных различий в хозяйственной деятельности на территории района. Ключевыми видами хозяйственной и экономической деятельности на территории района являются сельское хозяйство, пищевая и лёгкая промышленность, оптовая и розничная торговля.

###### На основе комплексной оценки территории выявлено 5 типов функциональных зон:

активного градостроительного назначения;

преимущественного сельскохозяйственного назначения;

преимущественного рекреационного назначения;

особо охраняемых природных территорий;

преимущественного развития лесного хозяйства;

с регламентируемой хозяйственной деятельностью.

###### Недостатками сложившегося функционального зонирования является:

нарушения санитарных норм в зоне активного градостроительного назначения.

###### Положительными факторами сложившегося функционального зонирования является:

наличие свободных территорий для дальнейшего развития планировочных узлов второго порядка;

концентрация объектов капитального строительства в опорных центрах местных систем расселения;

наличие на территории района природных условий для дальнейшего развития рекреационной деятельности.

###### На основе комплексной оценки территории и перспективной планировочной структуры проектом предлагается сохранение количества и номенклатуры существующих в районе функциональных зон.

###### Внутри функциональных зон проектом выделены подзоны, отражающие специфику и уровень интенсивности освоения территории.

###### Зона активного градостроительного назначения подразделяется на подзоны:

селитебные;

промышленные и коммунально-складские.

###### Селитебная подзона выделена в пределах селитебных территорий всех населённых пунктов района.

В планировочной структуре р.п. Базарный Карабулак преобладает застройка кварталами правильной формы. Большая часть селитебной застройки представлена домами усадебного типа. Общественно-деловой и торговый центр сформировался в центральной части посёлка и обеспечен удобными транспортными и пешеходными связями.

###### Жилая застройка сельских населённых пунктов района, характеризуется сравнительно низкой плотностью застройки, низкой степенью благоустройства жилого фонда. Территории некоторых сельских населённых пунктов не имеют чёткого функционального зонирования. В пределах селитебных территорий расположены объекты повседневного и периодического социально-культурного и бытового обслуживания населения.

###### В целях повышения комфортности проживания населения проектом предлагается проведение мероприятий по благоустройству центральной части сёл, являющихся опорными центрами систем расселения местного уровня, создание объектов социально-культурной и бытовой сфер обслуживания с полным комплексом периодического обслуживания в населённых пунктах района, являющихся планировочными узлами второго порядка: с. Липовка и с. Старая Жуковка.

###### Подзона промышленная и коммунально-складская выделена:

в пределах сформировавшихся промышленных и коммунально-складских зон на территории района;

за пределами селитебных территорий сельских населённых пунктов, где они представлены объектами сельскохозяйственного производства;

в пределах территорий для утилизации промышленных и бытовых отходов;

в пределах территорий занятых сельскими и поселковыми кладбищами.

###### В настоящее время промышленность Базарно-Карабулакского муниципального района представлена в основном предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиями по производству строительных материалов, коммунального хозяйства и автотранспортными предприятиями. В р.п. Базарный Карабулак промышленные и коммунально-складские территории сконцентрированы преимущественно на северо-восточной и юго-восточной окраинах, частично на западной окраине посёлка. Промышленные и коммунально-складские территории имеют удобные подъездные пути.

###### В сельских населённых пунктах зоны включают в себя территории, занимаемые объектами сельскохозяйственного производства: животноводческими фермами и малыми предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, которые в основном сконцентрированы за пределами селитебных территорий населённых пунктов. В тоже время, санитарно-защитный разрыв от животноводческих ферм до жилой застройки не выдержан в следующих населённых пунктах района: с. Алексеевка, с. Старые Бурасы, с. Берёзовка, с. Яковлевка, с. Хватовка, р.п. Свободный, с. Казанла.

###### Проектом рекомендовано новые здания и сооружения животноводческих ферм размещать в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. На территориях действующих животноводческих ферм, при отсутствии возможности выноса их за пределы санитарно-защитных разрывов, необходимо проведение защитных мероприятий (обвалование, посадка защитных зелёных полос, устройство жижесборников).

На территории Базарно-Карабулакского муниципального района, согласно предоставленным материалам, зарегистрировано 24 поселковые свалки и полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО). Все без исключения свалки не имеют санитарно-эпидемиологических заключений.

###### Санитарно-защитный разрыв от свалок до жилой застройки (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования) не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам в следующих населённых пунктах:

- с. Новиковка;

- с. Ивановка;

- с. Алексеевка;

- с. Старые Бурасы;

- с. Малые Озерки;

- с. Тепляковка;

- с. Толстовка;

- с. Берёзовка;

- с. Шняево;

- с. Белая Гора;

- с. Абдуловка;

- с. Яковлевка;

- с. Репьёвка;

- с. Ханенёвка 1-я;

- с. Большая Чечуйка;

- с. Марьино;

- с. Хватовка;

- с. Казанла;

- с. Стригай;

- с. Старая Жуковка;

- с. Вязовка;

- с. Сухой Карабулак;

- с. Ключи.

Комплексная оценка территории выявила нарушения в размещении скотомогильников на территории района. В Базарно-Карабулакском районе зарегистрировано 24 места захоронения трупов павших животных. Из них функционируют — 18, законсервированы — 4, запрещены к эксплуатации ввиду полного заполнения — 2. Общее состояние отдельных эксплуатируемых скотомогильников крайне не удовлетворительное и требует ремонта или строительство новых.

###### В санитарно-защитной зоне скотомогильников расположена жилая застройка следующих населённых пунктов:

- с. Ивановка;

- с. Алексеевка;

- с. Старые Бурасы;

- с. Тепляковка;

- с. Берёзовка;

- с. Большая Гусиха;

- с. Яковлевка;

- с. Репьёвка;

- с. Большая Чечуйка;

- с. Хватовка;

- с. Старая Жуковка;

- с. Ключи;

- с. Вязовка.

###### Размещение новых свалок и скотомогильников необходимо вести в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, конкретизировать расположение объектов на последующих стадиях проектирования (генеральные планы поселений).

###### На территории района при размещении кладбищ нарушений санитарных норм не выявлено.

В зоне активного градостроительного назначения жилищное и промышленное строительство рекомендовано осуществлять преимущественно в границах населённых пунктов, в соответствии с генеральными планами поселений. Участки для строительства новых промышленных объектов в с.Казанла, с. Липовка и с. Марьино необходимо выделять в пределах сложившихся и прилегающих к ним промышленных зон, с учётом территорий, необходимых для формирования санитарно-защитных разрывов до жилой застройки.

###### Территории приоритетного размещения объектов капитального строительства гражданского назначения рекомендовано выделять в р.п. Базарный Карабулак, с. Хватовка, с. Вязовка, с. Липовка, с. Марьино, с. Яковлевка и р.п. Свободный. Основная часть необходимого нового жилищного строительства в сельских населённых пунктах района, учитывая демографическую ситуацию и высокий процент износа зданий, должна размещаться на реконструируемых территориях.

###### Зона преимущественного сельскохозяйственного назначения

###### Базарно-Карабулакский муниципальный район — сельскохозяйственный. Доля сельскохозяйственных угодий согласно структуре земельных угодий района по состоянию на 01.01.2007 г. (предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года по Саратовской области) составляла 164 830,4 га или 92,3% общей земельной площади, из них 11 415 208 га или 69,3% приходится на пахотные земли. Сенокосы и пастбища составляют 28,76 тыс. га. Залежные земли составляли 21 430,6 га.

###### Площадь регулярного орошения сельскохозяйственных угодий в районе на период конца 1980-х годов составляла около 2,6 тыс. га, из них 0,86 тыс. га приходилось на бассейн р. Терешки. В настоящее время площадь орошаемых земель значительно сократилась и составляет лишь около 39,0 га.

По результатам анализа комплексной оценки территории, можно сделать вывод о том, что большая часть территории Базарно-Карабулакского муниципального района пригодна для развития, как земледелия, так и животноводства.

###### Дальнейшее развитие зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения не предусматривает её расширения за счёт введения в сельскохозяйственный оборот новых земель. С целью сохранения плодородия почв и уменьшения выявленных эрозионных процессов необходимо проведение комплекса агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий. Режим использования территории зоны должен быть направлен на рациональное использование сельхозугодий, недопустимость отчуждения сельскохозяйственных земель, планомерное проведение агромелиоративных мероприятий.

Зона преимущественного рекреационного назначения выделена на территориях благоприятных по водообеспеченности и транспортной доступности, характеризующихся хорошими санитарно-гигиеническими условиями (состояние воздушного бассейна, почвенно-растительного покрова и качества воды). Территория района обеспечена туристско-рекреационными ресурсами достаточно равномерно (см. Том IV. Туристско-рекреационные зоны). Наиболее благоприятные в туристско-рекреационном отношении территории располагаются в центральной и южной частях района и представляют собой крупные массивы нагорных лесов Приволжской возвышенности с выходами на поверхность родников по оврагам и балкам.

Водораздельные участки крупных лесных массивов расположенных в Липовском, Алексеевском, Хватовском и Вязовском муниципальных образованиях являются наиболее благоприятными для рекреационного использования. Крупные массивы нагорных и пойменных лесов создают благоприятные ландшафтно-рекреационные и санитарно-гигиенические условия, необходимые для организации как кратковременного, так и длительного отдыха. Расчлененный рельеф с большим перепадом относительных высот, продолжительная снежная зима позволяют организовывать не только сезонный (летний), но и круглогодичный режим туристско-рекреационной деятельности.

Однако современный общий уровень рекреационный освоенности территории Базарно-Карабулакского района крайне низок, что является следствием ряда объективных причин: сельскохозяйственная специализация, периферийное расположение района в области, низкая плотность населения и отсутствие городских поселений.

Комплексный анализ природно-рекреационных ресурсов Базарно-Карабулакского района показывает их некоторую ограниченность. Это вызвано, прежде всего, отсутствием достаточно крупных водных объектов. Другим недостатком, существенно ограничивающим развитие туризма и рекреации, является отсутствие опорных узлов туристско-рекреационной деятельности.

Наиболее эстетически привлекательными для туризма и рекреации являются и отдельные участки долин Узы, Карабулака, Казанлы, Вязовки, характеризующиеся наличием разнообразной водной, около водной растительности, расчлененным рельефом.

В первую очередь рекреационному освоению подвергаются участки лесов, расположенных близ р.п. Базарный Карабулак и с. Алексеевка. Детские оздоровительные лагеря расположены в лесных массивах к западу и северо-западу от с. Алексеевка и к северо-западу от р.п. Базарный Карабулак. Именно эти территории следует признать наиболее перспективными в плане туристско-рекреационного освоения в ближайшем будущем.

Использование и дальнейшее туристско-рекреационное освоение перспективных рекреационных территорий Базарно-Карабулакского района требует соблюдения и в отдельных случаях ужесточения природоохранного режима с целью поддержания экологически сбалансированного состояния природной среды и обеспечения притока рекреантов.

К рекреационным территориям отнесены и участки занятые садоводческими товариществами, которые располагаются вблизи р.п. Базарный Карабулак. Общая площадь территории — 0,23 км2 или 0,01 % от площади района.

Особое внимание в зоне преимущественного рекреационного назначения должно быть уделено комплексу мероприятий на последующих стадиях проектирования по упорядочению градостроительного освоения зон массового отдыха населения. С этой целью необходимо определение максимально допустимых антропогенных нагрузок на территориях массового отдыха населения и разработка градостроительной документации для этих участков (проекты планировки и межевания с учётом инвентаризации существующих рекреационных учреждений).

###### На территориях прилегающих к рекреационным зонам не допускается строительство объектов промышленно-производственной специализации. В соответствии с ФЗ от 08.11.2008 г. № 196-ФЗ запрещается захоронение отходов в границах лечебно-оздоровительных и рекреационных зон.

Зона преимущественного развития лесного хозяйства в районе занимает значительную часть территории. Под лесами и кустарниками занято около 44 тыс. га, что составляет почти 20 % общей площади района. Все леса на территории Базарно-Карабулакского района относятся к категории защитных, выполняющие средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции. Лесные массивы встречаются как на юге района, так и на севере, но самое большое распространение они получили в центральной части на междуречье Узы, Карабулака и Медведицы.

Общая площадь, покрытая лесом, составляет 35 309 га. Искусственные лесные насаждения, представлены полезащитными и приовражными лесополосами, состоящими из дуба, клёна, вяза, акации, рябины, смородины золотистой и др. Лесистость района составляет 16,4%, при средней лесистости области 6,7% (Саратовского Правобережья — 11,2%).

###### В этой зоне необходимо предусматривать проведение плановых лесомелиоративных мероприятий направленных на улучшение качества древесных пород и увеличение площади зелёных насаждений в районе. В соответствии с ФЗ от 08.11.2008 г. № 196-ФЗ запрещается захоронение отходов в границах лесопарковых зон.

###### Зона с регламентируемой хозяйственной деятельностью в том числе подзоны:

месторождений твёрдых полезных ископаемых;

болот;

транспортной и инженерной инфраструктур.

Подзона месторождений твёрдых полезных ископаемых выделена на территориях преимущественно в центральной части района и приурочена к водораздельному пространству верховий рек Уза и Карабулак. Наибольшее распространение и достаточную разведанность на территории района имеют пески и кирпичные глины, являющиеся одним из важных строительных материалов. Разведанные запасы кирпично-черепичного сырья полностью удовлетворяют собственные нужды района.

Песчаное сырьё представлено 6 месторождениями песков палеогенового возраста: Алексеевское, Алексеевское II, "Песчаная шишка", Содомское, Хватовское (восточный и западный участки).

Глинистое сырьё представлено 8 месторождениями четвертичных суглинков и глин: Адоевщинское, Базарно-Карабулакское, Берёзовское, Казанлинское, Старожуковское, Стригайское, Тепляковское, Туганское.

Кроме того, в центральной, восточной и юго-восточной части территории Базарно-Карабулакского муниципального района располагаются 3 месторождения природного мела — Казанлинское, Ключевское и Стригаевское, и проявления мергелей, являющихся фосфоросодержащим сырьём — Алексеевское, Базарно-Карабулакское, Ивановское, Нечаевское, Старо-Жуковское.

Месторождения твёрдых полезных ископаемых занимают территорию 0,18 км2 или 0,01 % от площади района.

Топливно-энергетическое сырьё в районе представлено одним нефтегазовым месторождением Казанлинское. Данное месторождение является неперспективным из-за малых запасов топливно-энергетического сырья, но его можно отнести к разряду резервных (в настоящее время разрабатывается). Площадь территории занимаемой месторождением УВС — 19,48 км2.

В перспективе промышленное освоение месторождений и участков полезных ископаемых позволит создать устойчивый фундамент и условия для эффективной деятельности сельского хозяйства, дорожного и капитального строительства, организации местных промыслов (см. Том I, гл. 2, 2.2. Полезные ископаемые).

###### Застройка площадей залегания полезных ископаемых должна осуществляться в соответствии со ст. 25 Закона РФ №309-ФЗ «О недрах» в редакции от 30.12.2008 г. с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Органы местного самоуправления осуществляют полномочия в сфере регулирования отношений недропользователей в соответствии со ст. 5 Закона РФ №309-ФЗ «О недрах» в редакции от 30.12.2008 г., которые предусматривают предоставление разрешений на строительство подземных сооружений местного значения и контроль за строительством подземных сооружений на территориях залегания полезных ископаемых. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

###### На территориях залегания полезных ископаемых не допускается размещение промышленного и гражданского строительства до их полной отработки. Также не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых не вовлечённых и не вовлекаемых в эксплуатацию.

Подзона болот. Заболоченные участки, замкнутые понижения на террасах рек представляют собой территории поросшие осокой, тростником, лисохвостом. Отчётливо процесс заболачивания проявляется в поймах малых рек района — Арбузовка, Берёзовка, Грязнуха. Участки подверженные заболачиванию на территориях Липовского, Тепляковского, Максимовского и Вязовского муниципальных образований характеризуются высоким залеганием грунтовых вод и, как правило, сложены аллювиальными суглинками, глинами, песками, галечниками, слагающими пойменные террасы малых рек. Суммарная площадь территории занятой болотами составляет 0,12 км2 или 0,01 % от площади района.

В подзоне должны быть исключены виды хозяйственной деятельности, которые могут привести к повышению уровня грунтовых вод и как следствие к увеличению заболоченных территорий, уменьшению площади ценных земель в зоне преимущественного сельскохозяйственного назначения.

###### Подзона транспортной и инженерной инфраструктуры выделена на территориях, отведённых для эксплуатации железных и автомобильных дорог, магистральных газопроводов, проходящих по территории района, а также на прилегающих территориях, необходимых для устройства санитарно-защитных зон вышеуказанных объектов. Площадь территории — 91,24 км2 или 3,99 % от площади района.

Зона особо охраняемых природных территорий. На территории Базарно-Карабулакского муниципального района в настоящее время действует согласно постановлению правительства Саратовской области №385-П от 01.11.2007 г. шесть ООПТ регионального значения: «Дендрарий им. В. Г. Дубова Базарно-Карабулакского лесхоза», «Насаждения кедра сибирского», «Насаждения лиственницы сибирской», Родник «Серебряный», «Старовозрастные насаждения сосны», «Участок с бореальной флорой в степной зоне».

Все ООПТ сконцентрированы в лесных массивах вокруг р.п. Базарный Карабулак и с. Алексеевка за исключением ботанического памятника природы — «Насаждения кедра сибирского», который расположен в лесном квартале Биклейского лесничества Базарно-Карабулакского лесхоза на границе с Пензенской областью. ООПТ на территории района представлены ботаническими, гидрологическим и ландшафтно-ботаническими памятниками природы. Суммарная площадь занятая особо охраняемыми территориями регионального значения — 1,53 км2 , что составляет 0,07 % от площади района.

###### Первоочередной природоохранной задачей в Базарно-Карабулакском районе является создание разноуровневой сети ООПТ. В этой связи в планировании природоохранной системы района необходимо учесть особо ценные в природном отношении территории и зарезервировать их под создание ООПТ. Такими особо ценными природными территориями в Базарно-Карабулакском районе являются крупные водораздельные массивы лесов, имеющие высокую природоохранную значимость и незначительную степень антропогенной трансформации геосистем. К ценным природным территориям относятся и отдельные фрагменты долин р.р. Уза, Карабулак, Казанла.

Данные территории могут составлять основу для развития природно-заповедного фонда района. Организация в их пределах особого природоохранного режима – первоочередная природоохранная задача.

###### Режим использования в зоне особо охраняемых территорий должен быть направлен на максимальное сохранение и восстановление природной среды.

###### К прочим территориям отнесены земли занятые пустырями и неудобьями.

###### Сведения о распределении земель в различных функциональных зонах на территории района приведены в таблица 8.2.1.

###### Функциональное зонирование территории района является одним из главных элементов регулирования территориального развития района и базовым документом для разработки проектного плана.

###### Настоящим проектом предлагается максимальное сохранение специализации хозяйственной деятельности района в соответствии с функциональным зонированием.

### Таблица 8.2.1.

#### Функциональное зонирование территории Базарно-Карабулакского муниципального района (по обмеру чертежа опорного плана)

| Наименование функциональной зоны | Площадь, км2 | то же, % |
| --- | --- | --- |
| Зоны активного градостроительного назначения, в т.ч.: | 57,13 | 2,50 |
| - селитебные; | 46,42 | 2,03 |
| - промышленные и коммунально-складские. | 10,71 | 0,47 |
| Зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 1351,21 | 59,06 |
| - богарного земледелия; | 1346,99 | 58,88 |
| - садоводческих комплексов; | 4,22 | 0,18 |
| Зоны преимущественного рекреационного назначения, в т.ч.: | 0,23 | 0,01 |
| - кратковременного и длительного отдыха населения (оздоровительные детские лагеря); | Нет данных | - |
| - садово-дачные участки. | 0,23 | 0,01 |
| Зона особо охраняемых природных территорий, в т.ч.: | 1,53 | 0,07 |
| -памятники природы. | 1,53 | 0,07 |
| Зона преимущественного развития лесного хозяйства, в т.ч.: | 420,05 | 18,36 |
| - земли государственного лесного фонда. | 420,05 | 18,36 |
| Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью, в т.ч.: | 111,02 | 4,85 |
| - месторождений твёрдых полезных ископаемых; | 0,18 | 0,01 |
| -месторождения углеводородного сырья; | 19,48 | 0,85 |
| - болота; | 0,12 | 0,01 |
| - земли транспортной и инженерной инфраструктур. | 91,24 | 3,99 |
| Акватории водных объектов в пределах района: | 5,61 | 0,25 |
| Прочие территории: | 341,02 | 14,91 |
| ВСЕГО: | 2287,80 | 100,00 |

Функциональное зонирование отображено в графической части проекта (см. Комплексная оценка территории).