Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
БАЗАРно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

# Положения о территориальном планировании

Саратов — 2010 г.

Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
базарно-карабулакского муниципального района Саратовской области

# Положения о территориальном планировании

Директор ГУПП
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области	Е.Н. Кутепов

Зам. директора института
по архитектуре и градостроительству	В.А. Желанов

Главный инженер проекта	С.Я. Замский

# Саратов — 2010 г.

# Авторский коллектив:

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области

Желанов В.А.	—	зам. директора института по архитектуре и градостроительству

Замский С.Я.	—	главный инженер проекта

Петров А.А.	—	инженер по транспортной инфраструктуре

Круглов В.В.	—	главный специалист по ГО и ЧС

Нестеров С.В.	—	главный специалист по электроснабжению

Котлов А.В.	—	ведущий архитектор

Дорофеев А.Г.	—	ведущий инженер по газоснабжению

Скрипай И.Н.	—	ведущий инженер по связи

Кузькин В.И.	—	ведущий инженер-топограф

Шитова Н.Н.	—	архитектор

Круглов Д.В.	—	инженер-топограф II категории

Митякина Л.Д.	—	инженер-землеустроитель II категории

Куликов В.Г.	—	инженер по компьютерной графике

Царев Р.В.	—	инженер по газоснабжению

# ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»

Макаров В.З.	—	доктор географических наук, профессор, научный руководитель лаборатории урбоэкологии и регионального анализа СГУ

Чумаченко А.Н.	—	доктор географических наук, профессор, научный руководитель лаборатории геоинформатики и тематического картографирования СГУ

Дёмин А.М.	—	кандидат географических наук, доцент

Гусев В.А.	—	кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Таблица 1.

Состав проекта схемы территориального планирования 
Базарно-Карабулакского муниципального района

| № п/п | Наименование раздела | Гриф | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Схема территориального планирования |
| Текстовая часть |
| 1 | Положения о территориальном планировании | н/с |  |  |
| Графические материалы (Демонстрационные материалы) |
| 2 | Схема существующих и планируемых границ муниципальных образований (поселений) | н/с |  | М 1:100 000 |
| 3 | Схема планируемого размещения объектов электроснабжения | н/с |  | М 1:100 000 |
| 4 | Схема планируемого размещения объектов газоснабжения | н/с |  | М 1:100 000 |
| 5 | Схема планируемого размещения объектов связи | н/с |  | М 1:100 000 |
| 6 | Схема планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры | н/с |  | М 1:100 000 |
| 7 | Схема планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры | н/с |  | М 1:100 000 |
| Материалы по обоснованию схемы территориального планирования |
| Текстовая часть |
| 8 | Том I. Общая характеристика района | н/с |  |  |
| 9 | Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района | н/с |  |  |
| 10 | Том III. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | с |  |  |
| Графические материалы (демонстрационные материалы) |
| 11 | Схема использования территории муниципального района | н/с |  | М 1:50 000 |
| 12 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | н/с |  | М 1:50 000 |
| 13 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | дсп |  | М 1:100 000 |
| 14 | Схема границ территорий с особыми условиями использования | н/с |  | М 1:50 000 |
| 15 | Комплексная оценка экологической ситуации | н/с |  | М 1:100 000 |
| 16 | Планировочная структура | н/с |  | М 1:100 000 |
| 17 | Проектный план мероприятий ГО и ЧС | с |  | М 1:50 000 |
| (Том IV, альбом 1) |
| 18 | Уменьшенные копии демонстрационных материалов (11 схем) | н/с |  | б/м |
| 19 | Обзорная карта | н/с |  | М 1:300 000 |
| 20 | Космофотокарта | н/с |  | М 1:300 000 |
| 21 | Опасные геологические процессы | н/с |  | М 1:300 000 |
| 22 | Гипсометрическая карта | н/с |  | М 1:300 000 |
| 23 | Углы наклона поверхности | н/с |  | М 1:300 000 |
| 24 | Вертикальное расчленение рельефа | н/с |  | М 1:300 000 |
| 25 | Экспозиция склонов | н/с |  | М 1:300 000 |
| 26 | Почвообразующие породы | н/с |  | М 1:300 000 |

окончание таблицы 1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Почвенная карта | н/с |  | М 1:300 000 |
| 28 | Ландшафтное районирование | н/с |  | М 1:300 000 |
| 29 | Гидрогеологическое районирование | н/с |  | М 1:300 000 |
| 30 | Инженерно-геологическое районирование | н/с |  | М 1:300 000 |
| 31 | Пруды, реки, водохранилища и водоохранные зоны | н/с |  | М 1:300 000 |
| 32 | Природно-экологический каркас | н/с |  | М 1:300 000 |
| 33 | Особо охраняемые природные территории | н/с |  | М 1:300 000 |
| 34 | Туристско-рекреационные зоны | н/с |  | М 1:300 000 |
| 35 | Историко-культурное наследие | н/с |  | М 1:300 000 |
| 36 | Техногенная нагрузка | н/с |  | М 1:300 000 |
| 37 | Дорожная сеть и транспортная доступность | н/с |  | М 1:300 000 |
| 38 | Структура земельных угодий по муниципальным образованиям | н/с |  | М 1:300 000 |
| 39 | Численность и плотность населения (2006 г.) | н/с |  | М 1:400 000 |
| 40 | Динамика людности (1989-2009 г.). | н/с |  | М 1:400 000 |
| 41 | Типы поселений | н/с |  | М 1:400 000 |
| 42 | Число прибывших на жительство (2006 г.) | н/с |  | М 1:400 000 |
| 43 | Возрастная структура населения (2006 г.) | н/с |  | М 1:400 000 |
| 44 | Численность детей дошкольного и школьного возрастов | н/с |  | М 1:400 000 |
| 45 | Экономически активное население (2006 г.) | н/с |  | М 1:400 000 |
| 46 | Число родившихся и умерших (2006 г.) | н/с |  | М 1:400 000 |
| 47 | Школы. Наполняемость | н/с |  | М 1:400 000 |
| 48 | Школы. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:400 000 |
| 49 | Учреждения здравоохранения. Типы учреждений | н/с |  | М 1:400 000 |
| 50 | Учреждения здравоохранения. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:400 000 |
| 51 | Дошкольные учреждения. Наполняемость | н/с |  | М 1:400 000 |
| 52 | Дошкольные учреждения. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:400 000 |
| 53 | Учреждения культуры. Типы учреждений. Число мест | н/с |  | М 1:400 000 |
| 54 | Учреждения культуры. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:400 000 |
| 55 | Библиотеки. Обеспеченность книгами | н/с |  | М 1:400 000 |
| 56 | Библиотеки. Год постройки | н/с |  | М 1:400 000 |
| 57 | Схема существующих границ муниципальных образований (фрагменты №1-15) | н/с |  | б/м |
| (Том IV, альбом 2) |
| 58 | Схемы границ земельных участков, фотоснимки объектов местного значения | н/с |  |  |
| Специализированная геинформационная система «ГИС – Базарно-Карабулакский район» |

# Содержание

1.	Краткая оценка основных элементов градостроительной системы	11

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	16

3.	Мероприятия по территориальному планированию	21

3.1.	Планировочная структура и оптимизация административно-территориального деления	21

3.2.	Развитие сферы материального производства	22

3.3.	Инженерно-транспортная инфраструктура	24

3.4.	Социальная инфраструктура	51

3.5.	Туристско-рекреационный комплекс	60

3.6.	Охрана окружающей среды	60

3.7.	Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	65

# Введение

Проект схемы территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области на основании контракта №60/1421/5548 от 25.12.2007 г. с администрацией Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки послужили:

- положения ст. 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г..

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г..

- положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности».

- техническое задание на разработку схемы территориального планирования.

Для схемы территориального планирования установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год	—	2007 г.

Первая очередь	—	2015 г.

Расчётный срок	—	2025 г.

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориального развития района, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей района и уточняться в планах реализации схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования — основной документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Целью схемы территориального планирования является разработка мероприятий по улучшению среды жизнедеятельности человека путем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, совершенствования пространственной организации муниципального района.

Задачи разработки схемы территориального планирования:

- проанализировать существующее положение территории района, его природно-ресурсный потенциал, уровень развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района.

- выявить сильные и слабые стороны территории района как единой градостроительной системы.

- разработать прогноз развития района.

- дать предложения по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района.

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности человека.

Схема территориального планирования является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений и может являться основанием для изменения границ муниципальных образований в установленном порядке.

В основу разработки проекта схемы положен методологический принцип рассмотрения территории муниципального района как сложной территориальной геоэкосистемы, включающей четыре подсистемы: природно-ресурсную, социально-демографическую, эколого-природопользовательскую, экономическую.

Показатели развития народного хозяйства, приведенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой схемы, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Саратовской области, различных структурных подразделений администрации муниципального района, иных организаций.

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района содержит положения о территориальном планировании и 5 схем планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Текстовые материалы схемы территориального планирования и материалов обоснования размещены в четырёх томах. Том первый содержит характеристику существующего природно-ресурсного, экономического и демографического потенциалов, другие материалы, рассматривающие муниципальный район как единое целое. Во втором томе выполнен анализ территориальных систем внутри района и даны проектные предложения по территориальному развитию муниципальных образований. В третьем томе представлен раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». Информация третьего тома носит гриф Секретно. В четвертом томе помещены графические материалы проекта, выполненные в масштабе от 1:100 000 (уменьшенные до страницы альбома) до 1:550 000.

В работе над проектом схемы принимали участие специалисты ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского».

При подготовке проекта использовались приоритетные национальные проекты «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», Закон Саратовской области «Об областных целевых программах», региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, схема территориального планирования Саратовской области, отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области («Саратовстат»), фондовые материалы отдельных органов государственного управления Саратовской области и программы социально-экономического развития Базарно-Карабулакского района, фондовые материалы лаборатории урбоэкологии и регионального анализа Саратовского госуниверситета.

В ходе работы над проектом схемы осуществлен сбор исходных данных в администрациях района, городских и сельских поселений, проведено натурное обследование прохождения границ муниципальных образований, состояния объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:50 000 предоставлена Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.

Графические материалы проекта разработаны и представлены в векторном формате MapInfo Professional и в растровом формате.

В рамках работы по подготовке «Схемы территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района» в лаборатории геоинформатики и тематического картографирования Саратовского госуниверситета были разработаны концепция и структура специализированной геоинформационной системы «ГИС–Базарно-Карабулакского район» в программе MapInfo Professional. ГИС имеет удобный интерфейс, обширные картографические и атрибутивные базы данных и предназначена для мониторинга градостроительной деятельности и комплексного управления территориальным развитием муниципального района. В частности, сведения об объектах социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, включенные в ГИС, позволяют получить наглядную информацию об их состоянии, местах размещения и основных характеристиках.

При подготовке проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью института «Саратовгражданпроект» и лаборатории геоинформатики и тематического картографирования Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Авторский коллектив «Схемы территориального планирования Базарно- Карабулакского муниципального района» благодарит за неоценимую помощь в разработке зам.главы администрации (по строительству и ЖКХ) Абрамова Дмитрия Владимировича.

1. Краткая оценка основных элементов градостроительной системы

Базарно-Карабулакский муниципальный район занимает территорию — 2,3 тыс. км² в северной части Правобережья Саратовской области. Граничит с Пензенской областью на северо-западе и 4 районами Саратовской области: Новобурасским на западе, Воскресенским на юге, Балтайским и Вольским на востоке. Районный центр — р/п Базарный Карабулак расположен в центральной части района в 102 км от г. Саратова.

Территория района расположена на Приволжской возвышенности на стыке лесостепной и степной ландшафтных зон.

Численность населения Базарно-Карабулакского муниципального района — 33 тыс. чел. (16-е место в Саратовской области), в т.ч. в р.п. Базарный Карабулак — 10,3 тыс. чел. (31%).

Одно из главнейших условий развития территории Базарно-Карабулакского муниципального района, ее основной нематериальный актив – экономико-географическое положение. Оно оказывает факторное влияние на темпы и масштабы развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в региональных или более широких хозяйственных связях.

- Особенности экономико-географического положения района определяются:

- положением в северной части Саратовского Правобережья, на Приволжской возвышенности, на стыке лесостепной и степной природных зон, что дает возможность осуществлять важные народнохозяйственные функции: агропромышленную, лесохозяйственную и рекреационную;

- крупноселенностью, на фоне высокой степени социально-экономической освоенности территории;

- расположением в относительной близости (около 100 км) от регионального (г. Саратов) центра;

- надежной связью с транспортными сетями региона, наличием железнодорожного сообщения;

- слабой минерально-сырьевой базой, представленной небольшими месторождениями строительного сырья местного значения, агроруд и нефти;

- отсутствием крупных элементов гидрографической сети, лимитирующим ресурсы поверхностных вод;

- относительной периферийностью (вследствие  удалённости от магистральных автомобильных дорог и промышленных центров);

- слабым экономическим взаимодействием со своими соседями, в т.ч. со соседним регионом — Пензенской областью.

Приведенные характеристики географического положения района позволяют оценить его, в основном, как благоприятное для последующего развития в нем отраслей экономики, ориентированных на местные агроклиматические и рекреационные ресурсы, на крупный потребительский рынок регионального центра.

В целом, экономико-географическое положение района имеет возможности к улучшению.

Значительные полномочия по изменению (исправлению) исходного экономико-географического положения находятся теперь в руках региональной власти. Удачно найденные ею региональные правовые рамки, нестандартные и максимально учитывающие особенности природных и материальных активов, экономической истории, этнической структуры населения, способны придать новый тонус, сформировать стимулы экономическим агентам в регионе (например, целенаправленная трансформация активов в ходе приватизации способна улучшить качество человеческого, произведенного, природного капитала и способствовать улучшению условий контрактации основных субъектов хозяйственной деятельности).

Сегодня вопрос актуализации выгод от экономико-географического положения города и района приобретает исключительное значение. Он может трактоваться как формы присвоения и распределения положенческой ренты — среди корпоративных, федеральных, региональных, муниципальных участников и естественных монополий. Региональный эффект позитивной динамики экономико-географического положения, например, выражается в укреплении доходной части бюджета, новых рабочих местах и росте подушевых реальных доходов.

Расселение населения в районе — это заселение в течение трех последних столетий территории бассейнов рек Терешка и Уза.

Массовое расселение русских, татар, чувашей, мордвы по территории района берет начало с начала XVIII века. Характер самих селений во многом диктовался природными условиями. Одни располагались довольно тесными группами — «гнездами» (Казанлинское, Ивановское, Яковлевское, Березовское, Базарно-Карабулакское. В «гнезде» от одного селения до другого рукой подать, а между самими «гнездами» довольно значительные расстояния. Села преобладали крупные и средние. «Материнские» села в них насчитывали более 1 тысячи жителей каждое. Другие располагались рассредоточено (с. Вязовка, с. Липовка, с. Сухой Карабулак, с. Старая Жуковка, с. Стригай, с. Алексеевка). Характерен крупноселенный тип расселения. Эта особенность проявляется и в некоторых сопредельных муниципальных районах Саратовской области.

Современная система расселения представлена двумя рабочими поселками (Базарный Карабулак, Свободный) и 45 сельскими населенными пунктами (СНП), 1 из которых числится «без населения».

Таким образом, структура расселения на территории района была основана на схожести условий земледельческого освоения и может быть определена как крупноселенная рассредоточенная. Преобладающие планировочные формы селений — линейная и квартальная.

Регион характеризуется сравнительно густой сетью населенных пунктов (19,6 на 1 тыс. км2). Это типичный район крупноселенного  ареала расселения, где средняя людность селений (507 человек) имеет выраженную тенденцию к снижению.

Район расположен на стыке лесостепи и степи, которые в значительной степени распаханы и заняты сельскохозяйственными полями. Сравнительно обширные массивы лесных угодий приурочены к приводораздельным пространствам Приволжской возвышенности.

В почвенном покрове преобладают обыкновенные и выщелоченные черноземы, темно-серые лесные почвы, обладающие относительно высоким естественным плодородием.

Большая часть территории Базарно-Карабулакского района пригодна и используется для производства разнообразной сельскохозяйственной продукции, прежде всего для потребительского рынка г. Саратова.

Современный производственный потенциал Базарно-Карабулакского муниципального района имеет вековые корни, базируется на пласте традиционной агропромышленной специализации в составе народнохозяйственного комплекса Саратовской области.

Производственный комплекс района, сложившийся в соответствии с советской моделью хозяйствования, претерпел за годы реформирования существенные структурные изменения.

Прежде всего, кардинальные изменения произошли в сфере собственности на средства производства: роль государственного сектора резко снизилась, ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, в районе сформировалась многоукладная экономика.

Базарно-Карабулакский муниципальный район представляет собой среднеразвитый регион аграрно-индустриального типа. Объем произведенной сельскохозяйственной продукции за 2009 г. (1900 млн. руб.) в 5,7 раза превосходит объем произведенной промышленной продукции (328 млн. руб.). Для сравнения в среднем по Саратовской области валовая продукция промышленности превышает в 3 раза валовую продукцию сельского хозяйства.

Общее число предприятий и организаций, включая фермерские (крестьянские) хозяйства, по данным на конец 2008 г. составляло 358 единиц. Для Базарно-Карабулакского муниципального района характерно увеличение  количества предприятий почти на 27% за 8 лет.

В динамике промышленного производства района в последние годы отмечается весьма стабильная положительная тенденция (в 2005-2008 гг. индекс производства составлял 116-127%).

Основу экономики района составляют  средние и малые предприятия разных форм собственности. Переход к рыночной экономике дал толчок развитию малого бизнеса в районе. Расширяя малый бизнес, район не только устраняет безработицу, повышает финансовый потенциал, способствует формированию конкурентной среды, но и обеспечивает социальную и политическую стабильность.

Среди малодинамичных или стагнирующих видов деятельности в малом бизнесе оказались сельское хозяйство, строительство и промышленность. На этом фоне, из видов деятельности наиболее динамично развиваются мелкооптовая и розничная торговля.

В этих условиях весьма важными представляются мероприятия по формированию структуры поддержки малого бизнеса — через создание бизнес–центра, бизнес–инкубатора на территории района, где начинающие и действующие предприниматели могут рассчитывать на квалифицированную консультацию и практические рекомендации по разным аспектам ведения бизнеса. Необходима помощь малым предприятиям и в доступе к финансовым ресурсам.

В настоящее время промышленный комплекс района — важная составная часть его экономики, включающая в себя ряд отраслей, главными из которых являются пищевая, перерабатывающая промышленность и промышленность строительных материалов.

Темпы роста производства промышленной продукции Базарно-Карабулакского муниципального района в последние годы были существенно выше, чем в Саратовской области и Российской Федерации.

Промышленность района отличается значительной территориальной концентрацией. На долю центра района — р.п. Базарный Карабулак приходится более 95%  всего районного промышленного производства. Здесь расположены все ведущие промышленные предприятия:

- пищевая промышленность (ОАО «Базарно-Карабулакский консервный завод», ЗАО «Базарно-Карабулакский молочный завод»);

- промышленность строительных материалов (ООО «Кирпичный завод»).

Структура промышленного производства Базарно-Карабулакского муниципального района отличается от региональной. В частности, велика доля пищевой промышленности и промышленности строительных материалов.

Среди предприятий агропромышленного комплекса выделяются несколько крупных государственных и кооперативных сельскохозяйственных предприятий. Основной ассортимент продукции предприятий — мясо, молоко, зерно.

Таким образом, за годы советской модели хозяйствования на территории Базарно-Карабулакского муниципального района сложился территориально-производственный комплекс, включающий предприятия промышленности строительных материалов и агропромышленной специализации. За период реформирования экономики области этот комплекс был в значительной степени сохранен, и отдельные его структуры динамично развиваются. Некоторые предприятия комплекса входят в число корневых элементов отраслевых кластеров регионального ранга.

Для промышленного производства Базарно-Карабулакского района на современном этапе характерна относительно устойчивая тенденция роста, при значительной отраслевой дифференциации этого процесса.

Общероссийская тенденция сокращения численности работающих проявляется в районе достаточно сильно.

Основными факторами, сдерживающими темпы развития промышленности в районе, являются:

- быстрый рост издержек производства в результате ускорения роста цен на сырье, полуфабрикаты, комплектующие, энергоносители и пр.;

- устаревшая технико-технологическая база;

- дефицит квалифицированных кадров;

- инерция сложившейся структуры производства и ее слабая реструктуризация.

Для промышленного производства района характерен относительно не высокий уровень использования производственных мощностей, и в отдельных производствах действует тенденция дальнейшего снижения их использования, что связано с низкой конкурентоспособностью этих видов продукции.

Отличительной особенностью промышленности Базарно-Карабулакского муниципального района является относительно высокий уровень ее отраслевой диверсификации.

Основное направление развития сельской местности Базарно-Карабулакского муниципального района — сельское хозяйство зерново-маслично-животноводческой специализации.

Природно-климатические условия способствуют развитию многоотраслевого сельского хозяйства. Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода благоприятны для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур.

Базарно-Карабулакский муниципальный район является одним из важных сельскохозяйственных районов Саратовской области, на его долю приходится 3,3 % областного объема производства сельскохозяйственной продукции. Объем производства рассматриваемого вида экономической деятельности на душу населения составил 68 тыс. руб., что в 3 раза больше, чем в среднем по области.

В структуре сельского хозяйства Базарно-Карабулакского муниципального района роль растениеводства и животноводства примерно одинакова. Эти отрасли формируют 3,3% и 3,6% областной продукции соответственно.

Основными сельскохозяйственными культурами, выращиваемыми в районе, являются зерновые и зернобобовые, подсолнечник и картофель.

На долю Базарно-Карабулакского муниципального района приходится 2,2% всех посевных площадей Саратовской области, но он дает 9,3%собираемого в ней картофеля (1-е место) и 2,4% зерна. Скромнее его доля в производстве подсолнечника (1,7%) и овощей (1,1%).

По объему производства продукции животноводства Базарно-Карабулакского муниципальный район занимает 9-е  место в Саратовской области. На его долю приходится 3,9% совокупного объема производства молока, мяса – 3,3% и 3,3% яиц  (8-е, и 10-е места соответственно).

Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая — пашня, на долю которой приходится около 50% всей земельной площади района и 69% сельхозугодий. Значительные площади (22,8%) занимают естественные кормовые угодья (пастбища и сенокосы) и залежь (13%).

Из общей площади сельскохозяйственных угодий района 75,6% (124,6 тыс. га) занимают сельскохозяйственные организации, 23,2% принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам и незначительная доля (1,2%) находятся в личном пользовании населения.

Среднегодовая численность работающих, занятых в сельскохозяйственном производстве, составляет около 2,0 тыс. чел.

Существенной мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий может стать и создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов, кафе-ресторанов и пр., а в дальнейшем — создание агрохолдинга (вертикально интегрированная компания — цепочка: земля — производство — реализация через сеть магазинов, кафе и пр.).

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, мяса, зерна, картофеля, технических культур, и кормов для животноводства соответствует природно-экономическим условиям района и сохранится на перспективу. Следует отметить, что район не полностью использует потенциальные возможности и имеет резервы для восстановления и развития сельского хозяйства за счет улучшения существующих сельхозугодий.

По вкладу в совокупный объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» Базарно-Карабулакский муниципальный район занимает 17-е место в Саратовской области. На его долю приходится 0,24% совокупного объема работ данного вида деятельности.

Обеспеченность населения жильем является одним из важнейших показателей уровня жизни населения. По этому показателю (35,6 м²/чел.) Базарно-Карабулакский муниципальный район занимает 3-е место в области.

Индикаторы уровня жизни в Базарно-Карабулакском муниципальном районе уступают областным показателям в целом. Средний размер назначенных пенсий составляет здесь 3703 руб./мес. (33-е место в области). Среднемесячная заработная плата жителей в Базарно-Карабулакском муниципальном районе ниже, чем в большинстве  других районах области — 7034 руб.(28-е место). Существенный позитивный аспект — уровень преступности, он здесь существенно ниже, чем в сопредельных районах и один из самых низких в Саратовской области.

Таким образом, Базарно-Карабулакский муниципальный район Саратовской области представляет, с одной стороны, типичный, с точки зрения состояния сельской местности, район северо-восточной группы муниципальных районов Саратовского Правобережья: он расположен в приводораздельной части Приволжской возвышенности, в подзонах луговой и северной степей на обыкновенных, выщелоченных черноземах и серых лесных почвах, имеет слабо диверсифицированную экономику, средний уровень социально-экономического развития и сложную демографическую обстановку. С другой стороны район обладает рядом уникальных, только ему присущих, природных, историко-культурологических и социально-экономических черт. В их числе «лесистость», эколого-рекреационная привлекательность, мультиэтничность, крупноселенность, что следует отнести к благоприятным факторам, способным ускорить социально-экономическое возрождение района.

Как представляется, будущее Базарно-Карабулакского муниципального района связано с созданием условий для инновационного развития агропромышленного производства, использованием выгодного транспортно-географического положения, а также благоустройством природно-рекреационных активов муниципального образования для комфортного проживания жителей и гостей района.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Схема территориального планирования — основной документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Главная (стратегическая) цель территориального планирования: пространственная организация территории Базарно-Карабулакского муниципального района в соответствии с поставленными стратегическими целями, обусловливающими его устойчивое развитие на период до 2025 г., разработка мероприятий по улучшению среды жизнедеятельности человека путем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Целями территориального планирования являются:

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики области;

- повышение инвестиционной привлекательности территорий;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция наличного жилого фонда;

- модернизация и развитие инженерно-транспортной инфраструктур, современных средств связи;

- обеспечение защиты территории и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так же при диверсиях и террористических актах;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Задачи территориального планирования:

- развитие промышленного и агропромышленного комплекса, перерабатывающей и пищевой отраслей промышленности Базарно-Карабулакского района как основной специализации.

- развитие социальной инфраструктуры путём упорядочения и дальнейшего строительства сети объектов здравоохранения, образования и спорта;

- модернизация и развитие транспортной инфраструктуры района;

- реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры района;

- подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования муниципального района в военное время и предупреждения ЧС;

- реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов в район;

- создание эколого-туристического рекреационного комплекса на основе использования наиболее перспективных туристско-рекреационных объектов, к которым относятся крупные массивы водораздельных лесов и отдельные участки долин рек Уза, Карабулак, Казанла, Вязовка;

- расширение сети особо охраняемых природных территорий местного и регионального значения для сохранения ландшафтов и упорядочения антропогенного воздействия, вызванного хозяйственной и рекреационной деятельностью;

- разработка комплекса документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий для муниципальных образований района.

3. Мероприятия по территориальному планированию

# 3.1. Планировочная структура и оптимизация административно-территориального деления

Для оптимизации современной планировочной организации территории района проектом предлагается:

- Дальнейшее развитие и формирование планировочных автотранспортных осей второго порядка:

  - строительство автодороги межмуниципального значения Ханенёвка 2-я – Белый Ключ на первую очередь строительства;

  - строительство автодороги межмуниципального значения Содом-Всеволодчино (Балтайского муниципального района) на первую очередь строительства.

- С целью повышения комфортности проживания на селе предлагается формирование автодорожной сети в местных системах расселения. К расчётному сроку все населённые пункты района будут обеспечены подъездами по автодорогам с твёрдым покрытием и будут обеспечены оптимальными автотранспортными связями с административными центрами внутри муниципальных образований района.

- Устойчивость перспективного планировочного каркаса и сбалансированность пространственной организации территории будет реализована за счёт развития его опорных центров – планировочных узлов второго порядка – с. Липовка и с. Максимовка. Планировочный центр второго порядка с. Липовка будет выполнять функции межмуниципального центра в социально-культурной, бытовой и хозяйственной сферах деятельности населения северной части района.

Зоны влияния планировочных узлов второго порядка и главного планировочного узла будут полностью охватывать территорию района и соответствовать внутрирайонным системам расселения - Липовской, Базарно-Карабулакской и Максимовской.

Предлагаемая планировочная структура будет способствовать преодолению территориальных диспропорций и созданию сбалансированной пространственной организации территории района. Основа усовершенствования структуры сельского расселения – дорожное строительство, для обеспечения устойчивой и удобной связи с райцентром опорными центрами планировочного каркаса, что является необходимым условием обеспечения культурно-бытового обслуживания сельского населения и удовлетворения его запросов, связанных с общением с жителями других населённых пунктов. Особое внимание необходимо уделять повышению степени благоустройства сельских населённых пунктов и общего уровня комфортности проживания на селе, включая экологическую и эстетическую характеристики.

Планируемое функциональное зонирование территории Базарно-Карабулакского муниципального района предполагает сохранение количества и номенклатуры современных функциональных зон. Кроме того, соблюдение режима использования территорий в выделенных проектом функциональных зонах позволит рационально использовать природный и промышленный потенциал района не ухудшая экологической обстановки, будет способствовать интенсивному развитию экономики района в соответствии с его хозяйственной специализацией.

Таким образом предлагаемые проектом мероприятия позволят равномерно развиваться планировочным зонам внутри района и интегрировать планировочные элементы района в общую планировочную структуру области.

# 3.2. Развитие сферы материального производства

В соответствии с проведенным анализом современного состояния и прогнозными расчетами, а также целями и задачами настоящей Схемы, основные проектные предложения по перспективному развития экономической подсистемы Базарно-Карабулакского муниципального района сводятся к следующему.

    - Обеспечение устойчивого роста экономики района.

    - Насущной является необходимость осуществления кардинальных мер по обновлению основных фондов во всех отраслях и сферах экономики района, оснащению предприятий современными высокотехнологичными средствами производства, способных обеспечить высокую конкурентоспособность производимой продукции, как на областном, так и российском рынках.

    - В числе одного из важнейших мероприятий Схемой предусматривается оптимизация отраслевой структуры хозяйственного комплекса района. Так, уделяя необходимое внимание динамическому развитию всех структурных подразделений экономики района, основной упор администрации следует делать на приоритетный кластер, который позволит обеспечить устойчивый характер развития и укрепить позиции сельской местности района в территориальном разделении труда области. В Базарно-Карабулакском муниципальном районе это агропромышленный кластер.

    - Разработка и осуществление комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в районе, в частности, повышению его инвестиционного потенциала и уменьшению инвестиционного риска с целью повышения инвестиционной привлекательности, как для отечественных, так и для зарубежных инвесторов. С целью обеспечения не только динамичного развития экономики района, но и социальной стабильности, сокращения уровня безработицы, повышения материального благосостояния населения необходима государственная поддержка реализации ряда проектов, в первую очередь инвестиционных, направленных на техническую реконструкцию и модернизацию функционирующих производств, и создание новых производств.

    - Важное место в системе мероприятий на расчетную перспективу должна занять всемерная поддержка малого предпринимательства через посредство:

  - совершенствования условий работы малого бизнеса за счет развития инфраструктуры государственной поддержки;

  - предотвращения ухода малого бизнеса в «теневую» экономику путем совершенствования налоговой системы и устранения на его пути административных барьеров;

  - создания условий для применения высоких технологий в сфере малого бизнеса и развития малых инновационных предприятий;

  - совершенствования информационного, консультационного, правового обеспечения малого предпринимательства;

  - развития системы кредитования субъектов малого бизнеса, в т.ч. за счет представления кредитов государственными банками развития.

# 3.2.1. Промышленность

Стратегические направления социально-экономического развития Саратовской области и отдельных отраслевых комплексов, предприятия которых локализованы в Базарно-Карабулакском муниципальном районе, определены в комплексных и целевых региональных и муниципальных программах и других документах стратегического характера.

Главным механизмом осуществления предлагаемых направлений развития промышленного комплекса является реализация программных мероприятий, намеченных в вышеуказанных программах.

Эти документы разработаны в основном на среднесрочную перспективу, но именно они задают вектор развития территории и закладывают основы экономической и градостроительной ситуации на более отдаленный перспективный период.

Кроме программных документов важную роль играют также инвестиционные проекты, обеспечивающие реализацию стратегических направлений развития территории.

Обоснование точек роста и системы приоритетов в экономической сфере муниципального развития производится на основе концепции бизнес-портфеля муниципального образования.

Под бизнес-портфелем района понимается совокупность промышленных предприятий района, часть из которых образует специфические группы близкородственных предприятий — кластеры, с учетом их взаимного влияния и общей конкурентоспособности.

Бизнес-портфель Базарно-Карабулакского муниципального района включает кластеры: пищевой и перерабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов.

Базовые территории кластера могут рассматриваться как приоритетные зоны для размещения промышленных объектов капитального строительства (как реконструкция, модернизация и создание новых производств на территории существующих предприятий, так и строительство новых предприятий на новых площадках).

Процесс формирования кластера неизбежно влечет за собой капитальное строительство новых объектов в связи с необходимостью создания недостающих звеньев в общей технологической цепочке кластера. Например, объектов производственной деятельности, логистики, торговли, выставочно-ярмарочной деятельности, подготовки кадров, научного обслуживания, менеджмента и т.д.

Основные структурные элементы промышленных кластеров

А. Кластер промышленности строительных материалов

Корневые элементы:

- ООО «Кирпичный завод»;

- ООО «Хватовское стекловлолокно»;

- ООО «Ремонтник – 2001»;

- ФГУ  «Базарнокарабулакский лесхоз».

Дополнительные элементы:

- Строительные организации Базарно-Карабулакского муниципального района и частные предприниматели, занимающиеся строительством, обработкой лесоматериалов и др.

Для успешного развития кластера в районе имеются определенные предпосылки это, прежде всего:

- Наличие собственных минеральных ресурсов (кирпично-керамическое сырье, различные виды песков и др.).

- Необходимость инфраструктурного и селитебного обустройства территории района, рождает потребность в значительном объеме строительно-ремонтных услуг.

В. Кластер пищевой и перерабатывающей промышленности

Корневые элементы:

- ОАО «Базарно-Карабулакский консервный завод»;

- ООО «Сандугач»;

- ФГУ «Базарно-Карабулакский консервный завод ФСИН России»;

- ООО «Свобода».

Дополнительные элементы:

- частные предприниматели Базарно-Карабулакского муниципального района, занимающиеся выпечкой хлеба, переработкой зерна, животноводческой продукции;

- в перспективе в состав кластера войдут предприятия, занимающиеся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Для агропромышленного кластера (включая сельхозпредприятия) важна реализация следующих факторов успешного развития:

- концентрация на выпуске продуктов, для которых в районе имеются или могут быть созданы устойчивые конкурентные преимущества;

- разработка маркетинговых стратегий;

- подготовка кадров в районе.

Предприятия агропромышленного кластера являются достаточно конкурентоспособными, чему способствуют значительная специализация деятельности, а также навыки и знания в вопросах сбыта продукции у новых собственников. Кроме того, на предприятиях проводится обновление производственного оборудования, что в результате приводит к снижению общих издержек.

Как представляется, в районе имеются возможности для формирования конкурентоспособного и динамичного агропромышленного кластера.

Стратегическая цель промышленной политики района видится в формировании динамичного, диверсифицированного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, что обеспечит интеграцию района в современные региональный и федеральный рынки.

Ключевые направления промышленной политики на перспективу основываются на имеющих место региональных особенностях развития промышленности в настоящее время.

- Развитие традиционных для района производств, имеющих перспективы спроса на внутреннем и внешнем рынках и функционирующих на основе кооперации с существующими промышленными предприятиями, в том числе:

  - производств с более эффективными технологическими параметрами, обеспечивающих снижение ресурсоемкости производства и создание продукции с высокой долей добавленной стоимости.

  - производств и видов деятельности, базирующихся на использовании местных сырьевых ресурсов.

Руководством области кластерная политика выбрана как главный инструмент регионального развития. Кластерная политика предполагает, что в условиях рыночной экономики объектом экономического управления должна стать не отрасль, не компания, а территория.

Кластер формируются на основе реконструкции и модернизации существующих объектов (ООО «Кирпичный завод»), а также создания в их структуре новых производств и новой продукции, восстановления утраченных объектов и строительства новых (объекты нового капитального строительства).

Формирование всей технологической цепочки кластера, с учетом маркетинга, логистики и других необходимых объектов — задача компаний, инициаторов формирования соответствующего кластера.

- Развитие новых отраслей и производств — «точек роста». В рамках государственной поддержки «точек роста» усилия федерального правительства направляются на создание новых производств в пищевой, легкой промышленности и промышленности строительных материалов. Представляется, что на этих направлениях должны быть сосредоточены действия и Базарно-Карабулакской администрации, как по разработке, так и по реализации промышленной политики.

- Создание широкой сети малого предпринимательства в промышленности, способствующего возникновению законченного производственного цикла.

- Активная политика развития промышленности за счет осуществления строительства новых объектов, предприятий, филиалов, цехов по переработке сельхозпродукции в сельских населенных пунктах с целью приближения к сырьевой базе.

Для решения задачи оптимизации и развития промышленности Базарно-Карабулакского муниципального района предлагаются следующие мероприятия.

Мероприятия первой очереди (до 2015 года)

- Создание новых, высокотехнологичных малых предприятий и производств с целью оптимизации структуры пищевого кластера: строительство предприятия по переработке картофеля (с. Липовка).

- Реконструкция кирпичного завода в р.п. Базарный Карабулак.

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 года)

- Создание новых, высокотехнологичных малых предприятий и производств с целью оптимизации структуры строительного кластера: строительство известкового завода (с. Казанла).

3.3.2. Сельское хозяйство

Настоящая Схема исходит из положения, что основная цель развития АПК района в перспективе — формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал района, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей области и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства, обусловленная природными особенностями, соответствует природному потенциалу и в перспективе в целом сохраниться. Тем не менее, актуальной задачей является усиление животноводческой специализации сельского хозяйства.

Но для этого, опираясь на наличный природно-ресурсный и трудовой потенциал, уже созданную ранее инфраструктуру и емкий рынок для сбыта продукции, необходимо решить и осуществить целый ряд задач и мероприятий, в числе которых выделяются следующие.

- В условиях ограниченных возможностей экстенсивного пути перспективного развития отрасли, особенно увеличения площади обрабатываемых земель, основная ставка должна быть сделана на интенсификацию сельскохозяйственного производства.

При этом на первом этапе (до 2015 года) основное внимание необходимо уделить росту капиталовложений в аграрный сектор, обеспеченности производственных процессов современной техникой, восстановлению лиманного орошения и т.д. На заключительном же этапе (2016–2025 годы), наряду с дальнейшим развитием количественных составляющих процесса интенсификации, приоритетное развитие должны получить качественные сдвиги в развитии отрасли:

  - мероприятия по восстановлению и повышению плодородия почв.

  - развёртывание селекционного дела.

  - углубление специализации и рост концентрации производства.

  - компьютеризация и др.

- В полном соответствии с целевой программой «Развитие АПК Саратовской области» одним из важнейших направлений перспективного развития сельского хозяйства Базарно-Карабулакского муниципального района является комплекс мероприятий по совершенствованию структуры посевных площадей. Основными направлениями его могут быть следующие:

  - расширение посевных площадей и удельного веса в посевах земледельческих культур, физиологическим требованиям которых максимально удовлетворяют агроклиматические и почвенные условия района. К данной группе культур в первую очередь следует отнести картофель и зернобобовые культуры, а также кормовые культуры — основу развития животноводства.

  - расширение видового состава возделываемых культур, особенно тех, которые пользуются повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках и обладающих средоулучшающим потенциалом.

  - стабилизировать площадь чистых паров на уровне 25% от всей обрабатываемой площади.

- На рассматриваемую Схемой расчетную перспективу в наибольшей степени стратегическим потенциалом роста для Базарно-Карабулакского муниципального района обладает внутренний рынок зерна, картофеля, мяса и молока. Это согласуется и с общероссийской Стратегией развития АПК, особенно в отношении мясомолочной продукции и зерна. В свете изложенного перед аграрным сектором экономики района на предстоящие расчетные годы приоритетными для решения стратегическими задачами должны стать следующие:

  - развитие зернового производства для решения проблем более полного обеспечения концентрированными кормами животноводства;

  - развитие овощеводства и картофелеводства с ориентацией на поставки переработанной продукции в большие города области и других регионов России;

  - рост производства мяса скороспелых видов сельскохозяйственных животных — птицы и свинины;

  - создание условий для преодоления тенденции сокращения поголовья КРС, росту его поголовья, продуктивности и объемов производства молока и мяса говядины.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: мясо-молочное скотоводство, свиноводство, овцеводство и птицеводство.

Необходима покупка племенного скота для восстановления стада. Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составит — 45%.

Необходимо строительство новых и реконструкция существующих животноводческих помещений.

С развитием зернового хозяйства предлагается развитие свиноводства (самая «скороспелая» отрасль) с увеличением поголовья минимум на 20-25%.

Наличие обширных пастбищных угодий позволяет увеличить поголовье овец в 2 раза.

На это должны быть разработаны и направлены инвестиционные проекты в аграрной сфере Базарно-Карабулакского муниципального района.

Необходимо улучшить генофонд имеющегося стада, усилить ветеринарную сеть, создать хозрасчетные пункты по искусственному осеменению животных.

Ограничением для развития животноводства является недостаток качественных концентрированных кормов.

При успешном проведении мероприятий по укреплению кормовой базы, поголовье скота будет полностью обеспечиваться кормами собственного производства (увеличение производства зернофуражных культур, увеличение гранулированных кормов).

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится. Необходимо только отладить систему сбора — закупок продукции в ЛПХ, её реализации и т.п.

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

  - организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;

  - создание кооперативных (частных) МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

  - агросервисное обслуживание;

  - приобретение списанной техники и ее ремонт.

С учетом интенсификации сельхозпроизводства при рациональном использовании трудовых ресурсов при росте валовой продукции сельского хозяйства на перспективу, численность рабочих, занятых в сельскохозяйственном производстве, может составить 2,5 тыс. чел. (при отчете 2,0 тыс. чел.).

- Развитие зернового потенциала на всех этапах должно происходить практически полностью только за счет роста урожайности при незначительном изменении посевных площадей. К 2025 году урожайность зерновых в целом по району должна составить не менее 25 ц/га.

- Расширение посевных площадей под кормовыми культурами, силосными культурами и многолетними травами на сено. К 2015 году их площадь необходимо увеличить примерно в 1,5 раза, к расчетному сроку — в 2 раза, по сравнению с 2006 годом.

- Исключительно важной в стратегическом и социально-экономическом отношениях задачей перспективного развития аграрного сектора Базарно-Карабулакского муниципального района является выработка и осуществление комплекса мероприятий по развитию несельскохозяйственного сектора в сельской местности. В числе приоритетных мероприятий должны стать:

  - поддержка «семейного подворья»,

  - создание условий для притока финансовых услуг в сельскую местность,

  - создание в сельском хозяйстве равных с другими отраслями экономики условий получения денежных доходов,

  - освобождение сельскохозяйственных предприятий от бремени затрат на социальную и инженерную инфраструктуру,

  - обеспечение социального развития сельских поселений, осуществление мероприятий по государственной поддержке решения жилищной проблемы на селе, дорожного строительства, водообеспечения и др.

- Рост материального благосостояния населения района и окружающих его территорий, неизбежно повысит спрос на экологически чистую продукцию, произведенную без «избыточного» использования минеральных удобрений и ядохимикатов, без искусственных стимуляторов при выращивании птицы и производстве продукции других видов сельскохозяйственных животных. Вследствие этого сельское хозяйство района должно ориентироваться на внедрение новейших экологизированных технологий, переход к так называемому органическому земледелию, хотя бы к концу расчетного периода и в локальном виде.

- В хозяйствах населения района господствуют примитивные технологии растениеводства и животноводства со специализацией на монокультуре (картофель, молоко, свинина или др.). Однако эта категория сельскохозяйственных производителей в ближайшей и даже среднесрочной перспективе сохранит свое значение как ведущий производитель ряда видов продукции отрасли. Поэтому, данный сектор агроэкономики должен получить всяческую поддержку со стороны муниципальных структур. Основными направлениями этой поддержки должен стать:

  - создание правовой базы, надежно защищающей интересы хозяйств населения;

  - повышение статуса подворья с начислением данной категории работников трудового стажа;

  - мероприятия по ограждению хозяйств населения от засилья перекупщиков и криминальных структур;

  - снабжение сельских подворьев зерном для производства молока и мяса с последующей целенаправленной их закупкой.

- Объективной необходимостью на расчетный период становится переход района к организованному рынку, создание оптово-продовольственного рынка, который отвечал бы потребностям, как товаропроизводителей, так и потребителей и общества в целом.

- Стратегически важным направлением развития АПК района на расчетную перспективу следует рассматривать мероприятия по развитию горизонтальной и вертикальной форм интеграции в аграрном секторе, углублению процессов межхозяйственной кооперации, созданию новых организационно-хозяйственных структур холдингового типа с интегрированными связями: перерабатывающие предприятия, торговые организации, базы хранения и транспортировки, предприятия агросервиса и др.

- Развитие и совершенствование сети центров ремонта, проката, аренды сельскохозяйственной техники, консультационных служб, внедрение информационных технологий и услуг для сельскохозяйственных производителей, особенно фермеров.

Реализация этих задач невозможна без повышения товарности сельского хозяйства и наращивания его производственно-экономического потенциала.

Рост потенциала требует проведения мероприятий, направленных на решение следующих проблем:

  - сохранение и повышение плодородия земель.

  - возрождение малого орошения.

  - интенсификацию использования земельных ресурсов.

  - техническое перевооружение отрасли.

  - внедрение ресурсосберегающих, передовых технологий.

  - закрепление трудовых ресурсов в результате создания новых рабочих мест и благоприятных социально-экономических условий на селе.

При условии реализации всех возможностей сельское хозяйство Базарно-Карабулакского муниципального района способно стать прибыльным и развивающимся.

# 3.3. Инженерно-транспортная инфраструктура

# 3.3.1. Электроснабжение

В настоящее время, энергетический комплекс области, является крупнейшим в России и включает в себя:

- Филиал ОАО «Концерн Энергоатом» - «Балаковская АЭС»;

- Филиал ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»;

- Нижне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей филиала ОАО «ФСК ЕЭС»;

- ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»;

- ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»;

- ОАО «Облкоммунэнерго»;

- УК ООО «Саратовские городские электрические сети»;

- ЗАО «Независимая электросетевая компания».

В развитии электроэнергетики Саратовской области и, в частности, Базарно-Карабулакского муниципального района большую роль играет деятельность ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОАО «МРСК Волги») объединяющая электросетевое хозяйство Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областей и республик Мордовия и Чувашия.

Электроснабжение Базарно-Карабулакского муниципального района в настоящее время осуществляется от Саратовской энергосистемы, через электроподстанции 110, 35, 10 кВ, принадлежащие энергоснабжающей компании ОАО «МРСК Волги» и связывающие их воздушные линии электропередач следующими способами:

- от ПС «Вольская»-220/110/35 (Вольский муниципальный район) электроэнергия по линии ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Базарный Карабулак»-110/35/10 кВ.

- от ПС «Базарный Карабулак»-110/35/10 кВ электроэнергия по линии ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Балтай»-110/10 кВ.

- от ПС «Базарный Карабулак»-110/35/10 кВ электроэнергия по линии ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Старые Бурасы»-110/10 кВ.

- от ПС «Старые Бурасы»-110/10 кВ электроэнергия по линии ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Штурм»-110/10 кВ (Новобурасский муниципальный район).

- от ПС «Терешка»-110/35/10 кВ (Вольский муниципальный район) электроэнергия по линии ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Сухой Карабулак»-110/6 кВ и далее по ведомственной ВЛ-110 кВ на ПС «Тарханы-Тяговая»-110/27/10 кВ (Новобурасский муниципальный район).

Необходимо также отметить, что для бесперебойного электроснабжения района электроэнергия поступает также по ВЛ-35 кВ:

- от ПС «Базарный Карабулак»-110/35/10 кВ двумя цепями до ПС «Хватовка»-35/10 кВ с отпайками на ПС «Липовка»-35/10 кВ и ПС «Лесная Нееловка»-35/10 кВ.

- от ПС «Сенная»-110/35/10 кВ (Вольский муниципальный район) до ПС «Барнуковка»-35/10 кВ (Балтайский муниципальный район) с заходом на ПС «Куриловка»-35/10 кВ.

- от ПС «Штурм»-110/35/10 кВ (Новобурасский муниципальный район) до ПС «Липовка»-35/10 кВ.

- от ПС «Чернышевка»-110/35/10 кВ (Новобурасский муниципальный район) до ПС «Ивановка»-35/10 кВ (Балтайский муниципальный район) и далее на ПС «Базарный Карабулак» — 110/35/10 кВ.

Далее через электроподстанции 110, 35, 10 кВ, связывающие их воздушные линии электропередач, имеющие разветвленную кольцевую схему, обеспечиваются электроэнергией важнейшие промышленные объекты р.п. Базарный Карабулак и Базарно-Карабулакского муниципального района.

Далее через электроподстанции 110, 35, 10 кВ, связывающие их воздушные линии электропередач, имеющие разветвленную кольцевую схему, обеспечиваются электроэнергией важнейшие промышленные объекты р.п. Базарный Карабулак и Базарно-Карабулакского муниципального района.

Согласно данным представленными Департаментом перспективного развития ОАО «МРСК Волги», загруженность электрооборудования распределительных сетей и понижающих трансформаторных подстанций Базарно-Карабулакских районных электросетей (РЭС) составила в 2007 году 57,436 млн. кВт час. Суммарная мощность установленных на понижающих подстанциях 110 и 35 кВ силовых трансформаторов составляет 130,4 тыс. кВА.

В настоящее время электрооборудование распределительных сетей и понижающих трансформаторных подстанций Базарно-Карабулакских РЭС Центрального производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» загружено даже в осенне-зимний период менее чем на 40% от номинальной мощности, установленного на подстанциях оборудования. Таким образом, распределительные электрические сети способны довести до потребителя в два с половиной раза большее количество электроэнергии. Дефицитных в этом смысле поселений на территории Базарно-Карабулакского муниципального района нет. Дефицит может возникнуть лишь при недостаточном производстве электрической энергии на генерирующих станциях или при преднамеренном ограничении ее подачи в район от генерирующих станций.

Сегодня все предприятия энергетики на территории Базарно-Карабулакского муниципального района работают в стабильном, устойчивом режиме, выполняя плановые задания по транспортировке электрической энергии. Они обеспечивают надежное и стабильное энергоснабжение потребителей района, постоянно проводят модернизацию и реконструкцию оборудования, улучшая качество представляемых услуг потребителям.

Однако оборудование электроподстанций энергосистемы и распределительных сетей с многолетним сроком эксплуатации физически и морально устарело и для дальнейшей работы требуется его реконструкция и модернизация.

Согласно вышеизложенным данным, для гарантированного электроснабжения Базарно-Карабулакского муниципального района, в связи со 100% и более 50% износом электроподстанций, трансформаторных подстанций ТП (КТП) и линий электропередач следует произвести следующие мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции данных объекта:

Мероприятия первой очереди (до 2015 года)

Электроподстанции

- реконструкция ПС «Базарный Карабулак» — 110/35/10 кВ (вторая очередь строительства) — 2009 г..

- реконструкция ПС-35/10 кВ (замена ПСН-35) — 2010-2011 г.г.

Линии электропередач

- техническое обслуживание ВЛ-110 кВ «Старые Бурасы —  Штурм» протяженностью 23,2 км — 2011 г.

- техническое обслуживание ВЛ-110 кВ «Базарный Карабулак — Старые Бурасы» протяженностью 24,8 км — 2012 г.

- капитальный ремонт ВЛ-110 кВ «Вольск — Базарный Карабулак» протяженностью 33,8 км — 2012 г.

- капитальный ремонт ВЛ-110 кВ «Терешка — Сухой Карабулак» протяженностью 40,6 км — 2012 г.

- техническое обслуживание ВЛ-35 кВ «Штурм — Липовка» протяженностью 40,9 км — 2012 г.

- техническое обслуживание ВЛ-35 кВ «Базарный Карабулак — Хватовка» протяженностью 18,2 км — 2012 г.

- техническое обслуживание ВЛ-35 кВ «Сенная — Куриловка» протяженностью 14,3 км — 2013 г.

- капитальный ремонт ВЛ-35 кВ «Чернышевка — Ивановка» протяженностью 31,0 км — 2013 г.

- капитальный ремонт ВЛ-35 кВ «Ивановка — Базарный Карабулак» протяженностью 19,3 км — 2013 г.

- реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 1004 от ПС «Липовка» протяженностью 1,5 км — 2010 г.

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Хватовка протяженностью 2,7 км — 2010 г.

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Степная Нееловка протяженностью 3,0 км —2010 г.

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Ольгино протяженностью 1,1 км — 2010 г.

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ в р.п. Свободный протяженностью 1,4 км — 2010 г.

- капитальный ремонт или замена силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, эксплуатирующихся более 35 лет (70–100% износ) на территории Базарно-Карабулакского муниципального района — 2009-2015 гг.

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 года)

    - Капитальный ремонт и реконструкция электроподстанций,   имеющих процент износа более 75% — 2010 - 2025 г.г..

    - Все крупные котельные р.п. Базарный Карабулак и населенных пунктов района, объекты водоснабжения и здравоохранения, объекты соцкультбыта, крупные объекты агропромышленного комплекса необходимо обеспечить двусторонним электроснабжением от независимых источников питания.

    - Необходимо в населенных пунктах менять металлические трансформаторные подстанции (КТП) на более безопасные и надежные в плане электроснабжения, закрытые КТП.

    - На энергоемких предприятиях предусмотреть проведение комплекса программных мероприятий, направленных на реализацию имеющегося потенциала энергоэффективности путем создания экономичных и технических механизмов, стимулирующих повышение эффективности использования энергетических ресурсов и позволяющих снизить себестоимость производимой продукции, повысить ее конкурентоспособность.

# 3.3.2. Газоснабжение

Цели и задачи.

- наращивание темпов газификации, расширение газовых сетей и систем газораспределения, обеспечивающих увеличение поставок природного газа.

- строительство, реконструкция межпоселковых и поселковых газораспределительных сетей.

- повышение надежности и безопасности газоснабжения.

Газоснабжение потребителей Базарно-Карабулакского района осуществляется на базе природного газа, который подается в район по магистральному газопроводу Челябинск — Петровск и по отводу от магистрального газопровода Средняя Азия — Центр  на газораспределительные станции (ГРС 7 шт).

На территории Базарно-Карабулакского муниципального района газифицировано 43 населенных пункта (см. табл. 2.3.2.). Построено межпоселковых газопроводов высокого давления — 294,08 км, от которых запитано 36 газорегуляторных пункта, 56 шкафных газорегуляторных пунктов.

В целях обеспечения населения и объектов экономики газом, повышения надежности системы газоснабжения предлагается провести следующие мероприятия:

Мероприятия на первую очередь расчетного срока до 2015 г.

- Реконструкция газопровода-отвода на ГРС Базарный Карабулак.

- Строительство ГРПШ и межпоселкового газопровода к дер. Нечаевка протяженностью 3,7 км.

- Замена стальных газопроводов 1,404 км, построенных в период с 1970 по 1975 гг., в связи с истечением срока эксплуатации.

- Диагностика оборудования ГРПШ — 15 шт., завершивших свой срок службы.

Мероприятия на вторую очередь расчетного срока до 2025 г.

- Проведение реконструкции ГРС Базарный Карабулак.

- Замена стальных газопроводов 33,899 км, построенных в период с 1975 по 1985 гг. в связи с истечением срока эксплуатации.

- Диагностика оборудования ГРПШ — 3 шт. завершивших свой срок службы.

# 3.3.3. Связь

Основными задачами территориального планирования в области связи является создание условий для обеспечения населения услугами связи. Для реализации поставленных задач проектом предусматриваются следующие мероприятия.

Почтовая связь

В связи с низким уровнем технико-технологической оснащенности и изношенностью почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, проектом предлагается:

Мероприятия первой очереди (до 2015 года)

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Осуществить капитальный ремонт или замену помещений, предоставленных под ОПС (года постройки 1917-1980 гг.).

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 года)

- Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

Телефонная связь

Услуги электросвязи жителям Базарно-Карабулакского муниципального района предоставляет компания ОАО «ВолгаТелеком» (Саратовский филиал).

Согласно данным, представленным в проекте, для улучшения качества связи и увеличения спектра предоставляемых услуг следует произвести следующие мероприятия по замене, реконструкции и капитальном ремонте данных объектов:

Мероприятия первой очереди (до 2015 года)

  - Для улучшения качества связи, а также возможности предоставления широкого спектра услуг, проектом рекомендуется замена существующей АТС координатного типа на электронную АТС, с последующим строительством линейно-кабельных сооружений.

Таблица 3.4.3.1.

Планируемые объекты телефонной связи на территории
Базарно-Карабулакского муниципального района

| № п/п | Наименование населенного пункта | Норма телефонной плотности на 100 чел. | Планируемые объекты АТС | Протяженность линии от РЦ до НП, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 1 | р.п. Базарный карабулак | 12,74 | ATCK 100/2000 | АЛС-16384 |

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 года)

Заменить соединительные линии связи, проложенные с использованием кабеля типа КСПП, на волоконно-оптические ВОЛС; Для этого необходимо проложить следующие соединительные линии:

- ОККС; ДКБ; р.п. Базарный Карабулак - с. Содом; 20,51 км.

- ОККС; ДКБ; р.п. Базарный Карабулак - с. Хватовка; 15,97 км.

- ОККС; ДКБ; с. Казанла - с. Хватовка; 11,23 км.

- ОККС; ДКБ; с. Казанла - с. Вязовка; 19,52 км.

- ОККС; ДКБ; с. Вязовка - с. Максимовка; 18,14 км.

- ОККС; ДКБ; с. Максимовка - с. Ключи; 11,48 км.

- ОККС; ДКБ; с. Ключи - с. Сухой Карабулак; 7,28 км.

- ОККС; ДКБ; с. Сухой Карабулак - с. Ивановка; 24,00 км.

- ОККС; ДКБ; с. Ивановка - с. Алексеевка; 12,94 км.

- ОККС; ДКБ; с. Старые Бурасы - с. Алексеевка; 15,37 км.

- ОККС; ДКБ; с. Старые Бурасы - с. Большая Чечуйка; 17,88 км.

- ОККС; ДКБ; с. Ханеневка 1-я - с. Большая Чечуйка; 6,97 км.

- ОККС; ДКБ; с. Липовка - с. Ханеневка 1-я; 10,86 км.

- ОККС; ДКБ; с. Липовка - с. Березовка; 10,30 км.

- ОККС; ДКБ; с. Ханеневка 1-я - с. Репьевка; 18,96 км.

- ОККС; ДКБ; с. Репьевка - с. Яковлевка; 7,51 км.

- ОККС; ДКБ; с. Яковлевка - с. Шняево; 9,96 км.

- ОККС; ДКБ; с. Большая Гусиха - с. Шняево; 13,21 км.

- ОККС; ДКБ; с. Содом - с. Большая Гусиха; 11,84 км.

- ОККС; ДКБ; с. Березовка - с. Тепляковка; 5,23 км.

- ОККС; ДКБ; р.п. Свободный - с. Тепляковка; 4,71 км.

- ОККС; ДКБ; р.п. Базарный Карабулак - р.п. Свободный; 7,18 км.

- ОККС; ДКБ; р.п. Базарный Карабулак - с. Старая Жуковка; 12,95 км.

- ОККС; ДКБ; с. Старая Жуковка - с. Максимовка; 17,69 км.

- ОККС; ДКБ; с. Липовка - с. Большая Гусиха; 12,30 км.

- ОККС; ДКБ; с. Стригай - с. Старя Жуковка; 8,77 км.

- ОККС; ДКБ; р.п. Базарный Карабулак - с. Старые Бурасы; 21,19 км.

- ОККС; ДКБ; р.п. Базарный Карабулак - с. Казанла; 28,18 км.

Общая протяженность волоконно-оптических соединительных линий по району составит приблизительно 382,13 км. Так как данный вариант развития телефонной сети более экономичен в строительстве и позволит создать качественную, бесперебойную, а также мультисервисную связь в районе, он предлагается как основной к принятию на расчетный срок (до 2025 г.).

# Радиовещание

На территории Базарно-Карабулакского района, услуги радиотрансляции (местного радиовещания) предоставляет основной оператор электросвязи области ОАО »ВолгаТелеком».

Задачи:

- создание на базе телефонной сети района, сети проводного вещания, с возможностью оповещения ГО и ЧС.

- осуществление информирования населения района о проблемах и путях их решения, проведение воспитательной и организационной работы.

- использование его при оповещении населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

- установка дополнительных ретрансляторов в административных центрах сельских поселений и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот, для возможности использования передающих средств в интересах органов местного самоуправления и оповещения населения при возникновении ЧС.

# I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов радиовещания, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди (до 2015 г.)

- Восстановить оборудование сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием. Для этого следует оснастить и укомплектовать, на базе существующих телефонных станций района, радиоузлы, в следующих населенных пунктах:

Таблица 3.4.3.2.

# Планируемые объекты проводного вещания

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у | Тип аппаратуры | Мощность (кВт) | Численность населения (чел.) на 01.01.2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | р.п. Базарный Карабулак | р.п. Базарный Карабулак | АДС-250 | 2,5 | 10313 |
| 2 | с. Алексеевка | с. Алексеевка, с. Ивановка, дер. Новиковка, дер. Нечаевка, с. Ольгино | Луч – 0,1 | 0,1 | 3074 |
| 3 | с. Большая Чечуйка | с. Большая Чечуйка, с. Марьино, с. Ханеневка 1-я | Луч – 0,1 | 0,1 | 1284 |
| 4 | с. Вязовка | с. Вязовка | Луч – 0,1 | 0,1 | 1328 |
| 5 | с. Липовка | с. Липовка, с. Белый Ключ, с. Большая Гусиха, с. Малая Гусиха | Луч – 0,1 | 0,1 | 1749 |
| 6 | с. Максимовка | с. Максимовка, с. Анютино, с. Ключи, пос. Комсомольский, с. Сухой Карабулак | Луч – 0,1 | 0,1 | 2292 |
| 7 | р.п. Свободный | р.п. Свободный, с. Большой Содом, с. Лесная Неловка, пос. Равнинный, с. Ханеневка 2-я, дер. Хмелевка | Луч – 0,1 | 0,1 | 3015 |
| 8 | с. Старые Бурасы | с. Старые Бурасы, с. Борисовка, с. Никольское | Луч – 0,1 | 0,1 | 1308 |
| 9 | с. Старая Жуковка | с. Старая Жуковка, с. Стригай | Луч – 0,1 | 0,1 | 1702 |
| 10 | с. Тепляковка | с. Тепляковка, с. Арбузовка, с. Березовка, с. Малые Озерки, с. Толстовка | Луч – 0,1 | 0,1 | 1498 |
| 11 | с. Хватовка | с. Хватовка, с. Адоевщина, с. Казанла, с. Новая Жуковка, с. Рязайкино, с. Степная Неловка | Луч – 0,1 | 0,1 | 3835 |
| 12 | с. Шняево | с. Шняево, с. Белая Гора | Луч – 0,1 | 0,1 | 997 |
| 13 | с. Яковлевка | с. Яковлевка, дер. Абдуловка, с. Землянки, с. Репьевка | Луч – 0,1 | 0,1 | 2334 |

II. Мероприятия по улучшению сети радиовещания, предлагаемые на расчетный срок (до 2025 г.)

- На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать районные радиостудии в центрах поселений, для возможности осуществления информирования населения района, проведения воспитательной и организационной работе, использования эфирного радиовещания для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

- Установка громкоговорителей в каждом населенном пункте района, для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

# Телевидение

Задачи:

Обеспечение зон уверенного приема многопрограммным телевещанием и создание условий для его нормального функционирования, как средства массовой информации. Для улучшения качества телевизионного вещания в районе проектом предлагаются следующие мероприятия:

# I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов телевещания, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди (до 2025 г.)

Таблица 3.4.3.3

Планируемый объект телевизионного вещания.

| № | Район установки | Название объекта телерадиовещания | Место установки ретранслятора | Высота АМС, (м) | Предполагаемый охват населения района (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Базарно-карабулакский | РТС Лесная Нееловка | с. Лесная Неловка | 74,68 | 83,36 |
| 2 |  | ТР Ханеневка 1-я | с. Ханеневка 1-я, здание администрации | 25 |  |

Учитывая сложный рельеф местности Базарно-Карабулакского муниципального района, обеспечение охвата населения телевизионным вещанием до 96% и более не представляется возможным, так как для этого необходима установка телевизионных ретрансляторов практически в каждом поселении района.

Не смотря на это, для улучшения охвата населения Базарно-Карабулакского муниципального района телевизионным вещанием проектом рекомендуется установка ретрансляторов большей высоты и мощности на месте существующих.

В целях улучшения качества телевизионного вещания в районе проектом предлагается организация цифрового телевизионного вещания на планируемом объекте Базарно-Карабулакского ОРТПЦ.

В целях обеспечения населения района информированием в интересах органов местного самоуправления, необходимо также обеспечить охват населения района тремя федеральными и одной местной программой, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 г. о введении нормативов охвата населения многопрограммным телевещанием.

# 3.3.4. Водоснабжение и водоотведение

Cхемой территориального развития Базарно-Карабулакского муниципального района предусматривается полное обеспечение централизованным водоснабжением всех населенных пунктов, рассматриваемых на перспективу.

Основным источником водоснабжения населённых пунктов Базарно-Карабулакского района будут служить подземные воды палеогеновых, меловых и четвертичных отложений, вскрываемые артезианскими скважинами и шахтными колодцами.

Для улучшения водоснабжения населённых пунктов Базарно-Карабулакского муниципального района в рамках закона Саратовской области №152-ЗСО от 29.12.2006 г. «Об областных целевых программах» схемой территориального планирования предусматриваются следующие первоочередные мероприятия:

- обеспечить централизованным водоснабжением все населённые пункты района.

- запроектировать водозаборы в населённых пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения.

- провести ремонт водопроводов и водоразборных колонок в населённых пунктах имеющих большой процент их износа.

- обеспечить при необходимости строительство установок по обезжелезиванию воды. Расчётные параметры и дозы реагентов при обезжелезивании воды надлежит принимать на основе технологических изысканий на источнике водоснабжения в соответствии раздела 6 СНиП 2.04.02-84.

- в целях поддержки чистоты и качества воды периодически проводить ремонт и очистку шахтных колодцев и родников.

Для предотвращения загрязнения подземных горизонтов необходимо предусмотреть проведение ряда мероприятий:

- затампонировать неработающие скважины.

- обеспечить цементацию оголовков скважин, строительство наземных павильонов над скважинами.

- на водозаборах оборудовать зону строгого режима в соответствии с санитарными нормами СНиП 2.04.02-84.

- организовать зоны cтpoгoгo режима на водоисточниках в составе 3-х поясов (СНиП 2.04-84).

- систематически вести контроль качества воды в водоисточниках.

Для поддержания необходимого уровня производственного контроля и обеспечения химико-биологической очистки производственных и бытовых вод Схемой территориального развития Базарно-Карабулакского муниципального района намечается на первую очередь:

- модернизация канализационных очистных сооружений и строительство ливневых сетей в р.п. Базарный Карабулак;

- строительство канализационных очистных сооружений в центрах муниципальных образований, перспективных населённых пунктах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- развитие систем канализации осуществлять поэтапно с подключением на 1-ю очередь строительства общественных зданий, а на перспективу — одноэтажной застройки;

- контролировать водоохранные зоны рр. Уза, Карабулак, Медведица и других малых рек от загрязнения твёрдыми бытовыми отходами;

- на иловых площадках ферм и животноводческих комплексов создавать пруды отстойники с дальнейшей переработкой илов в компост для сельскохозяйственного производства.

Мероприятия на расчетный срок II очереди (до 2025 г.)

- полностью завершить охват централизованным водоснабжением и канализацией всех населённых пунктов района.

- провести замену всей разводящей сети из металлических труб на долгоживущие пластмассовые трубы.

- вводы водопроводных сетей в дома осуществлять только после канализирования населённых пунктов.

Водоотведение во всех остальных сельских населённых пунктов Базарно-Карабулакского района и утилизацию хозяйственно-бытовых стоков предусмотреть методом сброса на рельеф, а навоз с ферм — на поля запахивания. Стоки от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией сбрасывать в выгребные ямы и по мере накопления вывозить спецмашинами в места отведения.

Для улучшения санитарного состояния рек необходимо для существующих сельскохозяйственных объектов предусмотреть оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,  засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области окружающей среды.

# 3.3.5. Мероприятия по территориальному планированию 
транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры Базарно-Карабулакского района неразрывно связано с развитием транспортной инфраструктуры Саратовской области и направлено на повышение жизненного уровня населения, обеспечение экономического роста и социальной стабильности.

Достижение этой цели обеспечивается:

- развитием сети муниципальных и региональных автомобильных дорог на территории района;

- интеграцией автомобильных дорог района в единую автодорожную сеть Саратовской области.

- развитием автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта.

- совершенствованием организации пригородных и междугородных перевозок.

- обеспечением координации работы всех видов транспорта при выполнении грузовых и пассажирских перевозок;

- развитием дорожного сервиса.

# Железнодорожный транспорт

Территория района обслуживается Приволжской железной дорогой.

C юго-запада на восток проходит  участок железнодорожной линии, однопутной на тепловозной тяге, Аткарск — Сенная. Протяженность дороги в границах района — 49,0 км. С юго-запада на северо-восток участок железнодорожной линии, двухпутной на электровозной тяге, Саратов —  Сызрань. Протяженность дороги в границах района — 19,0 км.

В соответствии с письмом от 16.03.2007 г. №4401/213 Приволжской железной дороги ОАО «РЖД» планами дороги развитие объектов железнодорожного транспорта в пределах района на период до 2025 года пердусматривается (таблица 2.1.1.6.):

Таблица 3.3.5.1.

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Ориентиро- вочная стоимость (млн. руб) | Строительство, реконструкция | Год ввода в экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ст. Сухой Карабулак. Удлинение приемоотправочных путей | км | 3,0 | 123,548 | реконструкция | 2008 |
| 2 | Реконструкция ст. Казаковка | км | 1,1 | 47,224 | реконструкция | 2009 |

# Автомобильные дороги

На исходный период дорожная сеть района представлена автомобильными дорогами общего пользования регионального и местного значения.

Основной региональной дорогой  в районе является, автодорога Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — Балтай, которая пересекает территорию района с юго-запада на северо-восток и обеспечивает транспортные связи р.п. Базарный Карабулак со смежными районами и областным центром. Дорога имеет III техническую категорию, протяженность в пределах района — 47,7 км, покрытие усовершенствованное.

Остальные автодороги регионального и местного значения обеспечивают межрайонные и межпоселковые связи.

Практически все региональные дороги имеют усовершенствованное покрытие и построены по параметрам IV технической категории. Местные автодороги, как правило, не имеют твердого покрытия и представляют собой грунтовые дороги.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района составляет 371,93 км, в том числе регионального — 325,11 км, местных — 46,82 км, из них дорог с твердым покрытием, соответственно, 362,43 км, 325,11 км и 37,32 км.

По данным Комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог области на дорогах района находится 34 моста общей протяженностью 768,67 п. м. Материал 33 мостов — железобетон, 1 — металл. Двадцать мостов имеют ограничения по грузоподъемности, 11 — по габаритам и 6 — по высоте ограждающих конструкций, 2 — низководных. Техническое состояние 7 мостов характеризуется как хорошее, 17 — как удовлетворительное,  8 — как неудовлетворительное и 2 — как предаварийное.

Рекомендуемый вариант развития автодорожной сети района предусматривает строительство и реконструкцию автодорог в соответствии с таблицей 3.3.5.2., а мостов в соответствии с таблицей 3.3.5.3.

Таблица 3.3.5.2.

Перечень автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции 
по Базарно-Карабулакскому  району (вариант II — рекомендуемый)

| № п/п | Наименование автомобильной дороги (участков) и значение | Вид работ | Протяжен- ность дороги или участка | Интенсив- ность движения перспективная | Категория | Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по годам и периодам: |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2007-2015 | 2016-2025 |
|  |  |  |  |  |  | км | млн. руб. | км | млн. руб. | км | млн. руб. |
|  |  |  |  |  | Сущ. | Персп. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Автодороги регионального(межмуниципального) значения |
| 1 | Свободный – Липовка | рек | 21,0 | 1980 | IV | III | 21,0 | 238,1 |  |  | 21,0 | 238,1 |
| 2 | Базарный Карабулак- Старая Жуковка | рек | 9,0 | 1615 | IV | III | 9,0 | 102,1 |  |  | 9,0 | 102,1 |
| 3 | Ханеневка 2-я – Белый Ключ | стр | 13,0 | 150 | - | IV | 13,0 | 124,3 | 13,0 | 124,3 |  |  |
| 5 | Содом – Всеволодчино | стр | 5,0 | 140 | - | IV | 5,0 | 47,8 | 5,0 | 47,8 |  |  |
| Автодороги местного (районного) значения |
| 5 | Сухой Карабулак – Ольгино | стр | 14,0 | 215 | - | IV | 14,0 | 133,8 | 14,0 | 133,8 |  |  |
| Итого по региональным и межмуниципальным дорогам |  |  |  |  |  | 58,0 | 513,3 | 28,0 | 173,1 | 30,0 | 340,2 |
| в т. ч. строительство |  |  |  |  |  | 28,0 | 173,1 | 28,0 | 173,1 |  |  |
| реконструкция |  |  |  |  |  | 30,0 | 340,2 |  |  | 30,0 | 340,2 |
| Итого по местным дорогам |  |  |  |  |  | 14,0 | 133,8 | 14,0 | 133,8 |  |  |
| в т. ч. строительство |  |  |  |  |  | 14,0 | 133,8 | 14,0 | 133,8 |  |  |
| реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по всем дорогам |  |  |  |  |  | 72,0 | 647,1 | 42,0 | 306,9 | 30,0 | 340,2 |
| в т. ч. строительство |  |  |  |  |  | 42,0 | 306,9 | 42,0 | 306,9 |  |  |
| реконструкция |  |  |  |  |  | 30,0 | 340,2 |  |  | 30,0 | 340,2 |

Таблица 3.3.5.3.

Мостовые сооружения в Базарно-Карабулакском районе

| № п/п | Наименование сооружения | Год стр., рем. Баланс (да»+» нет»-») | Длина*Ширина Схема Габарит | Материал | Недостаточные габарит, высота ограждений | Ограничение по грузоподъемность, т | Состояние мостового сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мост ч/р Каналейка на км 7+321 а/д Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай, с. Новиковка , 0 км | 1975+ | 12,78х8,80 1х11.36 Г-8,38 | ж/б |  |  | удовлетво- рительное |
| 2 | Мост ч/р Сорока на км 15+643 а/д Саратов - Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай. с.Алексеевка,2 км | 1912+ 1978+ | 16,3х9,37 к2.78+10,74+к2.78 Г-8,95 | ж/б |  |  | удовлетво- рительное |
| 3 | Мост ч/р Маза на км 22+351 а/д Саратов - Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай. р.п. Б.Карабулак , 2.5 км | 1913+ 1975+ 1998+ | 15.10х9.9 к2.8+9.5+к2.8лев 1х11,1 пр Г-9,8 | ж/б |  | 25 | удовлетво- рительное |
| 4 | Мост ч/р Карабулак на км 26+864 а/д Саратов - Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай. р.п. Б.Карабулак | 1912+ 1995+ | 16,02х11,75 2.72+9.5+2.72(пр)1х15(лев) Г-8,03+0,82+2,5 | мет, ж/б |  |  | удовлетво- рительное |
| 5 | Мост ч/р Карабулак на км 10+171 а/д Б.Карабулак-Старая Жуковка-Стригай-Вязовка-Садовка. с.Жуковка,0 км | 1969+ 1997+ | 23,5х11,62 7,68+7,55 низ и 1х18 верх Г-8,92+1,1+1,0 | ж/б |  |  | удовлетво- рительное |
| 6 | Мост ч/р Соболейка на км 10+470 а/д Б.Карабулак-Старая Жуковка-Стригай-Вязовка-Садовка. с.Жуковка,0 км | 1969+ 1998+ | 25,25х11,11 2Х11,36 Г-8,27+2х1,12 | ж/б |  | 25 | удовлетво- рительное |
| 7 | Мост ч/ручей на км 27+438 а/д Б.Карабулак-Старая Жуковка - Стригай - Вязовка - Садовка. с.Вязовка,0 км | 1988- 2000- | 16.0Х12.25 1Х15.0 Г-8+2Х1.5 | ж/б |  |  | хорошее |

продолжение таблицы 3.3.5.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Мост ч/р Карабулак на км 18+722 а/д Старая Жуковка-Максимовка-Ключи-Сухой Карабулак. с. Максимовка,0.5 км | 1973+ | 55,31Х6.65 3Х18.0 Г-6.05 | ж/б | габарит, низководный мост | 25 | неудовлетво- рительное |
| 9 | Мост ч/р Сухой Карабулак на км 19+432 а/д Старая Жуковка-Максимовка-Ключи-Сухой Карабулак. с. Максимовка,1.2 км | 2001+ | 27,58Х11,8 3х9 Г-9+2х1,0 | ж/б |  |  | хорошее |
| 10 | Мост ч/р Сухой Карабулак на км 9+545 а/д Максимовка-Сухой Карабулак с. Сухой Карабулак,0 км | 2002+ | 27,58 3х9 Г-9+2х1,0 | ж/б |  |  | хорошее |
| 11 | Мост ч/р Чернавка на км 13+443 а/д Станция Карабулак-Тепляковка-Березовка-Липовка-Шняево. с. Тепляковка, 0.1 км | 1969+ 2001+ | 16,2х10,4 1х11.36 Г-8+2х1,0 | ж/б |  |  | удовлетово- рительное |
| 12 | Мост ч/р Березовку на объездной дороге трубы на км 18+158 а/д Станция Карабулак-Тепляковка-Березовка-Липовка-Шняево. С. Березовка, 0 км | 50-е- 2006- | 20,4х7,0 1х11,36 Г-6,5 | ж/б |  | 20 | удовлетво- рительное |
| 13 | Мост ч/ВР. Арбузовкана км 22+858 а/д Станция Карабулак-Тепляковка-Березовка-Липовка-Шняево. С. Арбузовка | 1912+ 2000+ | 13.2Х9,20 к2.075+9.05+2.075 Г-7+2х1,0 | ж/б | габарит | 20 | удовлетво- рительное |
| 14 | Мост ч/ручей на км 26+968 а/д Станция Карабулак-Тепляковка-Березовка-Липовка-Шняево. с. Липовка, 0 км | 1912+ | 9,25Х6.12 1Х5,34 Г-5,40 | ж/б | габарит, высота ограждений |  | пред- аврийное |
| 15 | Мост ч/р Уза на км 36+870 а/д Станция Карабулак-Тепляковка-Березовка-Липовка-Шняево. с. Яковлевка, 0 км | 1975+ 1998+ | 84,87х10,26 7х11,36 Г-7,62+2х1,02 | ж/б |  | 25 | удовлетво- рительное |
| 16 | Мост ч/р Уза на км 0+821 а/д Репьевка-Абдуловка с. Репьевка, 0.1 км | 1981+ | 30.29Х8.40 2Х15.0 Г-7,6 | ж/б | габарит, низководный мост | 25 | неудовлетво- рительное |

продолжение таблицы 3.3.5.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Мост ч/р Уза на км 1+830 а/д Большая Гусиха-Липовка, с. Б.Гусиха, 1.2 км | 1978+ 2001+ | 19,88Х10,6 1х15 Г-8+2х1,0 | ж/б |  | 20 | хорошее |
| 18 | Мост ч/р. Уза на км 2+068 а/д Большая Гусиха-Липовка. с. Б.Гусиха, 1.5 км | 1981+ 2001+ | 30,52Х8,4 2х15,0 Г-8 | ж/б |  | 20 | хорошее |
| 19 | Мост ч/р Долгобазан на км 8+174 а/д Липовка- 1-я Ханеневка. с. 1-я Ханеневка, 0,2км | 1980+ | 15.75Х6.43 1Х15.0 Г-5,9 | ж/б | габарит, высота ограждений | 25 | неудовлетво- рительное |
| 20 | Мост ч/ручей на км 1+952 а/д Лесная Нееловка-Большой Содом- 2-я Ханеневка. с. Лесная Нееловка, 2 км | 1907- | 6.1Х5,5 1Х6,1 Г-5,5 | ж/б | габарит | 10 | неудовлетво- рительное |
| 21 | Мост ч/р Уза на км 10+318 а/д Лесная Нееловка-Большой Содом- 2-я Ханеневка. с. Большой Содом, 6.0км | 1980+ 2003+ | 50,2 3х15.0 Г-8+2х0,85 | ж/б |  | 25 | удовлетво- рительное |
| 22 | Мост ч/ручей на км 16+460 а/д Лесная Нееловка-Большой Содом- 2-я Ханеневка. с. Большой Содом, 0 км | 1905+ | 26,40Х5.8 к1.89+3Х7.54+к1.89 Г-5.10 | ж/б | габарит, высота ограждений | 15 | пред- аврийное |
| 23 | Мост ч/р Казанла на км 11+501 а/д Хватовка-Казанла. с. Казанла, 0 км | 1974+ | 15.3Х9,76 1Х15.0 Г-7.42+2Х1.0 | ж/б | габарит |  | удовлетво- рительное |
| 24 | Мост ч/ручей у с. Ивановка на км 1+830 а/д Новиковка-Ивановка. | 1970+ | 15,09Х7,98 2Х7.38 Г-7.98 | ж/б |  | 10 | неудовлетво- рительное |
| 25 | Мост ч/ручей на км 3+250 подъезда к с. Ст. Бурасы от а/д Станция Бурасы -пос. Динамовский. с. Старые Бурасы, 0 км | 1912- | 14.5Х5.9 2.5+9.5+2.5 Г-5.9 | ж/б | габарит, высота ограждений | 10 | неудовлетво- рительное |
| 26 | Мост ч/р Медведица на км 5+050 подъезда к с. Ст. Бурасы от а/д Станция Бурасы-пос. Динамовский. с. Старые Бурасы, 0.2 км | 1980- | 24.3Х9.72 2Х12.0 Г-9.72 | ж/б | высота ограждений | 25 | неудовлетво- рительное |

окончание таблицы 3.3.5.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Мост ч/р. Медведица на км 7+700 а/д Никольское- Ст. Бурасы от а/д Старые Бурасы. с. Старые Бурасы, 0.0км | 1997+ | 47,99Х10,85 3х12,0 Г-8+2х1,25 | ж/б |  |  | хорошее |
| 28 | Мост ч/ручей на км 15+650 а/д Тепловка-М.Озерки-Борисовка-Стар.Бурасы | 1978- | 15,11х8,55 2х7,38 Г-7,1 | ж/б | габарит, высота ограждений | 15 | неудовлетво- рительное |
| 29 | Мост ч/ручей на км 17+700 от гр. района а/д Саратов-Тепловка-Б.Карабулак-Балтай. с. Алексеевка, | 1912+ 1978+ | 9,4х9,81 1х9,4 пр. 1х3,0 лев. Г-9,4 | ж/б |  | 25 | удовлетво- рительное |
| 30 | Мост ч/р Туган на км 18+500 (от гр. района) а/д Саратов-Тепловка-Б.Карабулак-Балтай. | 1912+ 1977+ | 9,4х9,25 1х2,6 Г-8,5 | ж/б |  | 25 | удовлетво- рительное |
| 31 | Мост ч/ручей на км 22+953 а/д ст. Карабулак-Тепловка-Березовка-Липовка-Шняево. | - | 9,0 - - | ж/б | - | - | удовлетво- рительное |
| 32 | Мост ч/р. Шняево на км 0+000 а/д Белая Гора-Бегуч Пенз.обл. с.Белая Гора, 0 км. | 1998+ | 22,1х10,8 1х15 Г-8,06+2х1,12 | ж/б |  |  | хорошее |
| 33 | Мост ч/р протоку р.Медведицы на а/п к с.Старые Бурасы от а/д ст.Бурасы-пос.Динамовский | 2000- | 12,0х1,05 1х12 Г-9+1х1,0 | ж/б |  | 20 | удовлетво- рительное |
| 34 | Мост через водоток в р.п.Б.Карабулак на автодороге Саратов-Тепловка-Б.Карабулак-Балтай (по улице) | 2004+ | 16,0 1х15 Г-4,35+1х1,2 | ж/б | габарит |  | удовлетво- рительное |

Реализация проектных предложений обеспечит население на всей территории района устойчивыми транспортными связями, а значит и социальными услугами, в полном соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Реализация второго варианта обеспечит к расчетному сроку увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием в районе с 362,43 км до 404,3 км, а плотности — с 15,8 до 17,6 км/100км2.

# Автомобильный транспорт

По данным областного управления ГИБДД численность автомототранспорта в Базарно-Карабулакском районе составляет 9137 ед., в том числе: легковых — 5976, грузовых — 1634, автобусов — 133, мототранспорта — 1394.

Грузовые и пассажирские перевозки в районе осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

Проектом намечается продлить ныне действующую сеть автобусных линий ко всем населенным пунктам, а так же увеличить частоту движения автобусов на всех направлениях.

Помимо регулярных автобусных маршрутов намечается организовать доставку детей в школы, а инвалидов и престарелых в лечебные и социальные заведения специальными автобусами, закрепленными за школами и администрациями каждого поселения.

Настоящим проектом на первую очередь в р.п. Базарный Карабулак намечается строительство сервисного центра, включающего станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию и автомагазин.

# Трубопроводный транспорт

# Современное состояние

Источником газоснабжения Базарно-Карабулакского муниципального района является природный газ, который подается в район по магистральному газопроводу:

«Челябинск-Петровск» Ду=1420мм, P=7,5 МПа, протяженность 43,5 км в одном коридоре с магистральным газопроводом Челябинск — Петровск проходят магистральные газопроводы: Уренгой — Новопсков Ду=1420 мм Р=7,5 МПа протяженность 43,5 км и Уренгой — Петровск Ду=1420 мм Р=7,5 МПа протяженность 43,5 км.

В юго-восточной части района проходит отвод от магистрального газопровода «Средняя Азия-Центр» Ду=219мм, P=5,5 МПа, протяженностью 36,2 км в одном коридоре с отводом также проходит магистральный газопровод: «Саратов — Вольск» Ду=377-720мм Р=3,0 МПа протяженностью 36,2 км.

По отводу газ подается на газораспределительные станции (ГРС 7шт).

От магистрального газопровода «Челябинск — Петровск» запитаны:

- ГРС Б.Гусиха, 0,5 км юго-восточнее с. Большая Гусиха.

- ГРС Липовка, 1,0 км северо-восточнее с. Липовка.

- ГРС Березовка, 1,0 км севернее с. Березовка.

- ГРС Нееловка, расположена между р.п. Свободный и с. Степная Неловка.

- ГРС Хватовка, 0,5 км севернее с. Хватовка.

- ГРС Базарный Карабулак, 0,35 км южнее р.п. Базарный Карабулак.

От отвода от магистрального газопровода «Средняя Азия—Центр» запитана ГРС Сухой Карабулак расположенная в 0,25 км южнее р.п. Сухой Карабулак.

# Проектные предложения

Замена стальных газопроводов (54км.) завершивших срок эксплуатации.

# Воздушный транспорт

На территории Базарно-Карабулакского района в настоящее время нет аэропорта. Учитывая значительную удаленность района от областного центра настоящим проектом намечается строительство вертодрома поблизости от р.п. Базарный Карабулак.

Вертодром будет использоваться как при оказании неотложной медицинской помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций так и для экскурсионного и бизнес обслуживания.

Место расположения вертодрома необходимо уточнить после дополнительных проектных проработок.

# 3.4. Социальная инфраструктура

Главная социальная стратегическая цель развития Базарно-Карабулакского муниципального района — повышение качества жизни всех слоев населения муниципального образования за счет создания современных рабочих мест в промышленности и сельском хозяйстве, путем становления современного медицинского обслуживания, системы непрерывного образования, социальной и правовой защиты граждан, гарантии качественных жилищных условий и культуры организации свободного времени.

Формулировка стратегической цели развития Базарно-Карабулакского муниципального района органично детализирует и реализует в условиях муниципального образования генеральную стратегическую цель Саратовской области — улучшение качества жизни населения.

Основные задачи и мероприятия:

- Нормализация и улучшение демографической ситуации в МО через усиление внимания к семье.

Мероприятия:

  - разработка программы для организации новых семейных форм проведения досуга.

  - создание клубов молодой семьи с целью ознакомления и расширения знаний молодежи о всех сферах семейной жизни.

  - возрождение в системе дошкольного образования деятельности ясельных групп.

- Совершенствование качества медицинского обслуживания населения.

Мероприятия:

  - проведение ежегодно профилактических обследований детей школ, детских садов.

  - внедрение отдельных видов восстановительного лечения: лечебная физкультура, массаж, водолечение, сауна, грязелечение для нетрудоспособного населения.

- Повышение качества подготовки профессиональных кадров, обеспечение эффективной и рациональной занятости населения.

Мероприятия:

  - организация маркетинга рынка труда (изучение и анализ конъюнктуры спроса на рабочую силу и предложения рабочих мест, выявление ориентаций населения при выборе сферы занятости и места работы).

  - обеспечение адресной социальной защиты от безработицы инвалидов, несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, других категорий граждан с ограниченными возможностями на рынке труда.

  - совершенствование профориентационных услуг, в том числе для выпускников образовательных школ, расширение объемов и видов профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации в соответствии с требованиями районного рынка труда.

  - поддержка и дальнейшее развитие на базе учебных заведений центров переподготовки безработных граждан по профессиям (специальностям), требующимся на рынке труда.

  - предоставление незанятым гражданам возможности для временной занятости в период активного поиска постоянной работы путем привлечения на общественные и временные работы.

  - ориентация выпускников учебных заведений на перспективу складывающегося в районе рынка труда.

  - создание условий для расширения возможностей развития самозанятости сельского населения.

- Развитие целостного культурного пространства района, обеспечивающего эффективное проведение населением своего свободного времени.

Мероприятия:

  - сохранение сферы бесплатных услуг и мероприятий в учреждениях культуры.

  - разработка и реализация проектов восстановления, консервации, реставрации и музеефикации памятников истории и культуры.

  - создание информационного центра и сайта в Интернете, знакомящего с культурно-историческим потенциалом района.

- Развитие районной системы образования в сфере реализации нового качества образования и системы общественно-государственного управления.

Мероприятия:

  - организация деятельности попечительских советов для привлечения спонсорской помощи в решении финансовых вопросов развития образовательных учреждений.

  - развитие системы профессионального образования в районе в соответствии с потребностями рынка труда.

  - материально-техническая реорганизация образовательного процесса в соответствии с современными требованиями для получения начального, основного общего, среднего общего образования и начального профессионального образования.

  - восстановление и совершенствование питания школьников в образовательных учреждениях.

  - восстановление системы организации летнего отдыха детей школьного возраста.

  - восстановление системы кружковых занятий по интересам и спорту на базе образовательных учреждений.

- Развитие и улучшение состояния и благоустройства жилищного фонда, повышение уровня обеспеченности населения жильем.

Мероприятия:

- разработка программы обеспечения жильем молодых специалистов;

- разработка и принятие программы повышения уровня строительства жилищного фонда для сокращения очереди на жилье.

- создание условий для привлечения инвестиций в жилищную сферу.

- создание благоприятных условий для строительства и капитального ремонта жилья гражданам.

- развитие долевого участия в жилищном строительстве.

- разработка системы мер и выполнение мероприятий, направленных на энерго- и ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве.

# 3.4.1. Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг Базарно-Карабулакского муниципального района. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные общеобразовательные школы, система начального, среднего профессионального образования.

На начало 2009 г. образовательная сеть района была представлена 27 дошкольными образовательными учреждениями, 27 дневными государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями, начальным профессиональным учреждением, средним специальным учебным заведением.

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для района. К основным проблемам, с которыми столкнется район в указанный временной период, можно отнести:

  - необходимость повышения уровня охвата населения всеми видами образовательного процесса;

  - неудовлетворительное техническое состояние многих из зданий образовательных учреждений и потребность в их дополнительном строительстве;

  - проблема повышения качества образования всех его ступеней;

  - неудовлетворительное состояние материально-технической базы ряда образовательных учреждений;

  - несоответствие содержания и структуры профессионального образования современным потребностям экономики, социальной сферы и др.

Из проблем развития системы дошкольного образования, которые предстоит решать уже в ближайшую перспективу, следует выделить невысокий современный охват детей дошкольным образованием, особенно в сельской местности, неудовлетворительное техническое состояние многих из зданий, резкое превышение числа мест в дошкольных учреждениях ряда муниципальных образований сельской местности, что ставит вопрос об экономической целесообразности, а также, относительный дефицит мест в р.п. Базарный Карабулак, что требует строительства дополнительных учреждений (см. Том IV. Дошкольные учреждения, наполняемость, износ зданий и помещений).

В ближайшей и среднесрочной перспективе экономикой района будет предъявляться повышенный спрос на высококвалифицированные рабочие кадры. Это предполагает значительное повышение внимания к поднятию престижа рабочих профессий. Система профессионального образования в районе должна быть приведена в соответствие с запросами современной экономической системы.

Главной целью развития образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного специалиста.

В соответствии с этим, в сфере развития образования предусматривается решение следующих задач:

  - оптимизация и рационализация сети образовательных учреждений с учетом демографической ситуации и социального запроса.

  - создание условий для получения основного общего образования всеми детьми муниципальных образований до 15 лет, повышение его качества.

  - повышение практической направленности.

  - компьютеризация, информатизация школ и управления образования.

  - обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, социальная защита работников образования и обучающихся.

Для развития системы образования Базарно-Карабулакского муниципального района предлагается осуществление следующих мероприятий.

Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

- Строительство новых зданий ДОУ в р.п. Базарный Карабулак  на 100 мест.

- Проведение капитального ремонта всех остальных существующих объектов.

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

- Строительство новых зданий ДОУ в р.п. Базарный Карабулак  на 100 мест.

- Проведение капитального ремонта всех остальных существующих объектов.

# 3.4.2. Здравоохранение

В Базарно-Карабулакском муниципальном районе функционируют: центральная районная больница, поликлиника, две участковые больницы, три амбулатории, 17 ФАП, отделение и четыре подстанции скорой медицинской помощи. В 18-ти населенных пунктах  отсутствуют какие-либо объекты здравоохранения.

Перед здравоохранением района стоит ряд серьезных проблем, решение которых возможно лишь при оптимистическом варианте развития:

  - высокий уровень смертности, особенно лиц в трудоспособном возрасте.

  - недостаточная обеспеченность врачами, средним медицинским персоналом и койко-местами, особенно в сельской местности.

  - дефицит финансовых и материально-технических средств.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения района на расчетные периоды Схемой определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях по трем сценариям развития. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации.

Основной целью в области реформирования здравоохранения Базарно-Карабулакского муниципального района, как и области в целом, является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности медицинской помощи путем создания правовых, экономических и организационных условий предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицинской науки, а также имеющимся ресурсам.

В качестве первоочередных задач дальнейшего развития здравоохранения следует рассматривать следующие.

- Комплекс мероприятий по снижению уровня смертности и заболеваемости населения:

  - совершенствование системы вакцинопрофилактики, достижение охвата детей иммунизацией в рамках Национального календаря прививок более 95%.

  - обеспечение лечебно-профилактических учреждений района достаточным количеством иммунобиологических препаратов.

  - повышение качества медицинского обслуживания и выявления болезней на ранних стадиях.

  - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактики социально-значимых болезней.

- Обновление и улучшение материально-технической базы, приведение обеспеченности кадрами и койко-местами в соответствие с принятыми в стране нормативами:

  - оснащение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием.

  - ремонт и реконструкция зданий и сооружений системы здравоохранения, а также строительство новых объектов.

  - приближение к принятым в РФ нормативам обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом.

  - целевая подготовка медицинских кадров для сельских поселений района.

- Комплекс мер по охране здоровья матери и ребенка.

Для развития системы здравоохранения Базарно-Карабулакского муниципального района предполагается осуществление следующих мероприятий.

Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

- Реконструкция ЦРБ в р.п. Базарный Карабулак.

- Проведение капитального ремонта существующих объектов здравоохранения во всех остальных населенных пунктах района, комплектацию их оборудованием и персоналом в соответствии с нормативами.

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

- Строительство ФАП в селах Марьино и Белый Ключ.

- Проведение капитального ремонта существующих объектов здравоохранения во всех остальных населенных пунктах района, комплектацию их оборудованием и персоналом в соответствии с нормативами.

# 3.4.3. Культура

На территории Базарно-Карабулакского муниципального района функционирует вполне развитая сеть культурно-досуговых учреждений: Дворец культуры, музей истории и краеведения, детская школа искусств, 27 сельских Дома культуры и клуба, 25 сельских библиотек-филиалов,  в составе которых функционируют десятки и сотни кружков, секций, художественных коллективов и др.

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры (см. Том IV. Учреждения культуры, износ зданий и помещений. Библиотеки, износ зданий и помещений обеспеченность книгами).

Основными задачами дальнейшего развития муниципального района в области культуры являются:

  - сохранение культурного потенциала и культурного наследия района, сети учреждений культуры и искусства, обеспечение преемственности развития культуры, поддержка культурных инноваций.

  - развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, обеспечивающей единство культурного пространства района, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам государственных музейных и библиотечных фондов.

  - организация досуга молодежи и подростков, который должен быть доступен как в территориальном, так и в материальном отношении.

  - развитие самодеятельного творчества населения района, расширение сети клубов по интересам и любительских объединений.

  - реставрацию памятников истории и культуры.

  - создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных финансовых ресурсов из негосударственного сектора, развития меценатства и спонсорства.

  - продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов музейного и библиотечного фондов.

Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

- Реконструкция и модернизация существующего клубного фонда с целью его перепрофилирования и приспособления для функционально новых типов учреждений — многофункциональных досуговых центров в населённых пунктах: р.п. Свободный, с. Хватовка.

- Капитальный ремонт существующих объектов культурного обслуживания и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

- Реконструкция и модернизация существующего клубного фонда с целью его перепрофилирования и приспособления для функционально новых типов учреждений — многофункциональных досуговых центров в населённых пунктах: с. Вязовка, с. Липовка.

- Капитальный ремонт существующих объектов культурного обслуживания и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

# 3.4.4. Физическая культура и спорт

В настоящее время на территории Базарно-Карабулакского муниципального района сеть спортсооружений представлена: МУ ДОД ДЮСШ, ФОКом, стадионом, спортивными залами и площадками при общеобразовательных школах. В сельской местности района отсутствуют ФОКи, стадионы, бассейны.

Основными задачами в этой сфере являются:

  - создание системы мониторинга физической подготовленности учащейся молодежи и населения Базарно-Карабулакского муниципального образования, осуществление оздоровительной и профилактической работы на основе целевых спортивно-оздоровительных программ.

  - внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социально-демографических групп населения, формирование у населения потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.

  - совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения.

  - создание сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, доступных для различных социально-демографических групп населения.

  - укрепление материально-технической базы спорта.

Для развития сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, доступных для различных социально-демографических групп населения Базарно-Карабулакского муниципального района предполагается осуществление следующих мероприятий.

Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

- Реконструкция лыжного комплекса в р.п. Базарный Карабулак.

- Реконструкция с последующим предоставлением для общего пользования существующих при школах открытых плоскостных спортивных сооружений.

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

- Строительство ФОКов и хоккейных коробок в следующих административных центрах поселений: с. Хватовка, с. Вязовка, с. Липовка.

# 3.4.5. Бытовое обслуживание

К расчетному сроку, исходя из оптимистических параметров развития, предлагается воссоздать сети предприятий бытовых услуг в сельской местности.

Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

Предусмотреть строительство:

- Общественных бань в р.п. Свободный, с. Хватовка.

- Предприятий общественного питания общего пользования в р.п. Свободный, с. Хватовка, с. Липовка.

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

Предусмотреть строительство:

- Общественных бань в с. Вязовка, с. Липовка.

- Предприятий общественного питания общего пользования в с. Вязовка, с. Яковлевка.

3.4.6. Опека и попечительство

В Базарно-Карабулакском муниципальном районе расположены: ГУ СО «Базарно-Карабулакский дом-интернат для умственно отсталых детей», ГУ «Вязовский психоневрологический интернат», ГУ «Адоевщинский психоневрологический интернат».

Для развития системы опеки и попечительства предлагаются следующие мероприятия.

Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

- Капитальный ремонт существующих учреждений опеки и попечительства.

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

- Строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в р.п. Базарный Карабулак.

# 3.5. Туристско—рекреационный комплекс

Современный уровень рекреационный освоенности территории Базарно-Карабулакского района недостаточно высок, что является следствием ряда причин: аграрной специализации района, недостаточным развитием экологического, природного туризма, необходимой инфраструктуры, отсутствием инвестиционной политики и соответствующих проектов. Вместе с тем, существуют предпосылки для существенного наращивания рекреационного сектора.

Сложившееся рекреационное природопользование нуждается в упорядочивании и перепланировке. При этом оно не полностью удовлетворяет требованиям организации полноценного отдыха, как по условиям благоустройства, так и безопасности.

Для рационального развития туристско-рекреационной деятельности  в Базарно-Карабулакском районе необходимо осуществлять переход к планируемой форме организации массового отдыха с соблюдением требований к охране окружающей среды, с нормативным инженерным обеспечением, мусороудалением и благоустройством.

В целом для развития туризма и рекреации необходимо планомерное освоение перспективных туристско-рекреационных территорий на основе сбалансированной экологической политики, изучения способности территории к восприятию антропогенной нагрузки, строгого экологического контроля.

Для этого требуется осуществление следующих первоочередных мероприятий:

Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

- Разработать нормы предельно допустимых антропогенных нагрузок для существующих зон массового отдыха населения с учётом градостроительных проектов и правил застройки.

- Провести инвентаризацию рекреационных учреждений и создать схемы территориального планирования и обустройства зон массового отдыха.

- Разработать схему туристических маршрутов (пешеходных, велосипедных, автомобильных, водных и пр.) по территории Базарно-Карабулакского района, с учетом туристско-рекреационных зон и структуры природно-ресурсного потенциала объектов рекреации.

- Обустроить наиболее перспективные (часто посещаемые) участки туристско-рекреационных зон для кратковременного посещения.

- Подготовить наглядные информационные атрибуты: изготовить и установить аншлаги, указатели, ограждения, карты-схемы и другую информацию на формируемых туристических маршрутах и экологических тропах.

- Создать единый координационный центр муниципального образования, ведущего контроль за состоянием, использованием объектов туристско-рекреационного комплекса.

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

- Организовать общественный центр по развитию экологического туризма.

- Построить сеть площадок туристско-рекреационного типа для экологического туризма. В качестве территорий, рекомендуемых для подобного освоения, предлагаются крупные лесные массивы с родниками и речушками, а также существующими в них особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) в границах Алексеевского, Базарно-Карабулакского и Нееловского лесничеств.

# 3.6. Охрана окружающей среды

В целях оптимального использования территории Базарно-Карабулакского муниципального района и усиления природоохранной деятельности «Схемой территориального планирования» выделены зоны с особыми условиями использования:

- санитарно-защитные зоны.

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

- зоны охраны объектов культурного наследия.

- водоохранные зоны.

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения.

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых.

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для охраны воздушного бассейна от негативного воздействия загрязняющих веществ на территории Базарно-Карабулакского района необходимо:

- внедрять передовые технологии на существующих и проектируемых промышленных предприятиях предусматривающих минимизацию выбросов загрязняющих веществ.

- вводить современное промышленное оборудование по очистке и газопылеулавливанию отходящих газов от стационарных источников и факельных установок по сжиганию газа.

- перевести все котельные и большую часть автомобилей на газовое топливо.

При реализации архитектурно-планировочных мероприятий, способствующих снижению негативного воздействия промышленных предприятий и транспорта на окружающую среду необходимо учитывать следующие правила:

- строить жилые здания с соблюдением санитарно-защитных норм.

- прокладывать дороги в обход охраняемых или особо ценных природных территорий и исторических памятников.

- в селитебной застройке планировать зеленые насаждения, способствующие снижению загрязнения атмосферного воздуха. В частности при строительстве новых жилых домов в р.п. Базарный Карабулак и других населённых пунктах необходимо соблюдать норму проектирования озеленения территорий согласно Постановлению Правительства Саратовской области №230-П от 14.06.2007 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования».

Для стабилизации экологической обстановки, рационального использования природных ресурсов, охраны земель и природных ландшафтов необходимо:

- снижение хозяйственной нагрузки на истощенных и деградированных землях.

- возрождение высокотехнологичного земледелия с применением севооборотов и внесением научно-обоснованных доз минеральных и органических удобрений.

- проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на защиту почв от эрозии.

- предусмотреть площади перспективного озеленения территории района (полезащитные и приовражные лесополосы).

- предусмотреть развитие природоохранных зон в долинных комплексах малых рек, нагорных и байрачных лесных массивах.

- провести инвентаризацию наиболее перспективных участков территории района для организации местной сети охраняемых природных территорий.

Для упорядочения деятельности по обращению с отходами производства и потребления на территории Базарно-Карабулакского муниципального района Схемой территориального планирования предполагается организация в центрах муниципальных образований (13 образований) и перспективных населённых пунктах, свалок-полигонов по приёму твёрдых бытовых отходов для чего:

- ликвидировать все стихийные несанкционированные свалки.

- провести рекультивацию земель, захламлённых стихийными свалками.

- разработать пакет руководящих и методических документов по организации сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов и ввести их в действие постановлением Главы администрации Базарно-Карабулакского района.

- в зоне жилой застройки и зданий культурно-бытового назначения всех населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования установить контейнеры для селективного сбора отходов на специально бетонированных, огороженных площадках.

- предусмотреть машины специального назначения — мусоровозы для сбора и вывозки мусора из хозяйств к месту свалки.

- предусмотреть строительство подъездных путей к местам организованных свалок.

- организовать пункты приёма отходов являющихся вторичным сырьём;

- организовать сбор и вывоз отходов в места санкционированного размещения.

В других населённых пунктах муниципальных образований обурудуются специальные площадки по сбору отходов, с последующим их вывозом на ближайший полигон. Графики вывоза твёрдых бытовых отходов согласовывать с главами сельских поселений.

Мероприятия по организации приёма и утилизации твёрдых бытовых отходов должны быть разработаны в разделе «Санитарная очистка территории» на стадии разработки документов территориального планирования следующего уровня ― в генеральном плане поселения.

В целях соблюдения безопасности по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов предлагается в первую очередь:

- обратиться с предложением в правительство Саратовской области о наделении администрации муниципального района отдельными государственными полномочиями по строительству и содержанию скотомогильников в порядке, установленном частями 2 и 3 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ.

- провести инвентаризацию, выявить собственников и принять решение по дальнейшему использованию скотомогильников в рамках требований СанПиНа.

- в случае ненадобности в использовании и отсутствия балансодержателя скотомогильники законсервировать.

Все действующие скотомогильники, расположенные на территориях муниципальных образований, привести в соответствие ветеринарно-санитарным нормам и правилам, а в населённых пунктах Шняево и Липовка — законсервировать. В населённых пунктах: Сухой Карабулак, Липовка, Большая Чечуйка построить новые.

В целях сохранения биологического разнообразия и увеличения их численности на территории Базарно-Карабулакского муниципального района рекомендуется:

- размещение и строительство инженерных и промышленных объектов, вахтовых поселков планировать только в пределах лицензионной площади, характеризующейся минимальными показателями плотности населения видов, а также вблизи населенных пунктов, лесных полезащитных полос, автодорог и прочих уже существующих объектов.

- при проведении работ обеспечивать четкое обозначение и выдерживание границ производственных площадок и санитарно-защитных зон.

- при создании новой сети дорог (временных и постоянных) необходимо не допускать дробления существующих сельскохозяйственных полей, в особенности тех, площадь которых превышает 200 га, а также установить предупредительные специальные знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта.

- хранить горюче-смазочные материалы, химические реагенты и др. только в специально отведенных местах (на бетонированных и обвалованных площадках).

- помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки в пределах производственной площадке или вывозить их на специальные полигоны для последующей утилизации.

- в период трофических кочевок, включая аспекты весенних и осенних миграций, ограничить работы при строительстве трубопроводов, линий связи и электропередач, причем первые должны быть заглублены (погружены под землю на определенную глубину), а последние — представлять собой подземные (кабельные) линии.

- не допускать выжигания растительности и сброса сточных вод на сопредельные территории.

# 3.7.	Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с требованиями ГрК-2004 г. является: «Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам».

В целях реализации данного принципа в составе «Схемы территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района» разработан раздел: «Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (см. Том III).

В разделе рассмотрены: основные источники возможных ЧС, результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения на функционирование объектов муниципального района, жизнедеятельность населения и возможных последствий ЧС техногенного и природного характера, существующее положение по основным способам защиты населения и территории (состояние инженерной защиты населения, организация систем оповещения и светомаскировки, обеспеченность населения СИЗ).

В результате проведенного анализа в Томе III подготовлены предложения и обоснованы градостроительные решения в зависимости от вида возможной опасности в мирное и военное время, рациональному размещению основных объектов, транспортному и инженерному оборудованию территории, расселению населения, его защите и жизнеобеспечению (в том числе с учетом прибывающего по эвакомероприятиям) с точки зрения повышения устойчивости функционирования муниципального района в военное время и при возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Приоритетными целями и задачами по вопросам защиты населения и территории района от возможных ЧС являются:

- повышение персональной ответственности руководителей всех уровней за решение вопросов по защите от ЧС.

- заблаговременное проведение комплекса организационных, инженерно-технических и эвакуационных мероприятий, сосредоточение основного внимания на решение проблем в районах расположения потенциально опасных объектов.

- активизация работы по созданию локальных систем оповещения населения, проживающего в районах размещения потенциально опасных объектов.

- разработка программ по созданию чрезвычайных резервных фондов материально-технических, финансовых средств по первичному обеспечению пострадавшего населения.

- обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

- дальнейшее совершенствование средств связи, в целях оповещения населения о возникновении ЧС и доведения информации о порядке действия при их возникновении.

- строительство объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, используемых как в мирное, так и в военное время.

Одним из вопросов, рассматриваемых в Томе III, является подготовка предложений по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального района. Одной из основных задач является создание сил и средств противопожарной защиты.

Законом Саратовской области №19-ЗСО от 28.02.2005 г. «О пожарной безопасности в Саратовской области» (с изменениями от 08.12.2006 г.) в состав противопожарной службы области включены территориальные подразделения, создаваемые в городах и районных центрах области.

Таким образом, вопрос о подразделениях пожарной охраны в сельских населенных пунктах остается «открытым», так как Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г., ст. 14, 15 и 16, устанавливающими вопросы местного значения, не отнесены полномочия по созданию подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений.

ГрК РФ и федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ст. 65) «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» населенных пунктов должны входить в проектную документацию (см. Генеральные планы поселений. Проекты планировки территорий).

Учитывая длительность сроков разработки приведенной выше проектной документации и важное значение организации пожарной безопасности на территории муниципального района в настоящем проекте проведена оценка существующего состояния объектов пожарной охраны и подготовлены предложения по их размещению на территории района.

Руководствуясь изложенными положениями и требованиями ст. 9 ГрК РФ о резервировании земельных участков под объекты капитального строительства (к которым относятся «пожарные депо») в проекте оценивается существующие состояния пожарных депо I, II и V типа (пожарные депо для охраны городских и сельских поселений) и рассматриваются предложения с градостроительной точки зрения по их размещению на территории муниципального района.

При подготовке предложений по определению мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений принимаются за основу требования ст. 76 закона №123-ФЗ, так как предложения рассчитаны до 2025 г. В настоящее время методика по определению мест дислокации пожарных депо не разработана, а именно не определен порядок параметров для временного (10-20 мин.) прибытия подразделений пожарной охраны к месту вызова.

Исходя из требований закона №131-ФЗ по территориальной организации местного самоуправления, а именно удалением населенных пунктов до административного центра поселения около 12 км и скоростью движения пожарной машины 25 км/ч, принимаем (как вариант) местом дислокации пожарных депо считать планируемые административные центры сельских поселений, являющихся «точками роста» градостроительной деятельности.

Одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с требованиями ГрК-2004 г. является: «осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам».

В целях реализации данного принципа в составе «Схемы территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района» разработан раздел: «Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (см. Том III).

В разделе рассмотрены: основные источники возможных ЧС, результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения на функционирование объектов муниципального района, жизнедеятельность населения и возможных последствий ЧС техногенного и природного характера, существующее положение по основным способам защиты населения и территории (состояние инженерной защиты населения, организация систем оповещения и светомаскировки, обеспеченность населения СИЗ).

Приоритетными целями и задачами по вопросам защиты населения и территории района от возможных ЧС являются:

- повышение персональной ответственности руководителей всех уровней за решение вопросов по защите от ЧС.

- заблаговременное проведение комплекса организационных, инженерно-технических и эвакуационных мероприятий, сосредоточение основного внимания на решение проблем в районах расположения потенциально опасных объектов.

- активизация работы по созданию локальных систем оповещения населения, проживающего в районах размещения потенциально опасных объектов.

- разработка программ по созданию чрезвычайных резервных фондов материально-технических, финансовых средств по первичному обеспечению пострадавшего населения.

- обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

- дальнейшее совершенствование средств связи, в целях оповещения населения о возникновении ЧС и доведения информации о порядке действия при их возникновении.

- строительство объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, используемых как в мирное, так и в военное время.